«ОАО НИИПГрадостроительства»

Открытое Акционерное Общество

Научно-исследовательский и проектный институт

по разработке генеральных планов и проектов застройки городов

Заказчик: Администрация МО

«Красноборское городское поселение Тосненского района Ленинградской области»

Шифр темы: муниципальный

контракт № 4 от 04.10.2010г.

Проект

Генерального плана Красноборского городского поселения Тосненского района

Ленинградской области

Пояснительная записка

Материалы по обоснованию проекта генерального плана

Том II

Книга 1

Анализ комплексного развития территории и

обоснование предложений по территориальному планированию

Генеральный директор, канд. техн. наук					А.Д. Лаппо

Директор по научной работе, канд. геогр. наук 				Э.А. Миленина

Начальник отдела градостроительного

прогнозирования, канд. геогр. наук						П.П. Спирин

ГАП, н. с.										М.И. Шацман

ГИП, рук. группы									Ю.С. Вязилова

Санкт-Петербург – Красный Бор

2013

Состав авторского коллектива

Отдел градостроительного прогнозирования

Начальник отдела, канд. геогр. наук				П.П. Спирин

Руководитель группы, ГИП					Ю.С. Вязилова

Н.с.,  ГАП								М.И. Шацман

Руководитель группы, архитектор					М.В. Ксенофонтова

Инженер-экономист							М.Р. Салихова

Инженер-экономист 						Д.В. Омельченко

Инженер – эколог							Е.А. Соколов

Инженер-эколог							А.Э.Буевич

Инженер								А.В. Кротиков

Специалист по ГИС технологиям					Т.Л. Гончарова

Отдел проектирования инженерной инфраструктуры и информационно-технических систем

Начальник отдела							А.Н. Ерецкий

Инженер 								Э.С. Ковях

Инженер								Н.И. Соболева

Инженер 								Д.С. Поддубный

Инженер								О.В. Осипова

Вед. инженер								М.В. Андреева

Состав проекта

| Номер тома | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| I | Положения о территориальном планировании |  |
| II | Пояснительная записка Материалы по обоснованию проекта Генерального плана Красноборского городского поселения |  |
|  | Книга 1 Анализ комплексного развития территории и обоснование предложений по территориальному планированию |  |
|  | Книга 2 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | ДСП |
| III | Исходно-разрешительная документация |  |

Графические материалы

| Материалы | Масштаб | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Схемы к положениям о территориальном планировании |
| 1. Проектный план (основной чертёж) | 1:10 000 |  |
| 2. Проектный план (основной чертёж) населённых пунктов | 1:5 000 |  |
| 3.Схема границ функциональных зон | 1:5 000 |  |
| 4. Схема автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов. | 1:5 000 |  |
| 5.Схема планируемого размещения объектов водоснабжения и водоотведения | 1:10 000 | ДСП |
| 6.Схема планируемого размещения объектов электроснабжения | 1:10 000 | ДСП |
| 7.Схема планируемого размещения объектов тепло- и газоснабжения | 1:10 000 | ДСП |
| 8.Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:10 000 |  |
| 9.Схема границ зон с особыми условиями использования территории | 1:10 000 |  |
| 10. Схема размещения объектов культурного наследия и объектов инфраструктуры туризма | 1:10 000 |  |
| 11. Схема границ населенных пунктов: деревни Феклистово, деревни Поркузи, деревни Мишкино с координатами поворотных точек | 1:5 000 |  |
| 12. Схема границ городского поселка Красный Бор с координатами поворотных точек | 1:20 000 |  |
| Схемы к обоснованию проекта |
| 1.Ситуационная схема | 1:100 000 |  |
| 2. Схема современного использования территории (опорный план) | 1:10 000 |  |
| 3. Схема современного использования территории населенных пунктов (опорный план) | 1:5 000 |  |
| 4.Схема границ земель различных категорий | 1:10 000 |  |
| 5.Схема распределения земель по видам собственности | 1:10 000 |  |
| 6.Схема комплексной оценки с нанесением границ зон лесов различных категорий защитности | 1:10 000 |  |
| 7 Варианты территориального планирования | 1:10 000 |  |
| 8. Схема обеспечения пожарной безопасности | 1:10 000 |  |
| 9. Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон | 1:10 000 |  |
| 10 Схема планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры | 1:10 000 |  |
| 11 Схема ограничений, утвержденных в составе схемы территориального планирования Тосненского муниципального района | 1:10 000 |  |
| 12. Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке | 1:5 000 |  |

Содержание

Введение	7

1. Анализ современного использования территории и предпосылки ее развития	10

1.1.	 Положение Красноборского городского поселения в Тосненском муниципальном районе Ленинградской области	10

1.2.	 Анализ и оценка природно-ресурсного потенциала территории	11

1.2.1.  Информация об инженерных изысканиях, использованных в обосновании проекта Генерального плана Красноборского городского поселения	11

1.2.2. 	Климат	14

1.2.3. 	Геологическое строение и инженерно-геологические условия территории		16

1.2.4.	 Гидрографические особенности территории	21

1.2.5.	Минерально-сырьевые ресурсы	23

1.2.6.	 Лесные ресурсы	24

1.2.7.	Охотничьи ресурсы	26

1.3.	Структура земель по целевому назначению и их использование	27

1.4. Историко-культурный потенциал территории	34

1.4.1.	Историческая справка	34

1.4.2.	Объекты культурного наследия	37

1.5	.    Анализ и оценка экологической обстановки	39

1.5.1.	Состояние атмосферного воздуха	41

1.5.2.	Загрязнение почв	43

1.5.3.	Загрязнение поверхностных вод	44

1.5.4.	Акустическое загрязнение	45

1.5.5.	Радиационная  обстановка	46

1.6.   Санитарная очистка территории	48

2.	Анализ комплексного развития Красноборского городского поселения	51

2.1.	Анализ современной функционально-планировочной организация территории	51

2.1.1.	Планировочная организация территории	51

2.1.2.	Функциональное зонирование территории	52

2.2.	Анализ сложившейся системы расселения	55

2.3. Современная демографическая ситуация	56

2.4.  Экономический потенциал территории и занятость населения	58

2.5. Прогнозная численность населения	63

2.6.  Транспортная инфраструктура	64

2.7.	Характеристика существующего жилого фонда	72

2.8.	Наличие и характеристика объектов культурно-бытового обслуживания	76

3. Ограничения использования территории	82

3.1. Зоны с особыми условиями использования территории	82

3.1.1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов	83

3.1.2.	 Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения	85

3.1.3. Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры	87

3. 1.4.  Санитарно-защитные зоны	91

3. 1.5. 	Зоны охраны объектов культурного наследия	97

3.2.  Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	98

4. Обоснование предложений по территориальному планированию	104

4.1. Цели и задачи территориального развития Красноборского городского поселения	104

4.2.	Стратегические направления территориального развития Красноборского городского поселения	107

4.3. Варианты территориального планирования Красноборского городского поселения	110

4.4 Предложения по функционально - планировочной организации территории	117

4.5. Перспективное жилищное строительство	128

4.6.  Предложения по развитию объектов культурно-бытового назначения	133

4.7. Предложения по развитию и размещению объектов транспортной инфраструктуры	138

4.7.1.  Внешний транспорт	138

4.7.2.  Мероприятия по развитию  улично-дорожной сети населённых пунктов	140

4.7.3.  Предложения по организации транспортного движения по территории 	Красноборского городского поселения	144

4.8 Предложения по  развитию системы озеленения	146

4.9. Предложения по развитию рекреационных зон и размещению объектов туристской инфраструктуры	152

4.10.	Мероприятия по охране окружающей среды	156

4.10.1.Формирование экологического каркаса	158

4.10.2.Обеспечение санитарного благополучия населения	159

4.10.3  Зоны негативного воздействия планируемых к размещению объектов капитального строительства местного значения	162

4.10.4  Санитарная очистка территории	164

4.10.5 Инженерная подготовка территории	166

4.11.  Предложения по развитию инженерной инфраструктуры	168

4.11.1 Водоснабжение	168

4.11.2. Водоотведение	175

4.11.3. Теплоснабжение	180

4.11.4. Газоснабжение	189

4.11.5. Электроснабжение	195

4.12.  Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	199

4.13. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	202

4.14. Предложения по территориальному развитию и установлению границ населенных пунктов	207

4.15. Обоснование предложений по сокращению земель сельскохозяйственного назначения		219

Приложение	222

# Введение

Законодательной и методической основой для разработки проекта Генерального плана Красноборского городского поселения является Градостроительный кодекс Российской Федерации, определяющий, что градостроительная деятельность должна осуществляться с учётом интересов граждан, общественных и государственных интересов, а также национальных, историко-культурных, экологических.

Содержание проекта Генерального плана определено ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, техническим заданием к муниципальному контракту № 4 от 04.10.2010 г.

Работа выполняется в соответствии с требованиями Градостроительного, Земельного, Лесного, Водного кодексов Российской Федерации, других законодательных актов и нормативно-правовых документов Российской Федерации, Ленинградской области, Тосненского муниципального района.

Генеральный план составляет градостроительную основу всех документов по градостроительному зонированию и планировке территории Красноборского городского поселения и является основным градостроительным документом, определяющим направления градостроительного и социально-экономического развития, функционально-территориальное зонирование и архитектурно-планировочную структуру территории городского поселения с учетом интересов населения.

В составе проекта разрабатываются мероприятия с разбивкой по последовательности их выполнения:

первая очередь – 2020 г.,

расчетный срок – 2030 г.

В генеральном плане используется официальное наименование муниципального образования – Красноборское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области. Сокращенное наименование муниципального образования –  Красноборское городское  поселение.

Основой для разработки мероприятий территориального планирования послужили следующие документы прогнозного и нормативно-правового характера:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ с изменениями на 15 января 2009 года;

- Лесной кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 25.10.2001 № 136 ФЗ;

- Федеральный закон от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

- Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в редакции Федерального закона от 22 августа 2004 г. №1222-ФЗ);

- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 6 февраля 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Областной закон от 22 декабря 2004 года № 116-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Тосненский муниципальный район и муниципальных образований в его составе»;

- Областной закон от 26 июня 2010 года № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения»;

- Устав Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области  от 21.04.2009 № 103 (государственный регистрационный № RU 475171012009001 от 29.06.2009 г.);

- Генеральный план г.п. Красный Бор 1990 г., утвержденный решением совета депутатов Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от18.10.2007 г.;

- Схема территориального планирования Тосненского муниципального района Ленинградской области, утвержденная решением совета депутатов Тосненского муниципального района Ленинградской области от 24.05.2011 г. № 104.

- Проект планировки территории первой очереди Западной производственно-складской зоны «Красноборская» Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области», ООО «Агентство регионального развития», 2010 г.

- Стратегический план социально-экономического развития муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на период до 2020 года;

- Программа социально-экономического развития Красноборского городского поселения на 2011-2013 годы.

Проект Генерального плана Красноборского городского поселения разрабатывается с учетом основных принципов и стратегических направлений развития, изложенных в базовой градостроительной документации и документах прогнозного социально-экономического развития территории.

Обоснование проекта генерального плана осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципальных образований, положений о территориальном планировании, содержащихся в Схеме территориального планирования Тосненского муниципального района Ленинградской области, региональных нормативов градостроительного проектирования, результатов публичных слушаний по проекту генерального плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Проект генерального плана Красноборского городского поселения разработан на электронной подоснове с использованием программного комплекса Mapinfo Professional (версия 8.5) в масштабах 1:5000, 1:10000.

Картографическая подоснова масштаба 1:5000 в местной системе координат 1964 года и Балтийской системе высот 1977 года с сечением рельефа 1,0 м выполнена ФГУП «Аэрогеодезия» на основании муниципального контракта № 5 от 14 сентября 2009 г. с администрацией Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области. Топографо-геодезические работы приняты Северо-Западным окружным управлением геодезии и картографии по акту приемки № 8 от 14.04.2010 г. Приемка работ осуществлена начальником отдела обеспечения надзора и экспертизы КГСНиГЭ 30.04.2010 г. № 584/09 СЗ УПК.

# 1. Анализ современного использования территории и предпосылки ее развития

## 1.1.	 Положение Красноборского городского поселения в Тосненском муниципальном районе Ленинградской области

Красноборское городское поселение в соответствие областным законом от 22 декабря 2004 года № 116-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Тосненский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» входит в состав Тосненского муниципального района Ленинградской области. В состав поселения входят четыре населенных пункта: городской поселок Красный Бор, административный центр поселения, расположенный в 20 км к юго-востоку от Санкт-Петербурга, деревни Мишкино, Поркузи, Феклистово.

Границы городского поселения установлены законом от 22 декабря 2004 года № 116-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Тосненский муниципальный район и муниципальных образований в его составе». Поселение находится в северной части муниципального района: на севере граничит с Санкт-Петербургом; на востоке – с Никольским городским поселением; на юго-востоке – с Ульяновским городским поселением; на юго-западе – с Форносовским городским поселением; на западе – с Фёдоровским сельским поселением; на северо-востоке с Тельмановским сельским поселением:

Выгодное географическое и транспортно-транзитное положение определяет инвестиционную привлекательность территории. Красноборское городское поселение расположено вдоль основных железнодорожных и автомобильных магистралей Ленинградской области. По его территории проходят федеральные автомобильная трасса и железнодорожная трасса Москва - Санкт-Петербург, находящиеся в створе международного транспортного коридора  № 9.

На железнодорожной линии Москва - Санкт-Петербург расположена железнодорожная станция «Поповка».

Численность населения Красноборского городского поселения на 01.01.11  г. составляет 5080 чел., в том числе 46 чел. – сельское население. Доля населения городского поселения в численности населения муниципального района составляет 4,4%.

Красноборское городское поселение имеет развитый промышленный и сельскохозяйственный потенциал, развитую транспортную сеть. Оборот крупных и средних предприятий и организаций в 2010 г. составил 1500,1 млн. руб.(6,2 % от показателя в целом по муниципальному району).

Территориальная специализация поселения - транспорт и логистика, промышленность стройматериалов, пищевая и перерабатывающая промышленность. В соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 28 ноября 2006 г. №323 «Об утверждении перечня стратегически важных для Ленинградской области зон (площадок) для создания производственных и коммунально-складских зон (площадок) на территории муниципальных образований» на территории Красноборского городского поселения выделяется зона площадью 270 га. Основой развития промышленной зоны будут предприятия логистических комплексов, автотранспортных предприятий, электротехнической промышленности и пищевой промышленности.

На территории поселения расположены земли ЗАО «Племхоз им. Тельмана» - современного высокотехнологичного предприятия промышленного типа, имеющего статус племенного хозяйства по разведению крупного рогатого скота (место регистрации как юридического лица ЗАО «Племхоз им. Тельмана» (Тосненский муниципальный район, п. Тельмана).

Формирование промышленных и логистических зон является одним из стратегических направлений социально-экономического развития как Тосненского муниципального района, так и Красноборского городского поселения. Организация западной производственно-складской зоны «Красноборская» имеет важное градоформирующее значение, позволит уже в ближайшее время активизировать градостроительную и инвестиционную деятельность на территории поселения.

Немаловажным для градостроительного развития поселения является строительство завода по переработке промышленных и токсичных отходов полигона «Красный Бор» и, как следствие, существенное улучшение имиджа поселения с точки зрения его экологической безопасности.

## 1.2.	 Анализ и оценка природно-ресурсного потенциала территории

### 1.2.1.  Информация об инженерных изысканиях, использованных в обосновании проекта Генерального плана Красноборского городского поселения

Обоснования градостроительных решений при разработке проекта генерального плана Красноборского городского поселения содержат материалы инженерных и инженерно-экологических изысканий, которые включены в состав комплексной оценки территории.

В соответствии с системой нормативных документов (СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства», СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации») и заданием на разработку проекта генерального плана Красноборского городского поселения в обосновании проектных предложений использованы фондовые и архивные материалы, на основе которых проведены анализ и оценка природных условий территории, оценка экологического состояния.

Характеристика природно-климатических условий произведена на основе материалов инженерно-геологических изысканий, проводимых на рассматриваемой территории в последние годы (таблица 1.1); базы климатических данных Росгидромета; доклада «Об экологической ситуации в Ленинградской области в 2010 году»; Лесохозяйственного регламента Любанского лесничества.

Таблица 1.1. - Перечень материалов инженерно-геологических изысканий, используемых в работе

| Наименование документа, материалов | Исполнитель | Отметка о принятии | Разрешение, уведомление |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Техотчет об инженерных изысканиях для строительства I очереди ГУПП «Полигон «Красный Бор», г. п. Красный Бор, 2009г.: инженерно-геодезические; инженерно-геологические; инженерно-экологические | Федеральное агенство по недропользованию МПР России Российский Геоэкологический центр «РГЭЦ» | КГСН и ГЭ Лен. обл. 16.12.2009 № 1397/09 | КГСН и ГЭ Лен. обл. 16.12.2009 № 1397/09 | № 1397/09 (У) От 09.10.2009 |
| Техотчет. об инженерно-геологических изысканиях для проектирования газопровода г. п. Красный Бор, 2009 г. | ООО «Изыскатель» | КГСН и ГЭ Ленинградской области 17.07.2009 № 1353/08 | КГСН и ГЭ Ленинградской области 17.07.2009 № 1353/08 | № 1353/08 (У) от 26.09.2008 |
| Техотчет. об инженерно-геологических изысканиях для газификации г. п. Красный Бор, 2005 г. | ПК «Универсал» | Инспекция по надзору за инженерными изысканиями Ленкомархитектуры 02.08.2005г. | Инспекция по надзору за инженерными изысканиями Ленкомархитектуры 02.08.2005г. | № 747 от 28.07.2005 |
| Техотчет об инженерно-геологических изысканиях по трассе газопроводов и ШРП в г. п. Красный Бор, 2007 г. | ОАО «Ленгражданпроект» | Инспекция по надзору за инженерными изысканиями Ленкомархитектуры 23.04.2007г. | Инспекция по надзору за инженерными изысканиями Ленкомархитектуры 23.04.2007г. | № 293 от 23.03.2007 |
| Техотчет об инженерно-геологических изысканиях строительства подводящего газопровода в г. п. Красный Бор, 2007 г. | ООО «Изыскатель» | Инспекция по надзору за инженерными изысканиями Ленкомархитектуры 22.05.2007г. | Инспекция по надзору за инженерными изысканиями Ленкомархитектуры 22.05.2007г. | № 59/07 От 18.04.2007 |
| Техотчет. об инженерно-геологических изысканиях Реконструкция системы управления резервуарным парком ЛДПС «Красный Бор», 2008г. | Компания «ЭлеСи» | КГСН и ГЭ Ленинградской области 06.06.2008 | КГСНиГЭ Ленинградской области 06.06.2008 | № 25/08(У) от 16.04.2008 |
| Техотчет. об инженерно-геологических изысканиях на площадке ремонтно-складского корпуса с открытой стоянкой грузовых машин в г. п. Красный Бор, 2008 г. | ООО «Контур» | КГСН и ГЭ Ленинградской области 16.12.2008 | КГСН иГЭ Ленинградской области 16.12.2008 | № 1641/08(У) От 19.11.2008 |
| Техотчет. об инженерно-геологических изысканиях на объекте ЛПДС «Красный Бор», 2008г. | ОАО СПб НИИИ «Энергоизыскания» | КГСН и ГЭ Ленинградской области 28.11.2008 | КГСН иГЭ Ленинградской области 28.11.2008 | № 1360/08(У) От 26.09.2008 |

Инженерно- геодезические изыскания

Инженерно-геодезические изыскания на территории проектирования проводились ФГУП «Аэрогедезия» на основании муниципального контракта № 5 от 14 сентября 2009 г. с администрацией Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

В результате изысканий созданы цифровые топографические материалы (ЦТМ) в ГИС ArcQis  9.3 в местной системе координат1964 г. и балтийской системе высот 1977 г. с использованием классификатора центра «Севзапгеоинформ», в масштабе М 1:5000, с сечением рельефа 1 м.

В качестве исходных материалов были использованы:

- пункты государственной геодезической сети и съемочных сетей;

- архивные материалы инженерно-геодезических работ прошлых лет, имеющиеся у заказчика и в картографо-геодезическом фонде Ленинградской области.

-материалы топографической съемки населенных пунктов 1991 года;

- границы Красноборского городского поселения  Тосненского муниципального района формируются по их описаниям, согласно областному закону от 22 декабря 2004 года №116-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Тосненский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе;

-  другие материалы.

Обработка материалов по созданию цифровых топографических планов произведена по геоинформационной технологии с использованием программного продукта «Панорама». В качестве растровой подложки для векторизации контурной части использован космический снимок. Доработка цифрового отображения местности произведена по материалам полевого дешифрирования. Рисовка рельефа на топографических планах произведена на основе составленных планов масштаба 1:5000.

Топографо-геодезические работы приняты Северо-Западным окружным управлением геодезии и картографии по акту приемки №8 от 14.04.2010 г. Приемка работ осуществлена начальником отдела обеспечения надзора и экспертизы КГСНиГЭ 30.04.2010 г. № 584/09 СЗ УПК. Технический отчет о выполнении топографической подосновы для разработки проекта генерального плана в масштабе 1:5000 на территорию Красноборского городского поселения  Тосненского муниципального района Ленинградской области представлен в Томе III «Исходно-разрешительная документация».

### 1.2.2. 	Климат

Данные по основным климатическим показателям получены из базы климатических данных Росгидромета, с использованием «Научно-прикладного справочника по климату СССР». Серия 3. Многолетние данные. Вып. 3, части 1-7, 1988 г. , материалов схемы территориального планирования Тосненского муниципального района Ленинградской области.

Рассматриваемая территория относится по СНиП 23-01-99 к IIВ климатическому району. Региональный климат умеренно холодный, переходный от морского к континентальному, с продолжительной мягкой зимой и коротким прохладным летом. Рассматриваемая территория относится к атлантико-арктической зоне умеренного пояса и характеризуется избыточным увлажнением. Характерной чертой является поступление в течение всего года воздушных масс из Атлантики. Поступление арктических воздушных масс приводит к резким  похолоданиям.

Для характеристики климатических условий были использованы средние многолетние данные наблюдений на метеостанции Пушкин.

Средние многолетние и экстремальные показатели основных метеорологических характеристик приведены в таблице 1.2.

#### Таблица 1.2. - Характеристика климатических условий

| Наименование характеристики | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Температура воздуха среднегодовая | оС | 4,4 |
| Средняя температура самого теплого месяца, июля | оС | 21,4 |
| Абсолютный максимум температуры | оС | 34 |
| Средняя температура самого холодного месяца, января | оС | -8,6 |
| Абсолютный минимум температуры | оС | - 36 |
| Средняя продолжительность безморозного периода | сут. | 215 |
| Продолжительность вегетационного периода | сут. | 115-118 |
| Сумма температур выше 10 ºС | оС | 1700 |
| Средняя многолетняя годовая температура поверхности почвы | оС | 4 |
| Среднегодовое количество осадков | мм | 632 |
| Средняя продолжительность периода с устойчивым снежным покровом | сут. | 138 |
| Относительная влажность воздуха в среднем за год | % | 80 |
| Преобладающие направления ветров, среднегодовые | % | юго-западные (19 %), южные (17 %); западные (17 %) |
| Средняя годовая скорость ветра | м/с | 3,6 |
| Продолжительность комфортного периода с температурой воздуха более 15 ºС | сут | 70 |

Средняя годовая скорость ветра равна 3,6 м/с, при этом наибольшие средние месячные скорости ветра (4,2 м/с) наблюдаются в январе, наименьшие (2,9 м/с) – в августе. В среднем за год наблюдается 4 дня с сильным ветром (V(15 м/с), в отдельные годы их количество достигает 8 дней. Повторяемость направлений ветров дана в таблице 1.3.  Повторяемость штилей в среднем за год составляет 4%.

Таблица 1.3. - Повторяемость направлений ветров, %

| Направления | I | II | III | 1V | V | V1 | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С | 4 | 4 | 6 | 6 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 7 |
| СВ | 7 | 6 | 7 | 10 | 14 | 10 | 13 | 10 | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 |
| В | 5 | 8 | 10 | 7 | 10 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 9 | 7 | 7 |
| ЮВ | 12 | 14 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 7 | 15 | 16 | 10 |
| Ю | 21 | 17 | 13 | 17 | 11 | 14 | 11 | 14 | 15 | 18 | 25 | 24 | 17 |
| ЮЗ | 21 | 20 | 18 | 19 | 12 | 16 | 15 | 19 | 23 | 25 | 23 | 23 | 19 |
| З | 15 | 16 | 23 | 17 | 15 | 20 | 21 | 17 | 20 | 16 | 10 | 12 | 17 |
| СЗ | 15 | 15 | 14 | 14 | 19 | 19 | 16 | 16 | 15 | 16 | 11 | 11 | 15 |
| штиль | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 |

Атмосферных осадков в среднем за год выпадает 693 мм, причем распределение их в течение года крайне неравномерно. Наибольшее количество осадков выпадает в теплое время года (июнь-сентябрь) с максимумом в августе (89 мм). В зимнее время на рассматриваемой территории образуется устойчивый снежный покров с первой декады декабря до середины апреля. Высота снежного покрова к концу зимы достигает в среднем около 40 см. Максимальная глубина промерзания почвы характерна для февраля - марта и может достигать 56-60 см.

Из неблагоприятных атмосферных явлений следует отметить метели и туманы. Среднее число дней с метелями - около 20 за год.

Для рассматриваемой территории характерны конвективно-изотермические условия устойчивости атмосферы, температурные инверсии редки. Коэффициент стратификации А=160, что способствует рассеиванию загрязняющих веществ.

В целом климатические условия благоприятны для жилищного строительства, развития сельского хозяйства, туризма.

### 1.2.3. 	Геологическое строение и инженерно-геологические условия территории

Для составления раздела использованы материалы инженерно-геологических изысканий (фондовые данные инженерных изысканий Ленинградской области), перечень которых представлен в подразделе 2.2.1., материалы Схемы территориального планирования Тосненского муниципального района Ленинградской области (2011 г), материалы «Концепции развития, рационального использования и охраны минерально-сырьевых ресурсов Ленинградской области на основе геолого-экономической оценки минерально-сырьевого потенциала муниципальных образований, включая ревизионные работы по расчистке балансовых запасов твердых полезных ископаемых», 2003 г.

В геоморфологическом отношении территория приурочена к волнистой Притосненской озерно-ледниковой равнине на Ордовикском плато и в северной части к Приневской низменности. Рельеф представляет собой волнистую равнину с абсолютными отметками в северной части территории 13-17 м (уклоны поверхности не превышают 3%), в центральной и южной частях - 35-45 м. В широтном направлении территорию пересекает глинт (уступ), с уклонами поверхности на отдельных участках более 20%. Рельеф значительной части территории относительно ровный, осложнен дренажными канавами глубиной 0,5 м - 0,7 м. Имеются пруды. В северной части  поселения развита заболоченность.

На рассматриваемой территории с поверхности до глубины 200 м повсеместно залегают четвертичные отложения, отличающиеся литолого-генетической неоднородностью и содержащие водоносные, относительно водоупорные и водоупорные горизонты. Представлен комплекс осадочных пород четвертичного и нижнекембрийского возраста, среди которых преобладают глинистые водоупорные разности.

Геологическая структура. Четвертичные отложения характеризуются слабой водоносностью, не защищены от поверхностного загрязнения и не являются в связи с этим перспективными для организации водоснабжения. Воды могут быть использованы с помощью колодцев только для мелких индивидуальных хозяйств.

Четвертичные отложения залегают первыми с поверхности земли и имеют сплошное распространение. В среднем общая мощность отложений от 1,2 до 12,0 м. На рассматриваемой территории они представлены преимущественно озерно-ледниковыми песками и суглинистой мореной лужской стадии оледенения, биогенными отложениями, а также ледниковыми отложениями.

Озерно-ледниковые отложения (lgIIIos) Приповерхностные озерно-ледниковые песчаные отложения имеют мощность 0,2-1,8 м, которая увеличивается в северном направлении до 4,1 м – 6,0 м, и в восточном и западном до 2,0 м – 2,6 м. Пески мелкие и средние пылеватые с редким гравием и валунами в основании слоя.

Озерно-ледниковые пески водоносны, к ним приурочен грунтовый водоносный горизонт. Уровень воды подвержен значительным сезонным колебаниям. В весенне-осенние месяцы он устанавливается наравне с поверхностью земли, на отметках 16,9 м -18,4 м абсолютной высоты. Таким образом, амплитуда сезонных колебаний подземных вод озерно-ледниковых песков находится в прямой зависимости от количества выпадающих атмосферных осадков, являющихся основным источником их питания, и достигает величины мощности водоносного горизонта 1,8 м.

В северной части территории мощность водоносного горизонта увеличивается до 3 м. Миграция подземных вод направлена на север и северо-запад в сторону р. Большая Ижорка и ее притоков.

Нижним водоупором подземных вод озерно-ледниковых отложений служат моренные суглинки. Моренные суглинки залегают под озерно-ледниковыми песками на глубине от 0,2-1,8 м. В естественном состоянии суглинки плотные, от твердой до тугопластичной консистенции. По гранулометрическому составу легкие пылеватые с содержанием гравия и валунов до 15 %. Моренные суглинки достаточно однородны по химическому составу, с коэффициентом вариации отдельных компонентов в пределах 16-41 %.

Нижнекембрийские отложения на предглинтовой низменности представлены лонтоваской и ломоносовской свитами. Лонтоваская свита подстилает моренные суглинки, сложена голубовато-зелеными, зеленовато-серыми и серовато-зелеными глинами. В Ленинградской области наиболее надежным близко расположенным к поверхности водоупором, предохраняющим от загрязнения подземные и поверхностные воды, являются глины лонтоваской свиты нижнего кембрия, известные под названием «синие глины» или «кембрийские глины», имеющие максимальную мощность в районе г.п. Красный Бор. Именно кембрийские глины являются грунтом-приемником высокоопасных отходов на полигоне «Красный Бор».

Сравнение химического и спектрального состава кембрийских глин, развитых на территории Ленинградской области, указывает на большую однородность и выдержанность вещественного состава глин как по площади, так и по глубине.
На рассматриваемой территории глубина залегания кровли кембрийских глин соответствует мощности четвертичных отложений и составляет от 1,8 м до 4,0 м, предполагаемая мощность кембрийских глин составляет около 70 м.

Современные отложения представлены  в основном болотными осадками.

Биогенные (болотные) отложения (bIV). Крупные болотные массивы располагаются в северной части поселения. Торфяно-болотные отложения залегают на поверхности, подстилаются большей частью озерно-ледниковыми и ледниковыми осадками. Представлены они торфом различной степени разложения. Мощность их в среднем 1,5-3,0 м. Горизонт содержит грунтовые воды, залегающие на небольшой глубине порядка 0,3-0,5 м. На отдельных участках, приуроченных к локальным понижениям рельефа возможно развитие болотных отложений небольшой мощности.

В границах населенного пункта Красный Бор в границах бурения 5,0 м принимают участие почвенные техногенные отложения (tgIV), озерно-ледниковые отложения, (lgIII) и ледниковые отложения (gIII). Почвенные образования покрывают поверхность повсеместно, мощность слоя 0,1-0,4 м, абсолютные отметки слоя 42,5-45,6 м. Техногенные отложения представлены насыпными грунтами.

Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия на рассматриваемой территории характеризуются наличием горизонта грунтовых вод, приуроченного к линзам песков и супесей в техногенных образованиях и биогенных отложениях, безнапорного, с зеркалом свободной воды на глубине 0,1-1,2 м. Водообильность горизонта незначительна, водоотдача грунтов – низкая. Питание осуществляется за счет атмосферных осадков. Общая разгрузка водоносного горизонта осуществляется в ближайшие водотоки.

По химическому составу грунтовые воды гидрокарбонатно-магниево-кальциевые, пресные. Степень минерализации 0,3 г/л.

По материалам режимных исследований ПГО «Севзапгеология» амплитуда сезонных залеганий уровня составляет около 1,5 м. Максимальное положение уровня следует ожидать вблизи поверхности земли с образованием свободного зеркала воды в понижениях рельефа.

Инженерно-геологические условия

Критерием для выделения инженерно-геологических районов на схеме  Планировочных ограничений (М 1:10000) является комплекс исторически сложившихся природных факторов: рельеф и геоморфология, характер грунтов, наличие и условия залегания подземных вод, развитие геологических процессов.

По степени морозного пучения грунты основания относятся к средне- и слабопучинистым ( ГОСТ 25100-95). При нарушении естественного состояния и при увлажнении грунтов происходит ослабление прочности.

По сочетанию геоморфологических особенностей местности, физико-механических свойств грунтов и гидрогеологических особенностей грунтовых толщ исследуемая территория разделяется на три инженерно-геологических района:

I - район благоприятный для строительства;

II - район ограниченно благоприятный для строительства;

III - район неблагоприятный (сложный) для строительного освоения.

I район. Территории, пригодные для строительства. Грунты оснований здесь представлены озерно-ледниковыми осадками и конечно-моренно-камовыми отложениями. Грунтовые воды находятся на глубине свыше 1,5 м. Уклоны поверхности не превышают 10%.

II район. Территории относительно пригодные для строительства, требующие инженерной подготовки. Грунты оснований - озерно-ледниковые осадки, конечно-моренно-камовые отложения, морена. На ряде участков отмечено развитие «верховодки» и застаивание поверхностных вод в понижениях микрорельефа. Грунтовые воды находятся на глубине от 0,0 до 1,5 м. Частично территория заболочена.

III район. Территории непригодные для строительства: заболоченность с мощностью торфа свыше 1,5 м; участки с уклоном свыше 20% и неудобный рельеф, полосы отчуждения железных дорог; овраги, территория месторождения кирпичных глин. Территория городского поселения по общим геологическим данным относится к району распространения карбонатного карста. Категория устойчивости территории относительно интенсивности образования карстовых провалов V (относительно устойчивая). Проявление карста на дневной поверхности не выявлено.

К неблагоприятным физико-геологическим процессам, имеющим развитие на данной территории относится оврагообразование – участок растущего оврага в северной части г.п. Красный Бор, а также овраги, промоины в восточной части поселения.

Территория городского поселка Красный Бор по совокупности природных факторов благоприятна для строительства. Основанием зданий служат моренные суглинки с линзами и прослоями песков, супесей, в северной части – кембрийские глины. Грунтовые воды приурочены к редким линзам и прослоям песка, супесей и встречены на глубине около 2,5 м.

Выводы

По совокупности природных факторов категорию сложности инженерно-геологических условий рассматриваемой территории согласно СП 11-105-97, часть I, приложение 6 следует отнести ко II (средней) сложности.

Территория в целом характеризуется относительно благоприятными инженерно-геологическими условиями. Неблагоприятными факторами являются:

- высокий фактический и прогнозный уровни залегания грунтовых вод;

- сильная морозная пучинистость грунтов, слагающих территорию;

- наличие напорных вод, залегающих вблизи поверхности рельефа;

- заболачивание отдельных  участков территории.

В неблагоприятные периоды года (обильного выпадения осадков и снеготаяния) из-за наличия вблизи дневной поверхности выдержанного водоупора (ледниковых суглинков) возможно развитие с поверхности вод типа «верховодки». А также вод спорадического распространения на любой глубине и в любое время года.

### 1.2.4.	 Гидрографические особенности территории

Территория Красноборского городского поселения расположена в междуречье рек Тосна и Ижора, являющихся притоками р. Невы и принадлежит бассейну Финского залива Балтийского моря.

Водораздел рек Тосна и Ижора пересекает поселение в меридиональном направлении. Гидрографическая сеть на рассматриваемой территории представлена следующими водными объектами: р. Винокурка (протекает вдоль западной границы поселения), правый приток реки Винокурка р. Полисарка; реки Малая Ижорка и Большая Ижорка, ручьи.

Бассейны рек исследуемой территории отличаются значительной заболоченностью вследствие того, что весь Северо-Западный регион находится в зоне избыточного увлажнения. Это создает благоприятные условия для образования болот и заболоченных земель: обилие атмосферных осадков, замедленный сток, малое испарение, обилие подземных вод. Преобладающее питание рек обусловлено талыми водами, доля которых составляет от 40 до 50 % суммарного годового стока. Большую роль играет дождевое питание, на долю которого приходится около 30 %. Доля питания за счет подземных вод не превышает 1/4 всего объема годового стока.

Водный режим рек характеризуется выраженным половодьем, формирующимся в период таяния снега, повышенной летней и зимней меженью, что объясняется обильным питанием подземными водами, частыми зимними оттепелями и осенними паводками.
Рельеф исследуемой территории представляет собой заболоченную, покрытую лесами и мелким кустарником плоскую равнину. Перепад абсолютных отметок на участке, прилегающем к полигону, не превышает 10-15 м. Местность имеет пологий уклон с юга на север.

В районе полигона «Красный Бор» в 0,8 км к северу и в 1,5 км к западу от него протекают два ручья. В 2 км севернее полигона ручьи сливаются, образуя начало реки Большая Ижорка, которая в свою очередь, впадает справа в реку Ижора. На восток от полигона в 2 км находится исток ручья Безымянный, являющегося левым притоком р. Тосна. Вышеперечисленные реки и ручьи имеют равнинный характер и незначительные глубины.

Линия водораздела р. Ижора и р.Тосна проходит с юга на север через г.п. Красный Бор; территорию полигона «Красный Бор»; болотный массив, занимающий водораздельное пространство (бывшие торфоразработки); и на расстоянии около 4 км от полигона раздваивается, поворачивая на северо-восток к устью р. Тосна, ограничивая водосбор этой реки, вторая линия отклоняется на северо-запад к устью р. Ижора, ограничивая ее водосбор.

Территория междуречья, ограниченная указанными линиями и левым берегом р. Нева, не участвует в формировании стока рек Ижора и Тосна и относится непосредственно к водосборной площади р. Нева.

Следует отметить, что в данном случае речь идет о поверхностных водосборах, площадь которых может заметно отличаться от площадей подземных водосборов.
Сам водораздел четко не выражен. Это объясняется тем, что многие естественные тальвеги в ходе интенсивного хозяйственного освоения данной территории были переработаны и устроена искусственная дренажная сеть.

Систематические наблюдения за гидрологическим режимом на рассматриваемой территории не проводятся. Водный режим рек в целом соответствует общему характеру формирования стока водотоков Северо-Западного региона (высокое половодье, формирующееся в период таяния снега, летняя и зимняя межень, осенние паводки).

Река Винокурка берет начало из болота севернее д. Шумба, и протекая в северном направлении, впадает с правого берега в реку Ижора на 26-м км от устья. Длина реки составляет 25 км, общая площадь водосбора в устье 174 км2. Основным притоком реки является река Полисарка.

Водосбор реки представляет собой всхолмленную частично залесенную и занятую сельскохозяйственными угодьями равнину с абсолютными отметками 29-88 м.

Река на рассматриваемом участке имеет долину преимущественно трапецеидальной формы. Ширина долины составляет 80-150 м. Склоны долины умеренной крутизны, высота их 4-7 м. Пойма в основном чередующаяся, в верхней части участка двухсторонняя, закустаренная, поверхность ее неровная. Ширина поймы составляет 30-70 м. Русло извилистое. Ширина русла по урезу воды в межень составляет 1,5-7 м, по бровкам – 5-10 м. глубина воды – 0,2-0,7 м, скорость течения воды – 0,2-0,3 м/с. Берега крутые, закустаренные, на отдельных участках открытые луговые, в верхней части участка -  преимущественно залесены. Высота берегов над меженным уровнем воды составляет 0,8-1,5 м.

Река Полисарка  впадает с правого берега в р. Винокурка на втором километре от устья. Длина реки составляет 15 км, общая площадь водосбора в устье 57,8 км2. Водосбор реки представляет собой в основном залесенную равнину с абсолютными отметками 30-70 м.

Ширина долины реки 50-150 м. Склоны долины пологие, в верхней части рассматриваемого участка преимущественно залесены, в нижней - заняты сельскохозяйственными угодьями. Пойма двухсторонняя, в основном закустаренная, преобладающая ее ширина составляет 20-40 м. Русло извилистое, ширина его по урезу воды в межень 2-5 м, глубина воды – 0,1-0,4 м, скорость течения воды обычно не превышает 0,3 м/с. Берега крутые, закустаренные, в верхней части рассматриваемого участка залесенные, высота их над меженным уровнем воды составляет 0,5-1,5 м.

Большая Ижорка - река, правый приток реки Ижора, берет начало на водораздельном болоте, севернее промышленной площадки полигона «Красный Бор». Длина реки составляет 14,2 км, ширина 2-5 м, глубина в низовьях до 3 м.  Резко врезана на 8-10 м в поверхность озерно-ледниковой террасы с высотами 12-15 м. Справа, в средней части долины, впадает река Малая Ижорка, в 2 км выше - ручей Большой Ижорец. В конце XIX - начале XX веков вдоль берегов размещались многочисленные кирпичные заводы. По правобережью сохранился массив березово-соснового леса и остатки карьеров по добыче глины глубиной до 5 м.

Стокообразующая площадь полигона «Красный Бор», представляет собой склон со слабо выраженными формами микрорельефа, определяющими интенсивность стока высоких вод (половодье, дождевые паводки). В переходные периоды года (весенний и осенний) значительную опасность представляет образование в дренажных каналах объекта наледей, которые могут затруднить эффективность водоотведения. При этом необходимо отметить, что в случае возникновения нештатной ситуации, требующей срочного сброса воды с территории полигона, кольцевой канал может быть использован как временная аккумулирующая емкость. Все вышеперечисленные меры обеспечивают достаточно эффективную защиту объекта от паводков.

### Минерально-сырьевые ресурсы

Глинистые отложения котлинского горизонта, залегающие вблизи поверхности  под четвертичными отложениями, прослеживаются в виде неширокой полосы вдоль северной части Тосненского муниципального района. Мощность синих глин в предглинтовом районе изменяется в пределах 5-116 м. Глинистые толщи являются относительными водоупорами для регионально выдержанных водоносных горизонтов.

На территории поселения, к западу от промышленной площадки полигона «Красный Бор» на расстоянии 500 м от ее юго-западного угла, расположено месторождение кембрийских глин «Красный Бор», балансовые запасы которого на 01.01.2010 г. составляют 10000 тыс. м³ (на 01.01.2009 г. – 10136,6 тыс. м³).

Легкоплавкие глины являются сырьевой базой керамического сырья для предприятий региона. Разработкой карьера занимается кирпичное объединение «Группа ЛСР», включающая кирпичные заводы, которые размещены за пределами Красноборского городского поселения. Глины используются для производства кирпично-черепичной продукции, предприятия - пользователи: ОАО «Победа ЛСР», ЗАО «Петрокерамика».

### 1.2.6.	 Лесные ресурсы

Тосненский муниципальный район, в т.ч. и  Красноборское городское поселение по лесорастительному районированию располагается в таежной зоне, в средне-таежном лесном районе европейской части Российской Федерации. Территория Красноборского городского поселения в достаточной степени залесена. В целом природные условия благоприятны для произрастания и развития мягколиственных пород.

Леса на территории Красноборского городского поселения находятся в ведении Любанского лесничества. В соответствии с Лесохозяйственным регламентом Любанского лесничества на территории Красноборского городского поселения расположены кварталы Ульяновского участкового лесничества, Красноборского участкового лесничества, Осничевского участкового  лесничества. Земли лесного фонда на рассматриваемой территории составляют 5012,2 га.

Преобладают типы леса нормально дренированных местообитаний - кисличники и черничники. Леса заболоченных местообитаний (долгомошная, сфагновая, травяно-болотная, приручейная серии леса) занимают около 35% площади лесов. Среди  хвойных пород преобладают ель и сосна, встречаются лиственницы, среди мягколиственных – береза, осина, ольха черная, ольха серая, ива.

Подразделение лесов на защитные и эксплуатационные леса произведено в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и приказом Рослесхоза от 29.10.2008 № 329 «Об отнесении лесов к эксплуатационным лесам, резервным лесам и установлении их границ». На территории Красноборского городского поселения все леса отнесены к защитным.

Распределение защитных лесов Любанского лесничества по категориям защитности указанных лесов, а также основания для их выделения приведены в таблице 1.4.

Таблица 1.4. - Распределение защитных лесов по категориям защитности лесов в пределах территории Красноборского городского поселения

| Вид целевого назначения лесов, категория защитных лесов | Лесничество, участковое лесничество | Площадь, га | Основания деления лесов по целевому назначению |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Защитные леса, всего |  | 5012,2 | Лесной кодекс Российской Федерации (ст.10); Федеральный закон «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» от 04.12.2006 № 201-ФЗ (ст.8). |
| В том числе: |  |  |  |
| 2. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего |  |  |  |
| 2.1. Леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения | Ульяновское | 553,2 | Федеральный закон «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» от 04.12.2006 № 201-ФЗ (ст.8); |
|  |  |  | Лесоустроительная инструкция, утвержденная приказом МПР России от 06.02.2008 № 31; - Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ в редакции от 01.12.2007 № 309-ФЗ (ст. 18, п. 4). |
| 2.2. Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | Ульяновское | 419,5 | Лесоустроительная инструкция, утвержденная приказом МПР России от 06.02.2008 № 31; ГОСТ 17.5.3.02-90 «Охрана природы. Земли. Нормы выделения на землях государственного лесного фонда защитных полос лесов вдоль железных и автомобильных дорог» |
|  | Красноборское | 101,2 |  |
|  | Осническое | 106,8 |  |
| 2.3. Зеленые зоны, в т.ч. | _ | _ |  |
| 2.3.1. Зеленые зоны | Ульяновское | 85,2 | - Федеральный закон «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» от 04.12.2006 № 201-ФЗ (ст.8); - законы Ленинградской области. |
| 3. Ценные леса, в т.ч. |  |  | Лесной кодекс Российской Федерации (ст.102). |
| Противоэрозионные леса | Ульяновское | 1864,0 | Федеральный закон «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» от 04.12.2006 № 201-ФЗ. |
|  | Красноборское | 1870,0 |  |
|  | Осническое | 12,3 |  |

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов. Леса Любанского лесничества богаты ягодами, грибами.  Из лекарственных растений произрастают зверобой, багульник, чага и т. д.

В соответствии с документом «Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах по условиям погоды, а также требований к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения лесов, показателей природной пожарной опасности лесов и показателей пожарной опасности в лесах по условиям погоды», утвержденными приказом Минсельхоза России от 16 декабря 2008 года № 532, выделены лесные участки с различным классом природной пожарной опасности.

В результате анализа распределения лесов по классам их природной пожарной опасности установлено, что основная часть лесов характеризуется 3 классом опасности (средняя природная пожарная опасность), а также имеются лесные участки 2 класса (высокая природная пожарная опасность) и 4 класса опасности (природная пожарная опасность слабая).

### Охотничьи ресурсы

В соответствии с данными Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области из перечня животных, отнесенных к охотничьим ресурсам согласно ст.11 Федерального закона от 29.07.2009 г.  № 209-ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов на территории Российской Федерации»,  в Ленинградской области представлены следующие:

Млекопитающие - кабан, косуля, лось, благородный олень, пятнистый олень, медведь бурый, волк, лисица, енотовидная собака, рысь, росомаха, барсук, куница, ласка, горностай, хорь, норки, выдра, зайцы, бобры, кроты, летяга, белка, ондатра, водяная полевка.

Птицы – гуси, казарки, глухарь, тетерев, рябчик, куропатки, перепел, пастушок, обыкновенный погоныш, коростель, камышница, лысуха, чибис, тулес, хрустан, камнешарка, турухтан, травник, мородунка, веретенники, кроншнепы, бекас, дупель, гаршнеп, вальдшнеп, голуби, горлицы.

На рассматриваемой территории пользование объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, осуществляет Межрегиональная общественная организация ««Спортивно-охотничье и рыболовное общество «Снайпер». Сведения об охотничьих животных, обитающих на  конкретном рассматриваемом участке, и их ключевых биотопов определяются только при проведении натурного обследования.

Пути миграции диких животных на рассматриваемой территории отсутствуют.

К южным границам Красноборского городского поселения примыкает воспроизводственный участок межрегиональной общественной организации «Спортивно-охотничье и рыболовное общество «Снайпер», расположенный на территории Форносовского городского поселения.

## Структура земель по целевому назначению и их использование

Площадь Красноборского городского поселения в установленных границах, на 01.01.2012 г. составляет 8239,6 га.

Территория городского поселения представлена следующими категориями земель:

земли сельскохозяйственного назначения;

земли населенных пунктов (г.п. Красный Бор, д. Мишкино, д. Поркузи, д. Феклистово);

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,  земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

земли лесного фонда;

земли водного фонда;

земли запаса.

Подсчёт земельного баланса произведён средствами ГИС Mapinfo (таблица 1.5). Распределение земель по целевому назначению (категориям земель) на электронной топографической основе, уточнено по данным Росреестра по Ленинградской области.

Таблица 1.5. - Распределение земельного фонда городского поселения по категориям земель

| № п/п | Категория земель | Общая площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 1392,0 | 16,9 |
| 2. | Земли населенных пунктов | 840,7 | 10,2 |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 922,9 | 11,2 |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 0 | 0 |
| 5 | Земли лесного фонда | 5012,2 | 60,8 |
| 6 | Земли водного фонда | 4,9 | 0,1 |
| 7. | Земли запаса | 66,9 | 0,8 |
| Итого земель в границах поселения: | 8239,6 | 100 |

Большую часть территории поселения занимают земли лесного фонда – 5012,2 га (60,8%), на втором месте по площади - земли сельскохозяйственного назначения –1392,0 га (16,9%), земли населенных пунктов составляют 840,7 га (10,2%). На Схеме границ земель различных категорий представлена информация о распределении  земельного фонда Красноборского городского поселения.

Современное использование земель Красноборского городского поселения, возможные изменения землепользования

Земли населённых пунктов

Доля земель населенных пунктов (г. п. Красный Бор, д. Мишкино, д. Поркузи, д. Феклистово) в балансе территории достаточно велика и составляет 10,2 % от общей площади поселения. Площадь г.п. Красный Бор составляет 817,6 га, д. Мишкино – 7,6 га, д. Поркузи – 8,0 га, д. Феклистово – 7,5 га. Анализ современного использования территории г.п. Красный Бор, самого крупного населенного пункта на территории поселения, показал, что имеются резервы неосвоенных в настоящее время территорий. Максимальное использование внутренних территориальных резервов в границах г.п. Красный Бор является основным направлением градостроительного освоения рассматриваемой территории.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

Земли данной категории занимают 11,2 % от общей площади поселения, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны и безопасности в их составе нет.

Значительную по площади территорию занимают земли ФГУП «Российская телевизионно-радиовещательная сеть», предназначенные для размещения объектов связи, радиовещания, телевидения. Радиоцентр № 11 эксплуатируется с 1962 года, и за этот период прошел несколько этапов реконструкции и модернизации.

Основной технологический комплекс Радиоцентра № 11 включает в себя четыре технических здания (включая ОВЧ ЧМ комплекс) в составе 3 радиовещательных передатчика ДВ/СВ диапазонов мощностью 2000 кВт каждый, 1 передатчик СВ диапазона мощностью 1000 кВт, 1 передатчик СВ диапазона мощностью 50 кВт, 18 радиовещательных передатчиков КВ диапазона мощностью 200 кВт каждый, 14 передатчиков радиосвязи КВ диапазона мощностью 5/20 кВт и 2 передатчика ОВЧ ЧМ диапазона мощностью 10 кВт каждый.

Передающая антенна типа «ВЛШП-102» (вертикальный луч шунтового питания) создавались в привязке к существующим антенно-мачтовым сооружениям цепочек КВ антенн типа «СГД». Комплекс антенн КВ диапазона формируется цепочкой  антенн СГД-РАД в форме окружности.

В настоящее время  радиоцентр является головным объектом областной сети телерадиовещания, осуществляющим управление и координацию ее работы, является одним из важнейших передающих объектов сети российского радиовещания на зарубежные страны.

На территории Красноборского городского поселения размещено одно из нескольких уникальных антенно-мачтовых сооружений в мире – высокоэффективная направленная антенная система средневолнового диапазона типа «Заря», состоящая из 26 металлических башен высотой 41 метр каждая в виде «цепочки» длиной 2,1 км. Антенное хозяйство дополняют четыре антенны-мачты высотой 271, 257, 106, 93 метра, и 80  антенных  систем коротковолнового диапазона.

На радиоцентре создана мобильная антенная группа, осуществляющая обслуживание и ремонт антенно-фидерных устройств не только в Красном Бору, но и на всех областных подведомственных передающих объектах. Среди наиболее значимых реализованных проектов последних лет следует отметить строительство средневолновой антенны-мачты АМШП-271. Как и на радиоцентре в Ольгино, помимо эфирной трансляции программы «Маяк», но уже на частоте 549 кГц, она используется в качестве опоры для размещения антенн различного назначения.

В соответствии с региональным частотно-территориальным планом в 2011 году в Красном Бору смонтирован передающий цифровой комплекс первого мультиплекса в составе передатчика мощностью 400 Вт и современной широкополосной антенны ДМВ-диапазона с ее размещением на опоре АМШП-271. В ведение Радиоцентра № 11 находятся также все строящиеся объекты сети цифрового эфирного телевещания на территории Ленинградской области.

Территория  Радиоцентра № 11 при территориальном планировании остается в существующих  границах.

В целом, при планируемом развитии территории Красноборского городского поселения с учетом федеральных и региональных интересов площадь земель  промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения будет увеличиваться.

Земли лесного фонда и их использование

Доля земель лесного фонда в балансе территории составляет 60,8 %. Все леса относятся к защитным. Площадь земель лесного фонда представлена на 83 % покрытыми лесной растительностью землями, на 3 % не покрытыми лесной растительностью землями и на 14 % нелесными землями. Среди нелесных земель преобладают болота и прочие земли.

На рассматриваемой территории арендаторы лесного фонда для заготовки древесины лесных насаждений представлены ООО «Траст лес». Выборочные рубки спелых и перестойных лесных насаждений допускаются в защитных лесах, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Рубки ухода за лесами, санитарные рубки и прочие рубки осуществляются в защитных лесах в соответствии с Правилами заготовки древесины и законодательством Российской Федерации.

Перечень лесных участков, переданных в аренду, представлен в таблице 1.6. Графическое отображение размещения арендных участков представлено на рис.1.1

Таблица 1.6. - Перечень лесных участков, переданных в аренду по состоянию на 01.07.2012

| Участковые лесничества Любанского лесничества | Местонахождение | Арендатор | № и дата договора аренды | Площадь (га) | Срок действия договора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых |
| Ульяновское | квартал 14 выдел 30 (ч.), квартал 15 выдел 36 (ч.), квартал 21 выделы 7 (ч.), 25 (ч.), 29 (ч.) | ОАО «Победа ЛСР» | № 2-2008-12-209-Н от 26.12.2008 г. | 52,5 | до 31.12.2024 года |
| Ульяновское | кварталы 14,15,21 | ОАО «Победа ЛСР» | № 62/К-2009-12 от 30.12.2009 г. | 17,20 | до 31.12.2024 года |
| Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов |
| Ульяновское | кварталы 22,23 | СПГУПП «Полигон Красный Бор» | № 66-2008-06 от 10.06.2008 г. | 73,0 | 5 лет |
| Строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов |
| Ульяновское | Кварталы 22,23,24 | СПГУПП «Полигон Красный Бор» | № 40-2008-02 от 05.02.2008 года | 4,79 | 5 лет |
| Красноборское | кварталы1,2,7,8,9,10, 11,12,13 | ООО «Балттранс нефтепродукт» | № 1-2007-09 от 21.09.2007 года | 9,785 | 49 лет |
| Ульяновское | Квартал 8 | ООО «Фининвест» | № 186/ДС-2010-07 от 22.07.2010 г. | 0,14 | 49 лет |
| Ульяновское Красноборское | в квартале 81(часть выделов 4, 19-21, 24-29, 31-33, 35, 52) Ульяновского участкового лесничества, в квартале 21 (часть выдела 4), в квартале 26 (часть выделов 4-6, 8, 9, 11, 19), в квартале 27 (часть выделов 3, 11, 12, 15-17, 31-34), в квартале 35 (часть выделов 2, 3, 7, 11, 14, 16, 21, 22), в квартале 51 (часть выделов 3, 5, 13, 17, 20, 23, 24), в квартале 67 (часть выделов 4-7, 9, 10, 15, 22, 30, 31), в квартале 84 (часть выделов 2, 3, 8, 12, 14, 14.1, 15, 19, 19.1, 20, 21, 23, 24, 30-33) Красноборского участкового лесничества | ОАО «ЛОЭСК» | № 269/ДС-2011-03 от 04.03.2011 г. | 38,48 | 2 года |
| Заготовка древесины |
| Красноборское Ульяновское | Красноборское кварталы 1-96 Ульяновское Кварталы 1-131 | ООО «Траст лес» | № 23/3-2009-11 от 02.11.2009 года | 4697,2 га(в границах поселения) | 49 лет |
| Осническое | квартал 4 | ООО «Траст лес» | № 3/3-2009-06 от 06.07.2009 года | 119,1 га (в границах поселения) | 49 лет |

Рис.1.1 Схема размещения лесных участков, переданных в аренду.

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли сельскохозяйственного назначения в структуре земельного фонда поселения составляют 16,9%. Значительная часть земель сельскохозяйственного назначения принадлежит ЗАО «Племхоз им. Тельмана» и представлена преимущественно пастбищами и сенокосами. Земельные участки, принадлежащие  «Племхоз им. Тельмана», в настоящее время используются для выращивания кормовой базы для центральной фермы, расположенной в п. Тельмана, однако значительное удаление участков от центральной фермы снижает рентабельность сельскохозяйственного производства на данных участках. Собственник земельных участков ЗАО «Племхоз им. Тельмана» заинтересован в прекращении сельскохозяйственной деятельности на рассматриваемой территории.

Кадастровая стоимость каждого из земельных участков ЗАО «Племхоз им. Тельмана»  в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2007 года № 355 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения Ленинградской области» составляет 7,02 руб./м2 и совпадает со средним показателем по Тосненскому муниципальному району, что не позволяет выделить наиболее ценные для сельского хозяйства земли с кадастровой оценкой на 50 % выше средней по муниципальному району и, следовательно, выставить ограничения на перевод их для использования по другому назначению. Часть земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащих ЗАО «Племхоз им. Тельмана», в связи с планируемым экономическим развитием территории может быть переведена в земли других категорий.

На территории поселения на землях сельскохозяйственного назначения расположен крупный садоводческий массив «Поркузи», площадь которого в соответствии с картографическими обмерами составляет  375,8 га. В границы садоводческого массива входит 11 садоводческих некоммерческих товариществ:

- «Акварель» (2,9 га);

- «Заречье»  (45,0 га);

- «Красноборец» (12,7 га);

- «Мечта» (26,9 га);

- «Озерки»  (114,0 га);

- «Поляны»  (41,2 га);

- «Поркузи» (107,8 га);

- «Поркузи-Д» (13,3 га);

- «Поркузи -5»

- «Красноборец 1» (8,0 га);

- «Тюльпан»   (4,0 га).

Земли водного фонда

К землям водного фонда относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах; площадь данной категории в пределах городского поселения незначительна и составляет 4,9 га.

Земли запаса

Земли запаса расположены в северной части поселения и представлены участками территории общей площадью 66,9 га. Не используются для ведения хозяйственной деятельности.

Распределение земель по видам собственности Большая часть территории поселения включает земельные участки, принадлежащие Российской Федерации: федеральная автомагистраль Москва - Санкт-Петербург, железная дорога, земли лесного фонда. К федеральной собственности в настоящее время относится 65,8% территории городского поселения.

## 1.4. Историко-культурный потенциал территории

### 1.4.1.	Историческая справка

В ХIХ веке рассматриваемая территория (мыза Поповка, также как и несколько соседних деревень) входила в границы Царскосельского уезда Санкт-Петербургской губернии. В ХIХ-ХХ веках осью формирования современной территории Тосненского муниципального района стал сначала Московско-Петербургский тракт, затем, с середины ХIХ в., Николаевская железная дорога, проходящая параллельно Московскому шоссе. Наименование «Поповка» берет свое начало в XVIII веке, когда местные земли южнее излучины реки Нева принадлежали служителям церкви. Протекавшую здесь Попову речку впоследствии стали наименовать «Поповка», отсюда возникло и наименование железнодорожной платформы, а затем и железнодорожной станции.

В 1836 г. императором Николаем I был утвержден проект сооружения железнодорожной линии между Санкт-Петербургом и Царским Селом, а уже в октябре 1837 года движение по этому маршруту было открыто. С прокладкой железной дороги начинается «дачный» период развития данной территории - со второй половины ХIХ века у владельцев земель, а также государства арендуются земли под строительство дач, возникают целые дачные поселки.

В 1901 г. году земля для устройства дач была куплена М. М. Подобедовым, и с тех пор начинает бурно развиваться дачная жизнь. Постепенно два имения (инженера Подобедова и госпожи Марковой) превратились в дачные поселки. Плюс к этому,  вдоль Московского тракта группа частников, объединившихся в общество «Самопомощь», выкупила неиспользуемые казенные земли. Их спланировали, разбили на участки и также предложили под частную застройку.

К концу XIX века станция Поповка, рядом с которой расположились поселки Подобедовка и Самопомощь, приобрела среди столичных жителей известность как тихая дачная местность с небольшими красивыми водоемами, изумительным по красоте ландшафтом и чистым воздухом, что привело к значительному росту населения и постройке большого количества дач. Для удобства дачников от станции Поповка к поселкам Самопомощь и Подобедовка пустили конку, с осени 1906 года в приспособленном здании стала функционировать состоящая из двух классов начальная школа. К началу XX века поселки сильно разрослись, здесь были построены земская школа, училище и даже свой театр.

В 1902 году в дачном поселке Подобедовка по инициативе владельца имения М.М. Подобедова по проекту архитектора П.П. Кондратьева была заложена деревянная церковь с высоким шатровым куполом, выдержанная в стиле деревянного русского зодчества. В 1904 году, когда строительство Александро-Невской церкви было в самом разгаре, жителями Подобедовки рядом была построена небольшая деревянная церковь барачного типа во имя Святителя Николая Чудотворца, разместившаяся в доме барачного типа, и вначале именовавшаяся «церковью-бараком». В этом же 1904 году в соседнем дачном поселке Самопомощь на средства Братства Святителя Николая Чудотворца, учрежденного по инициативе местного населения, по проекту петербургского архитектора В.Н. Боброва была построена, выдержанная в русском стиле, деревянная пятикупольная церковь с изящной шатровой колокольней. Спустя год этот храм был освящен во имя Святой Живоначальной Троицы. К церкви была приписана находившаяся неподалеку на кладбище часовня.   Каменная церковь  была перестроена после 1917 года из часовни, выстроенной в 1848 году.

В дачном поселке Марково находилась небольшая католическая часовня. Она стояла на берегу красивого пруда на участке, пожертвованном в 1909 году полковником Иваном Рымкевичем в пользу Колпинского приходского костела.

Деревянные храмы действовали вплоть до 1930-х годов. Первой в 1928-1929 годах была закрыта католическая каплица. В 1935 году одновременно были закрыты и оба храма в Подобедовке - Александро-Невская церковь была переоборудована под клуб и сохранялась до Великой Отечественной войны, а Никольская церковь - барак в том же 1935 году была снесена. Спустя два года закрыли и Свято-Троицкую церковь в поселке Самопомощь.

Вплоть до 1941 года единственным действующим храмом оставалась часовня в Степановке, обращенная в церковь. Церковь была закрыта в 1941 году и разрушена в годы войны. После 2007 г. начались работы по восстановлению храма, в настоящее время  построен храмовый комплекс церкви Покрова Пресвятой Богородицы.

На территории храмового комплекса расположена  также деревянная церковь Параскевы Пятницы, построенная в 2001-2002 годах.

Из наиболее известных владельцев дач, которые в начале XX века располагались на данной территории, следует выделить А.Я. Вильсона, директора адмиралтейских и ижорских заводов, лично знакомого с Пушкиным и помогавшего поэту историческими материалами для «Капитанской дочки». Именно Вильсон завершил переоборудование ижорских заводов, наладил производство пароходов, паровых машин, судовых механизмов, а также артиллерийских орудий и другой продукции. По инициативе Вильсона были осуществлены работы по благоустройству Колпино, открыта первая школа для девочек. Он являлся одним из основателей Невской бумагопрядильной мануфактуры и Российской бумагопрядильной мануфактуры. Инженер- генерал Вильсон внес значительный вклад в развитие российской экономики, был награжден всеми орденами России. В настоящее время на территории бывшей дачи Вильсона построена автозаправочная станция, при этом каких-либо специальных археологических исследований не производилось. Под другой автозаправочной станцией оказалась территория еще одной бывшей дачи, принадлежавшей известному фотографу конца XIX века Флейсману.

Следует также выделить интересную с исторической точки зрения территорию по соседству с бывшей дачей Вильсона за дорогой, где находилась почтовая станция. Она существовала здесь около столетия, с начала XIX века, с момента строительства царской дороги. В настоящее время место расположения станции стало, источником редких находок, свидетельствующих о быте почтовой станции XIX века.

В 1935 г. поселок Красный Бор был отнесен к рабочим поселкам, население которого составило свыше 10 тыс. человек.

В Великую Отечественную войну рассматриваемая территория была оккупирована немцами, и установившаяся поблизости линия фронта превратила эту живописную местность в огненный плацдарм. На протяжении трех лет Красный Бор находился на передовой линии фронта. С августа 1941 года по январь 1944 года здесь велись кровопролитные бои. Именно здесь в августе 1941 года были остановлены немецко-фашистские войска, рвущиеся к Ленинграду. В 1943 г. Военный Совет Ленинградского фронта принимает решение о проведении локальной Красноборской операции силами 55-й армии в направлении от Колпино на Красный Бор и далее на Тосно.

Установлено, что с вражеской стороны на территории Красного Бора  находились подразделения 24-й и 215-й пехотных дивизий вермахта, 250-й испанской добровольческой дивизии («голубой»), 658-го эстонского батальона СС и батальона СС легиона «Фландрия».

В результате ожесточенных боев частям 55-й армии Ленинградского фронта удалось освободить от врага поселок Красный Бор и станцию Поповка. Линия фронта до января 1944 года проходила между поселками Красный Бор и Ульяновка (станция Саблино). В штыковых атаках и под минометными обстрелами, в воздушных атаках погибли тысячи советских воинов, память о которых увековечена в мемориалах. Однако, следует отметить, что в результате ожесточенных боев за Красный Бор конце марта 1943 года и отступления 181-го полка были большие человеческие потери, и не все убитые были захоронены. В связи с чем,  необходимо установить археологический надзор при подготовке территории к освоению и за ходом земляных работ в целях обеспечения требований статьи 37 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации». Только на братском захоронении советских воинов на Красноборской улице захоронено 2388 человек.

В результате проведенного в настоящее время обследования территории, предназначенной для размещения производственно-складской зоны «Красноборская» выявлены места захоронения погибших советских воинов. Это братские могилы с количеством похороненных от 13 до 78 погибших.

После войны на территории поселка не было ничего, что напоминало бы о недавнем прошлом - только обгорелые деревья, кое-где торчащие печные трубы, искореженная военная техника и окопы. Отстроенный заново Красный Бор сохранил лишь некоторую довоенную планировку улиц. На месте Александро-Невской церкви (нынешний Красноборский проспект) находятся деревянные жилые дома, а на месте поселка Самопомощь - лесной массив.

В 1967 г. было принято решение о создании  вблизи поселка Красный Бор экспериментального предприятия -  Полигона «Красный Бор». Строительство полигона,  ухудшение экологической обстановки неблагоприятно сказалось на социально-экономическом развитии поселка. Если в 1959 г. по данным переписи здесь проживало10,6 тыс. чел., то уже к 1989 г. население сократилось до 5,4 тыс. чел.

Генеральный план, на основании которого застраивался поселок, был разработан в 1979 г. В 1990 г. институтом ЛЕНГРАЖДАНПРОЕКТ был разработан новый генеральный план г.п. Красный Бор. Численность населения на период – до 2010 г. была принята 7000 чел. (современное состояние 5034 чел.). В соответствии с  намеченными направлениями градостроительного развития был построен квартал многоэтажной застройки – квартал Радиоцентра. Большинство предложений по градостроительному развитию территории остались не реализованными.

### 1.4.2.	Объекты культурного наследия

В соответствии со Списком объектов культурного наследия, предоставленным Департаментом государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия Комитета по культуре Ленинградской области, на территории Красноборского городского поселения расположено 3 объекта культурного наследия регионального значения (таблица 1.7).

Таблица 1.7 - Объекты культурного наследия, расположенные на территории Красноборского городского поселения Тосненскиого муниципального района

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия, в соответствии с актом органа государственной власти о его постановке на государственную охрану | Местонахождение объекта культурного наследия | Наличие паспорта на объект культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты культурного наследия регионального значения |
|  | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 гг. Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. | Городской поселок. Красный Бор., в 19 км. к северо-западу от г.Тосно, близ ж.д.станции Поповка, на линии Москва – Санкт-Петербург, северная окраина поселка, у Красноборской улицы | Номер захоронения в ВМЦ: 47-394 |
|  | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 гг. Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. | Городской поселок Красный Бор., в 19 км. к северо-западу от г. Тосно, близ ж.д.станции Поповка , на ул. К.Маркса, близ д. №70 | Номер захоронения в ВМЦ: 47-393 |
|  | Братское захоронение воинов Красной Армии, погибших в 1919 г. Здесь же захоронен видный латышский писатель Кадытис-Грозный А.А. Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. | Городской поселок Красный Бор., в 19 км. к северо-западу от г. Тосно, в 300 м. к северу от ж.д. станции Поповка |  |

Братское захоронение на ул. Карла Маркса - небольшая по площади территория  с досками с именами погибших, по данным ОБД «Мемориал» здесь захоронено 5620 советских воинов. Даты смерти – преимущественно февраль-апрель 1943 г., т. е. периода Красноборской наступательной операции, но встречаются и даты 1941, 1942 и 1944 годов. Территория братского захоронения огорожена металлической оградой.

Братское захоронение в северной части поселка (ул. Красноборская) занимает большую площадь, чем предыдущее, здесь захоронены 2388 чел., также в основном погибшие во время Красноборской операции. Территория мемориального комплекса благоустроена, огорожена оградой.

На третьем братском захоронении захоронены не только красноармейцы и латышский писатель, но и воины, погибшие в 1941-1943 гг. и местные жители, погибшие от рук оккупантов в 1941 г. Данная территория требует серьезных работ по благоустройству, кроме обелиска, здесь расположены отдельные могилы с памятниками и крестами.

В связи с тем, что на сегодняшний день территории и зоны охраны данных объектов культурного наследия не установлены, необходимо соблюдать требования статьи 37 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в соответствии с которым:

Проекты планировки, застройки и реконструкции населенных пунктов, имеющих объекты культурного наследия, подлежат согласованию с Департаментом государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия Комитета по культуре Ленинградской области,

Проектирование проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и ( или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, в проекты должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов.

После разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия документы территориального планирования подлежат соответствующей корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений.

## .    Анализ и оценка экологической обстановки

Из материалов, представленных в докладе «Об экологической ситуации в Ленинградской области в 2010 году»,  следует, что экологическая обстановка и экологическая безопасность населения Ленинградской области по сравнению с предшествующим периодом существенных изменений не претерпела и осталась на уровне «умеренно напряженной».

Однако при этом стабильность экологической обстановки наблюдается на фоне интенсивного развития экономики Ленинградской области и возрастания антропогенной нагрузки на окружающую среду, что свидетельствует об эффективности принимаемых мер и выполненных мероприятий в  сфере охраны окружающей среды. Крупных природных и техногенных аварий и катастроф в Ленинградской области не произошло.

Основные экологические проблемы территории Тосненского муниципального района Ленинградской области и, в частности, Красноборского городского поселения  связаны с загрязнением почв тяжелыми металлами в ореоле влияния Санкт-Петербурга, транспортных магистралей; деградацией почв земель сельскохозяйственного назначения; загрязнением поверхностных и подземных вод, воздушного бассейна в промышленных зонах; использованием недр; наличием зон высокой радоноопасности. Основным источником негативного воздействия на окружающую среду является СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор». Предприятие осуществляет утилизацию, складирование, перемещение, захоронение и уничтожение токсичных отходов предприятий Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Правительством Российской Федерации разработана и принята Федеральная целевая программа «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009 – 2013 годы)», в рамках которой отражены действия по обеспечению безопасности опасных производственных объектов, к числу которых относится и полигон «Красный Бор». Значимость этого объекта подтверждается рядом правовых актов Правительства Санкт-Петербурга, а также Конвенцией по защите морской среды района Балтийского моря.

Согласно заключению Хельсинской комиссии по защите морской среды Балтийского моря (ХЕЛКОМ), объединяющей девять стран, расположенных по берегам Балтийского моря: Россию, Германию, Данию, Финляндию, Швецию, Польшу, Латвию, Литву и Эстонию, в России существует 18 «горячих точек» расположенных в зоне водосборного бассейна Балтийского моря, при этом шесть объектов расположены в Санкт-Петербурге, три - в Ленинградской области, остальные - в Калининградской области. В Красноборском городском поселении расположена «горячая точка» полигон токсичных отходов «Красный Бор», представляющий опасность для экологического состояния Балтийского моря. Поверхностный сток с территории полигона направлен в реки Ижора и Тосна, притоки реки Нева.

В целях улучшения экологической обстановки принято решение  о строительстве завода по переработке опасных отходов на полигоне «Красный Бор» и проведение рекультивации территории полигона.

### 1.5.1.	Состояние атмосферного воздуха

На состояние приземного слоя воздуха оказывают влияние стационарные и передвижные источники загрязнения, а также трансграничный перенос с сопредельных территорий. Поэтому проблемы охраны  атмосферного воздуха необходимо решать  с учетом совместного антропогенного воздействия   Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

К наиболее крупным промышленным предприятиям Тосненского муниципального района, расположенным  вблизи г.п. Красный Бор, относятся ОАО «Победа ЛСР», завод «Ленстройкерамика» (г. Никольское). В 2010 году в г. Никольское были проведены наблюдения за переносом загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха, по результатам которых можно сделать вывод о том, что качество атмосферного воздуха в городе и на прилегающих территориях за пределами санитарно-защитных зон предприятий удовлетворительное.

К наиболее опасному источнику загрязнения атмосферного воздуха, расположенного на территории Красноборского городского поселения, следует отнести полигон «Красный Бор». Эксплуатация СПб ГУПП «Полигон Красный Бор» связана с химическим и акустическим загрязнением атмосферы. Общее количество источников выбросов на этой промышленной площадке составляет 40, в.ч. 16 – организованных( дымовые трубы котельной и установок термического обезвреживания, вентиляционные трубы технологических зданий и блоков) и 24 – неорганизованных ( открытые стоянки грузового, легкового и спецтранспорта, открытые склады угля и золошлаков, карты- котлованы для приема отходов, площадки резервуарного парка и др.. Суммарный выброс загрязняющих веществ на предприятии составляет 176,0 т/год, в том числе твердых – 7,8 т/год, жидких и газообразных – 168,2 т/год. В структуре выбросов удельный вес 4 веществ составляет 90,5%, в том числе: серы диоксид  55,53%(печи установок термического обезвреживания отходов), углерода оксид – 25,01%, азота диоксид – 5,82%, гексана 4,15 %, на оставшиеся 31 вещество приходится 9,49 % выбросов.

По результатам анализа по оценке содержимого карт полигона, проведенного специалистами Российского государственного гидрометеорологического университета в 2004 – 2005 гг., можно сделать следующие предварительные выводы.
В картах-хранилищах в основном захораниваются две группы токсичных отходов.

Первая группа отходов: отходы гальванических производств, растворы и взвеси, подвергающиеся каскадному методу переработки (отстаиванию и испарению). Вторую группу составляют жидкие органические отходы. Способы обезвреживания первой и второй групп включают операцию захоронения твердых и части жидких осадков в картах. Некоторая часть жидких отходов перерабатывается методом выпаривания на установках термического обезвреживания, парогазовые выбросы при этом являются основным источником загрязнения атмосферы, почвы и водных бассейнов.

Анализ особенностей ветрового режима показывает, что в районе полигона ”Красный Бор” преобладающими являются юго-западные атмосферные переносы. Для летне-осеннего периода характерным является формирование преимущественно западных воздушных переносов с постепенным поворотом против часовой стрелки к южной составляющей. Наиболее сильные воздушные потоки, определяющие соответствующие переносы, отмечаются в юго-западном направлении в осенний период со скоростью ветра от 7 до 13 м/с. Таким образом, населенные пункты Красноборского городского поселения расположены с наветренной стороны от полигона, что уменьшает риск высокого содержания загрязняющих веществ в приземном слое воздуха.

Для улучшения экологической обстановки и снижения количества выбросов токсичных вещества в атмосферу необходимо строительство высокотехнологичных комплексов по переработке токсичных отходов, что позволит сократить размеры санитарно-защитной зоны.

Исследования состояния атмосферного воздуха проводились лабораторией ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» в 2008 г., отбор проб проводился в 8 контрольных точках на территории г.п. Красный Бор. Результаты лабораторных исследований качества воздуха представлены в таблице 1.8. Как показывают данные исследований, концентрации всех загрязняющих веществ не превышают гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха населенных мест.

#### Таблица 1.8. - Концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

| Загрязняющие вещества | Результаты измерений, доли ПДК |
| --- | --- |
|  | В районе автомагистрали | Жилая застройка г.п. Красный Бор (за пределами СЗЗ полигона Красный Бор» |
| Диоксид серы | Менее 0,02 | 0,02 |
| Азота оксида | Менее 0,03 | 0,03 |
| Азота диоксид | 0,06 | 0,08 |
| Фенол | Менее предела обнаружения (0,1 ПДК) |
| Формальдегид | Менее предела обнаружения (0,1 ПДК) |
| Серная кислота | 0,17 | 0,26 |
| Сероводород | 0,50 | 0,50 |
| Хлорбензол | Менее предела обнаружения (0,1 ПДК) |
| Изобутанол | Менее предела обнаружения (0,1 ПДК) |
| Бензол | Менее предела обнаружения (0,1 ПДК) |
| Толуол | Менее 0,01 | Менее 0,01 |
| Этилацетат | Менее 0,01 | Менее 0,01 |
| Ацетон | Менее предела обнаружения (0,29 ПДК) |
| Ксилол | 0,01 | Менее 0,01 |
| Гексан | Менее предела обнаружения (0,1 ПДК) |
| Взвешенные вещества | Менее предела обнаружения (0,26 ПДК) |
| Углеводороды предельные | Менее 0,01 | Менее 0,01 |
| Оксид углерода | 0,48 | 0,28 |

### 1.5.2.	Загрязнение почв

Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, которые содержатся в промышленных и бытовых отходах, газопылевых выбросах и сбросах промышленных и сельскохозяйственных предприятий, котельных и ТЭЦ, автотранспорта и т.д. Значительное аэротехногенное воздействие на территорию оказывает Санкт-Петербург, которое распространяется на значительные площади.

Среди химических элементов, накапливающихся в почвенном покрове в результате антропогенного воздействия, наиболее токсичными являются, тяжелые металлы. Вследствие высокой физико-химической активности тяжелые металлы образуют различные соединения и при изменении условий среды могут менять формы существования.

Региональный фон и средние содержания элементов в почвах, встречающихся на территории Ленинградской области, представлены в таблице 1.9.

Таблица 1.9 - Среднее содержание загрязняющих веществ в почве

| Химические элементы | Региональный фон | Содержание элементов, мг/кг сухого вещества |
| --- | --- | --- |
|  | ГП Севзап- гео-логия | ГП Невск-гео-логия | Песчаные и супесчаные почвы | Глинистые и суглинис-тые почвы | Лесная под-стилка | Болот-ные верховые почвы | Болот-ные низинные почвы |
| Фосфор (P) | 1155 | 850 | 1125 | 1176 | 1058 | - | - |
| Титан (Ti) | 3094 | 1800 | 3056 | 3347 | 2033 | - | - |
| Марганец (Mn) | 388 | 118 | 422 | 379 | 317 | 47 | 249 |
| Свинец (Pb) | 18 | 19 | 20 | 16 | 20 | 5,7 | 5,5 |
| Хром (Cr) | 32 | 12,5 | 31 | 38 | 22 | - | - |
| Никель (Ni) | 22 | 15,3 | 20 | 26 | 17 | 3 | 3,7 |
| Кобальт (Co) | 4,8 | 4,1 | 4,6 | 4,9 | 3,0 | 0,6 | 1,6 |
| Ванадий (V) | 52 | 16,2 | 52 | 63 | 36 | - | - |
| Медь (Cu) | 25 | 18 | 24 | 27 | 22 | 3,1 | 16 |
| Цинк (Zn) | 68 | 43 | 66 | 72 | 69 | 20 | 20 |
| Олово (Sn) | 1,9 | 1,8 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | - | - |
| Серебро (Ag) | 0,1 | 0,09 | 0,1 | 0,09 | 0,12 | - | - |
| Стронций (Sr) | 102 | 80 | 100 | 112 | 87 | - | - |

Вокруг полигона «Красный Бор» в радиусе до 1 км отмечается загрязнение почвы полихлорированными бифенилами (ПХБ), а также начальное загрязнение почвы тяжелыми металлами. Основную опасность полигон «Красный Бор» представляет в случае возникновения климатических катаклизмов (ливневые дожди, высокий паводок), в результате которых огромное количество токсичных веществ может попасть в реку Нева, которая является источником водоснабжения, как Санкт-Петербурга, так и прилегающих районов области. На полигоне планируется строительство завода по переработке токсичных отходов.

Более высокий уровень суммарного загрязнения почвы тяжелыми металлами отмечен на участке Красный Бор - Форносово; который является продолжением контрастной аномалии, сформировавшейся в районе г. Колпино.

### 1.5.3.	Загрязнение поверхностных вод

Основной сток с полигона «Красный Бор» посредством магистрального канала, рек Большой Ижорец (Большая Ижорка), Малая Ижорка, р. Ижора соединен с р. Нева. Расстояние от полигона до места впадения Малой Ижорки в р. Ижора около 10 км, далее чуть более 600 м до реки Нева. Некоторая часть стока поступает посредством р. Безымянный в р. Тосна и далее в р. Нева. Расстояние до р. Тосна порядка 10 км, далее еще 4,1 км до р.Нева. Выявлен среднемноголетний полный годовой сток с полигона (табл. 1), составляющий 325-350 тыс.м3.

Полигон имеет инженерные сооружения, обеспечивающие защиту от повышенного

поверхностного стока, образующегося в весенний период, состоящую из трех элементов,:

- пожарный пруд в северо-западной части полигона емкостью более 20 тыс. м3,

- обводной канал вокруг полигона общей емкостью более 30 тыс. м3,

- магистральный канал, снабженный шлюзом-регулятором.

Кроме того, на полигоне сооружена система канализации ливневых сточных вод с

территории полигона и 4 накопительных прудов для их отстоя объемом 8 тыс. м3 каждый.

При значительном увеличении объема ливневых вод нагрузку с внутренней территории

принимает на себя система канализации и пруды-накопители, а при перекрытии шлюза-

регулятора обводной канал выполняет функции временной аккумулирующей емкости, что

ограничивает риски, связанные с превышениями уровня поверхностного стока.

Состав загрязняющих веществ, попадающих в окружающую среду от полигона «Красный Бор» в связи с его структурой и технологическими параметрами, является уникальным, однако, пути распространения загрязнений в окружающую среду в целом типичны для полигонов отходов: в первую очередь, это поверхностные водные объекты и атмосферный перенос. Распространение загрязнения водных объектов от полигона имеет региональный масштаб влияния на состояние окружающей среды. Основными мероприятиями по снижению риска загрязнения поверхностных вод является реконструкция или ликвидация карт-котлованов в соответствии с долгосрочным комплексным планом развития; проектирование и строительство установок по переработке содержимого карт-котлованов для снижения их уровня не менее чем на 5 м от действующего уровня.

Река Тосно является приемником очищенных сточных вод г.п. Красный Бор. Стоки г.п. Красный Бор собираются самотечными сетями в канализационную насосную станцию и по напорному канализационному коллектору отводятся на существующие канализационные очистные сооружения (КОС), проектная производительность  которых в 3 раза ниже фактической. Для обеспечения требуемой нормативами степени очистки сточных вод необходимо строительство новых канализационных очистных сооружений. Поверхностные стоки с территории поселка отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации.  Поверхностные и дренажные воды перед сбросом в р. Тосно должны пройти очистку на локальных очистных сооружениях (ЛОС) до состояния, удовлетворяющего требованиям нормативных документов.

### 1.5.4.	Акустическое загрязнение

На рассматриваемой территории источниками шума является движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

Согласно СНиП  23 –03 – 2003 «Защита от шума».– М., 2003 г, допустимые уровни звука на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам, зданиям поликлиник, зданиям амбулаторий, диспансеров, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений, библиотек не должны превышать приведенных в таблице 1.10.

Таблица 1.10 - Допустимые уровни шума

| С 23 до 7 часов | с 7 до 23 часов |
| --- | --- |
| Эквивалентные уровни звука LАэкв, дБА Lизм | Максимальные уровни звука LАмакс, дБА | Эквивалентные уровни звука LАэкв, дБА Lизм | Максимальные уровни звука LАмакс, дБА |
| 45 | 60 | 55 | 70 |

### Радиационная  обстановка

По данным  доклада «Об экологической обстановке Ленинградской области в 2010 году» радиационный фон на территории Ленинградской области находится в пределах 0,05- 0,29 мкЗв/ч, что соответствует многолетним среднегодовым  значениям природного радиационного фона. Вклад различных источников в дозу облучения населения по структуре в основном не изменился. Основная доза приходится на природные источники ионизирующего излучения – 93,3 %, второе место занимает медицинское излучение 6,4 %, техногенное облучение 0,16 %.

Средняя индивидуальная эффективная доза облучения персонала группы А составляет около 1,4 мЗв/год, что менее 7 % от установленного предела дозы.

Ограничение облучения населения Ленинградской области осуществляется путем регламентации контроля радиоактивности объектов окружающей среды (воды, воздуха, пищевых продуктов и пр.), разработки и согласования мероприятий на период возможных аварий и ликвидации их последствий.

Радиационных аварий, приведших к повышенному облучению населения, в Ленинградской области не зарегистрировано.

Радоноопасность территории. Как показали исследования, проведенные Северо-западным региональным геологическим центром (радиоэкологические работы по проблеме радона), геологические образования, обогащенные ураном, занимающие в Ленинградской области значительные площади, являются прямыми факторами радоноопасности.

К площадям повышенного риска для населения относятся участки с близким от поверхности залеганием горных пород с повышенной радиоактивностью – диктионемовых сланцев пакерортского горизонта ордовика (ураноносных сланцев). Особенно интенсивные эманации (выделения) радона наблюдаются в зонах тектонических  нарушений. Площадь развития ураноносных сланцев ордовика распространяется на северную часть района.

Территория Красноборского городского поселения находится в зоне повышенной радоноопасности (Кингисеппско-Тосненская). В пределах Кингисеппско-Тосненской радоноопасной территории (IV, кризисный уровень радоноопасности) выделены две площади – Суйдинская и Пельгорская, площадью 375 и 225 км2 соответственно, характеризующиеся чрезвычайным уровнем радоноопасности.

Исследования, проводимые в г.п. Красный Бор, выявили аномальные значения радона в почвенном воздухе – 135 Бк/дм³, что 4-6 раз превышает фоновый уровень. Уровень радонового риска по материалам «Севзапгеология» определен III степенью.

При перспективном жилищном строительстве необходимо предусматривать мероприятия по ограничению облучения населения от отдельных природных источников излучения: уточнение радоноопасности площадки строительства и определение класса требуемой противорадоновой защиты зданий.

Действующая в Ленинградской области система управления радиационной безопасностью и проводимый комплекс организационных, технических и санитарно-гигиенических мероприятий обеспечивают требуемый уровень радиационной безопасности для населения.

Выводы

В результате сбора, обобщения и анализа фондовых и опубликованных материалов о состоянии рассматриваемой территории, результатов мониторинговых исследований, можно сделать следующие выводы по экологической обстановке и наличии факторов экологического риска:

- территория городского поселения испытывает достаточно высокую техногенную нагрузку, которая выражается в присутствии на территории химического загрязнения, а также влиянии физических факторов экологического риска;

- основным источником загрязнения окружающей среды является полигон «Красный Бор»;

- все водотоки на территории поселения с позиций экологического благополучия относятся к «загрязненным». По большинству показателей ассимилирующая способность рек исчерпана;

- фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на территории жилой застройки по всем ингредиентам значительно ниже предельно-допустимых.

-	участков радиоактивного загрязнения на рассматриваемой территории ранее выявлено не было;

-	по степени прогнозной радоноопасности большая часть территории относится к зоне повышенной радоноопасности.

## 1.6.   Санитарная очистка территории

Среди отходов производства и потребления представленных на рассматриваемой территории выделяются следующие группы:

1.  Твердые бытовые (коммунальные) отходы (ТБО).

- Промышленные отходы и другие специфические отходы.

- Жидкие отходы неканализованных домовладений.

- Осадки очистных сооружений.

- Отходы лечебно профилактических учреждений (ЛПУ).

- Биологические отходы.

Основными источниками образования отходов непосредственно на территории муниципального образования  являются:

- постоянно проживающее население;

- сезонное население, отдыхающее в садоводческих и дачных образованиях;

- учреждения и предприятия общественного назначения, организации и объекты торговли;

- промышленные предприятия, объекты теплоэнергетики;

- транспорт.

Твердые бытовые отходы (ТБО), образуемые на территории Красноборского городского поселения, транспортируются специализированными предприятиями на лицензированный полигон ТБО вблизи деревни Куньголово на территории Тосненского муниципального района. Объемы ТБО по данным паспорта муниципального образования на 01.01.2010 г. составили 4,00 тыс. тонн.

Отходы ЛПУ, образовавшиеся на рассматриваемой территории в Красноборской больнице, обезвреживаются, вывозятся лицензионными организациями. Для обезвреживания перевязочного материала и шприцов используется крематор МУЗ «Тосненской ЦРБ».

Осадки сточных вод. Централизованные системы хозяйственно-бытовой канализации, использующие биологические очистные сооружения, где образуется осадок, представляющий собой смесь осевших взвесей и избыточного ила, влажность которого составляет 96-98 %. Достоверные данные о количестве образовавшихся осадков очистных сооружений отсутствуют. В связи с этим количество образующегося осадка определено расчетным путем исходя из нормы образования осадка, рекомендованного ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (50 кг/год на человека в пересчете на сухое вещество).

Промышленные отходы 1-2 -го классов опасности не только Ленинградской области и Санкт-Петербурга, но и ряда регионов Северо-Запада захораниваются на полигоне «Красный Бор». За период эксплуатации полигон принял 1,8 млн. т отходов. В 2007 году от Ленинградской области на полигон поступило промышленных отходов 1 класса опасности – 17,7 т; 2-3 классов опасности – 891,975 т; 4-5 классов опасности – 411,778 т. От предприятий Тосненского муниципального района поступления отходов 1 класса опасности отсутствовали, 2-3 класса опасности принято 500,710 т, 4-5 классов опасности – 245,310 т. Более 62 % отходов 1 класса, образующихся в Ленинградской области, хранится на предприятиях Тосненского муниципального района.

Таким образом, основная доля токсичных промышленных отходов поступающих на полигон «Красный Бор» поступают с предприятий Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Биологические отходы. В соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов № 13-7-2/469 от 4 декабря 1995 г. (с изменениями от 16 августа 2007 г.) биологическими отходами являются:

- трупы животных и птиц, в т.ч. лабораторных;

- абортированные и мертворожденные плоды;

- ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясо-рыбоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и др. объектах;

- другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения.

На территории городского поселения действует сельскохозяйственное предприятие ЗАО «Племхоз им. Тельмана», убойный цех расположен за пределами поселения. Биологические отходы собираются в металлические емкости на территории убойного пункта, затем отправляются на уничтожение в 1 УП «Производственно-технологический центр» «Спецтранс».

Существующее состояние санитарной очистки

Санитарная очистка территории г.п. Красный Бор – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды. На территории Красноборского городского поселения осуществляется вывоз мусора в соответствии с областным законом Ленинградской области от 04.03.2010 N 7-оз «Об обращении с отходами в Ленинградской области». Для Красноборского городского поселения разработана генеральная схема санитарной очистки, которая в настоящее время находится в стадии утверждения. Сбором и транспортировкой отходов занимается ООО «Спецавтотранс», применяемая система сбора – контейнерная (сменяемые и несменяемые контейнеры). Контейнеры устанавливаются на специальных хозяйственных площадках,  выделенных в жилой застройке.

Исходными данными для планирования количества подлежащих удалению отходов являются нормы накопления бытовых отходов, определяемые для населения, а также для учреждений и предприятий общественного и культурного назначения.

В соответствии с данными доклада «Об экологической обстановке Ленинградской области, средняя норма образования твердых бытовых отходов по Ленинградской области в целом составляет 1,43 м3 на человека в год для благоустроенного жилого фонда и 1,51 м3 на человека в год - для неблагоустроенного жилого фонда.

Нормы накопления твердых бытовых отходов величина не постоянная, а изменяющаяся с течением времени. Так, отмечается тенденция роста количества образующихся отходов с ростом доходов населения. Кроме того, значительную долю в общей массе отходов составляет использованная упаковка, качество которой за последние несколько лет изменилось - помимо традиционных материалов, таких, как бумага, картон, стекло и жесть, значительная часть товаров упаковывается в полимерную пленку, металлическую фольгу, пластик и др., что влияет на количество удельного образования отходов. Наблюдается тенденция быстрого морального старения вещей, что также ведет к росту количества отходов. Изменения, произошедшие на рынке товаров и в уровне благосостояния населения за последнее время, несомненно, являются причиной изменения нормы накопления отходов в большую сторону, поэтому каждые 3-5 лет необходим пересмотр норм накопления отходов и определение их по утвержденным методикам.

# 2.	Анализ комплексного развития Красноборского городского поселения

## 2.1.	Анализ современной функционально-планировочной организация территории

### Планировочная организация территории

Планировочная структура Красноборского городского поселения определяется планировочным каркасом Тосненского муниципального района. Основными планировочными осями меридионального направления являются коридоры железной и автомобильной дорог в направлении Москва – Санкт-Петербург, транзитные для территории поселения. В их зоне влияния находится центр поселения городской поселок Красный Бор, в котором проживает практически все население городского поселения.

Вдоль широтной планировочной оси - дороги регионального значения  Ям-Ижора - Никольское расположены все населенные пункты поселения: г.п. Красный Бор, д. Мишкино, д. Поркузи, д. Феклистово.

Основные планировочные оси пересекают и связывают территорию поселения с соседними поселениями Тосненского муниципального района и Санкт-Петербургом.

Планировочный центр – городской поселок Красный Бор расположен в пересечении планировочных осей различного ранга: федерального, регионального, местного, что определяет его ведущую роль как в Тосненском муниципальном районе, так и в Красноборском городском поселении. В соответствии с проектными решениями Схемы территориального планирования Тосненского муниципального района г.п. Красный Бор выделяется как «точка роста» зоны активизации хозяйственной деятельности на базе производственно-логистического развития, т.е. является наиболее перспективной территорией, развитие которой будет стимулировать социально-экономическое развитие муниципального района. Роль планировочного центра повышается также путём насыщения дополнительными функциями по обслуживанию нужд местного населения: размещения объектов капитального строительства социальной инфраструктуры, инженерной инфраструктуры, развитие субъектов малого предпринимательства.

Специфика поселения – концентрация населения в одном населенном пункте – центре городского поселения, планировочная структура которого сформировалась на основе генерального плана 1970 г. и генерального плана, разработанного в 1990 г. институтом ЛЕНГРАЖДАНПРОЕКТ. Железная дорога, как основная планировочная ось, разделяет территорию на две неравных части: восточную и западную, связь между которыми осуществляется по путепроводу в северной части поселка.

Структура г.п. Красный Бор формируется сетью улиц, пешеходных сообщений и зеленых насаждений. В основе застройки лежит прямоугольная сетка улиц. Основными планировочными осями широтного направления является пр. Советский, который представляет собой транзитный выход от федеральной автодороги «Россия» к железнодорожной станции Поповка по южной периферии поселка и Никольское шоссе (ул. Красная дорога) на севере территории. В качестве меридиональных осей, формирующих пространство населенного пункта, следует выделить ул. Комсомольскую, связывающую квартал предприятия РЦ с центральной частью поселка; проспект Красноборский и как его продолжение ул. Дубровского, обеспечивающие связь Никольского шоссе с пр. Советский.

Следует отметить отсутствие явно выраженных меридиональных осей в пределах населенного пункта, что требует мероприятий по совершенствованию функционально-планировочной организации территории за счет формирования четких меридиональных осей, связывающих основные широтные оси.

Планировочная структура поселения во многом определяет функциональное зонирование территории и обоснование мероприятий по территориальному планированию.

### Функциональное зонирование территории

Административный центр городского поселения г.п. Красный Бор. В результате анализа современного состояния территории в пределах г.п. Красный Бор и основных проектных решений Генерального плана г.п. Красный Бор (ЛенГражданпроект, 1990 г.) выделены следующие типы зон преимущественного функционального назначения:

жилые зоны;

общественно-деловые зоны;

производственные зоны;

зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

зоны сельскохозяйственного использования;

зоны рекреационного назначения;

зоны специального назначения.

Жилые зоны представлены зоной малоэтажной индивидуальной застройки, зоной многоэтажной застройки (квартал предприятия РЦ) и зоной малоэтажной многоквартирной застройки. Характерно наличие большой территории усадебной застройки. В восточной части поселка (за железной дорогой) – усадебная застройка, инженерно не обустроенная, учреждения социально-культурного обслуживания отсутствуют. Через пешеходный переход в районе железнодорожной станции жители попадают в основной поселок.

Общественно-деловые зоны развиты в основном вдоль ул. Комсомольской и в районе железнодорожной станции.

Важное архитектурно-композиционное значение в структуре застройки имеет  храмовый комплекс церкви Покрова Пресвятой Богородицы, восстановленный на руинах старого храма в геометрическом центре поселка (у пересечения улиц Воскова и Дубровского.

Производственные зоны размещаются локально, рассредоточены по территории, класс опасности предприятий преимущественно V. Площадь промпредприятий, расположенных в производственной зоне составляет 7,0 га.

Сформировавшийся центр поселка тяготеет к железнодорожной станции.

Территории транспорта в современной застройке представлены полосой отвода железной дороги площадью 26,8 га.

Рекреационные зоны поселка представлены зелеными насаждениями общего пользования. Зеленые насаждения в жилом квартале радиоцентра - сквер в центре квартала и бульвар вдоль улицы Комсомольской, сквер с высокоствольными деревьями и декоративным кустарником, расположенный у здания поселковой администрации, бульвар вдоль ул. Горской, полосы зеленых насаждений вдоль поселковых улиц, железной дороги.

В северной части поселка, на свободных от застройки территориях расположен крупный массив зеленых насаждений, представляющий собой заросли кустарника, ивы, группы деревьев, какие-либо элементы ландшафтного благоустройства отсутствуют. В настоящее время данная территория для рекреационных целей местным населением не используется.

Особенности функционально-планировочной организации г.п. Красный Бор

- местоположение поселка на железнодорожной магистрали, которая делит населенный пункт на две части;

- территория городского поселка освоена неравномерно, имеются резервы для развития жилых и общественно-деловых зон;

- тяготение подавляющего большинства населения к железнодорожной стации, в связи с поездками к местам приложения труда;

-наличие большой территории усадебной застройки с концентрацией объектов социально-культурного обслуживания в одном квартале, удаленном от основного массива жилой застройки.

На территории поселения вне населенных пунктов выделяются:

Производственные зоны:

- территория ФГУП «Российская телевизионная радиовещательная сеть (РЦ-11)», расположенная в центральной части поселения, к югу от административного центра, доля которой в общей площади поселения составляет около 8 %;

- территория ЛПДС «Красный Бор», расположенная на северо-западе городского поселения вдоль границы с Тельмановским сельским поселением;

Зоны транспортной инфраструктуры:

- железная дорога Москва - Санкт-Петербург;

- федеральная автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург;

- магистральный нефтепродуктопровод (МНПП) «Кириши - Санкт-Петербург»;

- региональные автомобильные дороги.

Зоны специального назначения:

- территория СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор» (аренда лесных участков Красноборского участкового лесничества Любанского лесничества);

- кладбища.

Зона ведения сельского хозяйства:

- сельскохозяйственные угодья (пастбища и сенокосы) находятся в собственности ЗАО «Племхоз им. Тельмана», специализацией которого является выращивание крупного рогатого скота и производство молочной продукции, а также овощеводство.

Зона ведения садоводства:

- садоводческий массив «Поркузи», расположенный к востоку от административного центра на землях сельскохозяйственного назначения, площадь составляет 375,8  га.

Зона ведения лесного хозяйства:

- защитные леса в составе Красноборского и Ульяновского участковых лесничеств занимают большую часть поселения – 60,8 %.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

При использовании лесов для рекреационных целей не допускается ухудшение санитарного и лесопатологического состояния лесов.

## 2.2.	Анализ сложившейся системы расселения

В Красноборском городском поселении расположено 4 населенных пункта, из них 1 городской поселок и 3 деревни (таблица 2.1).

Таблица 2.1 - Распределение  населения по населенным пунктам

| Населенный пункт | Численность населения, тыс. чел. |
| --- | --- |
| г.п. Красный Бор | 5,034 |
| д. Мишкино | 0,03 |
| д. Поркузи | 0 |
| д. Феклистово | 0,016 |
| Всего по городскому поселению | 5,08 |

Характер сложившегося расселения определен планировочной структурой Тосненского муниципального района, спецификой хозяйственной деятельности и территориальным расположением поселения в северной, прилегающей к Санкт-Петербургу, части муниципального района. Населенные пункты образуют локальную группу с центром – г.п. Красный Бор, в котором сосредоточены все объекты социальной инфраструктуры. Сложившееся сельское расселение характеризуется наличием трех мелких населенных пунктов, связанных с центром автомобильной дорогой. Наиболее заселенный из них - д. Мишкино, численность постоянно зарегистрированных жителей в котором составляет 30 человек.

Территория городского поселения используется в рекреационных целях, а также для дачного строительства. На территории Красноборского городского поселения на землях сельскохозяйственного назначения расположен крупный массив садоводств, в котором в летний сезон проживает около двух тысяч человек. Постоянное население д. Поркузи, расположенной в окружении садоводств, в последние годы сокращалось и в настоящее время отсутствует. Таким образом, данный населенный пункт является местом сезонного расселения городских жителей.

Все три сельских населенных пункта находятся в пределах санитарно-защитной зоны полигона «Красный Бор». В случае сокращении СЗЗ до 1 км возникают перспективы для развития этих деревень, расширение индивидуального жилищного строительства. В противном случае, в соответствии с требованиями СанПиН.1200-03, возникает необходимость переселения населения, проживающего в пределах СЗЗ полигона «Красный Бор», на более комфортные для проживания территории, которых в настоящее время в Красноборском городском поселении нет.

## 2.3. Современная демографическая ситуация

Демографическая ситуация в Красноборском городском поселении продолжает оставаться сложной. На современном этапе характеризуется устойчивое долговременное сокращение численности населения. Главной причиной уменьшения численности населения в поселении является естественная убыль, в частности, низкий уровень рождаемости и высокий уровень смертности. Аналогичная ситуация складывается как в Тосненском муниципальном районе, так и по России в целом.

В 2010 году коэффициент рождаемости составил 1,6 ‰, коэффициент смертности 2,0 ‰. Таким образом, коэффициент естественного прироста составил отрицательную величину – 0,4 ‰. Несмотря на сохранение депопуляционного характера воспроизводства населения, уровень естественного прироста населения в поселении более благоприятный, нежели в Тосненском муниципальном районе и Ленинградской области в целом.

По данным предоставленным администрацией Красноборского городского поселения численность населения на 2010 г. составила 5,08 тыс. чел., что в значительной степени совпадает с предварительными данными  Всероссийской переписи населения 2010 года (по данным переписи население Красноборского городского поселения составляет 5,098 тыс. чел.).

Численность городского поселения в разрезе по населённым пунктам в соответствии с исходными данными приведена в таблице 2.2.

Таблица 2.2. - Численность населения Красноборского городского поселения, тыс.чел.

| Населённый пункт | Всего | Мужчины | Женщины |
| --- | --- | --- | --- |
| г.п. Красный Бор | 5,034 | 2,322 | 2,712 |
| д.Мишкино | 0,03 | 0,014 | 0,016 |
| д.Поркузи | 0 | 0 | 0 |
| д.Феклистово | 0,016 | 0,008 | 0,008 |
| Всего | 5,08 | 2,344 | 2,736 |

В Красноборском поселении высокий удельный вес лиц старше трудоспособного возраста 27,6 %, по району в целом этот показатель не превышает 24,5%.. Так, трудоспособного населения в поселении меньше чем в среднем по району и составляет 53,1 % от общей численности населения. Это может быть вызвано особенностями месторасположения района и трудовой миграцией населения в Санкт-Петербург. В последние годы складывается положительная тенденция увеличения рождаемости, показатель удельного веса лиц моложе трудоспособного возраста один из самых высоких в районе и составляет 19,3 %.

Сравнительная таблица возрастной структуры населения муниципального района и поселения приведена в таблице 2.3.

Таблица 2.3. - Возрастная структура населения

| Муниципальное образование | Моложе трудоспособного возраста, % | Трудоспособного возраста, % | Старше трудоспособного возраста, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Тосненский муниципальный район | 16,1 | 59,4 | 24,5 |
| Красноборское городское поселение | 19,3 | 53,1 | 27,6 |

Государственная политика по увеличению рождаемости и омоложению нации, организация социальной защиты и материальной помощи молодым, многодетным и малообеспеченным семьям позволяют прогнозировать замедления снижения численности населения в ближайшие 5 лет, а согласно пирамиде смертности, к 2030 году оно прекратится.

В «Стратегическом плане социально-экономического развития муниципального образования Тосненский район Ленинградской области до 2020 года» определены основные цели и задачи в области демографической и миграционной политики, направленные на преодоление негативных тенденций. Повышение рождаемости, снижение уровня смертности, укрепление семьи, увеличение легитимности брачности, повышение уровня жизни и жилищной обеспеченности, организация социальной защиты и материальной помощи молодым, многодетным и малообеспеченным семьям, акцентирование здорового образа жизни, стимулирование квалифицированной трудовой миграции - все подобные мероприятия приведут к стабилизации численности населения и создадут предпосылки для демографического роста.

В области снижения смертности основные направления должны быть связаны с предупреждением и снижением материнской и младенческой смертности, увеличением продолжительности жизни за счет сокращения летальных исходов населения трудоспособного возраста от предотвратимых причин, улучшением качества жизни, созданием условий для укрепления здоровья и здорового образа жизни.

Знак сальдо миграции зависит от возможностей экономики поселения. Миграционные процессы будут оказывать положительное влияние на половозрастную структуру населения, противодействуя его старению, благодаря высокой доле среди мигрантов лиц молодых возрастов.

### 2.4.  Экономический потенциал территории и занятость населения

В настоящее время, определяющими сферами экономической деятельности, обеспечивающими занятость населения и основные доходы бюджета, являются:

- промышленность;

- торговля.

Всего в поселении зарегистрировано 28 предприятий и организаций и 21 предприниматель. Средняя заработная плата за 2010 год составила 14500 руб.

В решении задачи оптимизации численности населения для обеспечения стабильности и устойчивости социально-экономического развития важное значение имеет учет трудовых ресурсов, а особенно занятых, постоянно проживающих и работающих на территории поселения.

Трудовые ресурсы формируются из лиц трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, лиц старших возрастов и подростков, занятых в экономике. Из общего количества трудовых ресурсов, проживающих на территории, во всех сферах экономики занято 1,384 тыс. чел. (таблица 2.4), что составляет 52,8 % от численности населения в трудоспособном возрасте (или 28 % от общей численности населения).

Особенностью в занятости населения Красноборского городского поселения является значительная доля маятниковой миграции. Значительная часть населения ездит на работу в Санкт-Петербург и г. Тосно. По данным «Паспорта муниципального образования Красноборское городское поселение» на 01.01.2010 г. маятниковой трудовой миграции подвержено 854 чел., что составляет 32 % от трудоспособного населения.

Таблица 2.4. - Численность занятых в экономике

| Виды экономической деятельности | Количество предприятий, ед. | Численность занятых, чел. | % от общей численности занятых |
| --- | --- | --- | --- |
| Красноборское городское поселение | 9 | 1 384 | 100,0 |
| Производственная сфера: | 2 | 78 | 5,6 |
| Производство готовых металлических изделий | 1 | 78 | 5,6 |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева | 1 | н/д |  |
| Непроизводственная сфера: | 7 | 1306 | 94,4 |
| Образование | 2 | н/д |  |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 3 | н/д |  |
| Связь | 2 | 260 | 18,8 |
| Операции с недвижимым имуществом | 1 | 109 | 7,9 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 2 | 911 | 65,8 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 1 | 19 | 1,4 |
| Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | 1 | 7 | 0,5 |
| Малые и средние предприятия | 21 | н/д |  |
| Всего организаций по формам собственности |  |  |  |
| Государственная | 1 |  |  |
| Негосударственная, в том числе | 27 |  |  |
| муниципальная | 1 |  |  |
| частная | 26 |  |  |

Основная часть занятых в экономической деятельности поселения трудится в непроизводственной сфере, где работает 1,306 тыс.чел. или 94,4% от общего числа занятых в поселении.

Численность официально зарегистрированных безработных составляет 6 человек, и по прогнозу будет на таком же уровне до 2013 г.

В настоящее время к основным производственным предприятиям, осуществляющим свою деятельность на территории поселения, относятся ФГУП «Российская телевизионная радиовещательная сеть (РЦ-11)», ЗАО «Фискарс Бранд Рус», ООО «СМУ 171», ООО «Эфир», ЛПДС «Красный Бор». Финская компания ЗАО «Фискарс Бранд Рус»  является одним из старейших специализированных предприятий и ведущим мировым производителем ножниц, садового инвентаря посуды и прочих потребительских товаров, продаваемых под такими известными торговыми марками, как Fiskars, Iittala Zinck-Lysbro, Wilkinson Sword, Leborgne, Gerber, Raadvad и Montana.

Линейная производственно-диспетчерская станция «Красный Бор», расположенная на территории Красноборского городского поселения, обеспечивает транспортировку светлых нефтепродуктов по магистральному нефтепродуктопроводу на четыре нефтебазы Санкт-Петербурга, снабжает предприятия и автозаправочные станции города и области дизельным топливом, бензинами А-76, А-92 и А-95.

Перечень действующих на территории городского поселения предприятий приведен в таблице 2.5.

Таблица 2.5. - Перечень действующих предприятий Красноборского городского поселения

| Наименование предприятия | Вид хозяйственной деятельности | Местонахождение |
| --- | --- | --- |
| ЗАО «Фискарс Бранд Рус» | Производство садового инвентаря, посуды и прочие потребительские товары | г.п. Красный Бор |
| ООО «СМУ-171» | Производственная база строительно-монтажных работ | г.п. Красный Бор |
| ООО «Атлант Строй Сервис» | Производственная база строительно-монтажных работ | г.п. Красный Бор |
| ОАО «Петербург транс-нефтепродукт» ЛПДС «Красный Бор» | Транспортировка светлых нефтепродуктов | г.п. Красный Бор |
| ГУПП «Полигон «Красный Бор» | Прием, обезвреживание и захоронение промышленных токсичных отходов | г.п. Красный Бор |
| ОАО «Победа ЛСР» | Карьер кембрийских глин | г.п. Красный Бор |
| ООО «Элси» | Швейное производство | г.п. Красный Бор |
| ООО «Малахит» | Деревообрабатывающее производство | г.п. Красный Бор, мкр.Марковка |
| ООО «Авто Балт Сервис Плюс» | Стоянка грузового автотранспорта | г.п. Красный Бор |
| ООО «Фининвест» | Стоянка грузового автотранспорта | г.п. Красный Бор |
| ООО «Арекс» | Ремонт автотранспортных средств | г.п. Красный Бор |
| ООО «Н.П.К.Ф.Ресурс» | Складская база | г.п. Красный Бор |
| ООО «Ярославна» | Автозаправочная станция | г.п. Красный Бор |
| ООО «Е-Пиим СПб» | Продовольственный магазин, производств мясной продукции, кафе «Дюна» (бывший ООО «Эфир») | г.п. Красный Бор |
| ООО «ЛОГАС» | Многотопливный заправочный комплекс на автодороге «Россия» | г.п. Красный Бор |
| ООО «Арис-Северо-Запад» | Автозаправочная станция | г.п. Красный Бор |

Выбор направления перспективного социально-экономического развития Красноборского городского поселения основывается на основных положениях Стратегического плана социально-экономического развития Тосненского муниципального района, анализе подготовленной к утверждению градостроительной документации (Схема территориального планирования Тосненского муниципального района Ленинградской области), существующих нормативно-правовых документов регионального и местного уровня, определяющих перспективы развития территории поселения.

Приграничное месторасположение Красноборского городского поселения рядом с Санкт-Петербургом, интенсивно развивающиеся железнодорожная и автомобильная магистрали «Москва - Санкт-Петербург» федерального значения определяют выгодное географическое положение поселения и позволяют прогнозировать активное промышленное и транспортно-логистическое развитие.

Транспортно-логистическая, пищевая и перерабатывающая промышленность являются основными стратегическими направлениями перспективного развития, в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 28.11.2006 г. № 323 «Об утверждении Перечня стратегически важных для Ленинградской области зон (площадок) для создания производственных и коммунально-складских зон (площадок) на территории муниципальных образований» определена перспективная зона промышленного освоения  «Красноборская» общей площадью 270 га.

Постановлениями Администрации Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 23.10.2009 г. № 106 и № 116 от 11.11.2009 г. утвержден проект планировки 1 очереди освоения  Западной производственно-складской зоны «Красноборская» общей площадью 128,3 га, определены предприятия, размещаемые в границах территории. Документы представлены Томе 3 «Исходно-разрешительная документация».

Основные приоритеты развития производственно-логистической зоны «Красноборская» ориентированы на логистические центры и склады глубокой заморозки. Актуальность и повышенный спрос на услуги данного направления развития поддерживаются увеличением объемов продовольственных и непродовольственных товаров при дефиците низкотемпературных складов и логистических центров. Кадровые потребности интенсивно развивающейся  производственно-складской зоны «Красноборская» на первую очередь составят 3079 человек. В таблице 2.6 приводится перечень предприятий, размещаемых на территории Западной производственно-складской зоны «Красноборская» в период первой очереди освоения (по материалам «Проекта планировки первой очереди освоения Западной производственно-складской зоны «Красноборская» Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»).

Таблица 2.6. -	Перечень предприятий, размещаемых на территории Западной производственно-складской зоны «Красноборская» в период первой очереди освоения

| Наименование организации | Вид хозяйственной деятельности на перспективу | Площадь земельного участка, га | Число занятых, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующие предприятия |
| ООО «ЛОГАС» | Многотопливный заправочный комплекс на автодороге «Россия» | 2,4 | 5 |
| ООО «АвтоБалтСервисПлюс» | Стоянка грузового автотранспорта | 4 | 10 |
| ООО «Арис-Северо-Запад» | Автозаправочная станция | 2,18 | 5 |
| Вновь размещаемые предприятия |
| ООО «Сотранс Сити» | Логистический центр | 21,3 | 920 |
|  | Логистический производственный комплекс | 5,7 | 350 |
| СП ЗАО «Мегаполис» | Предприятие по оцинковке металлоконструкций | 5,7 | 368 |
| ООО «Энерго» | Логистический центр | 5,3 | 182 |
| ООО «Стан» | Складской комплекс по хранению и переработке грузов промышленной продукции | 4,33 | 75 |
| ООО «КамСПб» | Торгово-сервисный центр по продаже и обслуживания автомобилей КАМАЗ | 5,93 | 94 |
| ООО «Сотранс Сити» | Комплекс по обслуживанию и продаже грузовых автомобилей | 24,36 | 800 |
| ОАО «Теплорегион» | Производство трубчатых электронагревателей | 1,42 | 130 |
| ООО «Союз-Электро» | Предприятия по производству электро-щитового оборудования | 1,52 | 80 |
| Пожарное депо |  |  | 20 |
| Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания |  |  | 40 |
| Итого |  | 84,14 | 3079 |

На территории поселения функционирует государственное унитарное природоохранное предприятие «Полигон «Красный Бор», которое предназначено для приема, обезвреживания и захоронения промышленных токсичных отходов более чем 450 предприятий Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В настоящее время на территории полигона строится экспериментальное предприятие по переработке и захоронению жидких промышленных токсичных отходов, что должно значительно повысить экологическую безопасность и, как следствие, имидж поселения.

Кроме этого, в Красноборском городском поселении развиты такие отрасли специализации, как промышленность стройматериалов, пищевая и перерабатывающая промышленность. Генеральным планом учтено прогнозное развитие основных существующих производственных предприятий по выпуску машиностроительной, деревообрабатывающей, пищевой продукции и стройматериалов. Планируется развитие малых предприятий по производству сельскохозяйственной продукции.

Таким образом, согласно прогнозам дальнейшего социально-экономического развития и хозяйственной специализации поселения численность кадрового потенциала на 1 очередь может увеличиться на 45 %, а на расчетный срок на 75 % от существующего уровня. Увеличение числа рабочих мест в поселении уже на первую очередь позволит исключить или снизить до минимума маятниковую трудовую миграцию населения в более крупные города Санкт-Петербург и Тосно.

## 2.5. Прогнозная численность населения

Расчет прогнозной численности населения Красноборского городского поселения по этапам реализации генерального плана выполнен на основе анализа развития производственной базы, учитывалась динамика изменения численности, заложенная в проекте Концепции социально-экономического развития Ленинградской области до 2025 г. и в Концепции демографического развития Ленинградской области на период до 2025 г., утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области № 37 от 24.02.2005 г.

Генеральным планом принимается прогнозный рост численности населения на первую очередь, заложенный в «Схеме территориального планирования Тосненского муниципального района» (на 2025 год). На расчетный срок до 2030 г. генеральным планом прогнозируется дальнейший рост численности населения. Увеличение численности населения основано на прогнозах дальнейшего экономического развития и хозяйственной специализации поселения. Согласно прогнозам дальнейшего социально-экономического развития и хозяйственной специализации поселения численность кадрового потенциала на 1 очередь может увеличиться на 45 %, а на расчетный срок на 75 % от существующего уровня. Увеличение числа рабочих мест в поселении уже на первую очередь позволит исключить или снизить до минимума маятниковую трудовую миграцию населения в города Санкт-Петербург и Тосно.

При успешной реализации демографических программ можно ожидать замедление темпов естественной убыли населения за счет увеличения рождаемости, снижения смертности, особенно лиц трудоспособного возраста. Увеличение миграционного потока, и в первую очередь лиц молодых возрастов, зависит от развития экономики. В связи с этим, на расчетный срок в городском поселении прогнозируется увеличение доли лиц трудоспособного возраста до 60,3 % (таблица 2.7). Доля детских возрастов вырастет до 19,7 %, доля лиц старше трудоспособного возраста сократится до 20,0 %.

#### Таблица 2.7. - Прогнозный возрастной состав населения, %

| Муниципальное образование | Моложе трудоспособного возраста | Трудоспособное население | Старше трудоспособного населения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок |
| Красноборское городское поселение | 19,5 | 19,7 | 58,4 | 60,3 | 22,1 | 20,0 |

Основной рост численности населения прогнозируется в административном центре поселения г.п. Красный Бор. Прогнозная численность постоянного населения определена на основе показателя численности занятых в экономике и перспективной возрастной структуре населения. В основу расчета положен метод трудового баланса.

Общая численность населения может составить на 1 очередь 7,65 тыс. человек, на расчетный срок 10,07 тыс. человек (табл.2.8).

Таблица 2.8. - Перспективная численность населения Красноборского городского поселения по этапам реализации, тыс.чел.

| Населенный пункт | Численность населения |
| --- | --- |
|  | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| г.п. Красный Бор | 5,034 | 7,6 | 10 |
| д. Мишкино | 0,03 | 0,03 | 0,05 |
| д. Поркузи | 0 | 0 | 0 |
| д. Феклистово | 0,016 | 0,016 | 0,025 |
| Всего | 5,08 | 7,646 | 10,075 |

## 2.6.  Транспортная инфраструктура

Рассматриваемая территория обладает высоким транспортным потенциалом, предопределенным существующей и намеченной к развитию системой транспортных коммуникаций и объектов. Красноборское городское поселение расположено на севере Тосненского муниципального района в непосредственной близости к Санкт-Петербургу и имеет хорошие транспортные связи с Санкт-Петербургом, с административным центром муниципального района г. Тосно, соседними поселениями. По территории поселения проходят транзитные транспортные коридоры:

- федеральные автомобильная  дорога «Россия» (Москва - Санкт-Петербург);

-железнодорожная трасса Москва - Санкт-Петербург.

Внешний транспорт

Железндорожный транспорт

На территории поселения железнодорожный транспорт представлен железнодорожной веткой Московского направления. Линия  Москва - Санкт-Петербург, перегон Колпино-Саблино. Количество путей – 3 главных пути, вид тяги – электрическая.

Г.п. Красный Бор расположен на железнодорожной магистрали в 34 км от Санкт-Петербурга и в 18 км от ближайшего железнодорожного узла г. Тосно. На территории населенного пункта Красный Бор расположена железнодорожная станция Поповка. Тип станции Поповка – остановочный пункт, код 03134. Имеется вокзал, построенный в послевоенные годы.

На остановочном пункте Поповка имеются 3 пассажирских платформы, покрытие – асфальт, бетонные перекрытия – бетон, состояние удовлетворительное.

На рассматриваемой территории расположены путепроводы (на балансе Ленавтодора), мосты – 2 штуки; 2 переезда (1переезд – через пути 1-3, 2-й переезд – через путь 2), со звуковой и световой сигнализацией.

Для организации высокоскоростного движения на линии Москва - Санкт-Петербург необходима реконструкция III главного пути. В настоящее время ведутся работы на участке Колпино – Тосно,  работы по реконструкции III главного пути и железнодорожных станций Тосно и Саблино.

Планируется реконструкция III пути для организации высокоскоростного движения на линии Москва - Санкт-Петербург.

Для обеспечения безопасности населения необходимо строительство подземного пешеходного перехода у железнодорожной станции Поповка.

В северной части г.п. Красный Бор требуется  строительство пешеходного моста через железнодорожные пути, т.к. на скоростном пути не могут быть пересечения на одном уровне с пешеходами. Рекомендуется установка экспериментальных экранов от шумового воздействия на жилую зону.

Автомобильный транспорт

Система автодорог Красноборского городского поселения представлена участками дорог федерального значения, регионального значения и дорог местного значения, а также улицами и дорогами населённых пунктов.

Федеральная дорога «Россия» (Москва - Санкт-Петербург) пересекает территорию поселения в направлении северо-восток - юго-запад, не пересекая населенные пункты, с юга примыкает к границе производственной зоны «Красноборская». Московское шоссе, является частью магистральной автодороги федерального значения «Россия» Москва - Санкт-Петербург с интенсивным междугородным, международным и пригородным движением автотранспорта. В настоящее время дорога имеет ширину земляного полотна 19-22 м, ширину проезжей части 13-14 м, ширина полосы отвода около 110 м, примыкания и пересечения с дорогами осуществляются в одном уровне.

За границами города дорога отнесена к 1 категории, но по параметрам поперечного профиля  ей не соответствует (требуется устройство разделительной полосы, расширение элементов поперечного профиля, устройство развязок).

С автодороги федерального значения «Россия» в г.п. Красный Бор можно попасть по дороге регионального значения на г. Никольское, а также по магистральной улице общепоселкового значения, проходящей по промышленной зоне. Протяженность улицы от автодороги «Россия» до жилых кварталов городского поселка составляет 1,5 км, ширина проезжей части 7 м. Примыкание к дороге «Россия» в одном уровне, левый поворот.

Перечень и характеристика автомобильных дорог регионального значения на территории Красноборского городского поселения, представлен в таблице 2.9.

Таблица 2.9. - Характеристика автомобильных дорог регионального значения.

| № п/п | Перечень автомобильных дорог | Протяженность, км | Техническая категория | Тип покрытия | Среднегодовая интенсивность авт./сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ям-Ижора- Никольское | 3,74 | III | асфальтобетон | С 0 по 5км – 5276 С 5 по 10,4 км- 5949 |
| 2 | Подъезд к г.п. Красный Бор | 3,9 | III | асфальтобетон | 1325 |
| 3 | Подъезд к ст. Поповка | 1,4 | IV | асфальтобетон - 0,9 км, щебеночно-гравийное 0,5 км | 222 |
| 4 | Подъезд к г. Колпино | 4,8 | IV | асфальтобетон | 8461 |

Автомобильная дорога «Подъезд к г.п. Красный Бор» - регионального значения, протяженность ее составляет 3,9 км, ширина проезжей части 6-8 м, ширина земляного полотна 11-12 м.

В широтном направлении проходит автомобильная дорога регионального значения  «Ям-Ижора – Никольское»

Перечень и характеристика автодорог местного значения, проходящих по территории Красноборского городского поселения, приведены в таблице 2.10. Большая часть местных дорог и сооружения на них требуют ремонта.

Таблица 2.10. - Автомобильные дороги общего пользования местного значения на территории Красноборского городского поселения

| Наименование автодороги, объекта | Протяженность, км | Вид покрытия | Состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| Дорога к очистным | 2,610 |  | Нуждается в ремонте |
| Подъезд к г.п.Красный Бор (ул. К. Маркса, ул. Дубровского, ул. 9 дорога) | 2,9 (1,4; 0,7; 0,8) | Асфальт щебеночно-гравийное Асфальт | Нуждается в ремонте и кап. ремонте |
| Подъезд к Радиоцентру 11 (ул. Комсомольская) | 1,2 | Асфальт |  |
| Подъезд к д. Поркузи | 0,5 | Грунт | Нуждается в кап. ремонте |
| Подъезд к д. Мишкино | 1,5 | Местные материалы | Нуждается в кап. ремонте |

Улично-дорожная сеть г.п. Красный Бор

Улично-дорожная сеть населённых пунктов представлена улицами и дорогами, в основном с асфальтовым, грунтовым и песчано-гравийным покрытием. Общая протяженность улично-дорожной сети составляет (таблица 2.11).

Таблица 2.11. - Характеристика улично-дорожной сети г.п. Красный Бор

| Наименование улицы | Проезжая часть | Покрытие |
| --- | --- | --- |
|  | Протяженность, км | Ширина, м |  |
| ул. 1-я дорога | 0,499 | 3,6 | щебеночно-гравийное |
| ул. 1-я Красная дорога | 1,499 | 4 | щебеночно-гравийное |
| ул. 1-я линия | 0,900 | 6 | Песчано-гравийное |
| ул. 2-я дорога | 0,774 | 3,4 | Песчано-гравийное |
| ул. 2-я Красная дорога | 0,767 | 4 | асфальт, песчано-гравийное |
| ул. 2-я линия | 0,517 | 5,4 | песчано-гравийное |
| 2-я улица | 0.167 | 3,8 | песчано-гравийное |
| ул. 3-я дорога | 0,675 | 4 | песчано-гравийное |
| ул. 3-я Красная дорога | 0,197 | 4 | песчано-гравийное |
| ул.3-я улица | 0,158 | 3,5 | песчано-гравийное |
| ул. 3-я линия | 0,517 | 5 | песчано-гравийное |
| ул. 4-я дорога | 0,871 | 4 | песчано-гравийное |
| ул. 4-ый проезд | 0,439 | 3.8 | песчано-гравийное |
| ул. 4-я Красная дорога | 0,117 | 3,5 | песчано-гравийное |
| 4-я улица | 0,533 | 5 | песчано-гравийное |
| ул. 4-я линия | 0,182 | 4 | песчано-гравийное |
| ул. 5-я дорога | 0,876 | 4 | песчано-гравийное |
| ул. 5-я линия | 0,182 | 3,5 | песчано-гравийное |
| ул. 5-я Красная дорога | 0,074 | 3,5 | песчано-гравийное |
| ул. 6-я дорога | 0,730 | 4 | песчано-гравийное |
| ул. 7-я дорога | 0,929 | 3.4 | песчано-гравийное |
| ул. 8-я дорога | 0,860 | 3.7 | песчано-гравийное |
| ул. 9-я дорога | 0,766 | 3,5 | асфальт, песчано-гравийное |
| ул. 10-я дорога | 0,603 | 3.5 | песчано-гравийное |
| ул. 11-я дорога | 0,572 | 3.5 | песчано-гравийное |
| ул. Бадаевская | 0,779 | 4 | песчано-гравийное |
| Бадаевский переулок | 0,187 | 3,5 | песчано-гравийное |
| Бадаевский проезд | 0,185 | 3.5 | песчано-гравийное |
| Большой пр. | 0,995 | 3,5 | песчано-гравийное |
| ул. Вокзальная | 0,420 | 4.2 | асфальт, песчано-гравийное |
| ул. Воскова | 1,139 | 3.4 | асфальт |
| ул. Горская | 0.537 | 5 | песчано-гравийное |
| ул. Детскосельская | 0,254 | 4 | песчано-гравийное |
| ул. Дзержинского | 0,518 | 4 | песчано-гравийное |
| ул. Дубровского | 0.638 | 5 | асфальт |
| Пер. Дубровского | 0,197 | 3,4 | песчано-гравийное |
| Дубровский проезд | 0.386 | 3,5 | песчано-гравийное |
| ул. Железнодорожная | 0,488 | 4 | песчано-гравийное |
| ул. Зеленая | 1,463 | 4 | песчано-гравийное |
| Земский пер. | 0,177 | 3,5 | песчано-гравийное |
| ул. Игнатова | 0,154 | 4 | песчано-гравийное |
| ул. Игнатьевская | 0,301 | 4,5 | песчано-гравийное |
| ул. Калинина | 0,847 | 3,5 | Асфальт, песчано-гравийное |
| ул. Колпинская | 0,503 | 3 | песчано-гравийное |
| ул. Колхозная | 0.548 | 3,5 | песчано-гравийное |
| ул. Комсомольская | 1,177 | 5 | асфальт |
| ул. Красная дорога | 0,691 | 4 | асфальт |
| ул. Красноборская | 0,766 | 4 | песчано-гравийное |
| Красноборский пр. | 1,129 | 4.5 | песчано-гравийное |
| ул. Краснослободская | 0,388 | 3.8 | песчано-гравийное |
| Красный пр. | 0,119 | 4 | песчано-гравийное |
| ул. Крутикова | 0,374 | 4 | песчано-гравийное |
| Культурный пер. | 0,265 | 3.8 | песчано-гравийное |
| ул.Культуры | 1,634 | 4 | асфальт, песчано-гравийное |
| ул. Малая Новая | 0,266 | 3.8 | песчано-гравийное |
| ул. Марата | 0,605 | 4.8 | асфальт, песчано-гравийное |
| ул. Марковская | 0,263 | 4,2 | песчано-гравийное |
| ул. Межевая | 0,248 | 3,8 | песчано-гравийное |
| ул. Московская | 0,532 | 3 | песчано-гравийное |
| ул. Московская дорога | 0,532 | 3.5 | песчано-гравийное |
| ул. Народная | 0,457 | 4,3 | асфальт |
| ул. Николаевская | 0,515 | 4 | песчано-гравийное |
| ул. Октябрьская | 0,394 | 4,3 | песчано-гравийное |
| ул. Панфилова | 0,527 | 4 | песчано-гравийное |
| ул. Парковая | 0,627 | 3,6 | асфальт |
| Парковый проезд | 0,193 | 3 | песчано-гравийное |
| пер. Гагарина | 0,384 | 3.4 | песчано-гравийное |
| ул. Полярная | 0,558 | 3.5 | песчано-гравийное |
| ул. Промышленная |  | 4,5 | асфальт |
| пр. Карла Маркса | 1,397 | 5,6 | асфальт, песчано-гравийное |
| пр. Ленина | 1,000 | 4 | асфальт |
| пр. Энгельса | 1,029 | 4.3 | песчано-гравийное |
| ул. Рабочая | 0,418 | 3.7 | песчано-гравийное |
| пер. Рабочий | 0,166 | 3,7 | песчано-гравийное |
| ул. Садовая | 0,200 | 3 | песчано-гравийное |
| Советский пр. | 2,200 | 4,5 | асфальт |
| ул. Строителей | 0,515 | 4 | песчано-гравийное |
| ул. Тяговой подстанции | 0,164 | 3,5 | песчано-гравийное |
| ул.Центральная | 0,393 | 3,8 | песчано-гравийное |

Две дороги в пределах городского поселка относятся к региональным: Советский проспект, проспект Ленина (ул. Промышленная считается как поворот на Красный Бор и относится к Советскому пр.).

Тротуаров нет. Дороги имеют канавы по обе стороны от проезжей части. Из объектов транспортной инфраструктуры - два путепровода – мосты через железную дорогу.

Хранение личного автотранспорта осуществляется  в гаражном кооперативе, на придомовых гостевых стоянках у многоквартирных домов, гаражах на частных землях (ИЖС).

На территории поселения расположены три АЗС: «АРИС Северо-Запад», «ЛОГАС» - с выездом на трассу «Россия», ИП «Ярославна» - выезд на дорогу на Никольское,

СТО – планируется строительство у «АРИС Северо-Запад».

Основные магистрали 2-х полосного движения, как правило, имеют асфальтовое покрытие, тротуары, полосы озеленения. Большинство жилых улиц капитальной застройки также имеют твердое покрытие. В районе усадебной застройки улицы в основном грунтовые, без достаточного благоустройства.

Таблица 2.12 - Основные магистрали г.п. Красный Бор

| № | Наименование | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 1. | ул. Ленина | 1,0 |
| 2. | пр. Советский | 2.2 |
| 3. | ул. Культуры/ул. Колпинская | 1.6 |
| 4. | пр. Карла Маркса/пр. Энгельса | 1,54 |
| 5. | ул. Комсомольская/ул. Народная | 1,65 |

Общая протяженность улично-дорожной сети в г.п. Красный Бор 31,2 км, в т.ч. с асфальтовым покрытием 8,8 км. Плотность уличной сети составляет 0,065 км/га городской застройки.

Покрытие улиц и проездов в сельских населенных пунктах – песчано-гравийная смесь, состояние дорог неудовлетворительное.

Пассажирские перевозки

В городском поселении осуществляются пассажирские перевозки. В настоящее время в поселении действуют 3 маршрута, обеспечивающих транспортную связь с г. Тосно и г. Колпино, а в летний период дополнительно и с дачным массивами на направлении «ж.д. ст. Поповка – ж.д. ст. Колпино» работают маршрутные такси.

Автобусные маршруты

- № 611 - ст. Поповка-Колпино  (2 единицы). Ходит каждый час.

Движение маршрута:

Вокзал – Вокзальная ул. – Советский пр. – ул. Комсомольская – Советский пр. – ул. Дубровского – ул. 9-я дорога – пр. Карла Маркса – ул. Красная дорога – трасса Россия (Москва – Санкт-Петербург) – п. Тельмана – Колпино (до вокзала). Обратно также.

- № 611б - Тосно – ст. Поповка – Колпино – 1 единица.

Движение маршрута:

Тосно - трасса Россия (Москва – Санкт-Петербург) – поворот на Красный Бор (ул. Промышленная) - Советский пр. – ул. Комсомольская – Советский пр. - Вокзальная ул. - Советский пр. – ул. Комсомольская – Советский пр. – ул. Дубровского – ул. 9-я дорога – пр. Карла Маркса – ул. Красная дорога – трасса Россия (Москва – Санкт-Петербург) – п. Тельмана – Колпино (до вокзала).

- № 688 - ст. Поповка – ст.м. Купчино – 2 единицы.

Движение маршрута:

Вокзал – Вокзальная ул. – Советский пр. – ул. Комсомольская – Советский пр. – ул. Дубровского – ул. 9-я дорога – пр. Карла Маркса – ул. Красная дорога – трасса Россия (Москва – Санкт-Петербург) – Санкт-Петербург.

Дорожное хозяйство и благоустройство территории

Согласно паспортным данным, общая площадь всех улиц, проездов, в поселении составляет 43,3 тыс.м2. В течение ряда лет из-за недостатка средств не производится капитальный ремонт покрытия дорог, что неблагоприятно сказывается на дорожной обстановке и безопасности движения. Значительного ремонта требуют также дороги с  песчано-гравийным покрытием и грунтовые.

Решением совета депутатов от 15.12.2010 года № 58 принята муниципальная целевая программа «Благоустройство Красноборского городского поселения на 2011-2013 гг.» (см. Том 3 «Исходно-разрешительная документация»). Проблема  благоустройства Красноборского  городского поселения  является актуальной и требующей эффективного решения. Средний гарантийный срок (до следующего ремонта) для асфальтобетонного покрытия составляет 7 – 9 лет. Однако  необходимые плановые ремонты проездов в зоне жилой застройки практически не выполнялись, в результате чего сложилась критическая ситуация, касающаяся неудовлетворительного состояния дворовых территорий. В настоящее время асфальтобетонные покрытия дворовых и внутриквартальных проездов имеют очень высокий износ.

В соответствии с муниципальной целевой программой запланировано:

- в 2011 г.:  ремонт дорожного покрытия :.Культурный переулок, ул. Садовая;

- в 2012 г. - устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей 1-я дорога (1996 м2), 2-я дорога (2976 м2)

- в 2013 г.устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей 3-я дорога - (2700 м2), 4-я дорога (3484 м2).

## 2.7.	Характеристика существующего жилого фонда

Анализ наличия и характеристика жилого фонда выполнены на базе исходных данных, предоставленных администрацией района, в т.ч. паспорта муниципального образования Красноборское городское поселение.

Объем жилого фонда по состоянию на 01.01.2010 г. равен 164,8 тыс. м2 общей площади, что составляет около 5,5 % жилого фонда Тосненского муниципального района. Более 97 % всего жилого фонда поселения и весь объем многоквартирного жилого фонда (34 % от общей площади жилья) расположено в г.п. Красный Бор. При этом объем учтенного ветхого фонда – 11,1 тыс. м2 общей площади или 30 % от общей площади ветхого и аварийного фонда Тосненского муниципального района. В администрации Красноборского городского поселения состоит  на учете  по улучшению жилищных условий  49 семей  или  136 человек. В 2010 году  снято с учета по различным причинам 2 семьи/5 человек. Всего в 2010 году введено в эксплуатацию 1 500 м2 жилья (таблица 2.13).

Средняя жилая обеспеченность составляет 33,4 м2 на человека, что выше показателя района на 6,3 м2. В общем объеме жилого фонда инженерная обеспеченность сильно разница от вида благоустройства, так обеспеченность холодным водоснабжением составляет 73 %, горячим водоснабжением 42 %, теплоснабжением 48 %, наименьший показатель приходится на водоотведение и канализацию 36 % (таблица 2.14).

#### Таблица 2.13. - Существующий жилой фонд Красноборского городского поселения

| Муниципальные образования | Объем жилого фонда, тыс.м2 общей площади | Ветхий фонд (тыс. м2 общ. пл.) | Аварийный фонд (тыс. м2 общ. пл.) | Жилобеспеченность на 1 чел. (м2 общ. пл.) | Число семей, стоящих на очереди (ед.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В т.ч.по типам застройки |  |  |  |  |
|  |  | Многоквартирный | Индивидуальный одноквартирный |  |  |  |  |
|  |  |  | количество домов | тыс.м2 общ.пл. |  |  |  |  |
| г.п. Красный Бор | 160,4 | 55,1 | 1170 | 105,3 | 11,1 | 0 | 32 | 96 |
|  | 100% | 34% |  | 66% |  |  |  |  |
| д. Мишкино | 2,08 | 0 | 26 | 2,08 |  |  | 69 |  |
|  | 100% | 0% |  | 100% |  |  |  |  |
| д. Поркузи | 0,8 | 0 | 10 | 0,8 |  |  | - |  |
|  | 100% | 0% |  | 100% |  |  |  |  |
| д. Феклистово | 1,52 | 0 | 19 | 1,52 |  |  | 95 |  |
|  | 100% | 0% |  | 100% |  |  |  |  |
| Красноборское городское поселение | 164,8 | 55,1 | 1225 | 109,7 | 11,1 | 0 | 33,4 | 96 |
|  | 100% | 34% |  | 66% | 6,70% |  |  |  |
| Всего по Тосненскому муниципальному району | 3014,7 | 1536 |  | 1478,7 | 36,6 | 10,6 | 27,1 | 1761 |
|  | 100% | 51% |  | 49% | 1,20% | 0,40% |  |  |

Таблица 2.14. - Обеспеченность жилого фонда видами инженерного благоустройства в общем объеме жилого фонда

| Муниципальные образования | Процент обеспеченности жилого фонда инженерным оборудованием (%) |
| --- | --- |
|  | Холодным водоснабжением | Канализацией | Теплоснабжением | Горячим водоснабжением |
| Красноборское городское поселение | 73 | 36 | 48 | 42 |

## Наличие и характеристика объектов культурно-бытового обслуживания

Анализ наличия и емкости объектов культурно-бытового обслуживания Красноборского городского поселения выполнен на основании данных, предоставленных Администрацией поселения. В основном все виды обслуживания представлены объектами местного значения. Уровень обеспеченности учреждениями культурно-бытового обслуживания Красноборского городского поселения (табл.8) рассчитан по действующим нормативам СНиП 2.07.01-89*, «Социальным нормативам и нормам», одобренным распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. N 1063-р  (в ред. распоряжений Правительства Российской Федерации от 14.07.2001 N 942-р,от 13.07.2007 N 923-р), «Методике расчета объектов социальной инфраструктуры», одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 г. № 1683-р, «Об утверждении Правил установления нормативов минимальной обеспеченностью населения площадью торговых объектов», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2010 г. № 754, «Об организации розничных рынков на территории Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 29.05.2007 г. № 121.

Воспитание и образование

Учреждение дошкольного образования представлено детским садом МДОУ № 28 в г.п. Красный Бор на 117 мест. Обеспеченность составляет лишь 38% от нормативного уровня, но и имеющиеся мощности наполняются лишь на 75 %. Аналогичная ситуация по наполняемости складывается по общеобразовательному учреждению, где действующая школа МОУ «Красноборская СОШ» на 960 мест используется лишь на 26 %. Существующие мощности общеобразовательного учреждения превышают нормативные потребности в 2,3 раза. Очевидно, что территориальная близость Санкт-Петербурга оказывает существенное влияние на наполняемость объектов воспитания и образования.

Отсутствие в поселении учреждений дополнительного образования детей затрудняет реализацию концепции развития детского образования, нацеленную на укрепление здоровья детей и всестороннее развитие личности.

Здравоохранение

Объекты здравоохранения в городском поселении представлены стационарным учреждением - Красноборское отделение восстановительного лечения  МУЗ «Тосненская ЦРБ» на 68 коек и амбулаторным учреждением «Красноборская амбулатория» на 220 посещений в смену. В Красноборском отделении восстановительного лечения  МУЗ «Тосненская ЦРБ» осуществляется реабилитация больных на этапе долечивания для проведения периодических курсов лечения. В больнице проводится лечение пациентам неврологического, кардиологического и травматологического профилей. Имеется широкий набор медицинского оборудования: физиотерапевтического, механотерапии, кинезотерапии. Имеется кабинет лечебной физкультуры, бальнеологический, процедурный кабинеты. Уровень обеспеченности больничными койками в настоящее время составляет 100 % от нормативного уровня.

В настоящее время  обеспеченность амбулаторно-поликлиническими услугами населения Красноборского городского поселения превышает нормативный уровень на 129 %. В поселении также функционируют две аптеки. Станции скорой медицинской помощи отсутствуют.

Перспективы развития медицинского обслуживания населения определены Программой модернизации здравоохранения Ленинградской области на 2011-2012 годы по улучшению качества медицинской помощи и ее доступности для населения Ленинградской области (постановление Правительства Ленинградской области от 29 марта 2011 года № 72 «О долгосрочной целевой программе «Модернизация здравоохранения Ленинградской области на 2011-2012 годы»). К приоритетным  направлениям Программы модернизации здравоохранения Ленинградской области относятся: совершенствование амбулаторно-поликлинической службы, которое включает дальнейшее развитие службы общеврачебной практики; изменение и расширение функций среднего медицинского персонала; организация отделений и кабинетов доврачебного приема и   фельдшерских отделений; целенаправленное развитие мероприятий профилактического характера:

- совершенствование специализированной медицинской помощи по направлениям, являющимися основными причинами, формирующими смертность населения, высокую заболеваемость, в том числе по социально-значимым болезням, и инвалидность;

-  совершенствование специализированной медицинской помощи по направлениям, являющимися основными причинами, формирующими смертность населения, высокую заболеваемость, в том числе по социально-значимым болезням, и инвалидность;

-  совершенствование медицинской помощи при травмах, отравлениях и некоторых других последствиях воздействия внешних причин;

-     совершенствование неонатологической медицинской помощи;

-    совершенствование службы скорой медицинской помощи.

Развитие здравоохранения является одним из приоритетов для органов власти Тосненского муниципального района.  В рамках реализации районной программы модернизации здравоохранения планируется обновление помещений ЦРБ, в т. ч. больницы в Красноборском городском поселении, компьютеризация амбулаторно-поликлинической службы. К задачам модернизации здравоохранения Тосненского муниципального района относится развитие амбулаторного звена первичной медико-санитарной помощи с организацией отделения семейной медицины в Красноборской врачебной амбулатории

Культура, физкультура и спорт

В течение длительного времени в поселении отсутствует здание Дома культуры. Культурно-массовая работа проводится на площади, выделяемой школой. Библиотека функционирует в г.п. Красный Бор, объем книжного фонда составляет16,5 тыс.томов, что на 84 % обеспечивает нормативную потребность.

Спортивная работа также проводится на базе школьного спортзала общей площадью 260 м2. Существует четыре плоскостных спортивных сооружения общей площадью около 1000 м2.

Расчётные показатели потребности в количестве спортивных сооружений, необходимых в Красноборском городском поселении по методике определения нормативной  потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренную распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-рприведён в таблице 2.15 а.

Торговля, общественное питание, бытовое и коммунальное обслуживание

Учреждения торговли представлены 28 специализированными магазинами, 19 магазинами розничной торговли общей торговой площадью 1084 м2. Норматив для магазинов всех типов равен 486,6 м2 на 1000 жителей, следовательно, обеспеченность объектами торговли составляет лишь 44 %.

Общественное питание представлено тремя объектами в совокупности на 149 посадочных мест, расположенными в г.п. Красный Бор:

- кафе «Дюна» ООО «Е-ПИИМ СПб» (бывший «Эфир») на 24 посадочных места;

- столовая при Красноборской средней общеобразовательной школе на 100 посадочных мест;

- столовая при ОАО «Петербургстранснефтепродукт» на 25 посадочных мест.

Бытовое обслуживание населения осуществляют две парикмахерские, предприятия по ремонту обуви, по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта. Здание бани в настоящее время не эксплуатируется по назначению и сдается в аренду. Общая численность занятых в этой сфере работников составляет 5 человек. Гостиницы и станции пождепо в поселении отсутствуют.

Связь, банковские услуги

Нормативная потребность в отделениях связи обеспечивается одним объектом, который расположен в г.п. Красный Бор. Функционирующее отделение банка в г.п. Красный Бор обеспечивает нормативную потребность лишь на 50 %.

Анализ наличия и емкости объектов облуживания Красноборского городского поселения выполнен на основе данных паспорта муниципального образования за 2010 г. (таблица 2.15).

Важным показателем объектов культурно-бытовой инфраструктуры является радиус их доступности. Проведенная экспертная оценка показала, что радиус доступности существующих объектов социальной инфраструктуры Красноборского городского поселения не в полной мере соответствует действующим нормативам СНиП 2.07.01-89*, а также  региональным нормам градостроительного проектирования Ленинградской области (рисунок 2.1). Этот фактор учитывался в дальнейшем при размещении объектов культурно-бытового обслуживания на первую очередь и расчётный срок.

Рисунок 2.1. Радиусы доступности объектов культурно-бытовой инфраструктуры

В целом по поселению представлены все основные виды обслуживания населения: здравоохранение, образование, культура и спорт, однако фактические показатели по объектам, культуры, физической культуре и спорту значительно ниже нормируемой потребности.

Таблица 2.15. - Анализ обеспеченности учреждениями культурно-бытового обслуживания Красноборского городского поселения

| Наименование учреждений обслуживания | Ед. изм. | Норматив на 1000 жит. | Существующая емкость | Требуемая емкость по нормативу | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 60-40 | 117 | 305 | 38% |
| Общеобразовательные школы | мест | 85-60 | 960 | 432 | 222% |
| Учреждения внешкольного образования | мест | 10% детей школьного возраста | 0 | 0 | 0% |
| Стационары | коек | 13,47 | 68 | 68 | 100% |
| Амбулаторно-поликлиническое учреждение | Посещений в смену | 18,15 | 220 | 92 | 239% |
| ФАП | объект | по заданию на проектирование | 0 | - | - |
| Аптеки | объект | 1 объект на 6,2 тыс. чел. | 2 | 1 | 200% |
| Спортивные залы общего пользования | тыс.м2 площади пола | 3,5 на 10000 чел. | 0,26 | 2 | 15% |
| Плоскостные сооружения | тыс.м2 общей площади | 19,5 на 10000 чел. | 1 | 10 | 10% |
| Бассейны | м2 зеркала воды | 750 на 10000 чел. | 0 | 381 | 0% |
| Клубы и учреждения клубного типа | мест | 80 | 0 | 406 | 0% |
| Кинотеатры | мест | 25 | 0 | 127 | 0% |
| Центр современной молодежной культуры | м2 | 25 | 0 | 125 | 0% |
| Библиотеки | тыс. томов | 4-5 | 16,5 | 20,3 | 81% |
| Магазины всех типов | м2 торг. площади | 486,6 | 1084,0 | 2472 | 44% |
| Предприятия общественного питания | мест | 40 | 149 | 203 | 73% |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 9-7 | 5 | 46 | 11% |
| Прачечные | кг белья в смену | 110-40 | 0 | 559 | 0% |
| Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 4-1,2 | 0 | 20 | 0% |
| Бани | мест | 5-7 | 0 | 25 | 0% |
| Гостиницы | мест | 6 | 0 | 30 | 0% |
| Отделения связи | объект | 1 на 9-25 тыс. чел. | 1 | 1 | 100% |
| Отделения банков | объект | 0,5 на тыс. чел. | 1 | 3 | 50% |

Таблица 2.15.а.	Расчёт потребности в количестве спортивных сооружений, необходимых в Красноборском городском поселении

| Наименование учреждений обслуживания | Ед. изм. | Современное состояние | Требуемое число по нормативу | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Спортивные залы общего | объект | 1 | 18 | 5,5% |
| Плоскостные сооружения | объект | 1 | 5 | 20% |
| Бассейны | объект | 0 | 2 | 0% |

В настоящее время в г.п. Красный Бор сеть учреждений обслуживания представлена практически всеми видами культурно-бытовых объектов, но уровень обеспеченности ими жителей поселения различен. В сравнении с рекомендуемыми нормативами только уровень обеспеченности общеобразовательными школами, амбулаторно-поликлиническими учреждениями  может быть охарактеризован как высокий. Поселение  недостаточно обеспечено магазинами, предприятиями бытового обслуживания, спортивными сооружениями, предприятиями общественного питания, отсутствует клуб и учреждения клубного типа, учреждения социальной защиты населения и ряд других объектов.

На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

Территориальная близость Санкт-Петербурга оказывает существенное влияние на экономику и демографическую ситуацию поселения и муниципального района в целом. Население поселения имеет возможность удовлетворять потребность в услугах эпизодического спроса за счет уникальных учреждений мегаполиса – здравоохранения (крупнейшие региональные клиники, диагностические центры), образования (ВУЗы, консерватории и проч.), культуры (театры, цирк, филармония, музеи и библиотеки) и спорта (дворцы спорта, ледовые арены, стадионы).

Основной проблемой в социально-экономическом развитии остается низкое финансирование работников культурно-бытового обслуживания, низкая техническая оснащенность, и как следствие, образуется дефицит специализированных кадров. Наличие в Санкт-Петербурге широкого спектра образовательных учреждений, разнообразие вакансий и высокий уровень заработной платы обуславливает высокий уровень миграции высококвалифицированных специалистов, и в первую очередь молодежи.

Отсутствие в поселении учреждений социальной защиты населения является фактором снижающим уровень здоровья и социального благополучия граждан. Необходимо создание комплексного центра социального обслуживания граждан с отделениями социального обслуживания на дому инвалидов и граждан пожилого возраста.

Таким образом, при дальнейшем прогнозировании развития необходимо предусмотреть строительство в первую очередь объектов культуры, социальной защиты населения и молодежной политики. В существующих и сохраняемых на перспективу объектах необходимо модернизировать материально-техническое оснащение для повышения спектра и качества предоставляемых услуг.

# 3. Ограничения использования территории

## 3.1. Зоны с особыми условиями использования территории

К основным ограничениям градостроительной деятельности относятся зоны с особыми условиями использования территории. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к зонам с особыми условиями использования территории отнесены:

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

- зоны охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

- охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- санитарно-защитные зоны;

- зоны охраны объектов культурного наследия.

Ограничения, утвержденные в составе схемы территориального планирования Тосненского муниципального района, отображены на Схеме планировочных ограничений,  на Схеме границ зон с особыми условиями использования территории, на основном чертеже.

### 3.1.1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ, болот и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира. В пределах водоохранных зон устанавливается специальный режим хозяйствования  и иных видов деятельности. Соблюдение особого режима хозяйствования на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Размеры водоохранных зон водных объектов, в соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации.

Таблица 3.1. -	Размеры водоохранных зон водных объектов

| Протяженность рек, км | Ширина водоохранных зон, м |
| --- | --- |
| менее 10 км | 50 |
| до 10 км | 50 |
| до 50 км | 100 |
| от 50 км и более | 200 |
| для озер и водохранилищ | 50 |

Таблица 3.2. -	Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

| № п/п | Водоток | Длина реки, км | Водоохран ная зона (ВЗ), м | Прибрежная защитная полоса (ПЗП), м | Береговая полоса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Винокурка | 25,0 | 100 | 50 | 20 |
| 2 | Полисарка | 12,0 | 100 | 50 | 20 |

В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования, режимы их использования устанавливаются в соответствии со статьей 65 Водного кодекса.

Минимальная ширина прибрежных защитных полос (ПЗП) устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

Согласно ст.6 Водного кодекса Российской Федерации вдоль береговой линии водных объектов выделяется полоса земли (береговая полоса), предназначенная для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, а каналов, рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км – 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов  сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от засорения, загрязнения в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах водоохранных зон запрещается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

- распашка земель;

- применение удобрений;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас и организация летних лагерей скота;

-установка сезонных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков, выделение участков под индивидуальное строительство;

-движение автотранспорта, кроме автомобилей специального назначения.

Участки земель в пределах прибрежных защитных полос могут быть предоставлены для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима.

### 3.1.2.	 Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

В соответствии с п. 4 ст.18 Федерального закона «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ (в ред. Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ), проекты округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях (ЗСО), утверждаются органом исполнительной власти субъектов Российской Федерации – комитетом по природным ресурсам Ленинградской области при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения определяют Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов.

Водозаборы на территории городского поселения отсутствуют. По территории поселения проходит магистральный водовод (Большой Невский Водовод, диаметром 900 мм). В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение г.п. Красный Бор и промышленных предприятий осуществляется от водопроводной насосной станции, расположенной на территории Радиотехнического инженерного центра. Подача воды в поселок осуществляется по двум водоводам диаметром 100 и 200 мм.

Протяженность водоводов составляет 28,1 км.

В соответствии с СанПиН 2.1.4. 1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зоны санитарной охраны составляют:

- зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой;

- граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии: от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, насосные станции и др.) - не менее15м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов. В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

В пределах санитарно-защитной полосы водовода запрещается:

- размещение источников загрязнения почвы и грунтовых (складов, свалок, стоянок автотранспорта или строительных механизмов и др.;

- производить посадку кустов и деревьев на расстоянии ближе 5,5 м от оси водовода;

- изменять, т.е. повышать посредством подсыпки или понижать путем срезки, существующий уровень поверхности земли (дорожного покрытия);

- загромождать, засыпать грунтом, бетоном, мусором, снегом и другими материалами трассу и крышки камер и колодцев.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

### 3.1.3. Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории Красноборского городского поселения выделяются охранные зоны:

- электрических сетей;

- линий и сооружений связи;

- систем газоснабжения

- магистральных трубопроводов;

- транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей. В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.

Границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении перпендикулярном к ВЛ:

10 м – для ВЛ напряжением до 20  кВ

15 м - для ВЛ напряжением 35 кВ

20 м – для ВЛ напряжением 110 кВ;

25 м - для ВЛ напряжением 150, 220 кВ

30 м – для ВЛ напряжением 500 кВ;

40 м – для ВЛ напряжением 750 кВ;

Охранные зоны линий и сооружений и связи. Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружения связи Российской Федерации. Размеры охранных зон сетей связи и сооружений связи устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», а также «Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 № 578.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи.

Охранные зоны систем газоснабжения. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны. Для наружных газопроводов – 15 м от осей крайних ниток, для подводных переходов – 100 м, для газонаполнительных станций – 50 м до лесных массивов хвойных пород, 20 м – лиственных пород.

Для газопровода высокого давления – 1,2 МПа с условным диаметром 300 мм. охранная зона вдоль трассы газопровода в соответствии с СП 42-101-2003 составляет 20 м. В пределах охранной зоны запрещается производить строительство зданий и сооружений с фундаментом, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, производить земляные и дорожные работы.

Рекомендуемые минимальные разрывы от газопроводов низкого давления в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3. - Рекомендуемые минимальные разрывы от газопроводов низкого давления

| Элементы застройки | Минимальные разрывы, м |
| --- | --- |
| Многоэтажные жилые и общественные здания | 50 |
| Малоэтажные жилые здания, теплицы, склады | 20 |
| Водопроводные насосные станции, водозаборные и очистные сооружения, артезианские скважины | 30 |

Охранные зоны магистральных трубопроводов в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 22.04 92 № 9 составляют:

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящих на расстоянии 100 (25) м от осей крайних трубопроводов.

Охранные зоны транспорта. К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам и другим опасным воздействиям. Порядок установления охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством.

Границы охранных зон железных дорог устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации». К охранным зонам железных дорог вне населенных пунктов относятся полосы естественных лесов, прилегающих к земляному полотну, шириной 500 м в каждую сторону от оси железнодорожного пути, площади лесов в поймах рек и вдоль берегов озер и водохранилищ.

Границы придорожных полос автомобильных дорог устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капитального строительства, на этой территории запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.

Регламенты использования охранных зон железнодорожного транспорта

Не допускается:

- строительство капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка древесной и кустарниковой растительности, удаление дернового покрова, проведение земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного транспорта, повышения качества обслуживания пользователей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи с устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооружений;

- распашка земель;

- выпас скота;

- выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод.

Санитарный разрыв от железнодорожного транспорта устанавливается с целью защиты населения от влияния вредных факторов, таких как шум, пыль, газообразные и другие вредные выбросы.

Согласно СНиП 2.07.01-89* размер санитарного разрыва от железнодорожного транспорта составляет 100 м до жилой застройки и не менее 50 м до границ садовых участков. При осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СНиП II-12-77, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м.

Границы охранных зон железных дорог устанавливаются в соответствии с федеральным законом от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации». К охранным зонам железных дорог вне населенных пунктов относятся полосы естественных лесов, прилегающих к земляному полотну, шириной 500 м в каждую сторону от оси железнодорожного пути, площади лесов в поймах рек и вдоль берегов озер и водохранилищ.

Регламенты использования территории санитарного разрыва от железнодорожного транспорта вне границ полос отвода.

Допускается:

- размещение автомобильных дорог, гаражей, стоянок автомобилей, складов, учреждений коммунально-бытового назначения

- обязательное озеленение не менее 50% площади санитарного разрыва

Придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов.

Ширина каждой придорожной полосы устанавливается в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития (таблица 3.4).

Таблица 3.4. -	Ширина придорожной полосы автомобильных дорог

| Класс и (или) категория автомобильной дороги | Ширина придорожной полосы, м |
| --- | --- |
| I и II категории | 75 |
| III и IV категории | 50 |
| V категория | 25 |
| Подъездные дороги, соединяющие административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-Петербург с другими населенными пунктами, а также участки автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенные для объездов городов с численностью населения до 250 тыс. человек | 100 |
| Участки автомобильных дорог, построенные для объездов городов с численностью населения свыше 250 тыс. человек | 150 |

Регламенты использования придорожных полос автодорожного транспорта.

Допускается:

строительство, реконструкция объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей (при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги, которое должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению).

Санитарный разрыв от автомобильных дорог следует принимать согласно СНиП 2.07.01-89* 6.9 (таблица 3.5).

Таблица 3.5 -	Санитарный разрыв от автомобильных дорог

| Категория автомобильной дороги | Санитарный разрыв, м |
| --- | --- |
|  | До жилой застройки | До границ садовых участков |
| I, II, III категории | 100 | 50 |
| IV, V категории | 50 | 25 |

Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

### 3. 1.4.  Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий предназначены для создания защитного барьера между территориями промышленных площадок и жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, курортов с обязательным установлением специальных информационных знаков, а также организации дополнительных озелененных площадей. Размеры СЗЗ устанавливаются в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов (СанПиН.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

В таблице 3.6 представлена информация об основных предприятиях, расположенных на территории поселения (по данным ТО Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тосненском муниципальном районе за второй квартал 2009 года).

Таблица 3.6. - Перечень предприятий-загрязнителей и санитарно-защитные зоны

| Наименование предприятия | Расположение | Нормативный размер СЗЗ, м | Расстояние до ближайшей жилой застройки и др. объектов, м | Размеры СЗЗ по проекту, (расчетные или установленные), м | Количество населения, проживающих в границах СЗЗ, чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 класс опасности |
| Полигон «» | Красноборское городское поселение | 3000 м (согласно СанПиН 3183-84) | 800 | 3000 м, установленная, от 09. 12. 2003. | 2098 |
| III класс опасности |
| ЛПДС «Красный Бор» | Красноборское городское поселение | Разд. 7.1.13, табл. 7.1.2, 300 м | 4000 | (Не требуется, входит в состав проекта СЗЗ ЛПДС) |  |
| КОС г.п. Красный Бор | г.п. Красный Бор | Разд. 7.1.13, табл. 7.1.2, 300м | 500 | нет |  |
| IV класс опасности |
| ООО «Арис-центр», АЗС | г.п. Красный Бор | Разд. 7.1.12, п.5, 100м | 750 | нет |  |
| ООО «СМУ 171» | г.п. Красный Бор, Комсомольская, 5 | Разд. 7.1.12, п.2, 100м | 100 | нет |  |
| V класс опасности |
| ЗАО «Фискарс Бранд Рус» | г.п. Красный Бор, Комсомольская, 5а | Разд. 7.1.2, п.4, 50м | 60 | нет |  |
| ООО «Эфир» | г.п. Красный Бор, Комсомольская, 8 | Разд. 7.1.8, п.6, 50м | 10 | нет | 130 |
| Котельная № 1 | г.п. Красный Бор | Разд. 7.1.10 п.1 прим. 50м | 55 | нет |  |
| Котельная № 2 | г.п. Красный Бор | Разд. .1.10 п.1 прим. | 40 | нет | 3 |
| Котельная № 3 | г.п. Красный Бор | Разд. 7.1.10 п.1 прим. 50м | 52 | нет |  |
| ФГУП «Российская телевизионная радиовещательная сеть (РЦ-11)» | г.п. Красный Бор |  |  | Не требуется в соответствии СЭЗ (47.01.02.000.Т.001082.07.08 от 15.07.2008) |  |

Размещение и эксплуатация антенно-мачтовых сооружений предназначенных для излучения электромагнитной энергии в окружающее пространство на территории ФГУП «Российская телевизионная радиовещательная сеть (РЦ-11)»,  контролируется центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Границы территории промышленной зоны определены с учетом  негативного воздействия электромагнитного излучения на окружающую среду и здоровье человека; являются границами зоны ограничений, где запрещается строительство жилых зданий всех видов, стационарных лечебно-профилактических и санаторно-курортных учреждений, детских дошкольных учреждений, средних учебных заведений всех видов, интернатов всех видов и других зданий, предназначенных для круглосуточного пребывания людей.

Санитарно-защитная зона от действующего кладбища  составляет 100 м.

Санитарно-защитные зоны от закрытых кладбищ и мемориальных комплексов, сельских кладбищ в соответствии с СанПиН.1200-03 составляют 50 м.

Как показывает анализ, у большинства предприятий - источников воздействия на среду обитания, расположенных на территории городского поселения, отсутствуют проекты организации санитарно-защитной зоны. Размеры санитарно-защитной зоны должны обеспечивать снижение уровня воздействия концентрации опасных химических веществ в атмосферном воздухе и физических факторов до гигиенических нормативов; создание санитарно-защитного барьера между территорией предприятия и территорией жилой застройки, буферных полос санитарно-защитного озеленения.

Особую опасность для экологического состояния территории представляет СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор», что требует проведения мероприятий технологического и технического характера по снижению негативного воздействия данного объекта на прилегающую территорию.

Полигон «Красный Бор» расположен на территории площадью 73 га в 2 км к северу от г.п. Красный Бор, в 4,5 км к юго-востоку от города Колпино и в 30 км от центра Санкт-Петербурга. Основной операцией по изоляции опасных отходов от природной среды на полигоне служит захоронение смешанных твердых, пастообразных и жидких отходов в котлованах (картах), отрываемых в массиве кембрийской глины. По мере заполнения карты перекрываются водонепроницаемым слоем глины. В целях предотвращения стока загрязненных вод на прилегающую площадь территория полигона обвалована, а высотные отметки понижаются от периферии к центру. По внешнему контуру полигона проведен кольцевой канал для перехвата поверхностных и грунтовых вод с окружающих полигон территорий.

Количество накопленных на полигоне «Красный Бор» за весь период его эксплуатации промышленных отходов, по различным оценкам, составляет от 1,8 до 2,0 млн. тонн.

По санитарной классификации, принятой СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных отходов. Основные положения по проектированию» предприятие СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор» является промышленным объектом I класса опасности, для которого размер ориентировочной санитарно-защитной зоны составляет 3000 м. Настоящие нормы распространяются на проектирование полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. В действующих СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 отсутствует размер санитарно-защитной зоны для данного типа предприятия.

Ближайшая жилая застройка расположена на расстоянии 1350 м от юго-восточного угла промышленной площадки – д. Мишкино; в 1200 м от южной границы промышленной площадки расположены жилые дома д. Феклистово, в 1060 м в юго-восточном направлении от восточной части южной границы площадки расположена территория садоводства и в 1450 м  - жилые дома д. Поркузи; в 1550 м от юго-западного угла промплощадки  (или 1620 м от основного источника выбросов карт-котлованов) – ближайший жилой дом №53 по ул. 1-ая  Красная дорога г.п. Красный Бор. Резервная территория для развития населенного пункта и ближайшая существующая жилая застройка находятся в восточном  и юго-восточном направлениях от восточной границы промышленной площадки на расстоянии 1600 м и 2050 м соответственно. Других объектов, размещение которых недопустимо на территории санитарно-защитной зоны, в соответствии с требованиями п. 5.1, 5.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 61 от 06.10.2009 г., на территории ориентировочной санитарно-защитной зоны СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор» не имеется.

В соответствии с действующим законодательством территория СЗЗ не может рассматриваться как резервная для расширения промышленной и жилой застройки без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Обоснование сокращения санитарно-защитной зоны ГУПП «Полигона «Красный Бор»

В 2010 г. ОАО «НИИ Атмосфера» был разработан проект расчетной санитарно-защитной зоны для СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор». 10.06.2010 г. На данный проект было получено санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области. Материалы санитарно-эпидемиологического заключения от 10.06. 2010 г. № 47.01.02.000.Т.000203.06.10 представлены в Томе III «Исходно-разрешительная документация».

Согласно проекту расчетной санитарно-защитной зоны на объекте выявлено 40 источников вредных выбросов в атмосферу, из которых 24 являются источниками неорганизованных выбросов. В структуре выбросов преобладают 4 вещества серы диоксид, углерода оксид, азота диоксид, гексан.

Технологический регламент производства исключает аварийные и залповые выбросы предприятия.

Расчет максимальных приземных примесей был проведен по программе УПРЗА «Эколог-Газ ПРО» (версия 3.0), разработанной фирмой «Интеграл» и согласованной Главной геофизической лабораторией им. Воейкова. Расчет осуществлялся для летнего и зимнего периодов года (при работе котельной), с учетом фоновых концентраций серы диоксида. Максимальные приземные концентрации 30 веществ и 18 групп суммации были определены на границе  ориентировочной СЗЗ на расстоянии 300 м от границы промплощадки во всех направлениях; на границе расчетной СЗЗ на расстоянии 1000 м во всех направлениях, а также у ближайшей жилой застройки на расстоянии 1350 м (д. Мишкино), 1060 м, 1200 м, и 1450 м от южной границы (садоводство, д. Феклистово, д.Поркузи соответственно), в 1550 м от юго-западного угла (д.53, ул. 1-ая  Красная Дорога г.п.. Красный Бор). Максимальные расчетные концентрации загрязняющих веществ не превышали гигиенические нормативы и  составили десятые и сотые доли ПДК.

Проведенные на протяжении продолжительного периода (более 10 лет) систематические натурные наблюдения  на расстояниях 1000 м, 2000 м, 3000 м от границы промышленной площадки, выполненные собственной аккредитованной лабораторией СПб ГУПП «Полигон» также показали, что концентрация контролируемых загрязняющих веществ не превышали гигиенических нормативов.

Факторами, определяющими размер санитарно-защитной зоны, являются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и шумовое воздействие на атмосферный воздух. Влияние выбросов предприятия на загрязнение атмосферного воздуха рассматривалось в расчетных точках на границах ориентировочной СЗЗ (3000 м) и расчетной (1000 м), на границе жилой застройки деревни Феклистово, Мишкино, Поркузи; г.п. Красный Бор; садоводство; резервные территории для развития населенного пункта; земли фонда перераспределения земель.

Значение уровней звукового давления в расчетных точках ориентировочной СЗЗ (3000 м), на границе предлагаемой СЗЗ (1000 м) и на границе жилой застройки соответствуют нормам СП 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки». Таким образом, согласно существующим расчетам, акустическое воздействие на границе проектируемой СЗЗ является допустимым.

Оценка воздействия компонентов выбросов предприятия на здоровье населения показала что, воздействие приоритетных веществ, поступающих в атмосферный воздух, с выбросами СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор» на здоровье населения не создает опасности развития неканцерогенных эффектов как при кратковременном, так и хроническом воздействиях, по всем химическим веществам. Индивидуальный канцерогенный риск для здоровья населения от воздействия химических веществ (сажа, формальдегид) характеризует верхнюю границу возможного канцерогенного риска на границе расчетной санитарно-защитной зоны.

Заключение: в соответствии с выполненными по утвержденным и согласованным с ГГО им. Воейково расчетами рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустическими расчетами, оценкой риска для здоровья населения, экспертным заключением №20 /191-09 от23.12 2009 ГУ НИИ Экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина РАМН,  письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 01/999-10-27 от 28.01.2010 для СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор» рекомендована расчетная санитарно-защитная зона размером 1000 м по всем направлениям от границы территории промышленной площадки.

Окончательный размер санитарно-защитной зоны будет установлен в соответствии с требованиями п. 4.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 постановлением Главного государственного врача Российской Федерации после подтверждения ее данными годовых натурных исследований и измерений по программе, согласованной с Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

-организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть максимально озеленена – не менее 60% площади; для предприятий II, III класса - не менее 50% площади.

В соответствии с СанПиН.1200-03 в пределах санитарно-защитной зоны не допускается размещать:

- жилую застройку, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, дома отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

- объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

В границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства) допускается размещать:

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

На сельскохозяйственных угодьях в границах санитарно-защитной зоны СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор»  допускается выращивание технических культур.

### 3. 1.5. 	Зоны охраны объектов культурного наследия

На территории Красноборского городского поселения расположены 3 объекта культурного наследия регионального значения: два братских захоронений советских воинов погибших в 1941-44 гг.,  братское захоронение воинов Красной Армии, погибших в 1919 г. В соответствии с федеральным законом от 25.06.2002 г №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» предусматриваются ограничения использования территории памятников истории и культуры и их охранных зон.

Проекты планировки, застройки и реконструкции населенных пунктов, имеющих объекты культурного наследия, подлежат согласованию с Департаментом государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия Комитета по культуре Ленинградской области.

Для объектов культурного наследия  необходимо составление:

-	паспорта, где фиксируются имущественный состав памятника, его основные технические данные, предметная ценность и режим содержания;

-	проекта зон охраны;

-	охранных обязательств пользователей памятников.

В настоящее время утвержденных проектов зон охраны объектов культурного наследия нет. После разработки и утверждения проекта зон охраны объектов культурного наследия документы территориального планирования подлежат соответствующей корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений.

## 3.2.  Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

Красноборское городское поселение, как и весь Тосненский муниципальный район, находится вне зоны катастрофических природных явлений и процессов.

Возникновение ЧС природного характера возможно в случаи возникновения неблагоприятных природных явлений и когда производственная или иная деятельность человека оказывает разрушающее  воздействие на окружающую природную среду.

Основными природными факторами и явлениями, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, изучаемой территории являются:

- шквалистые ураганные ветры;

- ливневые дожди, крупный град;

- снегопады, обледенения, гололед, сильные морозы;

- лесные и торфяные пожары.

Шквалистые ураганные ветры. Для максимальной скорости ветра 29 м/с, характерной для территории Ленинградской области с повторяемостью 1 раз в 10 лет, в соответствии с Методикой оценки последствий ураганов («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС» книга 2), следует ожидать разрушения средней степени воздушных и наземных линий электропередач и связи. Слабая степень разрушения может быть у зданий с легким металлическим каркасом и трансформаторных подстанций закрытого типа.

Ливневые дожди, крупный град. Проходящие интенсивные сильные дожди, приводящие не только к возникновению наводнения, но и к вымоканию (гибели) на больших площадях сельскохозяйственных культур на полях сельскохозяйственных предприятий,  садоводческих участках. Повсеместно в летний период сильные дожди  могут сопровождаться выпадением крупного града размером до 5 мм. Выпадающий град приводит к гибели сельскохозяйственных культур и домашней птицы на полях сельскохозяйственных предприятий и в личных подсобных хозяйствах населения. Крупный град также может привести к разрушению кровли жилых домов и хозяйственных построек.

Сильные дожди, обильное снеготаянье и подъем уровня воды в реках приводит к следующим негативным последствиям:

- загрязнение почв;

- повышение уровня грунтовых вод;

- коррозия подземных металлических конструкций.

Снегопады, обледенения, гололед, сильные морозы. Средняя (из больших) величина снежного покрова за зиму составляет 500 мм. Сильные продолжительные снегопады могут привести к скоплению масс снега, способных привести к повреждению (частичному или полному разрушению) конструктивных элементов зданий. Нормативная максимальная снеговая нагрузка для данного района составляет 180 кг/см2.

Дорожная сеть поселения в результате обильных снегопадов и частых метелей подвергается снежным заносам. Резкие перепады температур, приводят к покрытию различных поверхностей мокрым снегом или льдом. При сильных морозах и северо-западном, западном ветре могут происходить обледенение различных поверхностей, в том числе воздушных линий электропередач и связи на территориях поселения, которое может привести их разрушению.

Лесные и торфяные пожары. В летний период при сухой погоде с высокой температурой воздуха, а также из-за нарушения правил обращения с огнем населения поселения, членов садоводств и огородничеств, населения Санкт-Петербурга, выезжающего на отдых, сбор грибов и ягод в лесах складывается  сложная пожарная обстановка. Исходя из среднестатистических устойчивых высоких температур в период с мая по июль прогнозируется 3-4 класс пожарной опасности.

Для тушения лесных и торфяных пожаров требуется задействование большого количества сил и средств (техника различных наименований, финансовые, материальные и т.д.). Требуется проведение лесовосстановительных работ на значительных по площади территориях. Лесные пожары могут вплотную подходить к многоквартирной застройке и дачным постройкам, что вызовет возгорание жилых и хозяйственных построек поселения.

С учетом частоты и интенсивности, к категории опасных природных процессов на территории Красноборского городского поселения можно отнести – шквалистые ураганные ветры.

Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций  техногенного характера

Опасность чрезвычайных ситуаций техногенного характера для населения и территории Красноборского городского поселения может возникнуть в случае аварии:

- на потенциально опасных объектах, на которых используются, производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества;

- на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и коммуникациях, разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения водой, газом, теплом, электроэнергией, затоплению жилых массивов, выходу из строя систем канализации и очистки сточных вод).

Наибольшую опасность на территории Красноборского городского поселения представляют:

1. Потенциально опасные объекты:

-	СПбГУПП «Полигон «Красный Бор» (прием,  обезвреживание  и  захоронение  промышленных  токсичных  отходов);

- ЛПДС «Красный Бор» (хранение нефтепродуктов) – 5 класс опасности;

2.Аварии на объектах, использующих в производстве аммиак (холодильные установки).

3. Взрывы и пожары на объектах различного назначения. Бытовые пожары в жилых зданиях, садоводствах и хозяйственно-бытовых строениях.

4. Аварии на транспорте: железнодорожном, автомобильном, трубопроводном, воздушном.

5. Производственная и иная деятельность человека, приводящая к возникновению чрезвычайных ситуаций экологического характера.

Определенную опасность для территории представляет радиационно-опасный объект, расположенный вне поселения, – Ленинградская атомная электростанция (ЛАЭС). При возможной аварии на ЛАЭС без разрушения ядерного реактора (гипотетическая авария) с выбросом в окружающую среду значительного количества радиоактивных аэрозолей общая площадь заражения (загрязнения) при направлениях ветра от 190 до 360 град. и скоростью ветра 25 км/ч может составить до 900,0 км2. В зоне возможного радиоактивного заражения может оказаться вся территория поселения.

При возможной аварии на ЛАЭС с разрушением ядерного реактора (общая авария) с выбросом радиоактивных веществ и выносе радиоактивных аэрозолей при направлениях ветра от 190 до 360 град. и скоростью ветра 25 км/час радиоактивному заражению (загрязнению) может быть подвергнута территория Красноборского городского поселения с уровнями радиации на местности от 1000 мР / ч (1 рентген) до 50 000 мР/ ч (50 рентген).

В Никольском городском поселении, граничащем  с Красноборским городским поселением, расположен потенциально опасный взрывопожарооопасный объект 5 класса опасности – ГП завод «Сокол». От ближайшего населенного пункта Красноборского городского поселения - д. Мишкино завод «Сокол» удален более чем на 3,5 км, таким образом, при  чрезвычайных происшествиях на данном объекте вероятность воздействия поражающих факторов на население невелика.

К  потенциально опасным объектам, которые размещены на территории Красноборского городского поселения, относится СПбГУПП «Полигон «Красный Бор». СПбГУПП «Полигон «Красный Бор»  - крупнейший полигон для размещения опасных производственных отходов на территории Северо-Западного федерального округа.

Возможные варианты возникновения аварийной ситуации при хранении, обращении и утилизации токсичных отходов:

- Попадание токсичных веществ в окружающую природную среду за счет атмосферных переносов. Сценарий определяется причинами как природного (испарение и пылесдувание с открытой поверхности карт-хранилищ токсичных отходов), так и техногенного (выбросы установок термического обезвреживания отходов) характера.

- Попадание токсичных веществ в окружающую природную среду за счет экстремальных метеорологических явлений (смерчи, ураганы). Сценарий определяется формированием и прохождением в районе полигона ”Красный Бор” экстремального метеорологического явления, такого как ураган или смерч. В результате этого в атмосферу могут быть подняты и перенесены на значительные расстояния жидкие и твердые частицы с поверхности карт, содержащие токсичные соединения. Хотя вероятность возникновения таких процессов невелика, но сама возможность их, очевидно, существует.

- Попадание токсичных веществ на водосбор р. Нева вследствие аварии при их транспортировке на полигон;

-  Аварийный предполагаемый выброс на расположенном на полигоне ”Красный Бор” заводе по переработке токсичных отходов будет носить характер залпового выброса в атмосферу или гидросферу. Наиболее опасен такой выброс в переходный период года, так как в это время геофизические и гидрометеорологические процессы наиболее активны. При этом необходимо отметить, что попадание экотоксикантов в гидросферу в данном случае в значительной степени будет блокировано защитными аккумулирующими емкостями и гидротехническими сооружениями полигона;

- Возникновение пожара: одной из основных причин возможных пожаров на полигоне токсичных отходов  может стать самовозгорание опасных отходов (нефтепродуктов, отходов лакокрасочных материалов, растворителей и других легковоспламеняющихся веществ второго и третьего класса опасности);

- Иные виды аварийных ситуаций определяются внешними причинами природного, техногенного или антропогенного характера. В качестве возможных причин можно указать падение на территорию полигона крупных объектов (например, космического происхождения – метеоритов; или техногенного – самолетов) с последующим катастрофическим разрушением защитных сооружений полигона ”Красный Бор” и выбросом токсичных веществ в окружающую природную среду. Такие ситуации обладают крайне малой вероятностью, но, при этом несут потенциальную угрозу, обладающую максимальной катастрофичностью.

К потенциально-опасным объектам  относится линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) «Красный Бор», которая предназначена для приёма нефтепродуктов с НПЗ «Кириши», их хранения и дальнейшей перекачки по трубопроводам низкого давления. Перекачивающая станция находящаяся в 4,5 км к юго-западу от г.п. Красный Бор имеет самый большой в регионе резервуарный парк и систему налива нефтепродуктов в автоцистерны. На ЛПДС «Красный Бор» единовременно может храниться до 85 тыс. тонн бензина и до 65 тыс. тонн дизельного топлива. Данный объект является пожаровзрывоопасным. На предприятии имеется испытательная химическая лаборатория. Она осуществляет контроль над соблюдением всех требований к режимам, за соответствием нефтепродуктов ГОСТам, за отпуском потребителям качественного товара.

К пожаровзрывоопасным объектам относится также магистральный газопровод, проходящий по территории городского поселения, по которому транспортируется природный горючий газ под высоким давлением. Основными опасностями на газопроводах являются аварии, связанные с катастрофической разгерметизацией трубопровода и горением газа, истекающего из повреждённого участка. Наиболее опасными участками магистральных газопроводов являются участки пересечения газопроводов с железными и автомобильными дорогами. Ко второму уровню опасности следует отнести газораспределительные станции, предназначенные для снижения давления газа, поступающего из магистральных газопроводов, в зависимости от требований потребителя.

К декларируемому объекту относится магистральный нефтепродуктопровод (МНПП) «Кириши - Санкт-Петербург», участок которого проходит по территории Красноборского городского поселения. Нефтепродуктопровод обеспечивает транспорт нефтепродуктов с Киришского НПЗ потребителям Санкт-Петербурга, Ленинградской области и на экспорт через Морской торговый порт.

Пожары. Большой материальный ущерб и гибель людей могут принести возникшие пожары на производственных площадках, АЗС, складах (хранилищах) сена и концентрированных кормов, животноводческих фермах и комплексах, а также в жилых зданиях граждан. При разрушении технологического оборудования могут возникнуть вторичные очаги поражения.

Аварии на транспорте

Железнодорожный транспорт. По территории  городского поселения проходит 10 км участок грузопассажирской железной дороги Москва – Санкт-Петербург. По железной дороге осуществляется перевозка нефтепродуктов различных наименований и других государственных грузов, загруженность железной дороги высокая.

При возникновении эксплуатационно-технических неисправностей в подвижном составе или на  железнодорожном полотне, а также при нарушении правил перевозок потенциально опасных грузов может привести к возникновению локальных или местных чрезвычайных ситуаций. Возникновение чрезвычайной ситуации, связанной с транспортировкой нефтепродуктов, может привести к локальному заражению (загрязнению) местности, пожарам.

Автомобильный транспорт. Из-за технических неисправностей транспортных средств, нарушения правил дорожного движения на автодорогах происходит большое количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП), связанных с гибелью и уроном для здоровья людей.

По федеральной автомобильной дороге Москва – Санкт-Петербург и железной дороге Москва – Санкт-Петербург проходят пути транспортировки опасных грузов. В случае возникновения ДТП со спецавтотранспортом перевозящим радиоактивные отходы, АХОВ, нефтепродукты может привести к локальному радиоактивному (химическому) загрязнению (радиусом 100-150 м. и уровнем радиации до 0,5 мР/ч) (заражению) местности, возникновению пожаров. Наиболее опасны ДТП в населенных пунктах.

Воздушный транспорт. На территории городского поселения проходят коридоры пролёта воздушных судов производящих посадку в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Происшествие на воздушном судне (пожар, разрушение отдельных конструктивных элементов, полное разрушение судна, падение на землю) может вызвать гибель людей находящихся на борту. Падение судна на населенный пункт может вызвать возникновение очагов пожаров, разрушение строений и жертвы. Осуществление спасательных мер затруднено в случае падения воздушного судна в лесном массиве, на болото.

Трубопроводный транспорт. Из-за наличия в эксплуатации  значительной части физически  устаревшего оборудования возможно возникновение аварий на газопроводах с утечкой природного газа в атмосферу с последующим  его возгоранием. Наиболее опасными участками являются места  нахождения задвижек на стыках газопроводов, а также ГРС и ГРП и при нарушении правил безопасности гражданами,   проживающими в газифицированных зданиях.

На Схеме границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера отображены потенциально-опасные объекты и зоны воздействия их последствий.

# 4. Обоснование предложений по территориальному планированию

## 4.1. Цели и задачи территориального развития Красноборского городского поселения

В соответствии со статьей 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации территориальное планирование направлено на определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Цели территориального планирования конкретизированы применительно к Красноборскому городскому поселению с учетом документов территориального планирования Тосненского муниципального района Ленинградской области, стратегии социально-экономического развития  Тосненского муниципального района, программы социально-экономического развития Красноборского городского поселения на 2011-2013 годы, муниципальных целевых программ. Цели и задачи, определяемые программными документами социально-экономического развития, на территориальном уровне решаются на основе принципов устойчивого развития, что определяет комплексный подход к  использованию территориальных ресурсов поселения.

Основными целями территориального планирования Красноборского городского поселения являются:

- повышение качества среды проживания населения, обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения;

- обеспечение сбалансированного учёта экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности;

- повышение эффективности использования территории поселения и ее инвестиционной привлекательности.

Основные задачи территориального планирования:

- определение  ресурсного потенциала Красноборского городского поселения, территориальных ограничений его развития; выявление основных проблем развития территории и разработка вариантов их решения;

- согласование взаимных интересов при градостроительной деятельности Красноборского городского поселения,  Тосненского муниципального района Ленинградской области, Российской Федерации и муниципальных образований, имеющих с ним общую границу;

- развитие  функционально-планировочной организации Красноборского городского поселения и населенных пунктов, входящих в его состав, в т.ч. упорядочение территории административного центра г.п. Красный Бор с созданием  рациональной планировочной структуры, организацией новых планировочных районов;

- развитие жилищного строительства на территории г.п. Красный Бор с формированием новых жилых комплексов высокого уровня комфортности в пределах населенного пункта на незастроенных территориях; освоение новых территорий под индивидуальное жилищное строительство;

- установление границ населенных пунктов, входящих в состав Красноборского городского поселения;

- создание условий для развития производственной деятельности путем формирования новых производственных зон и общественно-деловых зон обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности;

- удовлетворение потребности населения Красноборского городского поселения в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития; обеспечение комфортных условий жизнедеятельности маломобильных групп населения;

- оптимизация сети лечебно-профилактических учреждений и обеспечение доступности различных видов медицинской помощи в целях сохранения и укрепления здоровья населения  Красноборского городского поселения,

- создание условий для развития объектов образования и воспитания;

- создание условий для развития физической культуры и спорта: расширение сети физкультурно-оздоровительных объектов, обеспечение доступности и равных возможностей жителям для занятий физической культурой и спортом;

- развитие сферы потребительского рынка в поселении: строительство крупного универсального магазина (супермаркета) сетевого типа, строительство специализированных магазинов «шаговой доступности»; развитие системы общественного питания;

- создание условий для массового отдыха  жителей городского поселения и обустройство рекреационных зон, развитие системы зеленых насаждений;

- развитие и оптимизация транспортной инфраструктуры: обеспечение устойчивых транспортных связей между территориями различного назначения и магистралями внешнего транспорта;

- совершенствование и развитие инженерной инфраструктуры:  объектов теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение охраны окружающей среды и улучшения экологической обстановки;

- обеспечение защиты территории городского поселения от воздействия чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера;

- обеспечение мер пожарной безопасности.

Каждая из перечисленных задач решается мероприятиями территориального планирования по размещению и развитию объектов капитального строительства местного значения,  установлению функциональных зон с параметрами их использования, а также планируемых границ земель населённых пунктов.

Учёт различных интересов по использованию территории реализуется в функциональном зонировании, определяющем преимущественный вид использования территории и параметры планируемого развития функциональных зон; установлении ограничений в зонах с особыми условиями использования территории и отображении границ таких зон, а также отображении границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного, регионального и федерального значения.

## Стратегические направления территориального развития Красноборского городского поселения

Стратегические направления развития территории Красноборского городского поселения обосновываются с учётом:

- анализа особенностей и проблем социально-экономического развития, оценки потенциала территории поселения;

- стратегических задач социально-экономического развития, отражённых в «Стратегическом плане социально-экономического развития муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на период до 2020 года», а также в «Программе социально-экономического развития Красноборского городского поселения на 2011-2013 годы»;

- Схемы территориального планирования Тосненского муниципального района.

В соответствии со «Стратегическим планом социально-экономического развития муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на период до 2020 года» главной стратегической целью развития как Тосненского муниципального района, так и Красноборского городского поселения в его составе, является - повышение качества жизни населения. Эта цель предполагает решение следующих задач:

- повышение уровня и качества жилищных условий;

- улучшение демографической ситуации и воспроизводство трудовых ресурсов;

- обеспечение наиболее полной занятости населения;

- повышение уровня доходов и улучшения структуры потребления;

- обеспечение возможности пользования гарантированными качественными услугами здравоохранения, получения качественного образования и повышения культурного уровня граждан;

- укрепление здоровья населения;

- обеспечение качества среды проживания.

Важной стратегической целью является формирование благоприятных условий для долгосрочного экономического развития. Для этого необходимо:

- поддержание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата;

- проведение инвестиционной стратегии размещения новых промышленных производств на своей территории;

- развитие традиционных и становление новых отраслей территориальной специализации (промышленность, транспорт и логистика, туризм и рекреация);

-содействие развитию малого бизнеса.

Основной целью Программы социально-экономического развития Красноборского городского поселения на 2011-2013 годы является последовательное решение задач, направленных на комплексное социально-экономическое развитие поселения и улучшение качества жизни населения за счет развития производственного и инновационного потенциала поселения. Основными направлениями социально-экономического развития Красноборского городского поселения на период 2011 - 2013 годы являются:

- развитие Западной промышленно- складской зоны «Красноборская»;

- развитие системы поддержки инновационной деятельности;

- развитие социальной, инженерной, инновационной, транспортной и иных инфраструктур;

-повышение инвестиционной привлекательности;

- развитие систем здравоохранения, образования, культуры, спорта и социальной защиты населения;

- развитие системы кадрового обеспечения промышленно-складской зоны;

- рациональное природопользование и обеспечение защиты окружающей природной среды;

- увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Особенности и проблемы развития территории городского поселения, в основном, связаны с географическим положением его территории, влияющим на использование территориально-ресурсного потенциала и трудовых ресурсов.

Возможности (предпосылки) для развития городского поселения:

-  выгодное географическое положение – близость к Санкт-Петербургу;

- значительный транспортно-логистический потенциал территории: поселение находится в створе интенсивно развивающегося международного транспортного коридора № 9 (по его территории проходит железнодорожная магистраль Москва - Санкт-Петербург).

- наличие территориальных резервов развития в пределах населенного пункта г.п. Красный Бор;

- организация Западной производственно-складской зоны «Красноборская» площадью 270 га (в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 28 ноября 2006 г. № 323). Создание этой зоны позволит обеспечить комплексное развитие территории (на 1 очередь - 120 га) с учетом оптимального использования территориального потенциала и возможностей развития инженерной и транспортных инфраструктур.

- строительство завода по переработке промышленных и токсичных отходов полигона Красный Бор и, как следствие, существенное улучшение имиджа поселения с точки зрения его экологической безопасности.

- наличие на территории поселения значительных запасов глины (10400 тыс. м3), что является основой для работы предприятий по выпуску строительных изделий.

Перспективы экономического развития поселения определены организацией многофункционального транспортно логистического терминала, не имеющего аналогов на территории Ленинградской области. Коммерческая задача такого комплекса - предложение участникам транспортно-логистического рынка на территории производственно-складской зоны «Красноборская» комплексных услуг.

Таким образом, территория Красноборского городского поселения благоприятна для градостроительного развития, развития производственной и социальной сферы, расширения жилищного строительства, развития малого предпринимательства в сфере логистики и туризма.

Факторы, сдерживающие территориальное развитие поселения:

- наличие полигона токсичных отходов СПбГУПП «Полигон «Красный Бор», санитарно-защитная зона которого ограничивает территориальное развитие населенных пунктов;

- наличие проблем, связанных с переводом земель лесного фонда, доля которого в общей площади поселения составляет 60,8 %, в земли иной категории под размещение объектов жилищного, промышленного и транспортно-логистического назначения;

- наличие в центре поселения значительной по площади территории ФГУП «Российская телевизионная радиовещательная сеть», являющейся ограничением для развитие административного центра городского поселения.

В составе проекта Генерального плана Красноборского городского поселения стратегические направления получают отражение в решении задач комплексного формирования среды жизнедеятельности, включая перспективы развития населенных пунктов, прогнозируемую численность населения, функциональное зонирование, пространственную организацию территории, размещения объектов капитального строительства.

На стадии генерального плана поселения, в основном, обосновываются территории и зоны размещения объектов, связанных с реализацией полномочий органов местного самоуправления поселения. Учёт остальных интересов осуществляется при установлении функциональных зон и параметров их планируемого развития, а также при отображении мероприятий по территориальному планированию федерального, регионального и районного значения (при наличии утверждённых документов территориального планирования соответствующего уровня).

## 4.3. Варианты территориального планирования Красноборского городского поселения

Территориальное планирование направлено на определение назначения территории, в т.ч. установление функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территории. Выделение функциональных зон позволит определить стратегию использования земельных ресурсов в пределах населенных пунктов, а также разработать правила землепользования и застройки.

Основную проблему для территориального планирования поселения представляет наличие полигона «Красный Бор», санитарно-защитная зона которого в настоящее время составляет 3 км. Количество населения, проживающего в пределах СЗЗ на 01.01.2010. составляет более 1 тыс. человек. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения необходимо соблюдение санитарно-гигиенических нормативов, для чего потребуется вынос жилой застройки за пределы СЗЗ.

Первый (I)  вариант территориального планирования городского поселения основан на принципиальных положениях:

- санитарно-защитную зону невозможно уменьшить посредством технологических и технических решений;

- в юго-западной части городского поселка Красный Бор размещается промышленная зона «Красноборская»;

- потребность в территории для развития  жилищного строительства, определяется с учетом населения, проживающего в настоящее время в границах СЗЗ, а также в соответствии с основными технико-экономическими показателями Схемы территориального планирования Тосненского муниципального района.

В данном варианте предусматривается вынос жилой застройки за пределы СЗЗ. Резервы развития населенных пунктов при прогнозируемом увеличении численности населения  имеются в южном и восточном направлениях от современных границ поселка на землях лесного фонда и землях сельскохозяйственного назначения.

Общая численность населения на момент разработки генерального плана составляет 5,0 тыс. человек, прогнозная численность населения в соответствии с параметрами развития, определенными в Схеме территориального планирования Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2025 год,  составит 8,5 тыс. человек (увеличение численности населения на 3,5 тыс. чел.), к 2030 году планируется дальнейший рост населения. В пределах населенных пунктов территориальные резервы для осуществления жилищного строительства в данном варианте минимальны.

Развитие жилых зон преимущественно осуществляется на землях лесного фонда и землях сельскохозяйственного назначения. Площадь г.п. Красный Бор увеличивается на 422 га, из них 330 га за счет земель лесного фонда, 92 га – за счет земель сельскохозяйственного назначения (таблица 4.1).

Территории населенных пунктов, попадающие в пределы  санитарно-защитной зоны СПбГУПП «Полигон «Красный Бор», могут быть использованы для формирования зеленых насаждений специального назначения, размещения  коммунально-складских и производственных объектов III – V классов опасности.

Реализация данного варианта требует больших капитальных вложений, переселения более тысячи человек, проживающих в настоящее время в пределах санитарно-защитной зоны; значительного сокращения площади земель лесного фонда.

Второй (II) вариант территориального планирования городского поселения предусматривает предложения по функционально-планировочной организации территории Красноборского городского поселения при условии утверждения проекта новой санитарно-защитной зоны от СПбГУПП «Полигон «Красный Бор», при этом рассматриваются подварианты, которые различаются принципиальными подходами к использованию территории поселения, возможного решения планировочной структуры административного центра городского поселения г.п. Красный Бор, размещения объектов капитального строительства, характера и плотности застройки.

Основными положениями в определении направлений территориального планирования поселения во  втором варианте являются:

- в соответствии с проектом санитарно-защитной зоны для СПбГУПП «Полигон «Красный Бор» и экспертным санитарно-гигиеническим заключением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области (№ 47.01.02.000.Т.000203.06.10 от 10.06.2010 г.) на первую очередь и расчетный срок принята рекомендованная расчетная санитарно-защитная зона размером 1000 м по всем направлениям от границы территории промплощадки.

- в юго-западной части городского поселка Красный Бор размещается промышленная зона «Красноборская», где планируется строительство объектов капитального строительства регионального и местного значения;

- потребность в территории для развития  жилищного строительства, размещения объектов капитального строительства местного значения определяется в соответствии с основными технико-экономическими показателями Схемы территориального планирования Тосненского муниципального района.

Во втором варианте рассматриваются 2 направления возможного развития жилых зон. Различия в подвариантах связаны преимущественно с применяемыми типами застройки, показателями плотности застройки.

-  в подварианте IIа основным видом жилой застройки является малоэтажная индивидуальная застройка невысокой плотности (1000 м2 общей площади на га). Развитие населенного пункта предлагается преимущественно за счет вовлечения в градостроительную деятельность земель сельскохозяйственного назначения (собственником земельных участков является ЗАО «Племхоз Тельмана»). Площадь  городского поселка увеличивается на 81,5 га. Предполагается также значительное расширение производственной зоны за счет перевода земель сельскохозяйственного назначения в другие категории. В результате земли сельскохозяйственного назначения сокращаются на 36 % по сравнению с существующим положением (таблица 4.1).

- в подварианте IIб в структуре нового жилищного строительства увеличивается  доля многоквартирной малоэтажной застройки (2-4 этажа) и блокированной застройки (1-3 этажа), сокращается доля индивидуальной застройки. Повышение плотности застройки обеспечивает компактность планировочной структуры городского поселка, направлено на решение проблемы обеспечения комфортным и доступным жильем населения, численность которого на расчетный срок возрастает.

Для развития  населенного пункта максимально используются внутренние территориальные резервы г.п. Красный Бор, ранее не вовлеченные в градостроительную деятельность.  Данное  проектное предложение  обеспечивает минимальное изменение структуры земельных ресурсов Красноборского городского поселения (земли сельскохозяйственного назначения сокращаются на 21% по сравнению с современным состоянием).

Таблица 4.1. - Баланс территории по вариантам территориального планирования Красноборского городского поселения

| № п/п | Категория земель | Современное состояние | Варианты территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II |
|  |  |  |  | а | б |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения, га | 1392,5 | 1026,4 | 889,0 | 1101,2 |
| 2. | Земли населенных пунктов | 840,2 | 1262,4 | 921,7 | 877,9 |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 922,9 | 1197,3 | 1507,1 | 1338,7 |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Земли водного фонда | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| 6. | Земли лесного фонда | 5012,2 | 4681,7 | 4850,0 | 4850,0 |
| 7. | Земли запаса | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 66,9 |
| Итого земель в границах поселения: | 8239,6 | 8239,6 | 8239,6 | 8239,6 |

Технико-экономические показатели по вариантам нового жилищного строительства представлены в таблицах 4.2, 4.3.

Таблица 4.2. - Показатели жилой застройки по отдельным участкам нового жилищного строительства IIа (вариант со значительным изменением границ населенного пункта)

| Тип застройки | Площадь участка | Плотность застройки | Общая площадь жилого фонда | Население |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | % |  | м2 | % | чел. | % |
| Многоэтажная и среднеэтажная квартирного типа (5 и более этажей) | 2,98 |  | 4800 | 14304 |  | 477 |  |
| Всего | 2,98 | 2 |  | 14304 | 5 | 477 | 7 |
| Малоэтажная многоквартирная типа (3-4 этажа) | 1,48 |  | 3200 | 4736 |  | 189 |  |
| Всего | 1,48 | 1 |  | 4736 | 2 | 189 | 3 |
| Блокированная (таунхаусы) до 3 этажей | 28,26 |  | 2000 | 56520 |  | 1413 |  |
| Блокированная (таунхаусы) до 3 этажей | 0,13 |  | 2500 | 325 |  | 8 |  |
| Блокированная (таунхаусы) до 3 этажей | 0,19 |  | 2500 | 475 |  | 12 |  |
| Блокированная (таунхаусы) до 3 этажей | 0,22 |  | 2500 | 550 |  | 14 |  |
| Блокированная (таунхаусы) до 3 этажей | 1,09 |  | 2500 | 2725 |  | 78 |  |
| Блокированная (таунхаусы) до 3 этажей | 3,2 |  | 2500 | 8000 |  | 229 |  |
| Блокированная (таунхаусы) до 3 этажей | 7,57 |  | 2500 | 18925 |  | 541 |  |
| Блокированная (таунхаусы) до 3 этажей | 12,39 |  | 2500 | 30975 |  | 885 |  |
| Всего | 53,05 | 28 |  | 118495 | 44 | 3179 | 45 |
| Индивидуальная с участками до 3 этажей | 0,43 |  | 1000 | 430 |  | 11 |  |
| Индивидуальная с участками до 3 этажей | 0,25 |  | 1000 | 250 |  | 6 |  |
| Индивидуальная с участками до 3 этажей | 35,82 |  | 1000 | 35820 |  | 896 |  |
| Индивидуальная с участками до 3 этажей | 1,7 |  | 1000 | 1700 |  | 38 |  |
| Индивидуальная с участками до 3 этажей | 14 |  | 1000 | 14000 |  | 311 |  |
| Индивидуальная с участками до 3 этажей | 18,5 |  | 1000 | 18500 |  | 411 |  |
| Индивидуальная с участками до 3 этажей | 0,18 |  | 1000 | 180 |  | 4 |  |
| Индивидуальная с участками до 3 этажей | 1,95 |  | 1000 | 1950 |  | 43 |  |
| Индивидуальная с участками до 3 этажей | 0,64 |  | 1000 | 640 |  | 14 |  |
| Индивидуальная с участками до 3 этажей | 0,6 |  | 1000 | 600 |  | 13 |  |
| Индивидуальная с участками до 3 этажей | 0,08 |  | 1000 | 80 |  | 2 |  |
| Индивидуальная с участками до 3 этажей | 4,17 |  | 1000 | 4170 |  | 104 |  |
| Индивидуальная с участками до 3 этажей | 1,51 |  | 1000 | 1510 |  | 38 |  |
| Индивидуальная с участками до 3 этажей | 22 |  | 1000 | 22000 |  | 550 |  |
| Индивидуальная с участками до 3 этажей | 30,63 |  | 1000 | 30630 |  | 766 |  |
| Всего | 132,46 | 70 |  | 132460 | 49 | 3207 | 45 |
| Итого по поселению | 190 | 100 |  | 269995 | 100 | 7052 | 100 |

Таблица 4.3. - Показатели жилой застройки по отдельным участкам нового строительства (принятый вариант)

| Тип застройки | Площадь участка | Плотность застройки | Общая площадь жилого фонда | Население |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | % |  | м2 | % | чел. | % |
| Многоэтажная и среднеэтажная квартирного типа (5 и более этажей) | 2,98 |  | 4800 | 14304 |  | 572 |  |
| Всего | 2,98 | 2 |  | 14304 | 6 | 572 | 8 |
| малоэтажная многоквартирная (3-4 этажа) | 2,98 |  | 3200 | 9536 |  | 381 |  |
| малоэтажная многоквартирная (3-4 этажа) | 7,57 |  | 3200 | 24224 |  | 969 |  |
| малоэтажная многоквартирная (3-4 этажа) | 12,39 |  | 3000 | 37170 |  | 1487 |  |
| Всего | 22,94 | 16 |  | 70930 | 29 | 2837 | 39 |
| Блокированная (таунхаусы) до 3 этажей | 28,26 |  | 2000 | 56520 |  | 1615 |  |
| Блокированная (таунхаусы) до 3 этажей | 0,13 |  | 2500 | 325 |  | 8 |  |
| Блокированная (таунхаусы) до 3 этажей | 0,19 |  | 2500 | 475 |  | 12 |  |
| Блокированная (таунхаусы) до 3 этажей | 0,22 |  | 2500 | 550 |  | 14 |  |
| Блокированная (таунхаусы) до 3 этажей | 1,09 |  | 2500 | 2725 |  | 78 |  |
| Блокированная (таунхаусы) до 3 этажей | 1,48 |  | 2500 | 3700 |  | 106 |  |
| Блокированная (таунхаусы) до 3 этажей | 3,2 |  | 2500 | 8000 |  | 229 |  |
| Всего | 34,57 | 24 |  | 72295 | 30 | 2061 | 28 |
| Индивидуальная с участками до 3 этажей | 0,43 |  | 1000 | 430 |  | 10 |  |
| Индивидуальная с участками до 3 этажей | 0,25 |  | 1000 | 250 |  | 6 |  |
| Индивидуальная с участками до 3 этажей | 35,81 |  | 1000 | 35810 |  | 796 |  |
| Индивидуальная с участками до 3 этажей | 1,7 |  | 1000 | 1700 |  | 38 |  |
| Индивидуальная с участками до 3 этажей | 0,18 |  | 1000 | 180 |  | 4 |  |
| Индивидуальная с участками до 3 этажей | 1,95 |  | 1000 | 1950 |  | 43 |  |
| Индивидуальная с участками до 3 этажей | 0,64 |  | 1000 | 640 |  | 14 |  |
| Индивидуальная с участками до 3этажей+школа | 0,6 |  | 1000 | 600 |  | 13 |  |
| Индивидуальная с участками до 3 этажей | 0,6 |  | 1000 | 600 |  | 13 |  |
| Индивидуальная с участками до 3 этажей | 0,6 |  | 1000 | 600 |  | 13 |  |
| Индивидуальная с участками до 3 этажей | 0,06 |  | 1000 | 60 |  | 1 |  |
| Индивидуальная с участками до 3 этажей | 4,17 |  | 1000 | 4170 |  | 93 |  |
| Индивидуальная с участками до 3 этажей | 1,51 |  | 1000 | 1510 |  | 34 |  |
| Индивидуальная с участками до 3 этажей | 1,04 |  | 1000 | 1040 |  | 23 |  |
| Индивидуальная с участками до 3 этажей | 0,2 |  | 1000 | 200 |  | 4 |  |
| Индивидуальная с участками до 3 этажей | 0,2 |  | 1000 | 200 |  | 4 |  |
| Индивидуальная с участками до 3 этажей | 0,4 |  | 1000 | 400 |  | 9 |  |
| Индивидуальная с участками до 3 этажей | 1 |  | 1000 | 1000 |  | 22 |  |
| Индивидуальная с участками до 3 этажей | 14 |  | 1000 | 14000 |  | 311 |  |
| Индивидуальная с участками до 3 этажей | 18,5 |  | 1000 | 18500 |  | 411 |  |
| Всего | 83,84 | 58 |  | 83840 | 35 | 1863 | 25 |
| Итого по поселению | 144,33 | 100 |  | 241369 | 100 | 7333 | 100 |

Различия в подвариантах по численности ожидаемого (расчетного) населения и соответственно в объемах капитального строительства связаны с применяемыми типами застройки. В принятом варианте  значительно возрастает доля малоэтажной квартирной застройки, более чем в три раза повышается плотность застройки на предлагаемых к градостроительному освоению участках.

По оптимальному соотношению архитектурно-планировочного решения и технико-экономических показателей для разработки генерального плана заказчиком был выбран вариант IIб. В предложенном варианте максимально используются внутренние территориальные резервы г.п. Красный Бор, ранее не вовлеченные в градостроительную деятельность.

Предлагаемые решения представлены на схеме «Варианты территориального планирования».

### 4.4 Предложения по функционально - планировочной организации территории

Современная функционально-планировочная структура городского поселения обусловлена исторически сложившимся расселением, транспортным каркасом, размещением промышленных зон и территорий сельскохозяйственного использования. В основе ее лежат главные планировочные оси меридионального направления трассы железной дороги Москва - Санкт-Петербург и автомобильной дороги федерального значения «Россия». Спецификой территории является наличие производственных объектов специального назначения и крупных промышленных зон вне границ населенных пунктов, значительные по площади лесные массивы.

В основу планировочной организации Красноборского городского поселения положены следующие общие принципы:

- соблюдение природоохранных и санитарно-гигиенических ограничений;

- сохранение исторически сложившейся системы расселения;

- освоение под жилую и общественную застройку территориальных резервов в границах населенного пункта;

- использование в территориальной структуре поселения природных особенностей и экологических ограничений.

Одной из главных задач архитектурно-планировочной организации административного центра городского поселения - г.п. Красный Бор  является формирование единой, взаимосвязанной территории населенного пункта, в настоящее время разделенной железнодорожной магистралью на западную и восточную части. Объединение западной и восточной частей поселка может быть достигнуто за счет строительства подземного пешеходного перехода в районе железнодорожной станции, что позволит в первую очередь обеспечить безопасность населения при пересечении железнодорожных путей, а также развитие привокзальной общественно – деловой зоны, связывающей восточную и западную часть поселка. На расчетный срок генеральным планом предусматривается строительство путепровода через железнодорожные пути южнее железнодорожной станции, что обеспечит возможность развития транспортных связей восточной и западной частей поселка.

Предложения по территориальному планированию территории поселения выполнены с учетом федеральных и региональных программ социально-экономического развития, согласно которым на территории Красноборского городского поселения выделяются зоны для размещения объектов транспорта федерального значения, производственных зон – для размещения объектов регионального значения.

Планируемое развитие функциональных зон населенных пунктов предназначено для размещения объектов капитального строительства местного значения в соответствии с законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ.

Генеральным планом предусмотрено сохранение и развитие функционально-планировочной структуры Красноборского городского поселения, оптимизация существующих функциональных зон и формирование новых. Генеральный план предусматривает сохранение общего характера исторически сложившейся планировочной структуры  и приведение отдельных ее элементов (улично-дорожной сети, параметров застройки, развития системы центров обслуживания и др.) в соответствие с современными требованиями к организации жилой среды.

С учетом преимущественного функционального использования территория городского поселения подразделяется на следующие функциональные зоны:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные;

- инженерной и транспортной инфраструктуры;

- сельскохозяйственного использования;

- рекреационного назначения;

- специального назначения;

-  ведения лесного хозяйства.

- Жилые зоны

Развитие жилых зон в населенных пунктах планируется за счет упорядочения застройки внутри существующей границ населенных пунктов и дальнейшее развитие этой зоны за счет имеющихся территориальных резервов и частично за счет включения в границы  г.п. Красный Бор земель сельскохозяйственного назначения. Основным типом застройки населенных пунктов Красноборского городского поселения определена индивидуальная застройка до 3 этажей с участками (таблица 4.4). Укрупненный расчет перспективных объемов жилого фонда выполнен на основании заложенного проектом генерального плана норматива жилой обеспеченности по этапам реализации:

- квартирные дома 25 м2  на 1 очередь и 30 м2 на расчетный срок;

- блокированные дома 35 м2 на 1 очередь и 40 м2 на расчетный срок;

- индивидуальные дома 40 м2  на 1 очередь и 45 м2 на расчетный срок.

Таблица 4.4 - Структура жилых  зон и параметры планируемого развития

| Тип застройки | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Площадь участка | Плотность застройки, м2 общей площади на га | Площадь участка | Плотность застройки, м2 общей площади на га |
|  | га | % |  | га | % |  |
| г.п. Красный Бор |
| Жилые зоны | 342,0 | 100 |  | 408,3 | 100 |  |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| Смешанная (5 и 9 этажей) многоквартирная застройка | 14,7 | 4,3 | 4800 | 14,7 | 3,6 | 4800 |
| Малоэтажная многоквартирная (3-4 этажа) | 21,2 | 6,3 | 3200 | 21,2 | 5,2 | 3200 |
| Малоэтажная блокированная до 3 этажей | 14,6 | 4,2 | 2500 | 43,4 | 10,7 | 2500 |
| Индивидуальная усадебная застройка (одноквартирные жилые дома до 3 этажей) с участками | 291,5 | 85,2 | 1000 | 329,0 | 80,5 | 1000 |
| Сельские населенные пункты |
| Индивидуальная усадебная застройка (одноквартирные жилые дома до 3 этажей) с участками | 13,7 | 100 | 1000 | 13,7 | 100 | 1000 |

Зона смешанной застройки (5-9 этажей)  - Ориентировочная плотность застройки микрорайона 4800 м2 общей площади на га. Застройка многоэтажными жилыми домами планируется к западу от существующей застройки вдоль ул. Комсомольской (микрорайон РЦ) до границы населенного пункта.

Норматив жилой обеспеченности по этапам реализации: 25 м2  на 1 очередь и 30 м2 на расчетный срок.

Зона малоэтажной многоквартирной застройки (3-4 этажа) формируется  на свободных от застройки территориях в центральной части поселка западнее железнодорожных путей в районе железнодорожной стации Поповка,  вдоль ул. Культуры. Норматив жилой обеспеченности по этапам реализации: 25 м2  на 1 очередь и 30 м2 на расчетный срок.

Зона малоэтажной блокированной застройки -  многоквартирные жилые дома планируются  до 3 этажей участками. Ориентировочная плотность жилой застройки «брутто» участков новой застройки принимается в размере 2500 м2 общей площади на га.

Норматив жилой обеспеченности по этапам реализации: 35 м2 на 1 очередь и 40 м2 на расчетный срок;

Размещение малоэтажной блокированной застройки планируется на свободных от застройки территориях  к востоку от ул. Комсомольской, формируя новый микрорайон  напротив школы; на территории в центральной части поселка, в настоящее время не застроенной, а также новое строительство планируется в районе железнодорожной станции Поповка.

Зона индивидуальной усадебной  застройки -  одноквартирные жилые дома высотой до 3 этажей включительно. Ориентировочная плотность жилой застройки «брутто» участков новой застройки принимается в размере 1000 м2 общей площади на га. Норматив жилой обеспеченности по этапам реализации: 40 м2  на 1 очередь и 45 м2 на расчетный срок.

Новое строительство планируется:

- на участке территории между существующими жилыми кварталами г.п. Красный Бор и микрорайоном «Марковка»;

- в микрорайоне «Марковка» (с организацией общественно-деловой зоны);

- на участке территории, расположенном к востоку от железной дороги, вдоль региональной автомобильной дороги на Никольское, к югу от нее;

- к востоку от железнодорожной станции Поповка.

- Общественно-деловые зоны

В целях создания благоприятных условий жизнедеятельности населения, численность которого на расчетный срок увеличивается почти на 50% по сравнению с существующим положением, предусматривается развитие общественно-деловых зон как в административном центре поселения, так и в сельских населенных пунктах. Общественно-деловые зоны включают административно-деловые объекты, офисные помещения, учреждения культуры, образования, молодежной политики, объекты торговли, бытового обслуживания и др.; зону учреждений здравоохранения и социальной защиты; объектов обслуживания, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности. Формирование полноценных центров обслуживания населения предусматривается с учетом возможности  их использования маломобильными группами граждан.

Генеральным планом предусматривается формирование следующих общественно -

деловых зон:

-  многофункциональная общественно-деловая зона на ул. Культуры в центральном квартале у здания администрации, включающая  культурно-досуговый комплекс; административно-деловые объекты, объекты торговли и общественного питания. Общая площадь зоны  3,5 га. Процент застроенности территории объектами составляет  55 %;

- общественно-деловая зоны на  территории вблизи железнодорожной станции Поповка с размещением предприятий торговли, общественного питания общей площадью 3,3 га, в т.ч. на привокзальной площади и прилегающей к ней территории – 2,4 га, на территории за железной дорогой – 0,9 га;

- общественная зона физкультурно-оздоровительного профиля на участке территории к северу от ул. Воскова, площадь 1,4 га;

- общественно-деловая зона к северу от Западной производственной зоны «Красноборская», с размещением в ней торгового комплекса, включающего сетевой магазин, площадь 1,8 га;

- общественно-деловая зона на территории микрорайона «Марковка» с размещением  административно - деловых объектов, объектов торговли, площадь 2,5 га;

- общественно-деловая зона, планируемая на расчетный срок, вдоль продолжения пр. Ленина до автомобильной дороги «Ям - Ижора – Никольское» (6,8 га).

Предусматривается развитие общественно-деловой зоны, сформировавшейся около школы, преобладающие функции – образовательная, спортивная и культурная.

Часть учреждений обслуживания повседневного пользования, разместятся в жилых кварталах и микрорайонах. Задача выделения конкретных участков под размещение объектов микрорайонного уровня решается на последующих стадиях проектирования.

Общая площадь общественно-деловых зон с учетом существующих и планируемых на первую очередь составляет 52,0 га на расчетный срок - 57,3 га.

На Схеме границ функциональных зон и на Основном чертеже выделены зоны, предназначенные для размещения объектов здравоохранения, образования, культуры и искусства, молодежной политики, торговли, административно-деловых и других обслуживающих объектов.

В сельских населенных пунктах формирование общественных центров осуществляется с учетом сезонного населения.

3.	Производственные зоны промышленных предприятий и коммунально-складские зоны

Существующие зоны промышленных предприятий сохраняются. Новое строительство промышленных и транспортно-логистических объектов и формирование производственных зон планируется в соответствии с основными стратегическими направлениями социально-экономического развития территории. Основными принципами развития промышленности в городском поселении, способствующими охране атмосферного воздуха жилых зон, являются:

- ограничение размещения и развития видов производств, являющихся крупными

потребителями топлива и сырья,

- запрет на размещение предприятий, относящихся к I  и II классам опасности.

Производственные зоны регионального значения:

Западная производственно-складская зона «Красноборская» в пределах населенного пункта г.п. Красный Бор.

Территория первой очереди освоения производственно-складской зоны «Красноборская» расположена на землях населенных пунктов, в границах г.п. Красный Бор, общая площадь первой очереди освоения составляет 128,3 га. Для Западной  производственно-складской зоны «Красноборская» разработан проект планировки территории (ООО «Агентство регионального развития»). На данной территории планируется размещение объектов капитального строительства производственного назначения III - V классов опасности, складские здания и сооружения, объекты транспортной и инженерной инфраструктуры. Плотность застройки составляет 50%, Планируемая численность работающих предприятиях составит 3079 человек.

«Красноборская промзона - 2» (в настоящее время аренда лесных участков Красноборского участкового лесничества Любанского лесничества)

Вдоль федеральной автомобильной магистрали «Россия» вблизи г.п. Красный Бор на расчетный срок выделяется территория площадью 30 га для  организации многофункционального логистического комплекса «Красноборская промзона-2».

Целью данного инвестиционного проекта является строительство современного многофункционального производственно-логистического комплекса класса «А» с сервисным обслуживанием и общественно-деловой зоной. Многофункциональный логистический комплекс «Красноборская промзона-2» предполагается разместить в вдоль федеральной автомобильной магистрали «Россия» Москва-Санкт-Петербург, вблизи г.п. Красный Бор на земельном участке площадью около 30 г, плотность застройки 50%. В результате реализации проекта может быть организовано до 800 новых рабочих мест.

В состав многофункционального комплекса «Красноборская промзона - 2» планируется включить:

- складские комплексы класса «А», в том числе, специализированные помещения для хранения (холодильные или фармацевтические склады);

- комплекс технического обслуживания большегрузных автомобилей;

- общественно-деловой комплекс;

-  гостиничный комплекс.

Производственно-складская зона «Красноборская», территория которой планируется к освоению на расчетный срок. Участки резервируются на землях сельскохозяйственного назначения (собственник участков ОАО «Племхоз им. Тельмана»). Состав производственного комплекса в настоящее время не установлен. Площадь резервируемой территории составляет 251,5 га.

Производственные зоны для размещения объектов местного значения:

В границах г.п. Красный Бор существующие зоны промышленных предприятий сохраняются.

Зоны производственных и коммунально-складских объектов в пределах г.п. Красный Бор получают развитие за счет размещения новых объектов с учетом границ зон с особыми условиями использования территорий. Генеральным планом допускается расширение перечня размещаемых объектов производственно-коммунального назначения в пределах определенного IV- V классом опасности и планировочных ограничений. Для упорядочивания территории существующей в северо-западной части поселка производственной зоны к первоочередным мероприятия отнесена разработка проекта планировки данной территории..

На участке территории, расположенном южнее д. Мишкино, вдоль автомобильной дороги «Ям-Ижора-Никольское», предусматривается  формирование производственно-складской зоны для размещения объектов капитального строительства местного значения. В настоящее время данная территория относится к землям фонда перераспределения, для сельскохозяйственных целей не используется, загрязнена мусором. Формирование производственной зоны предусматривается с изменением категории земель сельскохозяйственного значения (муниципальная собственность) в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Площадь территории, предлагаемой для производственных целей составляет 17,8   га.

На территории промышленной зоны ФГУП «Российская телевизионная радиовещательная сеть (РЦ-11)» на первую очередь планируется строительство Тосненского трубного завода.

Общая площадь промышленных зон на территории городского поселения вне населенных пунктов составит на первую очередь 1063,8 га,  на расчетный срок – 1102,8 га.  В пределах г.п. Красный Бор производственные зоны на первую очередь составляют 153,3 га, на расчетный срок – 364,6 га.  Плотность застройки в среднем принимается 50%.

4. Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры получают территориальное развитие в соответствии с планируемым размещением объектов инженерной инфраструктуры (зона размещения сооружений и объектов водоснабжения, канализации, тепло-, газо-, электроснабжения, связи и др.); развитием улично-дорожной сети и внешних дорог (зона размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного и трубопроводного транспорта).

Площадь зоны на первую очередь составляет 142,6 га, на расчетный срок – 181,6 га.

5.	Рекреационные зоны

Генеральным планом предусмотрено развитие существующих и формирование новых рекреационных зон.

В границах г.п. Красный Бор:

-  генеральным планом предусмотрено выделение зоны размещения физкультурно-спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений общей площадью 14,9 га.

- зоны отдыха формируются на базе озелененных территорий общего пользования, природных и искусственных водоемов, предназначены для организации активного массового отдыха населения. Генеральным планом предусмотрено развитие системы озелененных территорий общего пользования. Зона зеленых насаждении общего пользования формируется  следующими объектами: центральный парк, парк у пруда, аллея Памяти, мемориальный сквер, скверы и  бульвары, зеленые насаждения территории спортивно-развлекательного  комплекса.

Площадь зоны зеленых насаждении общего пользования на первую очередь составит 48,9 га, на расчетный срок - 51,5 га.

На территории городского поселения вне границ населенных пунктов:

- генеральным планом предусмотрены мероприятия по  формированию зоны отдыха на землях лесного фонда (323,6 га). Рекреационное обустройство лесов включает возведение временных построек и осуществление благоустройства лесных участков (размещение дорожно-тропиночной сети, информационных стендов и аншлагов по природоохранной тематике, указателей направления движения и др.).

-  на расчетный срок планируется организация гидропарка на участке территории между г.п. Красный Бор и садоводством (на землях фонда перераспределения земель сельскохозяйственного назначения), площадь зоны 23 га.

6.	 Зоны сельскохозяйственного использования

В границах населенных пунктов д. Мишкино, д. Поркузи, д. Феклистово  выделяются зоны сельскохозяйственного использования:

- зоны личного подсобного хозяйства и зона развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Генеральным планом предусматривается включение в границы г.п. Красный Бор земель сельскохозяйственного назначения с изменением категории на земли населенных пунктов. Данные земельные участки общей площадью 251,5 га на первую очередь используются для ведения сельского хозяйства, на расчетный срок  предусматривается организация производственной зоны. Данное мероприятие согласовано с администрацией муниципального образования и собственником земельных участков ОАО «Племхоз им. Тельмана» (см. Том 3 «Исходно-разрешительная документация»).

На территории городского поселения вне населенных пунктов  в зону сельскохозяйственного использования включаются:

- зона сельскохозяйственных угодий - территории, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства;

- зона   ведения садоводства, массив «Поркузи», включающий СНТ «Акварель», «Тюльпан», «Поркузи-Д, «Поркузи-5», «Заречье», Поляны». «Мечта», «Озерки», «Поркузи», «Красноборец», «Красноборец-1». Общая площадь садоводческого массива  составляет 352,0 га.

7. Зоны специального назначения

Генеральным планом на территории городского поселения предусмотрено выделение зон специального назначения:

В границах г.п. Красный Бор:

- зеленые насаждения специального назначения (47,7 га);

- кладбище общей площадью 12,7 га, в т.ч. существующее кладбище - 5,9 га, территория для расширения кладбища – 6,8 га.

Вне границ населенных пунктов:

- территория кладбища, расположенного западнее автомобильной дороги «Россия» (2,3 га);

- территория СПбГУПП «Полигон «Красный Бор» (73,0 га).

8. Зона ведения лесного хозяйства

Формируется на землях лесного фонда (Красноборское, Ульяновское, Осничевское  участковые лесничества Любанского лесничества). Все леса относятся к защитным, основные функции которых: средообразующая, водоохранная, защитная, санитарно-гигиеническая, оздоровительная.

## Генеральным планом предлагается перевод земель лесного фонда, находящихся в аренде СПбГУПП «Полигон «Красный Бор» (73,0 га), в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

## Предлагаемое мероприятие требует правового регулирования отношений, возникающих в связи с переводом земель лесного фонда в другую категорию, и может быть осуществлено в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую", иными федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области.

## На землях лесного фонда предусматривается резервирование участка площадью 30 га для  организации многофункционального логистического комплекса «Красноборская промзона-2» с последующим переводом в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

В сфере развития автомобильных дорог федерального значения и железнодорожного транспорта предусматривается строительство  скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург и высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург, трассы которых проходит и по территории Красноборского городского поселения. Площадь резервируемых лесных участков для размещения объектов транспортной инфраструктуры федерального значения составляет 58,9 га.

Предлагаемый перевод земель лесного фонда в земли иных категорий:

- участок СПГУПП «Полигон Красный Бор»

(в настоящее время аренда лесного участка, вид разрешенного использования «Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов») предлагается к переводу в земли промышленности:

Любанское лесничество, Ульяновское участковое лесничество, кварталы (частично) 21,22, 23, площадь 73,0 га, защитные леса, категория защитности – противоэрозионные.

- промышленная зона «Красноборская 2»: Любанское лесничество, Ульяновское участковое лесничество, кварталы (частично) 81-82, защитные леса; категория защитности противоэрозионные леса.

- лесные участки, планируемые для  размещения инфраструктурных объектов СПАД: Любанское лесничество, Красноборское участковое лесничество, части кварталов 12, 19, 20, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 45, 47, защитные леса, категория защитности – противоэрозионные леса.

- лесные участки, планируемые для размещения инфраструктурных объектов ВСМ: Любанское лесничество, Красноборское участковое лесничество, части кварталов

12, 20, 25, 26, 33, 34, 48, 49, защитные леса, категория защитности – противоэрозионные леса.

Общая площадь земель лесного фонда, предлагаемых к переводу в другие категории составляет 161,9 га.

Сельские населенные пункты

Планируемое развитие сельских населенных пунктов предполагает в основном сезонное (в летний сезон) или эпизодическое (по выходным дням) использование участков малоэтажной индивидуальной застройки. Генеральным планом предусматривается значительное усиление рекреационного использования сельских населенных пунктов с возможным увеличением сезонного населения в 2-2,5 раза. При этом численность постоянного населения в населенных пунктах останется практически на современном уровне.

Деревня Мишкино

Функционально-планировочное развитие территории д. Мишкино планируется за счет имеющихся территориальных резервов в пределах существующих границ населенного пункта. Выделяется жилая зона малоэтажной индивидуальной застройки, зона ведения личного подсобного хозяйства (зона сельскохозяйственного использования), общественная и рекреационная зоны. Генеральным планом предусматривается выделение резервов для развития зоны индивидуальной жилой  застройки.

В связи с малой численностью постоянного населения, строительство стационарных учреждений обслуживания на территории деревни не предусмотрено. Для первичного  обслуживания населения генеральным планом в центральной части деревни предусматривается выделение общественно зоны для организации выездной торговли и  сезонного рынка.

Деревня Поркузи

Функционально-планировочное развитие территории д. Поркузи планируется за счет территориальных резервов в пределах границ населенного пункта. В настоящее время и на расчетный срок функциональные зоны, в т.ч. зона индивидуальной жилой застройки, будут использоваться только сезонно, т.к. постоянное население отсутствует.

Генеральным планом предполагается упорядочение существующей застройки, использование территориальных резервов для индивидуального жилищного строительства. В центральной части деревни для первичного обслуживания населения (сезонного) предлагается формирование общественной зоны, предназначенной  для  организации выездной торговли, размещения сезонного рынка,  филиалов предприятий бытового обслуживания, проведения ярмарок и т.д. В зону  сельскохозяйственного использования включены участки ведения личного подсобного хозяйства. Формируется территория зеленых насаждений общего пользования, объединяющая зону жилой застройки  и общественно-деловую зону.

Деревня Феклистово

Генеральным планом предусматривается упорядочение индивидуальной жилой застройки, выявление резервов для развития жилищного строительства в пределах населенного пункта; сохранение зоны сельскохозяйственного использования (зоны ведения личного подсобного хозяйства).

Вдоль автомобильной дороги «Ям-Ижора - Никольское» в центральной части деревни планируется формирование небольшой по площади общественной зоны (0,2 га), предназначенной для организации мест для выездной торговли с автомобилей и мини-рынка. В связи с малой численностью постоянного населения, строительство стационарных учреждений обслуживания на территории деревни не предусмотрено

В продолжение общественной зоны на север формируется рекреационная зона, представленная зелеными насаждениями общего пользования, прудом, дорожками.

### 4.5. Перспективное жилищное строительство

Одной из приоритетных целей перспективного развития Красноборского городского поселения должно стать обеспечение потребности населения в жилье. Экономически неблагоприятные условия жизни и отсутствие возможностей для большинства молодежи решать свои жилищные и бытовые проблемы является основной причиной убыли молодого квалифицированного трудоспособного населения в Санкт-Петербург.

Прогнозные предложения развития жилищной сферы района основываются на жилищной политике Ленинградской области. Перспективными задачами жилищного строительства и комплексного развития жилых территорий являются:

- Увеличение жилищного фонда поселения  в соответствии с потребностями жителей при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований к плотности, этажности и комплексности застройки жилых территории.

- Ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда, сокращение объемов физически и морально устаревшего жилищного фонда, увеличение объемов комплексной реконструкции и капитального ремонта существующего жилищного фонда.

- Капитальный ремонт и модернизация существующего жилищного фонда с применением энергосберегающих технологий, стимулирование строительства «энергопассивных» домов, обеспечивающих минимальное энергопотребление.

- Обеспечение надежности коммунальной инфраструктуры путем строительства и модернизации, минимизирующей потери тепловой и электрической энергии.

- Увеличение инженерного благоустройства жилого фонда и доведение его к расчетному сроку до 100 %.

- Создание экономичного жилищного фонда, необходимого для предоставления социальной нормы жилой площади малообеспеченным категориям населения, инвалидам, пожилым и одиноким гражданам.

- Увеличение разнообразия жилой среды, категорий и типов жилых домов, конструктивных и планировочных решений, отвечающих разнообразию градостроительных условий и интересам различных социальных групп населения.

В Схеме территориального планирования Тосненского муниципального района предлагается два типа застройки – многоквартирный и индивидуальный с участками. Прогнозируется рост средней жилой обеспеченности на человека с существующих 33,4 м2 до 34,0 м2 на 1 очередь и до 39,1 м2 на расчетный срок. Расчетные показатели обеспеченности общей площадью жилых помещений соответствуют уровню комфортного жилья, критерии которого определены проектом нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области (в настоящее время проект документа находится на стадии утверждения)

Проектом генерального плана предусматривается четыре типа застройки:

Смешанная многоквартирная застройка 5-9 этажей -  жилые дома квартирного типа с местами общего пользования в здании и общим земельным участком. Плотность застройки кварталов такого типа предполагается около 4800 м2 общей площади на га, при плотности населения 210 человек на га.

Малоэтажная многоквартирная застройка– 2-4 этажные жилые дома квартирного типа с местами общего пользования в здании и общим земельным участком. Плотность застройки кварталов такого типа предполагается около 3200 м2 общей площади на га, при плотности населения 170 человек на га.

Блокированные жилые дома (таунхаусы) – 1-3 этажные жилые дома, состоящие из нескольких блоков, каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену без проемов с соседним блоком, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования. Плотность застройки принимается 2500 м2 общей площади на га, при плотности населения 40 человек на га.

Индивидуальная усадебная застройка с участками - отдельно стоящие здания до трех этажей с общей площадью около 120-200 м2 каждое и участком в 0,08-0,15 га. Плотность застройки составит  1000 м2 общей площади на га, при плотности населения в среднем 18 человек на га. Следует учесть существующую жилую застройку индивидуальных домов, где плотность застройки может быть ниже и организация уплотнительных мероприятий не всегда возможна.

Укрупненный расчет перспективных объемов жилого фонда выполнен на основании заложенного проектом генерального плана норматива жилой обеспеченности по этапам реализации:

- многоквартирные дома 25 м2  на 1 очередь и 30 м2 на расчетный срок;

- блокированные дома 35 м2 на 1 очередь и 40 м2 на расчетный срок;

- индивидуальные дома 40 м2  на 1 очередь и 45 м2 на расчетный срок.

Таким образом, рост жилого фонда может составить с существующих 164,8 тыс. м2 до 296,32 тыс. м2 на 1 очередь и до 405,9 тыс. м2 на расчетный срок. Показатель средней жилой обеспеченности возрастет с существующих 33,4 м2 до 39,0 м2 на 1 очередь и 40,0 м2 на расчетный срок (табл.4.5). Из-за высокой существующей средней жилой обеспеченности на человека в д. Мишкино, д. Поркузи и д. Феклистово, превышающей проектную жилую обеспеченность по этапам реализации, новое строительство жилья здесь не предусмотрено, прогнозируется выбытие жилого фонда.

Объем нового жилищного строительства рассчитан с учетом сноса на первую очередь зафиксированного ветхого и аварийного фонда и прогнозов выбытия – 0,5 % от существующего фонда за каждый год периода 1 очереди, и 1,0 % от сохраняемого жилого фонда за каждый год расчетного срока. Соответственно объем нового жилого строительства составит 146,74 тыс. м2 общей площади на конец 1 очереди и 278,8 тыс. м2 общей площади на конец расчетного срока (таблица 4.6).

Таблица 4.5. - Укрупненный расчет объемов жилого фонда по этапам реализации генерального плана Красноборского городского поселения

| Населенный пункт | Население на 1 очередь, чел. | Средняя жилая обеспеченность на человека, м2 | Объем жилого фонда на 1 очередь, тыс.м2 % | Население на расчетный срок, чел. | Средняя жилая обеспеченность на человека, м2 | Объем жилого фонда на расчетный срок, тыс.м2 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего жилого фонда | в т.ч. |  |  | Всего жилого фонда | в т.ч. |
|  |  |  |  | Смешанная застройка (5 - 9 этажей) | малоэтажный фонд многоквартирный (2-4 этажа) | блокированный (1-3 этажа) | индивидуальные дома 1-3 этажа |  |  |  | Смешанная застройка (5-9 этажей) | малоэтажный фонд многоквартирный (2-4 этажа) | блокированный (1-3 этажа) | индивидуальные дома 1-3 этажа |
| г.п. Красный Бор | 7,6 | 38 | 292,0 | 55,1 | 70,9 | 14,4 | 151,57 | 10,0 | 40 | 401,8 | 69,4 | 70,9 | 72,3 | 189,1 |
|  |  |  | 100% | 19% | 24% | 5% | 52% |  |  | 100% | 17% | 18% | 18% | 47% |
| д. Мишкино | 0,03 | 68 | 2,03 | 0 | 0 | 0 | 2,03 | 0,05 | 45 | 2,25 | 0 | 0 | 0 | 2,25 |
|  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| д. Поркузи | 0 |  | 0,78 | 0 | 0 | 0 | 0,78 | 0 |  | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 0,66 |
|  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| д. Феклистово | 0,016 | 93 | 1,48 | 0 | 0 | 0 | 1,48 | 0,025 | 50 | 1,26 | 0 | 0 | 0 | 1,26 |
|  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Всего по поселению | 7,646 | 39 | 296,32 | 69,4 | 70,9 | 72,3 | 193,43 | 10,075 | 40 | 405,9 | 69,4 | 70,9 | 72,3 | 193,3 |
|  |  |  | 137% | 23% | 24% | 24% | 65% |  |  | 100% | 17% | 17% | 18% | 48% |

Таблица 4.6. - Движение объемов жилого фонда по этапам реализации (тыс. м2 общей площади)

| Населенный пункт | Существующий жилой фонд | 1 очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Убыль жилого фонда | Объем жилого фонда на конец периода | в том числе | Убыль жилого фонда | Объем жилого фонда на конец периода | в том числе |
|  |  |  |  | Существующий сохраняемый фонд | Новое жилищное строительство |  |  | Существующий сохраняемый фонд | Новое жилищное строительство |
| г.п. Красный Бор | 160,40 | 15,11 | 292,0 | 145,29 | 146,74 | 21,79 | 401,77 | 123,50 | 278,27 |
| д. Мишкино | 2,08 | 0,05 | 2,03 | 2,03 | 0,0 | 0,30 | 2,25 | 1,72 | 0,53 |
| д. Поркузи | 0,80 | 0,02 | 0,78 | 0,78 | 0,0 | 0,12 | 0,66 | 0,66 | 0,0 |
| д. Феклистово | 1,52 | 0,04 | 1,48 | 1,48 | 0,0 | 0,22 | 1,26 | 1,26 | 0,0 |
| Всего по поселению | 164,80 | 15,22 | 296,32 | 149,58 | 146,74 | 22,44 | 405,9 | 127,14 | 278,80 |

### 4.6.  Предложения по развитию объектов культурно-бытового назначения

Прогнозный расчет требуемых емкостей учреждений культурно-бытового обслуживания на расчетный срок должен учитывать близость мегаполиса Санкт-Петербурга. Жители поселения, безусловно, имеют возможность пользоваться услугами объектов эпизодического спроса - уникальными учебными заведениями, учреждениями культуры мирового значения, медицинскими, спортивными центрами высокого класса.

Перечень планируемого  размещения объектов культурно-бытового назначения на 1 очередь и расчетный срок проектирования разработан с учетом предложений содержащихся в Схеме территориального планирования Тосненского муниципального района Ленинградской области. Номенклатура и требуемая емкость учреждений по периодам реализации рассчитана по действующим нормативам СНиП 2.07.01-89*, «Социальным нормативам и нормам», одобренным распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. N 1063-р (в ред. распоряжений Правительства Российской Федерации от 14.07.2001 N 942-р, от 13.07.2007 N 923-р), «Методике расчета объектов социальной инфраструктуры», одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 г. № 1683-р, «Об утверждении Правил установления нормативов минимальной обеспеченностью населения площадью торговых объектов», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2010 г. № 754, «Об организации розничных рынков на территории Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 29.05.2007 г. № 121.

Необходимо проведение реконструкции либо полной ликвидации устаревших и изношенных, малорентабельных учреждений обслуживания. Иными словами, поскольку потребное строительство дополнительных объектов социального обслуживания не велико, необходимо повышать качество предоставления услуг существующих объектов, переводить на современные высокотехнологичные системы обслуживания.

Оказание качественной медицинской помощи населению является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития  городского поселения. При этом медицинская помощь должна  развиваться на основе современных и безопасных диагностиках, лечебных и профилактических услуг. Для этого необходимо систематическое обновление техническо-материальной базы медицинских учреждений. Качественной бесплатной медицинской помощью должны быть обеспечены все категории граждан поселения. В рамках реализации районной программы модернизации здравоохранения планируется обновление помещений ЦРБ, в т. ч. больницы в Красноборском городском поселении, компьютеризация амбулаторно-поликлинической службы. К задачам модернизации здравоохранения Тосненского муниципального района относится развитие амбулаторного звена первичной медико-санитарной помощи с организацией отделения семейной медицины в Красноборской врачебной амбулатории.

Повышение уровня здоровья и формирование здорового образа жизни осуществляется средствами физической культуры и спорта, генеральным планом предусматривается расширение сети физкультурно-оздоровительных объектов.

На последующих стадиях разработки проектной документации необходимо проводить мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда.

Укрупненный расчет требуемых емкостей учреждений по всем видам обслуживания на 1 очередь и расчетный срок в целом по Красноборскому городскому поселению представлен в таблице 4.7. В случае частичной или неполной реализации строительства планируемых объектов на 1 очередь, их необходимо учитывать в перечне строительства на период расчетного срока до 2030 г.

Таблица 4.7. - Номенклатура и емкость объектов культурно-бытового обслуживания на первую очередь и расчетный срок по Красноборскому городскому поселению

| Виды и объекты обслуживания | Единица измерения | Норматив на 1000 жит. | Емкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | расчетный срок |
| Воспитание, образование |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 50 | 380 | 520 |
| Общеобразовательные школы | мест | 85 | 648 | 852 |
| Внешкольные учреждения (станции юных техников, детско-юношеская спортивная школа, школа искусств, компьютерные залы и т.п.) | мест | 10% детей школьного возраста | 109 | 144 |
| Здравоохранение |  |  |  |  |
| Больница (взрослая и детская) | коек | 13,47 | 103 | 135 |
| Поликлиника (взрослая и детская) | посещение в день | 18,15 | 139 | 182 |
| Аптеки | объект | 1 объект на 6,2 тыс. чел. | 2 | 3 |
| Детская молочная кухня | порций | 4 порции в сут. на 1 ребенка до года | 458 | 602 |
| Социальная защита населения |  |  |  |  |
| Центр (отделение) социальной помощи на дому | объект | по заданию на проектирование | 1 | 1 |
| Физкультура и спорт |  |  |  |  |
| Спортивные залы общего пользования | тыс.м² площади пола | 3,5 на 10000 чел. | 2,7 | 3,5 |
| Плоскостные сооружения | тыс.м² общей площади | 19,5 на 10000 чел. | 14,9 | 19,6 |
| Бассейн крытый | м² зеркала воды | 750 на 10000 чел. | 573 | 753 |
| Культура и искусство |  |  |  |  |
| Дом культуры (культурно-досуговый центр) | мест | 80 | 610 | 803 |
| Кинотеатры | мест | 25 | 191 | 251 |
| Библиотеки | тыс.томов/ чит.мест | 4-5/ 2-4 | 30,6/ 15 | 40,2/ 20 |
| Молодежная политика |  |  |  |  |
| Центр современной молодежной культуры | м2 | 25 | 190 | 250 |
| Торговля, бытовое обслуживание |  |  |  |  |
| Магазины продовольственные и непродовольственные | м² торговой площади | 486,6 | 3715 | 4885 |
| Рыночный комплекс (крытый рынок) | м² торговой площади | 30 | 229 | 301 |
| Объекты общественного питания (рестораны, бары, кафе и пр.) | мест | 40 | 305 | 402 |
| Коммунальное обслуживание |  |  |  |  |
| Баня | мест | 5-7 | 38 | 50 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 9-7 | 69 | 90 |
| Прачечная | кг белья в смену | 110-40 | 840 | 1104 |
| Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 4-1,2 | 31 | 40 |
| Гостиницы | мест | 6 | 46 | 60 |
| Отделения связи | объект | 1 на 9-25 тыс. чел. | 1 | 1 |
| Отделения банков | объект | 0,5 на 1тыс. чел. | 4 | 5 |

Показатели обеспеченности населения объектами физической культуры и спорта на первую очередь и расчетный срок соответствуют расчетным показателям по методике

определения нормативной  потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренную распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р.

Перечень объектов строительства местного значения, предусмотренных на первую очередь:

Воспитание и образование

Дошкольное учреждение (детский сад) в г.п. Красный Бор на 180 мест (за счет средств местного бюджета и частных инвестиций);

Дошкольное учреждение (детский сад) в г.п. Красный Бор на 90 мест (за счет средств местного бюджета и частных инвестиций).

Здравоохранение

Отделение семейной медицины в Красноборской врачебной амбулатории (в соответствии с Программой модернизации здравоохранения Тосненского муниципального района);

Социальная защита населения местного значения

Центр (отделение) социальной помощи на дому в г.п. Красный Бор;

Культура и искусство

Дом культуры на 800 мест в г.п. Красный Бор, в т.ч. кинозал, центр молодежной культуры

Библиотека при доме культуры на 14,1 тыс.томов книжного фонда в г.п. Красный Бор;

Дом детского творчества в г.п. Красный Бор;

Музей Памяти (при школе).

Физкультура  и спорт

Футбольное поле в г.п.Красный Бор

Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.п. Красный Бор, в состав которого включены: бассейн, сауна, душевые, многофункциональный зал для игровых видов спорта (волейбол, баскетбол, минифутбол); тренажерный зал, залы для занятия аэробикой и фитнесом; медико-восстановительный центр, залы для проведения спортивных мероприятий с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями, кафе и другие сопутствующие помещения.

Плоскостное спортивное сооружение на 1,2 тыс.м2 общей площади в г.п. Красный Бор;

Плоскостное спортивное сооружение на 1,0 тыс.м2 общей площади в г.п. Красный Бор;

Молодежная политика

Центр современной молодежной культуры при доме культуры в г.п. Красный Бор на 190 м2 общей площади.

В соответствии с Программой социально-экономического развития Красноборского городского поселения на 2011-2013 годы на территории муниципального образования создаются условия для развития физической культуры и спорта, что так же входит в комплекс мероприятий по реализации молодежной политики.

Учреждения торговли, бытового и коммунального обслуживания

Магазины всех типов общей площадью на 2630 м2 торговой площади в г.п. Красный Бор;

Рыночные комплексы сезонной торговли на 80 м2 торговой площади в д. Поркузи;

Рыночные комплексы сезонной торговли на 80 м2 торговой площади в д. Мишкино;

Рыночный комплекс на 80 м2 торговой площади у железнодорожного вокзала в г.п. Красный Бор;

Ресторан на 80 посадочных мест в г.п. Красный Бор;

Кафе на 75 посадочных мест в г.п. Красный Бор;

Центр бытового обслуживания с предприятиями бытового обслуживания на 69 рабочих мест, прачечной на 840 кг белья в смену и химчисткой на 30 кг вещей в смену в г.п. Красный Бор;

Гостиница на 60 мест с благоустройством прилегающей территорией в г.п. Красный Бор;

Отделения банков – 3 отделения в г.п. Красный Бор.

Перечень объектов строительства, предусмотренных на расчетный срок:

Воспитание и образование

Дошкольное учреждение (детский сад) в г.п. Красный Бор на 140 мест (за счет средств местного бюджета и частных инвестиций);

Общеобразовательное учреждение (школа) общей емкостью 100 мест (за счет средств местного бюджета и частных инвестиций). Размещение школы для учащихся I ступени  предусматривается в новом жилом квартале, удаленном от существующей школы

Станция юных техников в г.п. Красный Бор.

Здравоохранение

Развитие Красноборского отделения восстановительного лечения МУЗ «Тосненская ЦРБ»;

Аптека в г.п. Красный Бор;

Культура и искусство

Расширение библиотеки при доме культуры до 23,7 тыс. томов книжного фонда в г.п. Красный Бор.

Физкультура  и спорт

Физкультурно-оздоровительный комплекс местного обслуживания со спортивным залом общего пользования на 0,3 тыс.м2 площади пола

Плоскостное спортивное сооружение на 1,2 тыс.м2 общей площади в г.п. Красный Бор;

Плоскостное спортивное сооружение на 1,2 тыс.м2 общей площади в г.п. Красный Бор;

Плоскостное спортивное сооружение на 1,2 тыс.м2 общей площади в г.п. Красный Бор.

Молодежная политика

Расширение центра современной молодежной культуры при доме культуры в г.п. Красный Бор до 250 м2 общей площади.

Учреждения торговли, бытового и коммунального обслуживания

Магазины всех типов на 1170 м2 торговой площади в г.п. Красный Бор;

Кафе на 80 посадочных мест в г.п. Красный Бор;

Кафетерий на 20 посадочных мест в г.п. Красный Бор;

Центр бытового обслуживания с предприятиями бытового обслуживания на 20 рабочих мест, прачечной на 265 кг белья в смену и химчисткой на 10 кг вещей в смену в г.п. Красный Бор;

Отделение банка  в г.п. Красный Бор;

Баня на 25 помывочных мест в г.п.Красный Бор.

## 4.7. Предложения по развитию и размещению объектов транспортной инфраструктуры

### 4.7.1.  Внешний транспорт

Планируемое развитие транспортной инфраструктуры в значительной степени связано с транзитным положением Красноборского городского поселения, территорию которого пересекают федеральная автомобильная дорога «Россия» и железная дорога  Москва – Санкт-Петербург. Федеральными программами развития транспорта предусмотрено усиление основных магистралей, пересекающих территорию Тосненского муниципального района, в т.ч. Красноборского городского поселения.

Железнодорожный транспорт

В проекте генерального плана Красноборского городского поселения учтено планируемое развитие объектов федерального значения: высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва – Санкт-Петербург, план трассы которой разработан ОАО «Ленгипротранс», будет проходить в одном коридоре со скоростной платной автомобильной дорогой.

Участок и железнодорожные станции на направлении Москва – Санкт–Петербург подлежат реконструкции для организации движения высокоскоростных пассажирских поездов.

В соответствии с федеральными и региональными программами развития транспортной инфраструктуры на территории Красноборского городского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

Для организации высокоскоростного движения на линии Москва – Санкт-Петербург необходима реконструкция III главного пути. В настоящее время на участке Колпино - Тосно ведутся работу по реконструкции III главного пути и железнодорожных станций Тосно и Саблино.

На первую очередь - комплексный капитальный ремонт здания вокзала пригородного остановочного пункта Поповка.

На расчетный срок планируется строительство пешеходного моста через железнодорожные пути в районе железнодорожной станции «Поповка». Строительство пешеходного моста необходимо для обеспечения безопасности населения при пересечении железнодорожных путей, а также позволит развитие привокзальной общественно – деловой зоны, связывающей восточную и западную часть поселка.

Автомобильный транспорт. К планируемым к размещению на расчетный срок объектам федерального значения относится скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург. В принятом варианте общая протяжённость трассы скоростной  автомобильной дороги  Москва – Санкт-Петербург на территории Красноборского городского поселения составляет  6,9 км.

Прохождение трассы не оказывает отрицательного влияния на социальную и экологическую обстановку, жизнедеятельность населения, проживающего на прилегающих территориях, а также на планировочную структуру населённых пунктов,  обеспечивает хорошую связь с промышленными предприятиями, расположенными на территории Тосненского муниципальног района Ленинградской области.

В соответствии с программными документами на первую очередь реализации генерального плана планируется капитальный ремонт подъезда к железнодорожной станции Поповка от автомобильной дороги регионального значения «Ям-Ижора – Никольское» протяженностью 1,4  км.

Мероприятия по развитию автомобильных дорог местного значения

На первую очередь:

Как показал анализ существующего положения,  состояние автомобильных дорог местного значения неудовлетворительное, генеральным планом предусматривается капитальный ремонт следующих объектов местного значения:

- Дорога к очистным, протяженность 2.6 км;

- Подъезд к д. Поркузи, протяженность 0,5 км;

- Подъезд к д. Мишкино, протяженность 1,5 км.

На расчетный срок: в соответствии  с планируемым развитием   Западной производственно-складской зоны «Красноборская» и   «Красноборской промышленной зоны - 2» предлагается строительство новой  дороги, проходящей вдоль восточной границы промышленной зоны, далее вдоль ВЛ  до границы населенного пункта Красный Бор, в населенном пункте  через  предлагаемый к строительству путепровод через железнодорожные пути и с учетом улично-дорожной сети городского поселка  -  выезд на региональную дорогу «Ям-Ижора – Никольское». Данное предложение направлено на улучшение транспортной  связи восточной части г.п. Красный Бор и садоводческого массива, расположенного на территории городского поселения.

### 4.7.2.  Мероприятия по развитию  улично-дорожной сети населённых пунктов

Мероприятия по развитию улично-дорожной сети направлены на организацию единой системы магистральных улиц и внешних дорог, что обеспечит транспортные связи между жилыми и промышленными зонами, а также с подходами внешних автодорог.

На первую очередь генерального плана проектом предлагается реконструкция улично-дорожной сети населённых пунктов с заменой грунтового и песчано-гравийного покрытия на более высокий тип дорожной одежды с целью обеспечения круглогодичного проезда. Во всех населённых пунктах предусмотрена возможность подъезда пожарных машин к водным объектам.

Г.п. Красный Бор Проектные предложения по совершенствованию улично-дорожной сети сделаны с учетом сложившейся системы дорог, улиц и проездов, а также с учетом планируемого территориального развития населенного пункта.

В целом, сложившаяся улично-дорожная сеть обеспечивает транспортные сообщения, однако уровень благоустройства улиц и проездов низкий. На ряде улиц дорожное покрытие требует ремонта, отдельные участки имеют недостаточную ширину проезжей части. Требуется совершенствование действующей организации движения транспорта и пешеходов.

Основным принципом развития улично-дорожной сети являются обеспечение новых районов жилищного строительства транспортными связями с местами приложения труда и административно-деловым центром городского поселка.

Генеральным планом предусматривается создание неразрывной улично-дорожной сети, состоящей из существующих улиц и новых улиц, что позволит связать районы нового жилищного строительства, сложившиеся жилые зоны, общественно-деловые центры и  новые производственные зоны.

На первую очередь планируется формирование сети поселковых улиц на территории  новой жилой зоны малоэтажной застройки в восточной части г.п. Красный Бор. Предлагаемая проектом ширина проезжей части поселковых улиц – 6 метров, дорог – 7 метров. Детальная проработка поперечных профилей улиц населённых пунктов должна выполняться на стадии проекта планировки.

В соответствии с Проектом планировки территории первой очереди западной производственно-складской зоны «Красноборская», выполненным ООО «Агентство регионального развития»,  в период освоения производственно-складской зоны въезд в г.п. Красный Бор с автомобильной дороги «Россия» будет осуществляться всеми видами транспорта по существующей магистральной улице общепоселкового значения.

В целях обеспечения наибольшей безопасности на участке дороги от точки примыкания ее к федеральной трассе в сторону центра г.п. Красный Бор предусматривается третья полоса движения протяженностью 150 м. После завершения строительства производственных объектов данная улица изменит статус и получит значение местной дороги  производственно-складской зоны, а дорога, проходящая вдоль восточной границы зоны, получает новое значение – магистральной дороги общегородского значения.  Автостоянки грузового транспорта размещаются на территориях промышленных предприятий.

В целях обеспечения безопасности передвижения пешеходов через железнодорожные пути в северной части г.п. Красный Бор на первую очередь планируется строительство пешеходного моста от ул. Московская дорога до ул. 2-я Красная дорога.

На расчетный срок проектом генерального плана предлагается:

-  Строительство улицы общепоселкового значения вдоль железной дороги: продолжение ул. Краснослободской до 2-й Красной Дороги;

- 	Строительство новой магистральной улицы в направлении от ул. Воскова,  до ул. 4-я Дорога, проходящей по территории между планируемым парком и новыми  жилыми кварталами, с последующим выходом по существующим транспортным направлениям  на региональную автомобильную дорогу «Ям-Ижора – Никольское».  Формирование данного направления обусловлено необходимостью организации связи между зонами новой жилой застройки, производственной зоной, а также с центральной общественно-деловой зоной.

Проектом предлагается строительство сети велосипедных дорожек на всей территории городского поселения. Организация выделенной полосы для движения велосипедистов должна учитываться в проектах планировки новых жилых районов.

Предложенные мероприятия по реконструкции существующих и строительству новых участков улиц  направлены на оптимизацию транспортной системы г.п. Красный Бор.

В деревнях Мишкино, Поркузи, Феклистово на первую очередь планируются мероприятия по ремонту дорожного покрытия.

Проезды на территории садоводства обеспечивают подъезды к индивидуальным жилым домам и имеют недостаточную степень благоустройства.  Улицы имеют грунтовое покрытие. Большинство улиц имеет низкую степень благоустройства, что требует проведения работ по благоустройству.

Предложенные мероприятия по реконструкции существующих и строительству новых участков улиц  направлены на оптимизацию транспортной системы г.п. Красный Бор (таблица 4.8).

Таблица 4.8. - Перечень мероприятий по развитию автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных сооружений в границах населенных пунктов, входящих в состав Красноборского городского поселения

| Название | Планируемое мероприятие | Период реализации | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по развитию улично – дорожной сети |
| г.п. Красный Бор |
| улицы внутри нового жилого квартала | строительство | 1 очередь | 9442 |
| дорога от ул. 1-я Красная дорога до ул. Краснослободская (1) | строительство | 1 очередь | 914 |
| дорога от ул. 4-я дорога до ул. Воскова (2) | строительство | 1 очередь | 1119 |
| дорога между новыми дорогами 1 и 2. | строительство | 1 очередь | 550 |
| примыкание магистральной улицы общепоселкового значения к автомобильной дороге «Россия» | реконструкция | 1 очередь |  |
| новая магистральная улица вдоль восточной границы производственно-складской зоны «Красноборская» | строительство | 1 очередь | 1600 |
| ул. Культуры | реконструкция | 1 очередь | 1999 |
| пр. Карла Маркса | капитальный ремонт | 1 очередь | 2269 |
| ул. 9-я дорога | капитальный ремонт | 1 очередь | 448 |
| ул. Дубровского | капитальный ремонт | 1 очередь | 670 |
| ул. Комсомольская | капитальный ремонт | 1 очередь | 1125 |
| ул. 1-я дорога | реконструкция | 1 очередь | 718 |
| ул. 2-я дорога | реконструкция | 1 очередь | 697 |
| Поселковая дорога между ул. 1-я дорога и ул. 2-я дорога | реконструкция | 1 очередь | 125 |
| ул. 3-я дорога | реконструкция | 1 очередь | 798 |
| ул. 4-я дорога | реконструкция | 1 очередь | 987 |
| Поселковая дорога между ул. 3-я дорога и ул. 4-я дорога | реконструкция | 1 очередь | 121 |
| ул. Промышленная | реконструкция | 1 очередь | 1470 |
| Культурный пер. | реконструкция | 1 очередь | 261 |
| ул. Садовая | реконструкция | 1 очередь | 250 |
| пр. Ленина | реконструкция | 1 очередь | 1437 |
| ул. Детскосельская | реконструкция | Расчётный срок | 565 |
| Ул 2-я улица | реконструкция | Расчётный срок | 430 |
| Новая магистральная улица, проходящая севернее микрорайона РЦ вдоль ВЛ к планируемому путепроводу через ж/д пути, далее по кольцу к пр. Ленина | строительство | Расчётный срок | 3000 |
| Мероприятия по организации транспортного и пешеходного движения |
| Примыкание к автомобильной дороге «Россия» | реконструкции с установкой светофорного объекта. | 1 очередь |  |
| Подземный пешеходный переход у ж/д станции Поповка | строительство | 1 очередь |  |
| Пешеходный мост через ж/д дорогу от ул. Московская дорога до ул. 2-я Красная дорога | строительство | 1 очередь |  |
| Путепровод через железнодорожные пути южнее ж/д станции Поповка в створе планируемой а/д местного значения | строительство | Расчетный срок |  |
| Мероприятия по размещению объектов дорожного сервиса |
| АЗС на территории г.п. Красный Бор | строительство | 1 очередь |  |

### 4.7.3.  Предложения по организации транспортного движения по территории Красноборского городского поселения

Территория Красноборского городского поселения обладает высоким транспортным потенциалом, предопределяемым существующей и планируемой к развитию системой транспортных коммуникаций.

С федеральной дороги «России» въезд в г.п. Красный Бор осуществляется по дороге регионального значения «Ям-Ижора – Никольское», а также по ул. Промышленная. На участке примыкания ул. Промышленной к  автомобильной дороге «Россия» современная транспортная обстановка характеризуется наличием проблемных ситуаций:

- интенсивное междугородное и пригородное движение легкового и грузового транспорта;

- прохождение через данный участок маршрутов общественного автобусного транспорта (маршруты Красный Бор - Тосно, Тосно - Санкт-Петербург);

- увеличение левоповоротного движения легкового и грузового транспорта в сторону  г. Тосно (г. Москва);

- небезопасный (нерегулируемый)  пешеходный переход к кладбищу;

-  растущая статистика дорожно-транспортных происшествий на данном участке.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на участке примыкания к автомобильной дороге «Россия» необходима реконструкция и  устройство светофорного объекта.

Для оптимизации организации транспортного движения генеральным планом на первую очередь реализации предусматривается строительство транспортной развязки  федеральной автомобильной дороги «Россия» и региональной дороги «Ям-Ижора - Никольское». Необходимость данного мероприятия возникает в связи с тем, что и настоящее время данный участок примыкания является аварийно-опасным, а увеличение транспортной нагрузки, связанной с формированием новой производственной и транспортно-логистической зоны вдоль автомобильной дороги «Россия», а также ростом численности населения г.п. Красный Бор,  потребует  обеспечения бесконфликтного движения транспортных потоков как в основном направлении (Москва-Санкт-Петербург), так и направлении  региональной дороги на г. Никольское.

На расчетный срок в соответствии  с планируемым развитием   Западной производственно-складской зоны «Красноборская» и «Красноборской промышленной зоны - 2» предлагается строительство новой  дороги,  огибающей с восточной стороны  планируемую промышленную зону, далее на восток до границы г.п. Красный Бор, в населенном пункте - через  предлагаемый к строительству путепровод через  железнодорожные пути и далее с учетом улично-дорожной сети городского поселка  -  выезд на региональную дорогу «Ям-Ижора – Никольское».

В соответствии с формированием нового транспортного направления на расчетный срок генеральным планом предусматривается организация второго транспортного выхода с территории Красноборского городского поселения на  автомобильную дорогу федерального значения «Россия» (М10) с организацией примыканий в разных уровнях (развязка типа «труба»).

Общественный транспорт

Генеральным планом предусматривается в качестве основного вида общественного транспорта сохранение автобуса. В настоящее время в поселении действуют 3 маршрута, обеспечивающих транспортную связь с г. Тосно и г. Колпино, а в летний период дополнительно и с дачным массивами на направлении «ж.д. ст. Поповка – ж.д. ст. Колпино» работают маршрутные такси. Предлагается увеличение протяженности автобусных маршрутов в г.п. Красный Бор. Автобусный маршрут Красный Бор – Санкт-Петербург (станция метро «Купчино»), на расчетный срок предлагается провести через новые кварталы жилой застройки в центральной части поселка по планируемой магистральной улице в направлении от ул. Воскова,  до ул. 4-я Дорога,  с последующим выходом по существующим транспортным направлениям  на региональную автомобильную дорогу «Ям-Ижора – Никольское» и далее автомобильную дорогу «Россия».

Развитие легкового транспорта  предусматривается исходя из норм на 1000 жителей. Расчетный уровень автомобилизации на  первую очередь до 2020 года принимается 325 легковых автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок до 2030 года – 400 легковых автомобилей на 1000 жителей. (при уровне автомобилизации 250 автомобилей на тысячу жителей в соответствии со СНиП 2.07.01-89*). В частности в Генеральном плане Санкт-Петербурга заложено 400-425 ед./1000 жителей. Хранение автомобилей в зонах индивидуальной застройки будет осуществляться на территории приусадебных участков, а для жителей многоквартирных домов в коммунальной зоне в восточной части поселка предусмотрена территория для гаражей. В комплексе с гаражами проектом предлагается разместить станцию технического обслуживания на два поста.

## 4.8 Предложения по  развитию системы озеленения

Значительная роль в пространственной организации отводится зеленым насаждениям и водным объектам, создающим комфортную среду, благоприятную для отдыха населения. Наличие в населенном пункте зеленых насаждений является одним из наиболее благоприятных экологических факторов. Зеленые насаждения выполняют эстетическую и оздоровительную функции, способствуют улучшению микроклимата, снижают запыленность и загазованность воздуха, уменьшают уровень шума. Главными функциями зеленых насаждений является санитарно-гигиеническая, рекреационная, структурно-планировочная, декоративно-художественная.

Проектируемая система озеленения г.п. Красный Бор включает разнообразные по назначению объекты озеленения, равномерно размещенные по территории, которые образуют функционально взаимосвязанную систему внутригородских и внешних насаждений. Формирование структуры зеленого фонда г.п. Красный Бор включает:

- формирование рекреационных зон;

- организацию пешеходных бульваров;

- ландшафтное обустройство внутриквартальных территорий, включая создание системы зеленых насаждений с учетом градостроительных норм;

- организация «зеленых» коридоров посредством зеленых насаждений специального назначения вдоль дорог, основных улиц и озеленения санитарно-защитных зон.

По функциональному назначению зеленые насаждения населенных пунктов подразделяются на три группы:

- общего пользования,

- ограниченного пользования,

- специального назначения.

Зеленые насаждения общего пользования предназначены для  кратковременного отдыха населения, т.е. к зелёным насаждениям общего пользования относятся территории, выполняющие рекреационные функции.

В настоящее время структура зеленых насаждений общего пользования  следующая: сквер перед зданием администрации городского поселения, аллея, формируемая высокоствольными деревьями и декоративным кустарником в квартале, севернее здания администрации, бульвар вдоль ул. Горская, бульвар вдоль ул. Комсомольская, имеются также неблагоустроенные территории зеленых насаждений.

В проекте генерального плана предлагается значительное увеличение территорий зеленых насаждений общего пользования, причем процент озеленённости территорий, относимых к зелёным насаждениям общего пользования,  составляет в среднем 75% . Данное мероприятие направлено на повышение уровня комфортности жилой среды, обеспечение условий для улучшения экологической обстановки.

На первую очередь предусматривается реконструкция сквера перед зданием администрации городского поселения с сохранением существующих зеленых насаждений, проведение работ по ландшафтному благоустройству озелененных территорий.

В проектируемой системе озеленения общего пользования ведущее место занимает организация центрального парка г.п. Красный Бор с развитой системой благоустройства, предназначенного для периодического массового отдыха населения. Планируемая площадь парка – 28,0 га. Создание парка решает целый ряд задач градостроительного порядка: резко увеличивается количество зеленых насаждений, создаются удобства культурно-бытового обслуживании населения, улучшается санитарно-гигиеническое состояние прилегающих жилых районов.

Планируется, что около 80% территории парка будут занимать зеленые насаждения и водоемы, при этом потребуется  очистка пруда и очистка парка от поросли малоценных пород деревьев и кустарников, а затем  посадка элитных саженцев на месте вырубленных деревьев с предварительной подсыпкой грунта.

В парке предусматривается формирование сети пешеходных и велосипедных дорожек, открытые плоскостные спортивные сооружения,   площадки с твердым покрытием для катания на роликовых коньках, скейтбордах, детские игровые площадки (не более  20% от территории парка), участки сооружений и застройки. В парке должны быть отдельно выделенные участки для передвижения людей с ограниченными физическими возможностями. Для них должны быть предусмотрены специальные тропы, не пересекающиеся с пешеходными, велосипедными дорожками. В таких местах должно присутствовать большее количество скамеек, беседок, мест отдыха.

Число посетителей парка следует принимать из расчета 10-15 % численности населения, проживающего в 30-минутной доступности от парка. Расчетное число единовременных посетителей территории парка на расчетный срок составляет около 45 чел./га.

Основным мероприятием на первую очередь является разработка проекта парка с последующей поэтапной реализацией предлагаемых решений по планировке, ландшафтному обустройству, размещение парковых сооружений.

В  западной части поселка в микрорайоне Марковка формируется парковая зона для каждодневного отдыха населения, композиционным центром которой является пруд и зеленые насаждения вокруг него. Возможно выделение территории для организации пляжа, для чего потребуются проведение мероприятий по укреплению берегов, подсыпка грунта, благоустройство мест отдыха в береговой зоне. Площадь парка, включая пруд составляет 4,0 га, удельный вес зеленых насаждений и пруда в парковой зоне будет  составлять 80-85 %, дорожно-тропиночная сеть - не более 10%,  участки сооружений и застройки - не более 10%.

В северной части нового квартала малоэтажной застройки планируется создание сада, который  представляет собой озелененную территорию с ограниченным набором видов рекреационной деятельности, предназначенную для прогулок и  оздоровительных  занятий.    Здесь могут быть размещены садовые сооружения,   однако следует иметь в виду, что сад должен быть интенсивно озелененной территорией и перегрузка его сооружениями недопустима. Площадь зеленых насаждений в планируемом к созданию объекте  - 90% от выделенной территории.

В северо - восточной части квартала жилой застройки, ограниченного пр. Карла Маркса,  3-й Дорогой, Большим проспектом и 4-й Дорогой, на участке, граничащим с пр. Карла Маркса и 3-й Дорогой, генеральным планом предлагается создание мемориального сквера. В центральной части сквера выделяется мемориальная зона, включающая объект культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов» Планировка сквера должна обеспечить сохранность объекта и предоставить возможность для проведения экскурсий и кратковременного отдыха. Площадь планируемого сквера составляет 0,2  га.

На участке территории, расположенном к востоку от ул. Краснослободской до охранной зоны железной дороги предлагается формирование мемориального парка,  включающего территорию братских захоронений. Площадь планируемого парка вместе с двумя прудами составляет 1,6 га.  Соотношение озелененной и застроенной территорий: дорожно-тропиночная сеть не более 10%, участки сооружений и братского захоронения  - до 10%; территории зеленых насаждений и прудов - не менее 80%.  Зеленые насаждения вместе с элементами инженерного благоустройства территории сформируют неповторимый образ мемориала, гармонично включенного в структуру населенного пункта.

Бульвар вдоль ул. Горской соединит зеленый массив со сквером у общественного центра и зеленым массивом, расположенном на пришкольном участке.

Пешеходная аллея (аллея «Памяти») и велосипедная дорожка вдоль нее от северной оконечности городского парка до братского захоронения советских воинов станет  продолжением центральной парковой зоны в северном направлении. Данный объект предназначен для отдыха населения и транзитного движения пешеходов.

В таблице 4.9 представлена информация о планируемом развитии зеленых насаждений общего пользования

Таблица 4.9. - Мероприятия по развитию структуры зеленых насаждений общего пользования

| Наименование объекта | Площадь резервируемого участка, га | Планируемые мероприятия | Соотношение озелененной и застроенной территорий: | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный парк городского поселка | 28,0 | разработка проекта планировки территории, строительство объектов садово-паркового хозяйства | древесная и кустарниковая растительность не менее 80%; -дорожно-тропиночная сеть - не менее 10%; - участки сооружений и застройки не более 10%; | 1 очередь |
| Мемориальный парк к северу от железнодорожной станции «Поповка» | 1,6 | благоустройство мемориала, территории зеленых насаждений, прудов. | дорожно-тропиночная сеть не более 10%, участки сооружений и братского захоронения - до 10%; территории зеленые насаждения и пруды - не менее 80%. | 1 очередь |
| Парк отдыха (микрорайон «Марковка») | 4,0 | разработка проекта планировки, строительство объекта садово-паркового хозяйства; | зеленые насаждения и пруд - 80-85%, дорожно-тропиночная сеть - не более 10%, участки сооружений и застройки - не более 10%. | 1 очередь |
| Сад в квартале между ул. Крутикова, 1-й дороги, 2-й дороги, Большого пр. | 2,4 | строительство объекта садово-паркового хозяйства | зеленые насаждения не менее 90%, дорожно-тропиночная сеть - не более 10%, | 1 очередь |
| сквер у административного центра на ул. Культуры | 3,1 | Реконструкция, благоустройство территории зеленых насаждений | зеленые насаждения 75%; -аллеи, дорожки, площадки и сооружения 25% | 1 очередь |
| мемориальный сквер, пр. Карла Маркса | 0,2 | Благоустройство мемориала | зеленые насаждения 80%; аллеи, дорожки, площадки не более 10%, мемориал с братскими захоронениями 10% | 1 очередь |
| Сквер на ул. Дубровского | 0,9 | благоустройство |  | 1 очередь |
| Бульвар вдоль ул. Горской | 3,5 | Реконструкция |  | 1 очередь |
| Аллея Памяти | 6,0 | строительство объекта садово-паркового хозяйства | зеленые насаждения и водоемы 70%, аллеи, дорожки, площадки, сооружения 30% | 1 очередь |
| Сквер в восточной части поселка (ул. Железнодорожная и ул. Колхозная) | 2,6 | строительство объекта садово-паркового хозяйства | зеленые насаждения 75%; -аллеи, дорожки, площадки и сооружения 25% | Расчетный срок |
| Итого | 52,4 |  |  |  |

При заданной структуре зеленых насаждений общего пользования и соотношении озелененной и застроенной территории обеспеченность зелёными насаждениями общего пользования при планируемой численности населения на расчетный срок 10,0  тыс. чел., будет составлять 39,3 м2/чел.

Все новые объекты озеленения должны создаваться на основании соответствующей проектно-сметной документации и при условии максимального сохранения существующих насаждений.

Зеленые насаждения ограниченного пользования, включающие озелененные территории жилых кварталов, детских, учебных, медицинских учреждений, предприятий и т.д., в системе озеленения населенных пунктов с преобладанием  малоэтажной индивидуальной застройки играют важную роль. В настоящее время внутриквартальное и микрорайонное озеленение составляет 3,5 га.  В целях развития внутриквартального озеленения необходимо благоустройство территорий с использованием разнообразных форм озеленения, скульптуры, сооружение детских и спортивных площадок и др.

Зеленые насаждения на территориях детских учреждений имеют прежде всего оздоровительное значение. Они должны быть максимально озеленены и изолированы от прилегающих к ним улиц путем создания пограничных древесно-кустарниковых полос. Зеленые насаждения детских и учебных учреждений выполняют также рекреационные и учебно-воспитательные функции, поэтому на этих территориях следует использовать разнообразный по породному составу ассортимент растений, исключая ядовитые и колючие виды. Площадь зеленых насаждений при школе составляет около 50% общей площади объекта.

Среди наиболее крупных массивов зеленых насаждений ограниченного пользования следует выделить озелененный участок для прогулок, отдыха и специальных процедур при больнице, озелененный участок при церкви.

Проектные предложения по формированию спортивно - развлекательного  комплекса  предусматривают озеленение не менее 40% территории объекта.

Зеленые насаждения специального назначения -  включают защитные посадки на улицах, вдоль дорог, озелененные территории санитарно-защитных, кладбищ и т.п.

Зеленые насаждения улиц, изолируя пешеходные пути и прилегающие территории от проезжей части, улучшают санитарно-гигиенические и микроклиматические условия застройки, а также повышают эстетические качества ландшафта населенного пункта. Зеленые полосы вдоль улиц связывают между собой зеленые зоны, формируя каркас, который органично включается в общую систему озеленения городского поселка.

Озеленение санитарно-защитных зон осуществляется по специальным проектам, в которых комплексно учитываются специфика производства, особенности климата и рельефа местности, планировка и застройка прилегающих территорий. Озеленение территории осуществляется газоустойчивыми древесно-кустарниковыми насаждениями: 60% ее площади для предприятий IV, V классов, 50% площади для предприятий III класса опасности, располагаемых на территории планируемых производственно-складских зон.

Зеленый каркас производственно-складской зоны «Красноборская», входящей в границы населенного пункта, составляют зеленые насаждения специального назначения: создаваемая озелененная зона санитарно-защитная зона вдоль границы жилой застройки г.п. Красный Бор шириной 100 м, зеленый массив мемориала площадью 2,4 га и зеленый коридор широтного направления шириной 60 м вдоль проектируемой улицы №3. в западном ее участке. Таким образом, формируется буферная зона, состоящая из полос защитных насаждений,  разделяющих производственную зону и жилую застройку.

Территории с зелеными насаждениями специального назначения предусматриваются также вдоль региональной дороги «Ям-Ижора – Никольское, а также на незастроенной в настоящее время территории, граничащей с производственно-складской зоной «Красноборская», освоение которой планируется на расчетный срок.  Общая площадь территорий с зелеными насаждениями специального назначения на территории городского поселения составит 49,7 га.

## 4.9. Предложения по развитию рекреационных зон и размещению объектов туристской инфраструктуры

Для решения задач по созданию условий для массового отдыха  жителей городского поселения в проекте генерального плана предусматривается развитие рекреационных зон и размещение объектов туристской инфраструктуры. В результате анализа современного использования территории определены земельные участки, благоприятные для организации спортивно-оздоровительных и рекреационных комплексов. В качестве основных критериев выбора территории определены следующие: ландшафтная привлекательность (наличие зеленых насаждений, водоемов) территориальные резервы развития, отсутствие экологических ограничений, пешеходная (транспортная)  доступность.

Для развития туризма приоритетное значение имеет наличие объектов туристического интереса. Специфика рассматриваемой территории заключается в том, что в результате исторических событий прошлого века здесь не сохранились архитектурные объекты, представляющие историческую ценность.  После Великой Отечественной войны, на территории городского поселения основными достопримечательностями стали братские захоронения. На территории Красноборского городского поселения расположены  три  объекта культурного наследия регионального значения: два братских захоронения советских воинов, погибших в 1941-44 годах. и одно братское захоронение воинов Красной Армии, погибших в 1919 году.  Помимо  этих объектов имеются и другие братские могилы советских воинов,  окопы и воронки, а также захоронения, которые в настоящее время еще не выявлены. В память о трагических событиях, имевших место в Красном Бору в годы Великой Отечественной войны,  предлагается разработка туристских маршрутов военно-патриотической тематики, организация музея.

Объектом туристского интереса является  и образец православной архитектуры -церковь Покрова Пресвятой Богородицы, построенная в 2007 году на руинах разрушенного в годы войны храма. В церкви находится частичка мощей великомученика и целителя Пантелеймона, мироточат несколько икон. На территории храмового комплекса расположена и деревянная церковь Параскевы Пятницы, построенная в 2001-2002 годах.

Зоны отдыха формируются на базе озелененных территорий общего пользования, природных и искусственных водоемов, предназначенных для организации активного массового отдыха населения. В целях развития спорта и физической культуры на территории рекреационных зон планируется формирование спортивных зон, предназначенных для строительства спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений. В дополнение к зонам каждодневного отдыха, формируемым зелеными насаждениями общего пользования,  генеральным планом предусматривается развитие  специализированных рекреационных зон.

На первую очередь планируется:

-  строительство спортивно - развлекательного комплекса  в северо-западной части г.п. Красный Бор, южнее микрорайона «Марковка». Резервируемый участок юго-западной границей примыкает к территории развития производственно-складской зоны «Красноборская», мероприятия по освоению которой намечены на расчетный срок (в настоящее время и на период первой очереди освоения – зона сельскохозяйственного использования) и отделяется от нее буферной зоной зеленых насаждений. На выделенной территории предполагается размещение досугово-зрелищных и спортивных сооружений, зеленых насаждений. В качестве планируемых объектов предлагаются: ипподром, выставочные залы, спортивные площадки, объекты торговли, общественного питания  и развлечений. Кроме конных состязаний важной составляющей комплекса станут систематически проводимые выставки, конкурсы, фестивали цветов и др.

В пределах рекреационной зоны генеральным планом предусматривается также размещение конноспортивного клуба джигитовки на участке площадью около 2 га. Направления деятельности клуба: обучение верховой езде (учебная езда для начинающих, прогулки по парку, выезды в поля), спортивная группа, джигитовка (общая физическая подготовка, развитие боевых и трюковых навыков, верховая езда как боевое искусство - казачья джигитовка). На территории клуба размещаются конюшни, другие сооружения, спортивные устройства.

Общая площадь рекреационной зоны, включающей спортивно-развлекательный комплекс и конноспортивный клуб джигитовки, составляет 12,4 га.

Необходимость формирования данной зоны связано с развитием индустрии туризма и развлечений, сохранением традиций проведений соревнований по конному спорту, обучению верховой езде. К первоочередным мероприятиям следует отнести  разработку проекта планировки рекреационной зоны.

- формирование спортивно-рекреационной зоны на территории, ограниченной с севера 1-ой Дорогой, с юга 3-ей Дорогой, с востока Большим пр. и его продолжением до 3-й Дороги, с запада – ул. Крутикова. Данная зона включает парк с сетью пешеходных и велосипедных дорожек, открытые плоскостные спортивные сооружения, дорожки с твердым покрытием для катания на роликовых коньках, физкультурно-оздоровительный комплекс местного значения с универсальным залом для игровых видов спорта.

На расчетный срок генеральным планом предусматривается:

- формирование зоны комфортного отдыха в северо-западной части поселка (микрорайон «Марковка»).  Зона отдыха включает зеленые насаждения общего пользования, пруд, необходимы мероприятия по благоустройству береговой зоны, очистке пруда,    организации пляжа, выделении площадок отдыха  с размещением мангалов, скамеек, крытых навесов и т.д. Площадь зоны 2,4 га.

К югу от рекреационной зоны планируется строительство  гостиницы на 60 мест.

- формирование зоны спортивно - оздоровительного отдыха – выделяются территории для организации гидропарка между г.п. Красный Бор и садоводством (на землях фонда перераспределения земель сельскохозяйственного назначения). В качестве критериев формирования аквапарка предлагается два: доля акваторий в площади парка и композиционная значимость водных объектов.

Гидропарк - территория с высоким удельным весом акватории, в общем балансе парковых площадей свыше 25 % территории составляют водоемы, предназначенная для массового отдыха населения для занятий физкультурой и спортом, культурно просветительных мероприятий, развлечений, тихого отдыха. Композиционной основой гидропарка является водная система прудов.  Общая площадь планируемого гидропарка составляет 23 га. Древесно-кустарниковые насаждения, выполняя декоративную функцию, могут использоваться  для укрепления берегов, защиты от ветра.

В планируемом к организации гидропарке  предусматривается развитие спортивных и оздоровительных функций, создаются пляжи, спортивные устройства, сооружения мосты, лодочные станции; аттракционы для развлечений, водный трамплин, тобогганы, водные каскады; водные театральные площадки, кафе и др..

Размеры гидропарка позволяют создать комфортные условия отдыха в природном окружении для всех возрастных групп. Благодаря пляжам, спортивным сооружениям создается достаточно высокая рекреационная вместимость.  Ожидаемая рекреационная нагрузка с учетом прогнозируемой численности населения в радиусе 20-минутной транспортной доступности составляет около 50 чел./га.

Для резервируемой для формирования гидропарка территории необходима разработка  проекта планировки.

- Формирование зоны оздоровительного отдыха на лесных участках земель лесного фонда  в центральной части городского поселения

Генеральным планом на территории городского поселения вне населенного пункта на расчетный срок предусматривается формирование рекреационной зоны. Для отдыха населения предлагается использование лесов, примыкающих к жилой застройке. В соответствии с Лесным кодексом и Лесохозяйственным регламентом Любанского лесничества  рекреационная деятельность относится к разрешенному виду использования лесов.

При выделении  участков земель лесного фонда для рекреационной деятельности  определяются допустимые нагрузки на природный комплекс с учетом типа ландшафта, его состояния. Общая площадь предлагаемой рекреационной зоны составляет 323,6 га. Ориентировочный уровень предельной рекреационной нагрузки с учетом планируемой численности населения и радиуса доступности составляет  5 чел./га. Предусматривается, что леса для осуществления рекреационной деятельности могут использоваться способами, не наносящими вреда окружающей среде и здоровью человека. В связи с чем,  необходима разработка проекта освоения лесов на лесной участок, который должен быть передан в аренду для осуществления рекреационной деятельности, должны проектироваться мероприятия по его благоустройству.

Для осуществления рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности планируется организация туристических троп и трасс, пешеходных, велосипедных и лыжных прогулок, спортивных соревнований по отдельным видам спорта, специфика которых соответствует проведению соревнований в лесу, физкультурно-спортивные фестивали и тренировочные сборы, а также другие виды организации рекреационной деятельности. Допускается возведение временных построек на лесных участках (беседок, пунктов хранения инвентаря и др.) и осуществление благоустройства лесных участков (размещение дорожно-тропиночной сети, информационных стендов и аншлагов по природоохранной тематике, скамей, навесов от дождя, указателей направления движения, контейнеров).

На территории г.п. Красный Бор, примыкающей к лесным участкам рекреационной зоны, планируется строительство базы однодневного отдыха с пунктом проката спортивного инвентаря.

Развитие сельского туризма. В настоящее время все сельские населенные пункты: д. Мишкино, д. Поркузи и д. Феклистово имеют участки индивидуальной жилой застройки и ведения личных подсобных хозяйств сезонного использования. В садоводческом массиве Поркузи отдыхает в летний сезон около 2 тысяч человек. Дачи принадлежат на правах частной собственности жителям г. Тосно, Санкт-Петербурга и других мест и используются для сезонного и в незначительных объемах круглогодичного проживания. Основной вид их использования – рекреация. Численность постоянного населения деревень в десятки раз меньше численности сезонного населения.

На расчетный срок генерального плана в населенных пунктах городского поселения предполагается расширение зон для развития индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства. Значительная часть этих участков будет использоваться как второе жилье в рекреационных целях. Для создания комфортных условий проживания и отдыха населения в сельских населенных пунктах предлагается создание зон первичного обслуживания с сезонным расширением учреждений, учитывающим сезонное население.

Обслуживание садоводческих (дачных) объединений сетью культурно-бытовых, торговых и социальных предприятий может быть организовано через соответствующие системы близлежащих населенных пунктов в первую очередь в г.п. Красный Бор, а также в д. Мишкино, д. Феклистово, д. Поркузи.

Учитывая, что д. Поркузи является населенным пунктом, расположенным в окружении садоводств, на территории деревни формируется общественно-деловая зона площадью 0,7 га, где могут быть размещены культурно-бытовые и торговые предприятия с учетом потребностей сезонного населения. Предлагается организации предоставления населению услуг летней выездной торговли, общественного питания, бытового обслуживания и других платных услуг.

## Мероприятия по охране окружающей среды

Согласно заключению Хельсинской комиссии по защите морской среды Балтийского моря (ХЕЛКОМ), объединяющей девять стран, расположенных по берегам Балтийского моря: Россию, Германию, Данию, Финляндию, Швецию, Польшу, Латвию, Литву и Эстонию, в России существует 18 «горячих точек» расположенных в зоне водосборного бассейна Балтийского моря, при этом шесть объектов расположены в Санкт-Петербурге, три - в Ленинградской области, остальные - в Калининградской.

В Красноборском городском поселении расположена «горячая точка» полигон токсичных отходов «Красный Бор», представляющий опасность для экологического состояния Балтийского моря.  В целях улучшения экологической обстановки принято решение  о строительстве завода по переработке опасных отходов на полигоне «Красный Бор» и проведении рекультивации полигона. Данные мероприятия будут осуществлены из средств федерального бюджета, из бюджета Санкт-Петербурга.

Проектные решения генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, комфортных условий проживания населения и рациональное природопользование при устойчивом социально-экономическом развитии поселения. В результате оценки экологического состояния и перспектив развития территории выявлены экологические проблемы и предложен комплекс мероприятий по их устранению. Следует отметить, что большая часть предлагаемых мероприятий по охране окружающей среды носит превентивный характер, что позволяет предотвратить ухудшение экологической обстановки при интенсивном градостроительном освоении территории.

Органы местного самоуправления отвечают за ряд вопросов, касающихся охраны окружающей среды, природопользования, обеспечения экологической безопасности населения. Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к ведению муниципальных образований отнесены следующие вопросы:

обеспечение санитарного благополучия населения;

контроль использования земель на территории муниципального образования;

регулирование использования водных объектов местного значения;

благоустройство и озеленение территории муниципального образования;

организация утилизации и переработки бытовых отходов;

участие в охране окружающей среды на территории муниципального образования.

Оптимизация экологической обстановки и обеспечение экологического благополучия в рамках Генерального плана достигается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной организации территории, её инженерного обустройства и благоустройства. Перспективное территориальное развитие осуществляется на основе комплексного анализа современного состояния, что позволяет учесть негативные изменения окружающей среды при изменении функциональной значимости участков территории. Предложения по градостроительному развитию территории базируются на комплексной оценке, которая учитывает территориальные ограничения, направленные на сохранение компонентов природной среды, здоровья населения. Перспективное развитие жилой застройки предусмотрено за пределами санитарно-защитных зон, с учетом  всех планировочных ограничений.

### Формирование экологического каркаса

Под экологическим каркасом территории понимается совокупность ее экосистем, с индивидуальными характеристиками природопользования для каждого участка, образующих пространственно-организованную структуру, которая поддерживает экологическую стабильность территории, предотвращая потерю биоразнообразия и деградацию природных систем. Формирование экологического каркаса на рассматриваемой территории представляет собой развитие и регламентацию существующих форм территориальной охраны природы и регулирования природопользования.

В экологический каркас включаются все существующие меры экологической регламентации природопользования:

- особо охраняемые природные территории ООПТ (существующие или планируемые), участки ограниченного природопользования: защитные леса лесного фонда;

- различные типы охранных зон: водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов, охранные зоны транспортных и инженерных коммуникаций и др.;

- в населенных пунктах - озелененные территории.

На территории Красноборского городского поселения ООПТ федерального и регионального значения нет.

Организация особо охраняемых природных территорий местного значения

В северной части Красноборского городского поселения, граничащей с Санкт-Петербургом, расположен крупный болотный массив – охраняемое торфяное болото  «Усть-Тосно». Данный объект имеет важное водоохранное значение для рек Тосна и Ижора, Нева.  Принимая во внимание, что болота являются ключевыми высокопродуктивными системами, местом обитания водных и околоводных птиц и животных, разнообразных видов растений, аккумулятором влаги, поддерживают уровень почвенно-грунтовых вод в окружающей их местности, формируют  водный баланс, территории,  генеральным планом предусматривается резервирование территории для организации ООПТ местного значения «Болото «Усть-Тосно» с предлагаемым статусом  памятник природы  площадью 720 га.  Планируемая ООПТ расположена на землях лесного фонда, изменение категории земель лесного фонда не предусматривается.

Целями создания  особо охраняемой природной территории являются: сохранение болотного комплекса с окрестными лесами, сохранение и воспроизводство флоры и фауны, создание благоприятных условий для пролетных и местных водоплавающих птиц во время миграций. Данная территория – верховое болото «Усть-Тосно» имеет исключительно важное значение для регулирования водного режима территории, являясь водоразделом основных рек Тосненского муниципального района - Тосна и Ижора.

В юго-западной части городского поселения находится болото «Конное», которое по классификации торфяных болот относится к «охраняемым болотам», играющим важную роль в регулировании водного баланса территории. Данная территория общей площадью  494 га на расчетный срок предлагается для организации ООПТ местного значения. Планируемая к организации ООПТ (памятник природы),  расположена на землях лесного фонда, изменение категории земель лесного фонда не предусматривается.

Необходимо проведение комплексного экологического обследования  участков территории, предлагаемых для организации ООПТ местного значения, которое включает установление наличия объектов охраны, условий для их восстановления, а также иных объектов, нуждающихся в особой охране.

На ООПТ местного значения могут быть запрещены:

- проведение всех видов рубок, кроме санитарных рубок (в случае гибели насаждений от пожаров, ветровалов, вредителей и болезней), рубок ухода и очистки леса от внелесосечной захламленности, проводимых в зимнее время года по снегу;

- формирование и предоставление новых земельных, лесных участков под разработку карьеров, строительство промышленных предприятий и организацию садоводств;

- гидромелиоративные работы;

- добыча полезных ископаемых;

- проезд автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог общего пользования;

- стоянки автотранспорта вне специально отведенных мест.

### 4.10.2.  Обеспечение санитарного благополучия населения

Обеспечение нормативных уровней загрязнения атмосферного воздуха.

Для улучшения экологической обстановки и снижения количества выбросов токсичных вещества в атмосферу от СПбГУПП «Полигон «Красный Бор», необходимо строительство высокотехнологичного комплекса по переработке токсичных отходов, что позволит сократить размеры санитарно-защитной зоны.

В соответствии с проектом санитарно-защитной зоны для СПбГУПП «Полигон «Красный Бор» и экспертным санитарно-гигиеническим заключением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области (№ 47.01.02.000.Т.000203.06.10 от 10.06.2010 г.) рекомендованная расчетная санитарно-защитная зона размером составляет 1000 м по всем направлениям от границы промышленной площадки.

Следует также отметить, что населенные пункты Красноборского городского поселения расположены с наветренной стороны от площадки СПбГУПП «Полигон «Красный Бор», что уменьшает риск высокого содержания загрязняющих веществ в приземном слое воздуха жилых районов, о чем свидетельствуют данные экологического мониторинга.

Организация и развитие производственно-складской зоны «Красноборская» предполагает размещение промышленных предприятий, при эксплуатации которых будут выделяться выбросы от организованных (вентиляционные выбросы, выбросы котельных) и неорганизованных источников (автотранспорта). Суммарные выбросы загрязняющих веществ от планируемых к размещению предприятий в соответствии с расчетами составят 406,34 т/год. В проекте планировки территории первой очереди освоения Западной производственно-складской зоны «Красноборская» выполнен расчет максимальных приземных концентраций вредных выбросов, в результате которого следует, что на границе жилой застройки г.п. Красный Бор максимальные расчетные концентрации всех загрязняющих веществ не превысили 0,1 ПДК, за исключением диоксида азота (0,47 ПДК) и по оксиду углерода (0,18 ПДК).

На границе единой нормативной санитарно-защитной зоны концентрации всех загрязняющих веществ не превышают 1 ПДК, а по группе суммации азота диоксид, серы диоксид, оксид углерода, фенол расчетные концентрации превышают 1 ПДК. Таким образом, в западном, юго-западном, южном направлениях (со стороны подъезда автотранспорта на территорию промышленной зоны, а также со стороны открытой стоянки грузового транспорта) единая нормативная ССЗ от группы объектов не эффективна и увеличивается до величины 350 м.

Таким образом, по фактору воздействия на атмосферный воздух обосновано:

- отсутствие сверхнормативного воздействия промышленных и складских объектов промышленной зоны на жилые территории г.п. Красный Бор;

- отсутствие сверхнормативного воздействия промышленных и складских объектов на объекты пищевого профиля, размещаемые в составе этой же промышленной зоны;

- возможность организации единой СЗЗ величиной 100 м в северном, северо-восточном, и восточном направлениях со стороны г.п. Красный Бор и величиной 350 м в остальных направлениях.

Влияние складских комплексов на воздушный бассейн, связанное с выбросами обслуживающего автотранспорта, будет локализовано в пределах СЗЗ объектов.

При озеленении улично-дорожной сети и санитарно-защитных зон следует использовать растения, стойкие к загрязнению воздуха, - тополь канадский, сирень обыкновенную, шиповник, кизильник, спирею, черёмуху виргинскую и др. Целесообразно

также использование относительно стойких к загрязнению атмосферы хвойных вечнозеленых пород (туи западной, веймутовой сосны), и  с растений, обладающих средней устойчивостью к загрязнению, но при этом имеющими большую лиственную массу, которая интенсивно поглощает вредные примеси – липой, тополем берлинским, вязом обыкновенным и кустовым, клёном ясенелистным и др.

Обеспечение нормативного уровня шума в жилой зоне предусматривает:

- Соблюдение регламентов санитарно-защитных зон и санитарных разрывов.

- Проведение шумозащитных мероприятий: создание зеленых полос, на участках со стороны производственно-складской зоны, в зоне санитарного разрыва от железной дороги, что позволит ее снизить до 50 м.

- Организацию полос зеленых насаждений вдоль основных автомобильных дорог.

Обеспечения населения доброкачественной питьевой водой

Оценка результатов химического и микробиологического анализа питьевой воды (2010 г.), проведенного испытательной лабораторией качества воды (ОАО «ЛОКС»), показала, что концентрации исследуемых ингредиентов не превышают нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 (за исключением цветности). Водопроводные очистные сооружения на территории поселения в настоящее время отсутствуют. Среднесуточная подача воды в сети поселка составляет около 900 м3 /сутки. Водопроводная насосная станция уже исчерпала свой резерв, необходимо ее расширение. В соответствии с данными ОАО «ЛОСК» для улучшения системы водоснабжения планируется строительство водопроводной насосной станции с двумя резервуарами чистой воды по 1000м3.

Снижение риска здоровью населения направлены следующие мероприятия:

- Создание условий для отдыха и занятий спортом, площадок для спортивных игр, велосипедных дорожек;

- развитие системы зеленых насаждений;

- Определение приоритетных мероприятий по достижению требуемого сокращения выбросов загрязняющих веществ от основных источников;

- Проведение медико-гигиенических мероприятий по обоснованию размера санитарно-защитной зоны СПбГУПП «Полигон «Красный Бор»;

- Внедрение автоматизированной системы наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в зоне влияния СПб ГУПП «Полигон» Красный Бор».

### 4.10.3  Зоны негативного воздействия планируемых к размещению объектов капитального строительства местного значения

Размещение объектов капитального строительства местного значения в проекте генерального плана Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района выполнено с учетом требований, соответствующих нормативным документам. В целях обеспечения безопасности населения, охраны окружающей среды вокруг объектов и производств устанавливаются специальные территории с особым  режимом использования. Предлагаемые к размещению на территории поселения объекты капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду, по санитарной классификации (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) в основном относятся к III, IV, V классам опасности. Границы санитарно-защитных зон ряда объектов, уровень загрязнения от которых за пределами промышленной площадки составляет не более 0,1 ПДК и (или) ПДУ, совпадает с границами промышленных площадок.

В таблице 4.10. приведен перечень планируемых объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду.

Таблица 4.10. - Планируемые объекты капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду

| Наименование объекта | Последовательность выполнения мероприятий | Класс опасности в соответствии с СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Санитарно-защитная зона |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты, размещаемые на территории первой очереди освоения Западной производственно-складской зоны «Красноборская» |
| Предприятие по производству трубчатых электронагревателей | 1 очередь | IV класс | 100 |
| Предприятия по производству электрощитового оборудования | 1 очередь | IV класс | 100 |
| Логистический производственный комплекс | 1 очередь | V класс | 50 |
| Низкотемпературный логистический центр | 1 очередь | IV класс | 100 |
| Комплекс по обслуживанию и продаже грузовых автомобилей | 1 очередь | III класс | 300 |
| Складской комплекс по хранению и переработке промышленной продукции. | 1 очередь | IV класс | 100 |
| Логистический центр | 1 очередь | V класс | 50 |
| Объекты транспортной инфраструктуры, коммунального назначения, торговли, санитарно-технические сооружения |
| Автозаправочная станция для легкового автотранспорта | 1 очередь | V класс | 50 |
| Станция технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов | 1 очередь | V класс | 50 |
| Супермаркет | 1 очередь | V класс | 50 |
| Рынок | 1 очередь | V класс | 50 |
| Комбинат бытового обслуживания с химчисткой не более 160 кг/смену | 1 очередь | V класс | 50 |
| Канализационно-очистные сооружения | 1 очередь | III класс | 300 |
| Объекты туристской инфраструктуры (объекты содержания животных) |
| Конюшня конноспортивного клуба (до 50 голов) | 1 очередь | V класс | 50 |

Одним из путей улучшения экологического состояния является озеленение. Для обеспечения благоприятной экологической обстановки генеральным планом предусматривается значительное увеличение площади зеленых насаждений специального назначения (65,4 га), формирование  оптимальной структуры зеленых насаждений общего пользования (72,6 га), обеспечение нормативного озеленения жилых кварталов, производственных и других зон.

В целом на территории городского поселения площадь зеленых насаждений общего пользования  в населенных пунктах  и защитных лесов Любанского лесничества составляет 4838 га  - 59,5 % от площади городского поселения.

### 4.10.4  Санитарная очистка территории

В соответствии с программой «Отходы» на 2010-2015 годы предусматривается развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание. В задачу санитарной очистки территории входит сбор, удаление и обезвреживание твёрдых бытовых отходов (ТБО) из всех жилых и общественных зданий, выполнение работ по летней и зимней уборке улиц с целью обеспечения чистоты проездов и безопасности движения, а также вывоз жидких бытовых отходов. Вывоз твердых бытовых отходов предусматривается на полигон «Куньголово». Сбор и транспортировка отходов будет осуществляться специализированными организациями, имеющими на балансе машины и механизмы для вывоза твёрдых и жидких отходов, снега, летней и зимней уборки территории, эксплуатации полигона, мойке контейнеров и др.

Планово-регулярная система сбора бытовых отходов включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и двухстадийный вывоз отходов с территорий домовладений, организаций и предприятий поселения, зон отдыха, зимнюю и летнюю уборку территории, утилизацию и обезвреживание специфических отходов, использование вторичных ресурсов

Целесообразна организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов.

В жилом секторе для селективного сбора отходов необходимо установить перед домами, на имеющихся бетонированных площадках, унифицированные контейнеры со специальной маркировкой.

Вывоз отходов из контейнеров для селективного сбора следует осуществлять специализированным транспортом по мере их наполнения с последующей передачей предприятиям-переработчикам. Частоту вывоза различных видов отходов необходимо определить по фактическому заполнению контейнеров в зависимости от времени года.

Оставшиеся отходы предлагается вывозить на полигон ТБО для дальнейшего захоронения.

Обращение с отходами планируется осуществлять в соответствии с генеральной схемой санитарной очистки.

Сбор строительных отходов на территориях строительства, реконструкции, ремонта зданий необходимо производить в специальные емкости до накопления транспортных партий. При производстве работ по ремонту усовершенствованных покрытий и инженерных коммуникаций различного назначения отходы (асфальтобетонные покрытия и пр.) должны быть вывезены к местам обезвреживания в срок, определенный администрацией городского поселения.

В составе проекта предусматривается полный охват планово-регулярной схемой очистки всех домовладений жилищного фонда и общественных зданий.

Сбор ТБО планируется осуществлять:

- в зоне индивидуальной малоэтажной застройки - отходы будут собираться в бумажные или малые пластмассовые сборники, которые вручную или механически загружаются в кузов собирающего мусоровоза;

- в многоквартирной застройке этажностью 3 этажа и выше на контейнерных площадках устанавливаются стандартные герметичные контейнеры. Контейнерные площадки должны быть обустроены, вывоз отходов производиться по системе сменяемых контейнеров.

На этих же площадках размещаются съемные контейнеры-кузова для сбора крупногабаритных отходов. Вывоз контейнеров-кузовов осуществляется по мере их заполнения.

Биологические отходы, которые могут образовываться  в личных, подсобных хозяйствах, в населенных пунктах утилизируют путем переработки  на 
ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах) в соответствии с действующими правилами,  обеззараживают в биотермических ямах, уничтожают сжиганием  или  в  исключительных случаях захоранивают в специально отведенных
местах. Владельцы животных,  в срок не более суток с момента гибели животного,  обнаружения абортированного или мертворожденного плода, обязаны
известить об этом ветеринарного специалиста, который на месте, по результатам осмотра,  определяет порядок утилизации или уничтожения биологических
отходов.

Основные мероприятия:

- реализация генеральной схемы санитарной очистки Красноборского городского поселения;

- развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, сортировки и вывоза твердых бытовых отходов на объекты хранения и утилизации отходов, расположенных вне территории поселка.

### Инженерная подготовка территории

На основе анализа инженерно-геологических, гидрогеологических условий и материалов по экологическому состоянию почв на территориях, предназначенных для градостроительного освоения,  необходимо предусматривать следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- подготовка территории под строительство, выравнивание поверхности по проектным отметкам;

- отвод поверхностных вод: создание системы ливневой канализации, отводящей поверхностный сток на очистные сооружения;

- понижение уровня грунтовых вод путем устройства закрытой сети водостоков с очистными сооружениями ливневых вод в районе капитальной застройки;

-  улучшение сети открытых дренажных канав;

- обустройство  рекреационных зон.

Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой улиц, проездов, площадей является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории. Сбор дождевых и талых вод с проектируемой территории достигается путем проведения мероприятий по вертикальной планировке с установкой в пониженных местах дождеприемных колодцев, отвод воды из которых должен осуществляться в проектируемые дождевые коллекторы, а далее на ЛОС.

На отдельных участках территории г.п. Красный Бор требуется восстановление дренажно-ливневой канализации (в частности, на территории многоквартирной застройки на ул. Комсомольская).

При проектировании открытых плоскостных сооружений для обеспечения поверхностного водоотведения и улучшения условий дренирования должны быть предусмотрены нормативные уклоны для сброса дождевых вод за пределы сооружения (по рельефу, в водоотводные лотки или дренажные канавы).

Инженерная подготовка и оборудование территории, выделенной для организации гидропарка, включает мероприятия по организации рельефа, мелиорации, очистки прудов, работы по берегоукреплению.

Обустройство водоемов, составляющих композиционную основу планируемого гидропарка, направлено на укрепление берегов, понижение уровня грунтовых вод, создание мест отдыха у воды, обогащение пространственной композиции и улучшение микроклимата парка.

Укрепление берегов водоемов осуществляется с помощью одерновки откосов, применения деревянных свай и брусьев, каменных или бетонных элементов. Желательно, чтобы берегоукрепительные сооружения парка имели природный облик.

Создание мест отдыха у воды включает: устройство пляжей и мест купания, лодочной станции, других водных объектов. Необходимым условием организации отдыха на воде является удовлетворяющая санитарно-гигиеническим требованиям чистота воды, проточность, глубина, гидрологический и температурный режимы, величина водной поверхности. Для катания на лодках и водных велосипедах минимальная ширина акватории - 10 м, глубина - 0,8 м.

Планируемое формирование парковых каналов направлено на соединение водоемов, а также на понижение уровня грунтовых вод на пониженных участках.

### 4.11.  Предложения по развитию инженерной инфраструктуры

В данном разделе  рассмотрены вопросы долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения Красноборского городского поселения на расчетный срок с выделением первой очереди строительства.

Проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Пособие к СНиП 2.07.01-89* «Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- и на основании ранее выполненной проектной документации.

### 4.11.1 Водоснабжение

Источником водоснабжения г.п. Красный Бор является Малый Невский и Большой Невский водовод, эксплуатацией  которых на основании договора аренды занимается ОАО «Ленинградские областные коммунальные системы» (ОАО «ЛОКС»).

Водообеспечение Малого Невского водовода (МНВ) предусмотрено от поселка Никольское водоводом диаметром 400 мм. МНВ подключен к насосной станции третьего подъема трубопроводом диаметром 250 мм. На ответвлении от Малого Невского водовода на частный сектор поселка предусмотрена повысительная насосная станция.

Большой Невской водовод (БНВ) диаметром 900 мм проложен по территории городского поселка Красный Бор.  Водовод пересекает территорию населенного пункта с северо-востока на юго-запад.  Санитарно-защитная полоса водовода составляет по 50,0 м в каждую сторону от стенок водовода. БНВ подключен к насосной станции третьего подъема трубопроводом диаметром 250 мм.

Подача воды в поселок от насосной станции третьего подъема осуществляется по двум водоводам диаметром 100 и 200 мм.

Насосная станция третьего подъема обеспечивает водоснабжение жилого поселка и промышленных объектов. Проектная производительность водопроводной насосной станции составляет 11,4 тыс.м3/сут., фактическая производительность – 1,2 тыс.м3/сут.

Здание насосной станции имеет значительные дефекты и нуждается в капитальном ремонте, а технологическое и электротехническое оборудование сильно изношены и требуют полной замены. Территория станции находится на территории, принадлежащей радиотехническому центру.

Оборудование  насосной станции третьего подъема состоит из  двух рабочих насосов, и одного - в резерве. Суммарная емкость резервуаров чистой воды 600 м3.

Протяженность водоводов – 28,1 км.

Объемы отпущенной воды всем потребителям – 189,2 тыс.м3, в том числе: населению – 99,9 тыс.м3, финансируемым из бюджета организациям – 5,4 тыс.м3, прочим организациям – 83,9 тыс.м3.

По сведениям испытательной лаборатории воды о физико-химических и бактериологических анализах воды показатели цветность и перманганатная окисляемость не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Остальные населенные пункты, входящие в состав Красноборского городского поселения, обеспечиваются водой от децентрализованных источников.

Расчетные расходы воды питьевого качества на первую очередь

Расчет прогнозируемой потребности в воде на хозяйственно-питьевые нужды  населения (таблица 4.11) выполнен с учётом удельных среднесуточных норм водопотребления, установленных в соответствии СНиП 2.04.02-84*.

В норму удельного водопотребления включены расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в жилых и общественных зданиях.

Горячее водоснабжение Красноборского городского поселения осуществляется для много - и среднеэтажной застройки от централизованных теплоисточников, а блокированная и индивидуальная застройка принята с местными водонагревателями.

Норма водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды составляет на первую очередь 270 л/с в жилой застройке с централизованным горячим водоснабжением и 210 л/с в домах с ваннами и местными водонагревателями.

Норма водопотребления на полив зеленых насаждений, тротуаров и проездов принята равной 60 л/сут.

Коэффициент суточной неравномерности – 1,2.

Таблица 4.11. - Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды на первую очередь

| № п/п | Наименование потребителей | Численность населения, тыс.чел. | Норма водопотребления, л/сут | Расход воды, м3/сут | Максимальное водопотребление, м3/сут К=1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующий сохраняемый фонд |
| 1 | г.п. Красный Бор |  |
|  | Многоэтажный фонд | 2,1 | 270 | 567,0 | 680,4 |
|  | Индивидуальные дома | 2,9 | 210 | 609,0 | 730,8 |
| 2 | д. Мишкино |  |
|  | Индивидуальные дома | 0,03 | 210 | 6,3 | 7,6 |
| 3 | д. Феклистово |  |
|  | Индивидуальные дома | 0,016 | 210 | 3,4 | 4,0 |
| Итого: | 5,05 |  | 1185,7 | 1422,8 |
| Новый жилой фонд |
| 4 | г.п. Красный Бор |  |
|  | Среднеэтажный фонд | 1,5 | 270 | 405,0 | 486,0 |
|  | Блокированный | 0,24 | 210 | 50,4 | 60,5 |
|  | Индивидуальные дома | 0,8 | 210 | 168,0 | 201,6 |
| Итого: | 2,54 |  | 623,4 | 748,1 |
| Итого по жилому фонду: | 1809,1 | 2170,9 |
| 6 | Неучтенные расходы 10% |  |  | 180,9 | 217,1 |
| 7 | Полив зеленых насаждений | 7,60 | 60 | 456,0 |  |
| 8 | Нужды промышленности1 |  |  | 783,0 | 783,0 |
| Всего: | 3229,0 | 3171,0 |
| Примечание: 1Суммарное расчетное водопотребление промышленных предприятий принято на основании расходов приведенных ООО «Агентство регионального развития» в проекте планировки территорий первой очереди освоения Западной производственно-складской зоны «Красноборская» Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, том II. |

Расход воды на внутреннее пожаротушение определен согласно СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». Нормы расхода воды на наружное пожаротушение и расчетное количество пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84* и отображены в таблице 4.12.

Таблица 4.12 - Нормы расхода воды на пожаротушение  и расчетное количество пожаров

| Проектный срок | Население, тыс.чел. | Расчетное количество пожаров | Продолжительность пожара, ч | Расход воды на тушение наружного и внутреннего пожара, л/с | Расход воды, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь | 7,6 | 1 | 3 | 1(15 + 5 | 216 |

Таким образом, расход воды на наружное пожаротушение составит  15 л/с. Предусмотрен дополнительный  расход на внутреннее пожаротушение 5 л/с (2 струи по 2,5 л/с). Общий расход воды при 3-часовом тушении пожара на первую очередь составляет 216 м3.

Хранение основного объема противопожарного запаса воды предусматривается в проектируемых резервуарах чистой воды на территории проектируемой насосной станции третьего подъема. Для 3-х часового пожара подача дополнительного объема воды предусматривается с существующей площадки насосной станции и резервуаров чистой воды по водоводам и распределительной сети.

Система и схема водоснабжения

Согласно СНиП 2.04.02-84 рассматриваемая территория относится ко второй категории, т.к. расчетное количество жителей находится в пределах от 5 до 50 тыс. чел. В связи с этим водоснабжение необходимо обеспечить от двух независимых источников. Источники водоснабжения Красноборского городского поселения сохраняются прежними (МНВ и БНВ).

Система водоснабжения поселения принята объединенная хозяйственно-питьевая и производственно-противопожарная, низкого давления.

Для стабильного водоснабжения и надежной работы существующей системы предусматривается строительство нового узла сооружений третьего подъема между северо-восточной границей промышленной зоны и границей г.п. Красный Бор.

В составе сооружений рассматриваются насосная станция производительностью  2,0 тыс. м3/сут.  и два резервуара чистой воды объемом 1000 м3 каждый.

Подача воды в резервуары будет осуществляться от системы БНВ. Граница первого пояса новых сооружений должна совпадать с ограждением площадки и предусматриваться на расстоянии не менее 30 метров от зданий и сооружений станции.

Исходя из необходимости строительства новых сооружений складывается следующая схема водоснабжения на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды:

- на проектируемый новый узел сооружений вода поступает только от системы БНВ. После проектируемых сооружений вода направляется в кольцевые сети поселения;

- водоснабжение частного сектора поселка сохраняется прежним от системы МНВ;

- существующая насосная станция третьего подъема переводится в резерв, с целью обеспечения водоснабжения в случае аварии на одном из водоводов.

Необходимо произвести реконструкцию существующей насосной станции третьего подъема.

Станции требуется модернизация технологической схемы с установкой частотных регуляторов, приборов учета и других элементов автоматизации, а также  замена труб, запорной арматуры и насосного оборудования.

Трассировка кольцевых сетей должна разрабатываться на последующих стадиях проектирования исходя из условий существующей застройки, вновь проектируемых зданий и улично-дорожной сети. В связи с этим на  прилагаемых графических материалах показаны только головные сооружения системы и трассировка основных магистралей.

Разводящая сеть в соответствии с принимаемыми проектными решениями - кольцевая. В местах подключения к уличным и внутриквартальным сетям устанавливается запорная арматура безколодезным способом (шток в ковере). На вводе в каждое здание необходимо оборудовать водомерный узел коммерческого учета.

Для обеспечения противопожарных мероприятий на сети должны быть установлены  пожарные гидранты, в соответствии с пунктом 8.16 СНиП  2.04.02-84.

Согласно испытательной лаборатории качества воды вода на хозяйственно-питьевые нужды населения не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, что свидетельствует об ухудшении условий водоснабжения населения.

В связи с этим в настоящей работе рассматриваются два варианта улучшения условий водоснабжения:

Строительство станции доочистки (подготовки питьевой воды) на территории Красноборского городского поселения. Размер площадки составит порядка 1-2 га.

Проведение ряда мероприятий на водопроводных очистных сооружениях, находящихся за границей проектирования, для доведения воды до питьевого качества.

Целесообразность второго варианта обусловлена поступлением  недоброкачественной питьевой воды от БНВ и МНВ в системы водоснабжения как  Красноборского городского поселения так и ряда других поселений.

При реализации второго варианта необходимо проведение мероприятий по выяснению источников поступления   питьевой воды ненадлежащего качества в резервуары чистой воды Красноборского поселения от систем БНВ или МНВ.

В дальнейшем  организации ОАО «ЛОКС», осуществляющей эксплуатацию систем водоснабжения, необходимо принять меры по обеспечению нормируемых показателей питьевой воды у потребителей.

В связи с незначительным прогнозируемым ростом населения в деревнях Мишкино, Поркузи и Феклистово и в соответствии с решениями принятыми в схеме территориального планирования Тосненского муниципального района Ленинградской области развития централизованного водоснабжения не предусматривается.

Существующие подземные источники водоснабжения, в т.ч. расположенные на территории объектов Министерства обороны Российской Федерации, должны быть зарезервированы для реализации положений постановления Правительства Ленинградской области от 30.12.08 г. № 423.

Расчетные расходы воды питьевого качества на расчетный срок

Расчет прогнозируемой потребности в воде на хозяйственно-питьевые нужды  населения приведен в таблице 4.13.

Норма водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды составляет на первую очередь 300 л/с в жилой застройке с централизованным горячим водоснабжением и 230 л/с в домах с ваннами и местными водонагревателями.

Норма водопотребления на полив зеленых насаждений, тротуаров и проездов принята равной 70 л/сут.

Коэффициент суточной неравномерности – 1,2.

Таблица 4.13 - Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды на расчетный срок

| № п/п | Наименование потребителей | Численность населения, тыс.чел. | Норма водопотребления, л/сут | Расход воды, м3/сут | Максимальное водопотребление, м3/сут К=1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующий сохраняемый фонд |
| 1 | г.п. Красный Бор |
|  | Многоэтажный и среднеэтажный фонд | 1,9 | 300 | 570,0 | 684,0 |
|  | Малоэтажный квартирный фонд | 1,52 | 300 | 456,0 | 547,2 |
|  | Блокированный | 0,24 | 230 | 55,2 | 66,2 |
|  | Индивидуальные дома | 3,77 | 230 | 867,1 | 1040,5 |
| 2 | д. Мишкино |
|  | Индивидуальные дома | 0,03 | 230 | 6,9 | 8,3 |
| 3 | д. Феклистово |
|  | Индивидуальные дома | 0,016 | 230 | 3,7 | 4,4 |
| Итого: | 7,48 |  | 1958,9 | 2350,7 |
| Новый жилой фонд |
| 4 | г.п. Красный Бор |
|  | Многоэтажный фонд | 0,8 | 300 | 240,0 | 288,0 |
|  | Блокированный | 1,6 | 230 | 368,0 | 441,6 |
|  | Индивидуальные дома | 0,15 | 230 | 34,5 | 41,4 |
| 5 | д. Мишкино |
|  | Индивидуальные дома | 0,02 | 230 | 4,6 | 5,5 |
| Итого: | 2,57 |  | 647,1 | 776,5 |
| Итого по жилому фонду: | 2606,0 | 3127,2 |
| 6 | Неучтенные расходы 10% |  |  | 260,6 | 312,7 |
| 7 | Полив зеленых насаждений | 10,06 | 70 | 704,2 |  |
| 8 | Нужды промышленности1 |  |  | 783,0 | 783,0 |
| Всего: | 4353,8 | 4222,9 |
| Примечание: 1Суммарное расчетное водопотребление промышленных предприятий принято на основании расходов приведенных ООО «Агентство регионального развития» в проекте планировки территорий первой очереди освоения Западной производственно-складской зоны «Красноборская» Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, том II. |

Расход воды на внутреннее пожаротушение определен согласно СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». Нормы расхода воды на наружное пожаротушение и расчетное количество пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84* и отображены в таблице 4.14.

Таблица 4.14. - Нормы расхода воды на пожаротушение  и расчетное количество пожаров

| Проектный срок | Население, тыс.чел. | Расчетное количество пожаров | Продолжительность пожара, ч | Расход воды на тушение наружного и внутреннего пожара, л/с | Расход воды, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетный срок | 10,06 | 2 | 3 | 2(15 + 5 | 378 |

Таким образом, расход воды на наружное пожаротушение составит  15 л/с. Предусмотрен дополнительный  расход на внутреннее пожаротушение 5 л/с (2 струи по 2,5 л/с). Общий расход воды при 3-часовом тушении пожара на расчетный срок составляет 378 м3.

Хранение основного объема противопожарного запаса воды предусматривается в проектируемых резервуарах чистой воды на территории проектируемой насосной станции третьего подъема. Для 3-х часового пожара подача дополнительного объема воды предусматривается с существующей площадки насосной станции и резервуаров чистой воды по водоводам и распределительной сети.

За расчетный срок действия генерального плана могут быть проведены мероприятия по обеспечению централизованным водоснабжением населенных пунктов входящих в состав Красноборского городского поселения с включением в систему БНВ и МНВ.

### 4.11.2. Водоотведение

Стоки г.п. Красный Бор собираются самотечными сетями в канализационную насосную станцию и по напорному канализационному коллектору отводятся на существующие канализационные очистные сооружения (КОС).

Сетями канализации охвачено 40% территории населенного пункта.

Канализационные очистные сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют капитального ремонта. Технологическая схема очистки стоков устарела и не может обеспечить современные требования по качеству очистки сточных вод. Территория сооружений находится на территории, принадлежащей радиотехническому центру.

Эксплуатацией КОС, коллектора и канализационной насосной станции занимается ОАО «ЛОКС».

Производительность КНС – 4,0 тыс.м3/сут.

Проектная производительность КОС составляет 0,7 тыс.м3/сут, фактическая производительность – 2,0 тыс.м3/сут.

Отведение сточных вод всего – 137,0 тыс.м3/сут, в том числе:

- от населения – 119,9 тыс.м3/сут;

- от бюджетофинансируемых организаций – 7,4 тыс.м3/сут;

- от промышленных предприятий – 9,7 тыс.м3/сут.

Остальные населенные пункты, входящие в состав Красноборского городского поселения, не имеют системы  централизованного водоотведения.

Трассировка канализационных сетей должна разрабатываться на последующих стадиях проектирования исходя из условий существующей застройки, вновь проектируемых зданий и улично-дорожной сети. В связи с этим на прилагаемых графических материалах показаны только головные сооружения системы и трассировка основных магистралей.

Расчетные расходы хозяйственно-бытовых сточных вод на первую очередь

Удельные показатели по водоотведению от жилой и общественной застройки приняты равными - нормам водопотребления. Расходы сточных вод равны расходам воды без учета затрат на поливку зеленных насаждений (таблица 4.15). Расходы сточных вод определены из условия оснащения существующих зданий полным комплектом инженерного оборудования.

Таблица 4.15 - Расходы хозяйственно-бытовых сточных вод на первую очередь

| № п/п | Наименование потребителей | Численность населения, тыс.чел. | Норма водопотребления, л/сут | Расход воды, м3/сут | Максимальное водопотребление, м3/сут К=1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующий сохраняемый фонд |
| 1 | г.п. Красный Бор |  |
|  | Многоэтажный фонд | 2,1 | 270 | 567,0 | 680,4 |
|  | Индивидуальные дома | 2,9 | 210 | 609,0 | 730,8 |
| 2 | д. Мишкино |  |
|  | Индивидуальные дома | 0,03 | 210 | 6,3 | 7,6 |
| 3 | д. Феклистово |  |
|  | Индивидуальные дома | 0,016 | 210 | 3,4 | 4,0 |
| Итого: | 5,05 |  | 1185,7 | 1422,8 |
| Новый жилой фонд |
| 4 | г.п. Красный Бор |  |
|  | Среднеэтажный фонд | 1,5 | 270 | 405,0 | 486,0 |
|  | Блокированный | 0,24 | 210 | 50,4 | 60,5 |
|  | Индивидуальные дома | 0,8 | 210 | 168,0 | 201,6 |
| Итого: | 2,54 |  | 623,4 | 748,1 |
| Итого по жилому фонду: | 1809,1 | 2170,9 |
| 6 | Неучтенные расходы 5% |  |  | 90,5 | 108,5 |
| 7 | Нужды промышленности1 |  |  | 293,9 | 293,9 |
| Всего: | 2193,4 | 2573,3 |
| Примечание: 1Суммарный объем хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод промышленной зоны принято на основании расходов приведенных ООО «Агентство регионального развития» в проекте планировки территорий первой очереди освоения Западной производственно-складской зоны «Красноборская» Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, том II. |

Система и схема хозяйственно-бытовой канализации

В проекте принята раздельная система канализации для поселка, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой, общественной и производственной застройки. Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации.

Канализационные сети прокладываются самотечными в сторону пониженной части бассейна канализования, где на севере рядом с границей г.п. Красный Бор предполагается разместить проектируемую канализационную насосную станцию (КНС). На КНС поступают стоки от жилой, общественной и производственной зон.

При присоединении канализационных сетей промышленных предприятий к уличной или внутриквартальной сети населенного пункта предусмотреть выпуски с контрольными колодцами, размещаемыми за пределами предприятий.

Отвод сточных вод от  КНС должен осуществляться на новые очистные сооружения, которые согласно проекту расположены на юге г.п. Красный Бор. На сооружениях должны быть предусмотрены процессы нитрификации, денитрификации и дефосфатирования, а также мероприятия по обезвоживанию и утилизации осадка.

Выбор места расположения предполагаемой площадки проектируемых КОС обусловлен максимальным приближением к территории существующих КОС с целью дальнейшего использования водоотводного сооружения очищенных стоков в водоем.

Приемником очищенных сточных вод является река Тосно.

В дальнейшем планируется вывод существующих КОС и КНС из эксплуатации.

В связи с незначительным прогнозируемым ростом населения в деревнях Мишкино, Поркузи и Феклистово и в соответствии с решениями принятыми в схеме территориального планирования Тосненского муниципального района Ленинградской области развития централизованной  системы водоотведения  не предусматривается.

Расчетные расходы хозяйственно-бытовых сточных вод на расчетный срок

Удельные показатели по водоотведению от жилой и общественной застройки приняты равными - нормам водопотребления. Расходы сточных вод равны расходам воды без учета затрат на поливку зеленных насаждений (таблица 4.16).

Таблица 4.16 - Расходы хозяйственно-бытовых сточных вод на первую очередь

| № п/п | Наименование потребителей | Численность населения, тыс. чел. | Норма водопотребления, л/сут | Расход воды, м3/сут | Максимальное водопотребление, м3/сут К=1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующий сохраняемый фонд |
| 1 | г.п. Красный Бор |  |
|  | Многоэтажный фонд | 2,1 | 300 | 630,0 | 756,0 |
|  | Индивидуальные дома | 2,9 | 230 | 667,0 | 800,4 |
| 2 | д. Мишкино |  |
|  | Индивидуальные дома | 0,03 | 230 | 6,9 | 8,3 |
| 3 | д. Феклистово |  |
|  | Индивидуальные дома | 0,016 | 230 | 3,7 | 4,4 |
| Итого: | 5,05 |  | 1307,6 | 1569,1 |
| Новый жилой фонд |
| 4 | г.п. Красный Бор |  |
|  | Среднеэтажный фонд | 1,5 | 300 | 450,0 | 540,0 |
|  | Блокированный | 0,24 | 230 | 55,2 | 66,2 |
|  | Индивидуальные дома | 0,8 | 230 | 184,0 | 220,8 |
| Итого: | 2,54 |  | 689,2 | 827,0 |
| Итого по жилому фонду: | 1996,8 | 2396,1 |
| 6 | Неучтенные расходы 5% |  |  | 99,8 | 119,8 |
| 7 | Нужды промышленности |  |  | 293,9 | 293,9 |
| Всего: | 2390,5 | 2809,8 |
| Примечание: 1Суммарный объем хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод промышленной зоны принято на основании расходов приведенных ООО «Агентство регионального развития» в проекте планировки территорий первой очереди освоения Западной производственно-складской зоны «Красноборская» Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, том II. |

За расчетный срок действия генерального плана могут быть проведены мероприятия по обеспечению централизованным водоотведением населенных пунктов входящих в состав Красноборского городского поселения с подключением к КОС г.п. Красный Бор.

Дождевая канализация

Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации.  Поверхностные и дренажные воды перед сбросом в реку Тосно должны пройти очистку на локальных очистных сооружениях (ЛОС) до состояния, удовлетворяющего требованиям нормативных документов.

Для сглаживания пиковых дождевых паводков перед ЛОС необходимо предусмотреть установку аккумулирующих емкостей, вода из которой с помощью насосов подается на очистные сооружения.

Целесообразно размещение ЛОС на единой площадке с проектируемыми КОС.

Сбор дождевых и талых вод с проектируемой территории достигается путем проведения мероприятий по вертикальной планировке с установкой в пониженных местах дождеприемных колодцев, отвод воды из которых должен осуществляться в проектируемые дождевые коллекторы, а далее на ЛОС.

Водоотвод с дорожного полотна следует организовать по лоткам вдоль бордюров проезжих частей улиц к дождеприемным колодцам закрытой водосточной сети.  В зоне зеленых насаждений (парки, скверы) предусматривается  лотками вдоль  проездов и дорожек и дальнейшим присоединением к дождеприемным колодцам закрытой водосточной сети.

В качестве предложений по организации дождевой канализации в деревнях Мишкино, Поркузи и Феклистово возможно обустройство лотковой сети вдоль дорожной сети с последующим отводом на гидроботанические площадки, обеспечивающие очистку стоков до нормативных показателей. В настоящее время подобные системы применяются в ряде населенных пунктов и коттеджных поселках Ленинградской области.

### 4.11.3. Теплоснабжение

Настоящий раздел выполнен на основании задания, технико-экономических показателей и с учётом рекомендаций СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», на базе исходных данных материалов заказчика.

Климатологические данные

Расчётная температура наружного воздуха для проектирования от отопления – минус 26 0С.

Продолжительность отопительного периода – 239 суток (для жилых зданий, включая гостиницы, дошкольные и учебные заведения, больницы, санаторно-курортные учреждения и др. объекты с круглосуточным пребыванием людей); 220 суток – для административных и других общественных зданий, производственных корпусов.

Средняя температура отопительного периода - минус 1,8 0С.

Теплоснабжение жилищно-коммунального сектора (ЖКС) предусматривается по всем видам теплопотребления - отопление и горячее водоснабжение.

Обеспечение тепловых нагрузок существующей застройки жилищно-коммунального сектора, объектов культурно-бытового обслуживания г.п. Красный Бор осуществляется от 3 отопительных котельных:

- котельной «Красный Бор-1», котел водогрейный ТТ-100-2 шт; отпуск тепла населению – 9533,70 Гкал/год (2009 г), отпуск бюджетным и прочим потребителям – 2529,12 Гкал/год (2009 г); проектный расход газа – 9813,6 м3/сут., среднесуточный расход воды – 203 м3/сут.; система теплоснабжения – открытая; прокладка теплопроводов – канальная, бесканальная; степень износа – 2 %.

- котельной «Красный Бор-2», котел водогрейный АУНВ2ТН-6-1 шт. (1,7 Гкал/ч); отпуск тепла населению – 3529,8 Гкал/год (2009 г), отпуск бюджетным и прочим потребителям – 987,26 Гкал/год (2009 г); среднесуточный расход щепы – 17 м3/сут., среднесуточный расход воды – 31 м3/сут.; система теплоснабжения – закрытая; прокладка теплопроводов – бесканальная; степень износа – 80 %.

-котельной «Красный Бор-3», котел водогрейный ТТ-50-2 шт. (600 кВт); отпуск тепла населению – 894,5 Гкал/год (2009 г), отпуск бюджетным и прочим потребителям – 21,16 Гкал/год (2009 г); проектный расход газа – 1692 м3/сут., среднесуточный расход воды – 12 м3/сут.; система теплоснабжения – закрытая; прокладка теплопроводов –бесканальная; степень износа – 2 %.

В 2013 году ОАО «Тепловые сети» планируют закончить начатые работы по перекладке тепловых сетей от котельной «Красный Бор – 2» (на щепе) и установить новую блок модульную котельную.

Показатели существующего состояния по теплоисточникам Красноборского городского поселения  Тосненского района представлены в сводной таблице 4.17.

В остальных деревнях Красноборского городского поселения централизованное теплоснабжение отсутствует. Индивидуальная застройка имеет собственные источники теплоснабжения.

Таблица 4.17 - Сводная таблица основных показателей по теплоисточникам Красноборского городского поселения

| Населенный пункт | Источник тепла | Установленная мощность Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Вид схемы теплоснабжения | Протяженность тепловых сетей, погонный метр | Вид топлива | Резерв мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | отопление | ГВС |  |  |  |  |
| г.п. Красный Бор | котельная №1, ул.Комсомольская, д.7 котельная №2, ул.Дубровского, д.12, котельная №3, ул.Культуры,д. 6-а | 6,2 1,7 0,9 | 4,85 2,97 0,46 | 0,44 - - | 4,41 2,97 0,46 | 4 тр. ЗС 2 тр. ЗС 2 тр. ЗС | 5820,5 1384 541 | газ щепа/ДТ уголь | 1,35 нет 0,44 |
| В д. Мишкино, д. Феклистово, д. Поркузи источники тепла отсутствуют, теплоснабжение обеспечивается от отопительных печей. |

Анализируя существующую систему теплоснабжения Красноборского городского поселения можно сделать вывод, что почти на всех источниках тепла имеется избыток свободной тепловой мощности, обеспечивающих жилищно-коммунальный сектор. В настоящее время дефицит мощности наблюдается у котельной № 2  в г.п. Красный Бор .

Проектом предусматривается улучшение благоустройства жилищного фонда посредством не только увеличения общей площади жилья на одного жителя, но и обеспечение качественным теплоснабжением за счет модернизации теплоисточников, а также увеличение степени охвата населения сетевым газом.

Централизованное теплоснабжение предусматривается только для районов многоэтажной и средне этажной застройки от модернизируемых существующих  теплоисточников.

В населенных пунктах, не обеспеченных в настоящее время тепловой энергией от централизованных теплоисточников, дальнейшее развитие централизованной системы теплоснабжения не предусматривается.

Для организации теплоснабжения в районах индивидуальной малоэтажной застройки, а так же блокированной, не обеспеченных централизованными теплоисточниками, предлагается внедрять прогрессивные индивидуальные системы теплоснабжения (как разновидность децентрализации), работающие на газовом топливе. В качестве теплогенератора рекомендуется двухконтурный котел отечественного производства с установкой емкостных водоподогревателей для нужд горячего водоснабжения (ГВС), который снабжен необходимыми блокировками и автоматикой безопасности. Эта система дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности. Под децентрализованными автономными системами условно понимаются малые системы с установленной тепловой мощностью не более (30 Гкал/ч).

Теплоснабжение зданий образовательного учреждения и культурно-бытового обслуживания предлагается осуществить от отдельно стоящих котельных установок, оборудованных трехконтурными котлами, и низкоэммисионными горелками импортного типа, осуществляющими «дожиг» уходящих газов.

Перспективные расходы тепла для жилищно-коммунального комплекса подсчитаны по укрупненным показателям - удельным максимальным часовым расходам тепловой энергии на отопление и вентиляцию на 1 м2 общей площади и значения среднего теплового потока на горячее водоснабжение на одного человека с учётом потребления в общественных зданиях.

Прогнозируемые потребности тепла для объектов нового строительства ЖКС и потребности тепла в существующем сохраняемом фонде на расчетный срок генерального плана  представлены в таблице 4.18.

Таблица 4.18. - Расходы тепла на нужды жилищного фонда на расчетный срок

| № п/п | Срок строительства | Числен ность населе ния, тыс.чел. | Жилищ-ный фонд всего, тыс. м² | Расходы тепла, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Qот | Qгвс | Всего |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд |
| г.п. Красный Бор |
| 1.1 | Многоквартирный жилищный фонд | 1,9 | 55,1 | 4,82 | 0,71 | 5,53 |
| 1.1.1 | Индивидуальный одноквартирный жилищный фонд | 3,77 | 151,57 | 22,73 | 1,42 | 24,15 |
| 1.1.2 | Среднеэтажный фонд квартирного типа (2-4 этажа) | 1,52 | 70,9 | 6,20 | 0,57 | 6,77 |
| 1.1.3 | Блокированный фонд (1-3 этажа) | 0,24 | 14,4 | 2,16 | 0,09 | 2,25 |
|  | Итого | 7,43 | 291,97 | 35,91 (24,89) | 2,79 (1,51) | 38,70 (26,40) |
| д. Мишкино |
| 2.1. | Индивидуальный одноквартирный жилищный фонд | 0,03 | 2,03 | 0,30 | 0,01 | 0,31 |
|  | Итого | 0,03 | 2,03 | (0,30) | (0,01) | (0,31) |
| д. Феклистово |
| 3.1. | Индивидуальный одноквартирный жилищный фонд | 0,016 | 1,26 | 0,19 | 0,006 | 0,196 |
|  | Итого | 0,016 | 1,26 | (0,19) | (0,006) | (0,196) |
|  | Итого существующий сохраняемый жилищный фонд | 7,476 | 295,26 | 36,40 (25,38) | 2,81 (1,526) | 39,20 (26,90) |
| Жилищный фонд нового строительства |
| г.п. Красный Бор |
| 1.1 | Многоэтажный фонд квартирного типа (5 и более этажей) | 0,80 | 14,30 | 1,25 | 0,30 | 1,55 |
| 1.1.1 | Блокированный фонд (1-3 этажа) | 1,60 | 57,90 | 8,68 | 0,60 | 9,28 |
| 1.1.2 | Индивидуальный жилищный фонд | 0,15 | 37,57 | 5,63 | 0,05 | 5,68 |
|  | Итого | 2,55 | 109,77 | 15,56 (14,31) | 0,95 (0,65) | 16,51 (14,96) |
| д. Мишкино |
| 2.1 | Индивидуальный жилищный фонд | 0,02 | 0,22 | 0,03 | 0,007 | 0,04 |
|  | Итого | 0,02 | 0,22 | (0,03) | (0,007) | (0,04) |
|  | Итого жилищный фонд нового строительства | 2,57 | 109,99 | 15,59 (14,34) | 0,96 (0,66) | 16,55 (15,00) |
|  | Всего по Красноборскому городскому поселению | 10,046 | 405,25 | 51,99 (39,72) | 3,77 (2,186) | 55,75 (41,90) |

Примечание:

- в скобках, в том числе расход тепла от автономных теплоисточников;

Таблица 4.19. - Расходы тепла на нужды учреждений обслуживания

| Срок строительства | Кубатура тыс.м³. | Расходы тепла, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отопл. | Вент. | ГВС ср | Итого |
| Существующие сохраняемые учреждения обслуживания (г.п. Красный Бор) | 152,73 | 2,810 | 1,924 | 1,183 | 5,918 |
| Учреждения обслуживания нового строительства (г.п. Красный Бор) | 74,33 | 1,367 | 0,936 | 0,576 | 2,880 |
| Всего | 227,06 | 4,177 | 2,860 | 1,759 | 8,798 |

Примечание:

-обеспечиваются тепловой энергией от отдельно стоящих котельных установок.

Таблица 4.20. - Годовые расходы тепла и топлива на расчетный срок

| № | Показатель | Ед.изм. | Расходы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расход тепла | тыс.МВт/год | 73,20 |
|  | То же | тыс.Гкал/год | 63,10 |
| 2 | Расход топлива | тыс.т.у.т./год | 13,00 |
|  | Примечание |  | Теплоснабжение многоэтажного и среднеэтажного жилищного фонда и объектов культурно-бытового обслуживания |

Годовые расходы тепла и топлива предприятиями определяются, исходя из числа дней работы предприятия в году, количества смен работы в сутки с учетом режима теплопотребления предприятия. Для действующих предприятий годовые расходы теплоты определяются по эксплуатационным данным или по укрупненным  ведомственным нормам.

Прогрессу в области системы теплоснабжения несомненно способствовал бы выбор правильных стратегических направлений общей политики ее развития, ориентированных на использование передовых технологий. На перспективу для обеспечения надёжности теплоснабжения Красноборского городского поселения необходима программа поэтапного выполнения следующих мероприятий:

- модернизация оставляемых в работе котельных (техническое перевооружение действующих источников тепла с установкой современного котлооборудования с высокими параметрами теплоносителя и КПД) с продлением их ресурса, улучшением эксплуатационных и экологических показателей;

- для индивидуальной и блокированной застройки использование современных автономных отопительных систем на газовом топливе;

- сооружение источников тепла в увязке с очерёдностью и темпами нового строительства;

- при прокладке трубопроводов новых и  реконструируемых тепловых сетей рекомендуется применение стальных труб в энергоэффективной полносборной пенополиуретановой изоляции высокой заводской готовности и быстроремонтируемых по ГОСТ 30732-2006, ТУ 5768-001-03326601-98) в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке с системой оперативного дистанционного контроля состояния влажности тепловой изоляции;

- осуществить перевод теплоисточников на газовое топливо.

- осуществить внедрение приборов учета расхода теплоэнергии потребителями и регулирование подачи тепла, систем автоматического регулирования отпуска тепловой энергии;

- применение ограждающих  конструкций при строительстве с улучшенными теплофизическими свойствами, обеспечивающими снижение тепловых потерь.

Прогнозируемые потребности тепла для объектов нового строительства ЖКС и потребности тепла в существующем сохраняемом фонде на 1-ю очередь строительства представлены в таблице 4.21.

Таблица 4.21 - Расходы тепла на нужды жилищного фонда на 1-ю очередь строительства

| № п/п | Срок строительства | Числен-ность населения, тыс.чел. | Жилищ-ный фонд всего, тыс. м² | Расходы тепла, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Qот | Qгвс | Всего |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд |
| г.п. Красный Бор |
| 1.1 | Многоквартирный жилищный фонд | 2,1 | 55,1 | 4,82 | 0,79 | 5,61 |
| 1.1.1 | Индивидуальный одноквартирный жилищный фонд | 2,9 | 105,3 | 15,79 | 1,09 | 16,88 |
|  | Итого | 5,0 | 160,4 | 20,61 (15,79) | 1,88 (1,09) | 22,49 (16,88) |
| д. Мишкино |
| 2.1. | Индивидуальный одноквартирный жилищный фонд | 0,03 | 2,03 | 0,30 | 0,01 | 0,31 |
|  | Итого | 0,03 | 2,03 | (0,30) | (0,01) | (0,31) |
| д. Феклистово |
| 4.1. | Индивидуальный одноквартирный жилищный фонд | 0,016 | 1,48 | 0,22 | 0,006 | 0,226 |
|  | Итого | 0,016 | 1,48 | (0,22) | (0,006) | (0,226) |
|  | Итого существующий сохраняемый жилищный фонд | 5,046 | 163,91 | 21,13 (16,31) | 1,896 (1,106) | 23,026 (17,416) |
| Жилищный фонд нового строительства |
| г.п. Красный Бор |
| 1.1. | Среднеэтажный фонд квартирного типа (2-4 этажа) | 1,5 | 70,9 | 6,20 | 0,56 | 6,76 |
| 1.1.1 | Блокированный фонд (1-3 этажа) | 0,24 | 14,4 | 2,16 | 0,09 | 2,25 |
| 1.1.2 | Индивидуальный жилищный фонд | 0,8 | 46,3 | 6,94 | 0,30 | 7,24 |
|  | Итого | 2,54 | 131,6 | 15,30 (9,10) | 0,95 (0,39) | 16,25 (9,49) |
|  | Итого жилищный фонд нового строительства | 2,54 | 131,6 | 15,30 (9,10) | 0,95 (0,39) | 16,25 (9,49) |
|  | Всего по Красноборскому городскому поселению | 7,586 | 295,51 | 36,43 (25,41) | 2,846 (1,496) | 39,27 (26,90) |

Примечание:

- в скобках, в том числе расход тепла от автономных теплоисточников.

Таблица 4.22. - Расходы тепла на нужды учреждений обслуживания

| Срок строительства | Кубатура тыс.м³. | Расходы тепла, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отопл. | Вент. | ГВС ср. | Итого |
| Существующие сохраняемые учреждения обслуживания (г.п. Красный Бор) | 74,0 | 1,361 | 0,932 | 0,573 | 2,867 |
| Учреждения обслуживания нового строительства (г.п. Красный Бор) | 78,73 | 1,448 | 0,992 | 0,610 | 3,050 |
| Всего | 152,73 | 2,810 | 1,924 | 1,183 | 5,918 |

Примечание:

-обеспечиваются тепловой энергией от отдельно стоящих котельных установок.

Таблица 4.23. - Годовые расходы тепла и топлива на 1-ю очередь строительства

| № | Показатель | Ед. измерения | Расходы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расход тепла | тыс.МВт/год | 58,89 |
|  | То же | тыс.Гкал/год | 50,76 |
| 2 | Расход топлива | тыс.т.у.т./год | 10,5 |
|  | Примечание |  | Теплоснабжение многоэтажного и среднеэтажного жилищного фонда и объектов культурно-бытового обслуживания |

Для обеспечения надёжности теплоснабжения Красноборского городского поселения необходима программа поэтапного выполнения следующих мероприятий на 1-ю очередь строительства:

- реконструкция существующих теплоисточников (котельной № 2 г.п. Красный Бор);

- при прокладке трубопроводов новых и реконструируемых тепловых сетей рекомендуется применение стальных труб в энергоэффективной полносборной пенополиуретановой изоляции высокой заводской готовности и быстроремонтируемых по ГОСТ 30732-2006, ТУ 5768-001-03326601-98) в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке с системой оперативного дистанционного контроля состояния влажности тепловой изоляции;

- кольцевание тепловых магистральных сетей для создания взаиморезервируемой системы.

- применение ограждающих  конструкций при строительстве с улучшенными теплофизическими свойствами, обеспечивающими снижение тепловых потерь.

- децентрализованное теплообеспечение намечаемых к строительству малоэтажных и блокированных застроек предполагается  от индивидуальных  автономных источников тепла (АИТ). Горячее водоснабжение осуществляется от газовых водонагревателей.  В качестве автономных генераторов теплоты рекомендуются высокоэффективные и надежные агрегаты. Выбор автономных источников теплоснабжения (средней мощностью 30-40 кВт) осуществляется в зависимости от тепловой нагрузки, функционального назначения аппарата, материала стенового ограждения здания.

### 4.11.4. Газоснабжение

Настоящий раздел выполнен с учетом положений «Генеральной схемы газоснабжения и газификации Ленинградской области», на основании исходных технико-экономических показателей; в соответствии с действующими  нормативными документами и нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области.

При разработке использовались исполнительные чертежи магистральных сетей газоснабжения и сооружений, другие материалы исходных данных представленных заказчиком.

Газоснабжение потребителей Красноборского городского поселения осуществляется природным (г. п. Красный Бор) и сжиженным газом (д. Мишкино, д. Феклистово, д. Поркузи).

Поставщиком природного газа является ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» (филиал г. Тосно). Природный газ распределяется по потребителям через газораспределительную станцию (ГРС) Никольское.

Подача газа на котельные и промышленные предприятия осуществляется в основном по газопроводам среднего давления. Кроме того, газ подается на газораспределительные пункты (ГРП), где после снижения давления газ поступает в распределительные сети низкого давления для подачи в жилые дома и на мелкие объекты коммунально-бытового и культурного назначения.

Поставщиком сжиженного углеводородного газа (СУГ) является ООО «ЛОГазинвест», ближайший газонаполнительный пункт (ГНП) расположен в г. Тосно.

Основными потребителями природного газа являются:

- население, использующее газ на приготовление пищи на газовых плитах и для стирки белья в домашних условиях, а также для приготовления горячей воды в квартирах, оборудованных проточными водонагревателями, а в индивидуальном жилищном фонде – на приготовление пищи, для отопления от емкостных водонагревателей и, в некоторых случаях, для приготовления горячей воды;

- промышленные предприятия;

- отопительные котельные.

СУГ используется на нужды пищеприготовления.

Сведения по газораспределительной станции (ГРС) Никольское представлены в таблице 4.24.

Таблица 4.24. - Сведения по газораспределительной станции ГРС «Никольское»

| Наименование газопровода-отвода | Магистральный газопровод Белоусово-Санкт-Петербург– ГРС «Никольское» |
| --- | --- |
| Наименование ГРС | ГРС «Никольское» |
| Тип ГРС | Индивидуальная |
| Год ввода в эксплуатацию | 1973 |
| Принадлежность | ОАО «Газпром» |
| Р проектное, МПа | на входе – 5,5 |
|  | на выходе – 0,6 |
| Р рабочее, МПа | на входе – 3,3 |
|  | на выходе – 0,33 |
| Q проектное, тыс. м3/час | 70,4 |
| Q рабочее, тыс. м3/час | 24,66 |

Таблица 4.25. - Информация о промышленных предприятиях, введенных в эксплуатацию

| Предприятие | ООО «Лотос» | ООО «СМУ № 171» |
| --- | --- | --- |
| Расположение | г. п. Красный Бор | г. п. Красный Бор |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/час (проектная / фактическая) | 0,002/0,002 | 0,130/0,331 |
| Расход топлива млн. м3/год | 0,004/0,004 | 0,326/0,835 |
| ЗАО "Фискарс Бранд Рус"; ООО "Атлант Строй Сервис"; ОАО "Петербург транс-нефтепродукт" ЛПДС "Красный Бор"; ГУПП "Полигон "Красный Бор"; ОАО "Победа ЛСР"; ООО "Элси"; ООО "Малахит"; ООО "Авто Балт Сервис Плюс"; ООО "Фининвест"; ООО "Арекс"; ООО "Н.П.К.Ф.Ресурс"; ООО "Ярославна"; ООО "Е-Пиим СПб"; ООО "ЛОГАС"; ООО "Арис-Северо-Запад» – частично запитаны от теплосетей г. п. Красный Бор, частично используют собственные источники тепла (электрообогрев). |

Таблица 4.26. - Информация об объемах потребления природного газа в текущий период

| Населенный пункт | Население, тыс. чел. | Количество газифицированных инд. домов и квартир, шт. | Расход природного газа населением, млн. м3/год | Расход природного газа котельными, млн. м3/год | Общий годовой расход природного газа, млн. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. п. Красный Бор | 5,034 | 3150 | 1,218 | 3,319 | 4,537 |
| д. Мишкино | 0,03 | 20 | сжиженный баллонный газ | - | - |
| д. Поркузи | 0 (сезонное проживание) | - | сжиженный баллонный газ | - | - |
| д. Феклистово | 0,016 | 4 | сжиженный баллонный газ | - | - |
| Всего по поселению | 5,08 | 3170 | 1208,1 | 3,319 | 4,573 |

Таблица 4.27 - Информация об объемах потребления СУГ в текущий период.

| Населенный пункт | Объем реализации СУГ, кг/год |
| --- | --- |
| г. п. Красный Бор | 2240 |
| д. Мишкино | 1980 |
| д. Поркузи (сезонное проживание) | нет данных |
| д. Феклистово | 1200 |
| Всего по поселению | 5420 |

Перспективное развитие инфраструктуры газового хозяйства (строительство ГРП и газопроводов) Красноборского городского поселения предусматривается в следующих направлениях:

- использование природного газа для существующих реконструируемых котельных;

- использование природного газа предприятиями;

- на индивидуально-бытовые нужды населения (пищеприготовление);

- использование природного газа в малоэтажном строительстве в качестве единого энергоносителя.

Нормы удельного коммунально-бытового потребления приняты в соответствии с СП 42-101-2003 и составят 300 м3/год на человека, проживающего в индивидуальной застройке, и 180 м3/год на человека для потребителей, имеющих централизованное горячее водоснабжение.

Ориентировочные прогнозируемые расходы газа для нужд жилищно-коммунального сектора и суммарные расходы газа по потребителям представлены в таблицах 4.28, 4.29 соответственно.

Таблица 4.28 - Перспективные расчетные объемы расхода газа на индивидуально-бытовые нужды населения.

| Наименование населенных пунктов | Численность населения, тыс. чел. | Расход природного газа в год, млн. м3 |
| --- | --- | --- |
|  | I-я очередь | расчетный срок | I -я очередь | расчетный срок |
|  | Индивидуальные дома 1-3 этажа * | Многоквартирные дома 5 и более этажей ** | Среднеэтажный фонд квартирного типа 2-4 этажа ** | Блокированный фонд 1-3 этажа* | Индивидуальные дома 1-3 этажа * | Многоквартирные дома 5 и более этажей ** | Среднеэтажный фонд квартирного типа 2-4 этажа ** | Блокированный фонд 1-3 этажа* | Индивидуальные дома 1-3 этажа * | Многоквартирные дома 5 и более этажей ** | Среднеэтажный фонд квартирного типа 2-4 этажа ** | Блокированный фонд 1-3 этажа* | Индивидуальные дома 1-3 этажа * | Многоквартирные дома 5 и более этажей ** | Среднеэтажный фонд квартирного типа 2-4 этажа ** | Блокированный фонд 1-3 этажа* |
| Всего по поселению | 7,58 | 10,04 | 1,83 | 2,49 |
| Итого по поселению | 3,74 | 2,10 | 1,50 | 0,24 | 3,98 | 2,70 | 1,52 | 1,84 | 1,12 | 0,378 | 0,27 | 0,07 | 1,19 | 0,48 | 0,274 | 0,55 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд |
| г.п. Красный Бор | 2,9 | 2,1 | - | - | 3,77 | 1,9 | 1,52 | 0,24 | 0,870 | 0,378 | - | - | 1,131 | 0,342 | 0,274 | 0,072 |
| д. Мишкино | 0,03 | - | - | - | 0,03 | - | - | - | 0,009 | - | - | - | 0,009 | - | - | - |
| д. Поркузи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Феклистово | 0,016 | - | - | - | 0,016 | - | - | - | 0,005 | - | - | - | 0,005 | - | - | - |
| Итого | 2,946 | 2,1 | - | - | 3,816 | 1,9 | 1,52 | 0,24 | 0,884 | 0,378 | - | - | 1.145 | 0,342 | 0,274 | 0,072 |
| Жилищный фонд нового строительства |
| г.п. Красный Бор | 0,8 | - | 1,5 | 0,24 | 0,15 | 0,80 | - | 1,60 | 0,240 | - | 0,27 | 0,072 | 0,045 | 0,144 | - | 0,48 |
| д. Мишкино | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | 0,006 | - | - | - |
| д. Поркузи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Феклистово | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 0,8 | - | 1,5 | 0,24 | 0,17 | 0,80 | - | 1,60 | 0,240 | - | 0,27 | 0,072 | 0,051 | 0,144 | - | 0,48 |

Примечание: ** – При установке газовой плиты в кухне и наличии централизованного ГВС;  * – При наличии газовой плиты в кухне и газового водонагревателя

Таблица 4.29 - Суммарные расходы газа по потребителям Красноборского городского поселения

| №№ п/п | Потребители | Единица измерения | 1-я очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуально-бытовые нужды населения | млн. м3/год | 1,36 | 1,87 |
| 2 | Промышленные предприятия (с учетом развития промышленно-логистической зоны «Красноборская» связанное с расширением существующих предприятий и размещения вновь строящихся: ЗАО "ТПЗ "Красный Бор"; ООО "Сатурн"; ООО "Балтийский хлебокомбинат-2"; ООО "Энерго"; ООО "Стан"; ООО "КамСПб"; ООО "Сотранс Сити"; ООО "Сельфа-Нева"; ООО "Союз-Электро"; ООО "Арис-Северо-Запад" (заявлены на 1 очередь)*. | млн. м3/год | 100,65 | 143,00 |
| 3 | Теплоисточники | млн. м3/год | 9,20 | 11,44 |
| 4 | Автономные источники тепла (индивидуальная жилая застройка) | млн. м3/год | 1,2 | 1,6 |
|  | Всего: | млн. м3/год | 112,41 | 169,35 |

Примечание: * – При отсутствии паспортов предприятий нагрузки выбраны по паспортам предприятий аналогов.

Оценивая расчетные данные, стратегические направления территориального развития Красноборского городского поселения проектом предложены следующие решения:

На первую очередь строительства:

- Увеличение процента охвата населения газоснабжением до 100% для индивидуально-бытовых нужд с горячим водоснабжением от газовых водонагревателей и отопления - для индивидуальной малоэтажной и блокированной застройки в г. п. Красный Бор.

- В населенных пунктах Мишкино, Феклистово и Поркузи предлагается разместить  групповые установки СУГ.

- Перевод существующих котельных на газовое топливо.

- Для газоснабжения проектируемой застройки и развития промпредприятий  требуется обеспечить строительство новых ГРП, строительство газопроводов в районы новой и существующей застройки, при этом перспективное развитие инфраструктуры газового хозяйства (строительство ГРП и газопроводов) должно предусматриваться в увязке с дислокацией объектов нового строительства при опережающих темпах по отношению к застройке.

На расчетный срок:

- достигнуть полной газификации всех населенных пунктов Красноборского городского поселения по всем категориям потребителей (тепловые источники, промышленные предприятия, хозяйственно-бытовые нужды населения).

### 4.11.5. Электроснабжение

Настоящий раздел выполнен с использованием следующих материалов:

- Карта-схема существующих и намечаемых до 2015 года сетей 35 кВ и выше (Ленинградская область), разработанная ОАО «СевЗап НТЦ» филиал «СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ-ЗАПАДСЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ», Санкт-Петербург 2008 г.

- Инвестиционная программа строительства и реконструкции электросетевых объектов ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ЛОЭСК».

Потребителями электроэнергии Красноборского городского поселения Тосненскоего муниципального района являются коммунально-бытовые потребители и  мелкопромышленные потребители.

Электроснабжение Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района осуществляется от электрических сетей ОАО «Ленэнерго» и от ОАО «ЛОЭСК»  (см. таблицу 4.30).

Таблица 4.30. - Источники основного электроснабжения муниципального образования

| ПС (№, напряжение, наименование.) | Кол.и мощн трансф. МВА | Год устан. ПС | Загрузка трансф. в % Т1 и Т2 | Характер нагрузки | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС-110/35/10 № 482 «Поповка». | 2х25 | 1977 1986 | 44%-Т1 44%-Т2 | нет данных | Железнодорожная станция. «Поповка» |
| ПС-110/10 № 500 «РЦ-11 110 кВ» | 2х25 | 1985 1985 | 33%-Т1 34%-Т2 | нет данных | г.п. Красный Бор, ул. Комсомольская. |
| ПС-35/10 № 713 «РЦ-11-35 кВ» ПС ЦПС-35/0,4 кВ «Красноборская» | 2х10 1х0,4 | 1972 1972 | 21%-Т1 18%-Т2 | нет данных | г.п. Красный Бор, РЦ-11. |

В таблице отсутствуют ряд данных о текущей загрузке трансформаторов и характере их нагрузки, так как на запросы ОАО «НИИПГрадостроительства» ОАО «Ленэнерго», «Гатчинские электрические сети» и   «Пригородные электрические сети»  этих сведений не  предоставили.

По территории Красноборского г.п. проходят ВЛ 330 кВ (ПС № 3 «Ленинградская»- ПС № 2 «Южная», ВЛ 110 кВ (ПС № 3 «Ленинградская» - ПС № 500, ПС № 3 «Ленинградская» - ПС № 482, ПС № 500 - ПС  № 6, - ПС  № 482 – ПС  № 6, ПС  № 6 - ПС № 510), ВЛ 35 кВ (ПС  № 482 –ПС  № 713, ПС № 52 – ПС  № 715).

Полное годовое электропотребление Красноборского городского поселения по паспортным данным ОАО «Ленэнерго»  за  2008 г.  -  427 тыс. кВт(ч.

Подсчет электрических нагрузок  коммунально-бытовых потребителей  выполнен  по удельным показателям в соответствии с “Инструкцией по проектированию городских электрических сетей” РД 34.20.185-94 (изменения и дополнения 1999 г.) с учетом пищеприготовления на газовых плитах  по удельным нагрузкам на 1 жителя.

При расчетах учтены нагрузки жилых и общественных зданий(административных, учебных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания, наружного освещения. Для учета мелкопромышленных предприятий введен коэффициент  К=1,4.

Удельная нагрузка на 1 человека  с учетом жилищной обеспеченности и пищеприготовления указана в таблице  4.31.

Таблица 4.31. - Удельная нагрузка  на 1 человека  с учетом жилищной обеспеченности и пищеприготовления

| №№ п/п | Наименование населенных пунктов | Пищеприготовление | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Жилая обеспечен ность, м²/чел. | Удельная нагрузка кВт/чел. | Жилая обеспечен ность, м²/чел. | Удельная нагрузка кВт/чел. |
| 1 | г.п Красный Бор | Газовые плиты | 37,1 | 0,91 | 35,9 | 0,88 |
| 2 | д. Мишкино | Газовые плиты | 67,7 | 1,29 | 45 | 0,86 |
| 3 | д. Поркузи | Газовые плиты | 0 | - | 0 | - |
| 4 | д. Феклистово | Газовые плиты | 92,5 | 1,76 | 50,4 | 0,96 |
| 5 | Всего по поселению | Газовые плиты | 37,4 | 0,91 | 36,1 | 0,88 |

Таблица 4.32. - Сводные расчетные данные по  прогнозируемым электрическим нагрузкам для коммунально-бытовых потребителей Красноборского городского поселения

| №№ п/п | Наименование населенных пунктов | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность населениятыс. чел. | Удельнаянагрузка кВт/чел. | Нагрузка, мВт | Численность населения, тыс. чел. | Удельная нагрузка, кВт/чел. | Нагрузка, мВт |
| 1. | г.п Красный Бор | 7,6 | 0,91 | 6,92 | 10 | 0,88 | 8,8 |
| 2 | д. Мишкино | 0,03 | 1,29 | 0,04 | 0,05 | 0,86 | 0,04 |
| 3 | д. Поркузи | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 4 | д. Феклистово | 0,016 | 1,76 | 0,03 | 0,025 | 0,96 | 0,02 |
| 5 | Всего по поселению | 7,646 | 0,91 | 6,99 | 10,075 | 0,88 | 8,86 |

Таблица 4.33. - Сводные расчетные данные по годовому потреблению  электроэнергии коммунально-бытовыми объектами Красноборского городского поселения

| Нагрузка, МВт | Число часов использ. max . эл.нагрузки в год. | Годовое потребление электроэнергии, тыс. кВт(ч | Источники электроснабжения, |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 г. | 2030г. |  | 2020 г. | 2030г. |  |
| 6,99 | 8,86 | 5300 | 31047 | 46958 | от единой энергосистемы через ПС № 482- 110/35/10 кВ, ПС № 500-110/10 кВ, ПС № 713-35/10 кВ. ПС ЦПС «Красноборская» - 110/10 кВ |

Таблица 4.34 .- Суммарные электрические нагрузки  по Красноборскому городскому поселению на конец первой очереди (2020 г.)  и расчетного срока (2030 г.)

| №№ п/п | Наименование потребителей | Электрическая нагрузка, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. | 2030 г. |
| 1 | Коммунально-бытовые потребители | 6,99 | 8,86 |
| 2 | Промышленные и сельскохозяйственные потребители | Нет данных | Нет данных |
| 3 | Неучтенные нагрузки, потери в сетях, собственные нужды подстанций (10%) | 0,7 | 0,89 |
|  | Итого | 7,69 | 8,75 |

Примечание: исходные данные электрических нагрузок промышленных и сельскохозяйственных потребителей отсутствуют  (письмо №135/025/2 от 7.09.2009 ОАО «Петербургская сбытовая компания»

Основные мероприятия, намечаемые на 1 очередь до 2020 года:

ПС 35/10 кВ ЦПС (1х0,4 МВА) из-за недостатка мощности установленных на ней трансформаторов рекомендуется демонтировать, а потребителей перевести на новую ПС 110/10 кВ «Красноборская» с трансформаторами мощностью 2х40 МВА. с заходом на нее ВЛ 110 кВ.

Таблица 4.35.  - Перечень подстанций, планируемых к строительству на I очередь (до 2020 г.) на территории Красноборского городского поселения.

| №№ п/п | Наименование объекта | Номинальное напряжение, кВ | Проектная мощность, МВА | Год начала строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Новое строительство (региональная инвестиционная программа) |  |  |  |
| 1 | ПС «Красноборская» (взамен действующей ПС ЦПС 35/10 кВ) | 110/10 | 2х40 | до 2015 |

Таблица 4.36.  -  Перечень линий электропередач, планируемых к строительству на I очередь на территории Красноборского городского поселения.

| №№ п/п | Наименование объекта | Год начала строительства |
| --- | --- | --- |
|  | Новое строительство(региональная инвестиционная программа) |  |
| 1 | Заходы ВЛ 110 кВ на ПС «Красноборская» (врезка в существующую ВЛ 110 кВ ПС № 482-ПС №3) | до 2015 |
| 2 | Заходы ВЛ 110 кВ на ПС «Поповка» (врезка в существующую ВЛ 110 кВ ПС № 6-ПС № 500) | до 2015 |

Таблица 4.37. -  Перечень подстанций и линий, планируемых к демонтажу на I очередь на территории Красноборского городского поселения.

| №№ п/п | Наименование объекта | Номинальное напряжение, кВ | Мощность трансформаторов, МВА | Год начала строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС «ЦПС» | 35/10 | 1х0,4 | до 2015 |
| 2 | ВЛ 35 кВ к ПС «ЦПС» | 35 | --- | до 2015 |

Развитие ВЛ 35-110 кВ предусмотрено в соответствии с проработками ОАО НТЦ филиала «Севзапэнергосетьпроект-Западсельэнергопроект».

На расчетный срок через территорию Красноборского городского поселения предусматривается прокладка линий электропередач:

- ВЛ 110 кВ от подстанции 715 им. Тельмана до ПС-53;

- ВЛ 110 кВ от подстанции 715 им. Тельмана до ПС-510.

### 4.12.  Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Действующим законодательством, постановлениями Правительства Российской Федерации, социальными программами предусматривается формирование для лиц с ограниченными физическими возможностями доступной среды жизнедеятельности в населенных пунктах. На последующих стадиях проектирования (разработке проектов планировки территорий, разработке проектов зданий и сооружений и др.) необходимо создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, средствам связи и информации.

Проектные решения по организации жилой среды должны учитывать физические возможности всех категорий населения, включая инвалидов, и должны быть направлены на повышение качества городской среды по критериям доступности, безопасности, комфортности и информативности в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, учитывать основные положения Свода правил СП 35-105-2002. Основные функциональные и эргономические параметры формирования среды жизнедеятельности для инвалидов необходимо принимать в соответствии с требованиями СНиП 35-01 и СНиП 2.07.01.

Основным принципом формирования безопасной и удобной для инвалидов среды проживания является создание условий для обеспечения беспрепятственной доступности объектов обслуживания в зонах различного функционального назначения, зонах рекреации, а также в местах пользования транспортными коммуникациями, сооружениями, устройствами, пешеходными путями. Проектные решения генерального плана направлены на создание равных с другими гражданами условий для полноценного участия в жизни общества инвалидов и других маломобильных групп населения (к маломобильным группам населения отнесены люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве).

В генеральном плане городского поселения определены:

- функциональные зоны;

- размещение в них объектов, наиболее посещаемых инвалидами;

- места приложения труда и обеспечение их доступности;

- рекреационные зоны с обустройством площадок для кратковременного отдыха;

- основные общественно-транспортные узлы.

Для создания комфортной среды жизнедеятельности должен быть обеспечен комплекс мероприятий, направленных на беспрепятственный доступ маломобильных групп населения (МГН) к значимым для МГН объектам: к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда. Комплексное решение системы обслуживания определяет размещение специализированных объектов и объектов обслуживания общего пользования

В городском поселении должна быть разработана муниципальная программа создания удобной для инвалидов жилой среды.

Формирование доступной (безбарьерной) среды для маломобильных групп населения

Формирование доступной для инвалидов среды в сложившихся зонах жилой застройки предусматривает:

- возможность обеспечения удовлетворительных экологических условий в сочетании с хорошими условиями транспортной доступности;

- нормативную насыщенность учреждениями обслуживания;

- возможность в процессе реконструкции переустройства жилищ с учетом потребностей инвалидов;

- обеспечение территориальных резервов для специально оборудованных рекреационно-коммуникативных устройств и гаражей для инвалидов.

В проекте Генерального плана Красноборского городского поселения на территории сложившихся жилых зон в условиях выборочной реконструкции планируются следующие мероприятия:

- обеспечение удобных и безопасных пересечений транспортных и пешеходных путей;

- развитие сферы услуг, предоставляемых учреждениями торговли, общественного питания и досуга, ориентированных на удовлетворение потребностей различных групп населения, в том числе инвалидов и других маломобильных групп;

- разнообразие типов жилой застройки и возможности его приспособления для нужд инвалидов:

Уплотняющее новое строительство с обновлением (капитальный ремонт, модернизация) существующих зданий, а также поэтапный снос и замена тех зданий, модернизация или реконструкция которых нецелесообразны, предусматривает создание удобной среды обитания для инвалидов, параметры которой определяются на стадии разработки документации по планировке территории, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции объектов капитального строительства.

В зонах существующей индивидуальной малоэтажной застройки предусматривается упорядочение улично-дорожной сети, улучшение или замена покрытий улиц и дорог, размещение малых центров обслуживания, мест приложения труда и мест общения жителей односемейных домов, инженерное обустройство и озеленение территории.

При градостроительном освоении свободных от застройки территорий максимально используется территориально-структурный резерв улучшения городской среды, что позволяет предусмотреть в полном объеме реализацию мероприятий по созданию доступной среды для инвалидов в соответствии со СП 35-105-2002.

Проектирование жилых районов городского поселка и их улично-дорожной сети предусматривает прокладку пешеходных маршрутов для инвалидов и маломобильных групп населения с устройством доступных им подходов к площадкам и местам посадки в общественный транспорт.

При реконструкции районов с частичной заменой старого жилого фонда рекомендуется выбирать такие типы жилых домов для нового строительства, в которых все квартиры в случае необходимости могут быть переоборудованы с учетом потребностей инвалидов, и размещать эти дома целесообразно вблизи объектов, наиболее посещаемых инвалидами.

Формирование комфортной рекреационной среды предполагает создание удобств для инвалидов, предполагает, прежде всего, создание для них непрерывной коммуникационной инфраструктуры, охватывающей все элементы рекреационной зоны. Существующие пешеходные маршруты следует оборудовать площадками для отдыха, визуальными, звуковыми, тактильными и прочими средствами ориентации, информации и сигнализации, а также средствами вертикальной коммуникации (подъемники, эскалаторы).

## 4.13.  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

# Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями статьи 
65 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, приложениями 1 и 7 НПБ 101-95.

# В настоящее время как в Тосненском муниципальном районе, так и на территории Красноборского городского поселения обстановка с пожарной безопасностью остается сложной. Сложившаяся ситуация обусловлена комплексом проблем нормативно-правового, материально-технического и социального характера, накапливающихся годами и не получавших своего решения. Серьезные последствия могут иметь недостаточное финансирование мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, низкая техническая оснащенность подразделений пожарной охраны.

Пожары могут носить природный и техногенный характер в зависимости от источника возгорания.

Пожары природного характера

Лесные и торфяные пожары. В летний период при сухой погоде с высокой температурой воздуха, а также из-за нарушения правил обращения с огнем населения поселения, членов садоводств и огородничеств, населения Санкт-Петербурга, выезжающего на отдых, сбор грибов и ягод в лесах складывается  сложная пожарная обстановка. Распределение лесов Красноборского участкового лесничества по классам пожарной опасности представлены в таблице 4.38.

Таблица  4.38. - Распределение лесов Красноборского участкового лесничества по  классам пожарной опасности, га

| Площадь по классам природной пожарной опасности | Итого | Средний класс |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| − | 1317 | 5709 | 526 | − | 7552,0 | 2,9 |

Для тушения лесных и торфяных пожаров требуется привлечение большого количества сил и средств (техника различных наименований, финансовые, материальные и т.д.). Требуется проведение лесовосстановительных работ на значительных по площади территориях. Лесные пожары могут вплотную подходить к многоквартирной застройке и дачным постройкам, что вызовет возгорание жилых и хозяйственных построек поселения.

Лесные массивы вплотную подходят к жилой застройке г.п. Красный Бор в южной части населенного пункта. В юго-западной и западной частях городского поселения в опасной близости от леса находятся садоводческие и дачные постройки.

Красноборское участковое лесничество входит в состав наиболее пожароопасных лесничеств Тосненского муниципального района. Для обеспечения пожарной безопасности лесов необходима разработка генерального плана противопожарного устройства лесничества. Необходимо предусмотреть обводнение пожароопасных торфяников и создание противопожарных барьеров (заслонов).

С целью предотвращения лесных и торфяных пожаров необходимо осуществления ряда мероприятий включающих запрет на:

- разведение костров в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;

- бросание горящих спичек, окурков и горячей золы из курительных трубок, стекла;

- засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами.

Для борьбы с пожарами особое значение имеют препятствие для огня (разрывы, заслоны, минерализованные полосы, канавы), а также дороги противопожарного значения. При этом естественные и искусственные преграды должны соединяться между собой, образуя замкнутые блоки.

Пожары техногенного характера

Пожаровзрывоопасные объекты. К пожаровзрывоопасным объектам расположенным на территории городского поселения относится магистральный газопровод, проходящий по территории городского поселения, по которому транспортируется природный горючий газ под высоким давлением. Основными опасностями на газопроводах являются аварии, связанные с катастрофической разгерметизацией трубопровода и горением газа, истекающего из повреждённого участка. Наиболее опасными участками магистральных газопроводов являются участки пересечения газопроводов с железными и автомобильными дорогами.

Ко второму уровню опасности следует отнести газораспределительные станции, предназначенные для снижения давления газа, поступающего из магистральных газопроводов, в зависимости от требований потребителя.

К пожаровзрывоопасным объектам также относится линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) «Красный Бор», которая предназначена для приёма нефтепродуктов (бензин, топливо ТС-1 и дизельное топливо) с НПЗ «Кириши», их хранения и дальнейшей перекачки по трубопроводам низкого давления. Перекачивающая станция находящаяся в 4,5 км к юго-западу от г.п. Красный Бор имеет самый большой в регионе резервуарный парк и систему налива нефтепродуктов в автоцистерны. На ЛПДС «Красный Бор» единовременно может храниться до 85 тыс. тонн бензина и до 65 тыс. тонн дизельного топлива.

Красноборское городское поселение на данный момент не имеет своего пожарного депо, пожарную безопасность поселения обеспечивают пожарные подразделения, расположенные в соседних муниципальных образований (ПЧ-111 г. Никольское).

В соответствии с нормами Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ, на территории Красноборского городского поселения в г.п. Красный Бор генеральным планом на первую очередь предлагается строительство пожарного депо II типа на 6 автомобилей со всей необходимой материально технической базой в соответствии с требованиями НПБ 101-95. При выборе типа и количества пожарного депо учитывалось развитие большой промышленной зоны расположенной в центральной части городского поселения вдоль автомобильной дороги «Россия». Разместить пожарное депо предполагается в центральной части г.п. Красный Бор на пересечение улиц Воскова и Вокзальной, рядом с железной дорогой Москва – Санкт-Петербург, данное место расположения является наиболее рациональным.

Генеральным планом предлагается разместить ведомственную пожарную часть, ориентировочно IV  типа, на территории полигона токсичных отходов «Красный Бор», так как данная промышленная площадка находится вне зоны нормативного охвата подразделениями пожарной охраны, со стороны г.п. Красный Бор отсутствует автомобильный подъезд к полигону. На данной промышленной площадке неоднократно происходили возгорания хранящихся нефтепродуктов и других продуктов нефтехимической промышленности.

Расположение пожарных депо и радиусы их обслуживания принимаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Согласно Федеральному закону  от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях не должно превышать 10 минут. При средней скорости пожарной автомашины 35-45 км/час и затраты времени на сборы и выезд из пожарного депо, мы получаем «радиус» доступности - 4-5 км. Зона охвата проектируемого пожарного депо включает всю существующую жилую застройку г.п. Красный Бор и близлежащие территории. В неохваченных данной зоной садоводствах предлагается организация добровольных пожарных дружин.

Расстояния от пожарного депо до социально-значимых объектов составят:

- до МОУ «Средняя общеобразовательная школа» г.п. Красный Бор – 1,1 км;

- до Красноборской больницы – 1,4 км;

- до детского сада – 1 км;

- до Дома культура г.п. Красный Бор – 0,5 км.

После строительства проектируемой улицы в г.п. Красный Бор между улицами Краснослободская и 2-я Красная дорога вдоль железной дорогой Москва – Санкт-Петербург, зона охвата пожарного депо значительно увеличится в восточном направлении и охватит д. Мишкино, д. Поркузи и часть садоводств.

Места дислокации подразделений пожарной охраны обозначены на  «Схеме обеспечения пожарной безопасности» и на Проектном плане.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения.

Противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом населенного пункта. Системы водоснабжения, обеспечивающие и противопожарные нужды, следует проектировать исходя из расчетов расхода воды на тушение пожара.

Для г.п. Красный Бор с прогнозной численностью населения – 10000 чел. на расчетный срок и с зонами малоэтажной и среднеэтажной застройки система противопожарного водоснабжения должна обеспечивать расход воды равный 15 л/с в соответствии с нормами Федерального закона  от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, приложение 7. Продолжительность тушения пожара должна приниматься 3 ч для зданий I и II степеней огнестойкости с несгораемыми несущими конструкциями и утеплителем, с помещениями категорий Г и Д-2ч.

Для тушения пожаров в г.п. Красный Бор генеральным планом предусмотрено строительство сети пожарных гидрантов совмещенных с системой хозяйственного водоснабжением. Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части. При этом установка гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более.

При наличии в городском поселении двух пожарных автоцистерн с установленными на них пожарами насосами НПЦ-40/100 или НП-40УВ для обеспечения требуемых норм пожаротушения необходимо, чтобы пожарные гидранты располагались на расстоянии не более 180 м друг от друга.

В соответствии с «Правилами пожарной безопасности» (ППБ 01-2003) пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещается. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.

У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.

Согласно требованиям Федерального закона  от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров включая тротуар, примыкающий к проезду. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 на 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

Пожарные резервуары и водоемы

При отсутствие пожарного водопровода допускается принимать наружное противопожарное водоснабжение из емкостей. Хранение пожарного объема воды в специальных резервуарах или открытых водоемах допускается для населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел. (СНиП 2.04.02-84*). Для населенных пунктов д. Мишкино, д. Поркузи, д. Феклистово Красноборского городского поселения целесообразно предусмотреть открытые пожарные водоемы, они должны располагаться на расстоянии не более 200 м при наличии автонасосов, при наличии мотопомп – 100 -150 м в зависимости от типа мотопомп. Объем воды необходимый для тушения пожара составляет 108 м3 исходя из длительности тушения одного пожара – 3 часа и расхода воды на пожаротушение – 10 л/с, при застройке населенного пункта зданиями до 2 этажей включительно независимо от степени их огнестойкости. Учитывая испаряемость и образование льда  объем пожарных водоемов должен составлять не менее 150 м3. Количество пожарных водоемов должно быть не менее двух в населенном пункте, при этом в каждом из них должно храниться 50 ( объема воды на пожаротушение.

В д. Поркузи количества существующих водоемов достаточно для пожаротушения, необходимо их чистка и обустройства соответствующего подъезда для пожарных машин. В д. Мишкино генеральным планом предлагается создание двух пожарных водоемов в восточной и западной частях деревни, емкостью не менее 150 м3 каждый. В д.Феклистово имеется один водоем пригодный для пожаротушения, который требует чистки, генеральным планом предлагается создание еще одного пожарного водоема в это деревне.

На территории г.п. Красный Бор имеется один пожарный водоем, расположенный вдоль улицы 9-я дорога, около дома № 7. Требуется чистка пруда.

Вся территория городского поселения достаточно обеспечена искусственными водоемами с возможностью использования их для тушения пожаров из расчета 3 тыс.м3 на 1 км2 территории.

Если непосредственный забор воды из пожарного резервуара или водоема автонасосами или мотопомпами затруднен, надлежит предусматривать приемные колодцы объемом 3-5 м3. Диаметр трубопровода, соединяющего резервуар или водоем с приемным колодцем, следует принимать из условия пропуска расчетного расхода воды на наружное пожаротушение, но не менее 200 мм. Перед приемным колодцем на соединительном трубопроводе следует устанавливать колодец с задвижкой, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка.

К пожарным резервуарам, водоемам и приемным колодцам должен быть обеспечен свободный подъезд пожарных машин с облегченным усовершенствованным покрытием. У мест расположения пожарных резервуаров и водоемов должны быть предусмотрены указатели по ГОСТу 12.4.009-83.

На территории поселения уже имеется значительное количество водоемов, как в жилой зоне, так и в садоводческой, необходимо провести анализ их современного состояния с последующим доведением их до требуемых норм по количеству и техническому обустройству.

### 4.14.  Предложения по территориальному развитию и установлению границ населенных пунктов

1. Границы г.п. Красный Бор

Генеральным планом предусматривается включение в границы населенного пункта г.п. Красный Бор земельных участков сельскохозяйственного назначения,  с последующим переводом данных земельных участков в категорию земель населенных пунктов:

1) земельный участок 47:26:02-20-001:0183, площадь 77,5 га;

2) земельный участок 47:26:02-20-001:0184, площадь 140,7 га;

3) земельный участок 47:26:02-21-001:009, площадь 2,24 га;

4) земельный участок 47:26:02-21-001:0013, часть участка  площадью 17,3 га;

5) земельный участок кадастровый номер 47:26:02-21-001:0015, площадь 12,96 га;

6) земельный участок 47:26:02-2-00:0261, площадь 0,84 га;

7) часть земельного участка 47:26:02-20-001-0125, площадью 6,8 га (расширение городского кладбища.

Кадастровая стоимость каждого из земельных участков ЗАО «Племхоз им. Тельмана»  в соответствии с постановлением от 29 декабря 2007 года № 355 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения Ленинградской области» составляет 7,02 руб./м2 и совпадает со средним показателем по Тосненскому муниципальному району, особо ценными сельскохозяйственными угодьями не являются.

Изменение категории земель сельскохозяйственного назначения  согласовано с собственником земельных участков ЗАО «Племхоз им. Тельмана» (письмо ЗАО «Племхоз им. Тельмана» от 22.09.2011 г., № 529 на имя Главы администрации Красноборского городского поселения включено в состав Тома III «Исходно-разрешительная документация»).

Площадь населенного пункта г.п. Красный Бор в  предлагаемых границах составляет 1075,9 га.

Описание границ г.п. Красный Бор

Исходная точка № 1 находится в 40 метрах от пересечения  автодороги федерального значения «Россия» с автодорогой регионального значения «Ям-Ижора – Никольское».

Северная граница

От точки № 1 до точки № 2 на северо-восток 462 метра вдоль автомобильной дороги регионального значения;

от точки № 2 до точки № 4 на восток 813 метров вдоль автомобильной дороги на Красный Бор,

от точки № 4 до точки № 5 на север 18 метров,

от точки № 5 до точки № 6 на восток 334 метра вдоль южной границы земельного участка с кадастровым номером 47:26:02-20-001:0134,

от точки № 6 до точки № 7 на северо-восток 6 метров вдоль южной границы земельного участка с кадастровым номером 47:26:02-20-001:0134,

от точки № 7 до точки № 8 на восток 8 метров вдоль южной границы земельного участка с кадастровым номером 47:26:02-20-001:0134,

от точки № 8 до точки № 9 на восток 26 метров вдоль южной границы земельного участка с кадастровым номером 47:26:02-20-001:0206,

от точки № 9 до точки № 10 на север 17 метров по границе Красноборского городского поселения,

от точки № 10 до точки № 12 на восток 314 метров вдоль южной границы земельного участка с кадастровым номером 47:26:02-20-001:0136 в 10 метрах к северу,

от точки № 12 до точки № 13 на северо-восток 54 метра ,

от точки № 13 до точки № 16 на восток 319 метров ,

от точки № 16 до точки № 17 на юго-восток 50 метров ,

от точки № 17 до точки № 18 на восток 919 метров вдоль автомобильной дороги на Красный Бор,

от точки № 18 до точки № 19 на север 8 метров,

от точки № 19 до точки № 20 на северо-восток 40 метров,

от точки № 20 до точки № 21 на восток 203 метра,

от точки № 21 до точки № 22 на северо-восток 69 метров вдоль канала,

от точки № 22 до точки № 23 на восток 166 метров вдоль канала,

от точки № 23 до точки № 24 на юго-восток 72 метра до пересечения дороги с каналом,

от точки № 24 до точки № 25 на восток 216 метров по каналу,

от точки № 25 до точки № 26 на север 55 метров вдоль дороги на кладбище,

от точки № 26 до точки № 27 на восток 143 метра,

от точки № 27 до точки № 28 на юго-восток 139 метров вдоль железной дороги на расстоянии 10 - 18 метров,

от точки № 28 до точки № 29 на восток 294 метра по дороге «Ям-Ижора -  Никольское»,

от точки № 29 до точки № 30 на север 58 метров,

от точки № 30 до точки № 31 на восток 78 метров,

от точки № 31 до точки № 32 на юг 48 метров,

от точки № 32 до точки № 33 на восток 430 метров по дороге «Ям-Ижора – Никольское»,

от точки № 33 до точки № 34 на юг 17 метров по улице,

от точки № 34 до точки № 35 на восток 426 метров вдоль дороги «Ям-Ижора – Никольское» на расстоянии 17 метров по каналу.

Восточная граница

От точки № 35 до точки № 39 на юг 1026 метров до пересечения с улицей,

от точки № 39 до точки № 40 на юго-восток 85 метров,

от точки № 40 до точки № 41 на юг 129 метров,

от точки № 41 до точки № 42 на юго-восток 141 метр по границам квартала № 84 Ульяновского участкового лесничества,

от точки № 42 до точки № 43 на юго-запад 432 метра по границам квартала № 84 Ульяновского участкового лесничества,

от точки № 43 до точки № 44 на юго-восток 118 метров по границам квартала № 84 Ульяновского участкового лесничества,

от точки № 44 до точки № 45 на восток 201 метр по границам квартала № 84 Ульяновского участкового лесничества,

от точки № 45 до точки № 46 на юго-восток 188 метров по границам квартала № 84 Ульяновского участкового лесничества.

Южная граница

От точки № 46 до точки № 47 на юго-запад 388 метров по границам квартала № 85 Ульяновского участкового лесничества,

от точки № 47 до точки № 48 на юго-восток 101 метр по границам квартала № 85 Ульяновского участкового лесничества,

от точки № 48 до точки № 49 на юго-запад 125 метров по границам квартала № 85 Ульяновского участкового лесничества,

от точки № 49 до точки № 50 на северо-запад 29 метров по границам квартала № 85 Ульяновского участкового лесничества,

от точки № 50 до точки № 51 на юго-запад 49 метров по границам квартала № 85 Ульяновского участкового лесничества,

от точки № 51 до точки № 52 на юго-восток 31 метр ,

от точки № 52 до точки № 53 на запад 135 метров по границам земельного участка с кадастровым номером 47:26:02-22-001:0002,

от точки № 53 до точки № 54 на северо-запад 33 метра по границам земельного участка с кадастровым номером 47:26:02-22-001:0002,

от точки № 54 до точки № 55 на юго-запад 46 метров по границам земельного участка с кадастровым номером 47:26:02-22-001:0002,

от точки № 55 до точки № 56 на юг 8 метров по границам земельного участка с кадастровым номером 47:26:02-22-001:0002,

от точки № 56 до точки № 57 на запад 187 метров по границам земельного участка с кадастровым номером 47:26:02-22-001:0002,

от точки № 57 до точки № 58 на северо-запад 12 метров по границам земельного участка с кадастровым номером 47:26:02-22-001:0002,

от точки № 58 до точки № 59 на запад 34 метра по границам земельного участка с кадастровым номером 47:26:02-22-001:0002,

от точки № 59 до точки № 61 на юг 580 метров по границам земельного участка с кадастровым номером 47:26:02-22-001:0002,

от точки № 61 до точки № 62 на запад 164 метра по границам земельного участка с кадастровым номером 47:26:02-22-001:0002,

от точки № 62 до точки № 63 на юг 80 метров по границам земельного участка с кадастровым номером 47:26:02-22-001:0002,

от точки № 63 до точки № 64 на юго-восток 15 метров по границам земельного участка с кадастровым номером 47:26:02-22-001:0002,

от точки № 64 до точки № 65 на запад 108 метров по границам земельного участка с кадастровым номером 47:26:02-22-001:0002,

от точки № 65 до точки № 66 на север 259 метров по границам земельного участка с кадастровым номером 47:26:02-22-001:0002,

от точки № 66 до точки № 67 на северо-восток 6 метров по границам земельного участка с кадастровым номером 47:26:02-22-001:0002,

от точки № 67 до точки № 68 на север 17 метров по границам земельного участка с кадастровым номером 47:26:02-22-001:0002,

от точки № 68 до точки № 69 на северо-восток 9 метров по границам кварталов № 83,82,81 Ульяновского участкового лесничества,

от точки № 69 до точки № 70 на север 451 метр по границам кварталов № 83,82,81 Ульяновского участкового лесничества,

от точки № 70 до точки № 71 на юго-запад 948 метров по границам кварталов № 83,82,81 Ульяновского участкового лесничества,

от точки № 71 до точки № 72 на северо-запад 69 метров по границам кварталов № 83,82,81 Ульяновского участкового лесничества,

от точки № 72 до точки № 73 на северо-восток 743 метра по границам кварталов № 83,82,81 Ульяновского участкового лесничества,

от точки № 73 до точки № 74 на север 376 метров по границам кварталов № 83,82,81 Ульяновского участкового лесничества,

от точки № 74 до точки № 75 на запад 1180 метров по границам кварталов № 83,82,81 Ульяновского участкового лесничества,

от точки № 75 до точки № 76 на юго-запад 1385 метров по границам кварталов № 83,82,81 Ульяновского участкового лесничества.

Западная граница

От точки № 76 до точки № 1 на северо-запад 3609 метров по автодороге федерального значения «Россия».

Кладбище

От точки № 77 до точки № 78 на северо-восток 25 метров по границе кладбища

от точки № 78 до точки № 79 на юго-восток 135 метров по границе кладбища;

от точки № 79 до точки № 80 на северо-восток 20 м по границе кладбища;

от точки № 80 до точки № 81 на юго-восток 189 метров по границе кладбища;

от точки № 81 до точки № 82 на юг 151 метров  по границе кладбища;

от точки № 82 до точки № 83 на запад 432 метра по границе земельного участка с кадастровым номером 47:26:02-20-001:0192.

от точки № 83 до точки № 84 на север 342 метра;

от точки № 84 до № 85  на восток 191 метр вдоль границы Красноборского городского поселения;

от точки № 85 до точки  № 77 на север 57 метров по границе Красноборского городского поселения.

Координаты поворотных точек границ г.п. Красный Бор

| №ПП | X, м | Y,м | № направ ления | Направление | Длина, м | Дирекци онный угол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 66539,01 | 130606,3 | 2 | северо-восток | 461,6770965 | 63°06'27» |
| 2 | 66747,83 | 131018 | 3 | восток | 241,6065737 | 87°07'18» |
| 3 | 66759,96 | 131259,3 | 4 | восток | 571,0094798 | 84°25'28» |
| 4 | 66815,44 | 131827,6 | 5 | север | 17,65167782 | 341°29'20» |
| 5 | 66832,18 | 131822 | 6 | восток | 334,2615619 | 79°29'03» |
| 6 | 66893,18 | 132150,7 | 7 | северо-восток | 6,160269838 | 51°14'24» |
| 7 | 66897,04 | 132155,5 | 8 | восток | 7,655579714 | 88°46'52» |
| 8 | 66897,2 | 132163,1 | 9 | восток | 25,76477203 | 72°29'10» |
| 9 | 66904,95 | 132187,7 | 10 | север | 16,79703139 | 347°11'42» |
| 10 | 66921,33 | 132184 | 11 | восток | 10,41878343 | 82°25'18» |
| 11 | 66922,71 | 132194,3 | 12 | восток | 303,9347962 | 79°48'54» |
| 12 | 66976,45 | 132493,4 | 13 | северо-восток | 54,31070727 | 49°27'22» |
| 13 | 67011,76 | 132534,7 | 14 | восток | 35,57123548 | 76°12'38» |
| 14 | 67020,23 | 132569,3 | 15 | восток | 35,94439478 | 93°23'13» |
| 15 | 67018,11 | 132605,1 | 16 | восток | 246,7827021 | 83°07'42» |
| 16 | 67047,64 | 132850,2 | 17 | юго-восток | 50,19400003 | 132°52'09» |
| 17 | 67013,49 | 132886,9 | 18 | восток | 919,0347162 | 75°31'02» |
| 18 | 67243,33 | 133776,8 | 19 | север | 7,909877813 | 18°17'11» |
| 19 | 67250,84 | 133779,3 | 20 | северо-восток | 39,67578804 | 57°17'36» |
| 20 | 67272,28 | 133812,6 | 21 | восток | 203,2091344 | 75°09'24» |
| 21 | 67324,34 | 134009,1 | 22 | северо-восток | 68,66258946 | 62°58'36» |
| 22 | 67355,53 | 134070,2 | 23 | восток | 166,1574467 | 82°21'51» |
| 23 | 67377,61 | 134234,9 | 24 | юго-восток | 72,18817292 | 123°49'53» |
| 24 | 67337,42 | 134294,9 | 25 | восток | 215,8548378 | 87°59'37» |
| 25 | 67344,98 | 134510,6 | 26 | север | 55,01529951 | 352°13'19» |
| 26 | 67399,49 | 134503,2 | 27 | восток | 142,8292639 | 97°48'13» |
| 27 | 67380,09 | 134644,7 | 28 | юго-восток | 138,8178402 | 141°20'50» |
| 28 | 67271,69 | 134731,4 | 29 | восток | 294,4218478 | 90°02'11» |
| 29 | 67271,5 | 135025,8 | 30 | север | 58,12760873 | 1°08'40» |
| 30 | 67329,61 | 135027 | 31 | восток | 77,73719263 | 91°48'26» |
| 31 | 67327,16 | 135104,7 | 32 | юг | 48,23592052 | 170°58'34» |
| 32 | 67279,52 | 135112,2 | 33 | восток | 430,4406006 | 79°42'37» |
| 33 | 67356,41 | 135535,7 | 34 | юг | 16,72966535 | 182°52'35» |
| 34 | 67339,7 | 135534,9 | 35 | восток | 426,2977773 | 80°59'22» |
| 35 | 67406,47 | 135955,9 | 36 | юг | 288,2764355 | 182°33'46» |
| 36 | 67118,48 | 135943 | 37 | юг | 127,6930009 | 173°13'51» |
| 37 | 66991,68 | 135958,1 | 38 | юг | 271,8742782 | 180°00'00» |
| 38 | 66719,8 | 135958,1 | 39 | юг | 338,2227673 | 161°54'51» |
| 39 | 66398,29 | 136063,1 | 40 | юго-восток | 85,0617521 | 142°37'18» |
| 40 | 66330,7 | 136114,7 | 41 | юг | 129,0182555 | 164°17'04» |
| 41 | 66206,5 | 136149,7 | 42 | юго-восток | 141,0882383 | 143°56'00» |
| 42 | 66092,45 | 136232,7 | 43 | юго-запад | 432,133959 | 232°39'13» |
| 43 | 65830,31 | 135889,2 | 44 | юго-восток | 117,8018671 | 138°00'13» |
| 44 | 65742,76 | 135968 | 45 | восток | 201,2399237 | 80°04'37» |
| 45 | 65777,44 | 136166,3 | 46 | юго-восток | 188,4661239 | 123°02'04» |
| 46 | 65674,7 | 136324,3 | 47 | юго-запад | 388,1550504 | 233°05'18» |
| 47 | 65441,58 | 136013,9 | 48 | юго-восток | 101,3738481 | 145°52'00» |
| 48 | 65357,67 | 136070,8 | 49 | юго-запад | 124,5437826 | 237°54'49» |
| 49 | 65291,51 | 135965,3 | 50 | северо-запад | 28,98795213 | 327°58'34» |
| 50 | 65316,09 | 135949,9 | 51 | юго-запад | 49,01276234 | 237°47'36» |
| 51 | 65289,96 | 135908,4 | 52 | юго-восток | 30,70971453 | 143°09'29» |
| 52 | 65265,39 | 135926,8 | 53 | запад | 135,3270583 | 257°32'23» |
| 53 | 65236,19 | 135794,7 | 54 | северо-запад | 32,8844889 | 322°35'46» |
| 54 | 65262,31 | 135774,7 | 55 | юго-запад | 46,02919298 | 244°17'12» |
| 55 | 65242,34 | 135733,2 | 56 | юг | 8,474219575 | 178°37'41» |
| 56 | 65233,87 | 135733,5 | 57 | запад | 186,7156217 | 261°14'54» |
| 57 | 65205,46 | 135548,9 | 58 | северо-запад | 12,02174233 | 309°43'09» |
| 58 | 65213,14 | 135539,7 | 59 | запад | 34,09800027 | 262°14'11» |
| 59 | 65208,54 | 135505,9 | 60 | юг | 529,3964155 | 159°37'21» |
| 60 | 64712,27 | 135690,2 | 61 | юг | 50,79047207 | 183°26'02» |
| 61 | 64661,57 | 135687,2 | 62 | запад | 164,0605569 | 248°00'01» |
| 62 | 64600,11 | 135535,1 | 63 | юг | 79,78345833 | 195°39'37» |
| 63 | 64523,29 | 135513,5 | 64 | юго-восток | 15,13127178 | 155°57'28» |
| 64 | 64509,47 | 135519,7 | 65 | запад | 108,4279673 | 249°15'08» |
| 65 | 64471,06 | 135418,3 | 66 | север | 258,975383 | 341°39'58» |
| 66 | 64716,89 | 135336,8 | 67 | северо-восток | 5,542351361 | 33°47'21» |
| 67 | 64721,5 | 135339,9 | 68 | север | 17,17342869 | 349°39'37» |
| 68 | 64738,39 | 135336,8 | 69 | северо-восток | 8,793270657 | 59°21'40» |
| 69 | 64742,87 | 135344,4 | 70 | север | 451,1433921 | 339°24'06» |
| 70 | 65165,17 | 135185,7 | 71 | юго-запад | 948,4717668 | 238°58'07» |
| 71 | 64676,23 | 134372,9 | 72 | северо-запад | 69,31297165 | 317°58'58» |
| 72 | 64727,73 | 134326,5 | 73 | северо-восток | 743,4655016 | 58°38'36» |
| 73 | 65114,6 | 134961,4 | 74 | север | 375,8862142 | 341°06'14» |
| 74 | 65470,23 | 134839,7 | 75 | запад | 1179,906589 | 252°51'27» |
| 75 | 65122,45 | 133712,2 | 76 | юго-запад | 1384,505961 | 207°49'03» |
| 76 | 63897,94 | 133066,1 | 1 | северо-запад | 3609,166981 | 317°02'04» |
| кладбище |
| 77 | 68229,94 | 133922,7 | 78 | северо-восток | 25,42577679 | 66°09'59» |
| 78 | 68240,22 | 133945,9 | 79 | юго-восток | 135,2615014 | 147°10'06» |
| 79 | 68126,56 | 134019,3 | 80 | северо-восток | 19,51696893 | 49°32'49» |
| 80 | 68139,23 | 134034,1 | 81 | юго-восток | 188,8124381 | 136°36'50» |
| 81 | 68002,01 | 134163,8 | 82 | юг | 150,7673511 | 159°09'31» |
| 82 | 67861,11 | 134217,5 | 83 | запад | 432,1797846 | 261°05'49» |
| 83 | 67800,3 | 133789,6 | 84 | север | 342,1466868 | 352°13'35» |
| 84 | 68139,3 | 133743,3 | 85 | восток | 191,1201433 | 79°36'26» |
| 85 | 68173,78 | 133931,3 | 86 | север | 56,81810292 | 351°30'31» |

- Границы деревни Мишкино

Границы д. Мишкино устанавливаются  по существующему положению в соответствии с кадастровым планом территории.

Описание границ:

Исходная точка №1 находится в 9 метрах на север от северо- восточного угла земельного участка с кадастровым номером 47:26:02-21-001:0024 в 24 метрах на север от северной границы отвода дороги, земельного участка с кадастровым номером 47:26:02-21-001:0028.

От точки № 1 до точки № 2 на восток 15 метров по границам земельного участка с кадастровым номером 47:26:02-21-001:0020;

от точки № 2 до точки № 3 на север 57 метров по границам земельного участка с кадастровым номером 47:26:02-21-001:0020;

от точки № 3 до точки № 4 на восток 158 метров по границам земельного участка с кадастровым номером 47:26:02-21-001:0020;

от точки № 4 до точки № 5 на восток 17 метров по границам земельного участка с кадастровым номером 47:26:02-21-001:0017;

от точки № 5 до точки № 6 на северо-восток 24 метра ;

от точки № 6 до точки № 7 на восток 32 метра;

от точки № 7 до точки № 9 на северо-восток 23 метра;

от точки № 9 до точки № 10 на восток 20 метров;

от точки № 10 до точки № 11 на юг 21 метр по дороге;

от точки № 11 до точки № 14 на восток 231 метра по границам земельного участка с кадастровым номером 47:26:02-21-001:0010;

от точки № 14 до точки № 15 на юг 70 метров по границам земельного участка с кадастровым номером 47:26:02-21-001:0010;

от точки № 15 до точки № 16 на запад 96 метров по дороге регионального значения;

от точки № 16 до точки № 17 на юг 73 метра по границам земельных участков с кадастровыми номерами 47:26:02-21-001:0016, 47:26:02-21-001:0024;

от точки № 17 до точки № 18 на запад 287 метров по границам земельных участков с кадастровыми номерами 47:26:02-21-001:0016, 47:26:02-21-001:0024;

от точки № 18 до точки № 19 на юг 22 метра по границам земельных участков с кадастровыми номерами 47:26:02-21-001:0016, 47:26:02-21-001:0024;

от точки № 19 до точки № 21 на запад 193 метров по границам земельных участков с кадастровыми номерами 47:26:02-21-001:0016, 47:26:02-21-001:0024,

от точки № 21 до точки № 22 на север 89 метров по границам земельных участков с кадастровыми номерами 47:26:02-21-001:0016, 47:26:02-21-001:0024 до пересечения с автомобильной дорогой регионального значения,

от точки № 22 до точки № 1 на север 10 метров.

Площадь  населенного пункта д. Мишкино в установленных границах составляет 7,6 га.

Координаты поворотных точек границ д.  Мишкино

| №ПП | X, м | Y, м | № напр. | Направление | Длина, м | Дирекционный угол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 67722,8417 | 137698,1681 | 2 | восток | 14,95034168 | 106°00'18» |
| 2 | 67718,71955 | 137712,5389 | 3 | север | 56,51777321 | 14°46'20» |
| 3 | 67773,36922 | 137726,9498 | 4 | восток | 158,3607155 | 90°14'35» |
| 4 | 67772,69781 | 137885,3091 | 5 | восток | 17,29065842 | 83°18'37» |
| 5 | 67774,71204 | 137902,482 | 6 | северо-восток | 24,01063648 | 52°21'53» |
| 6 | 67789,37376 | 137921,4964 | 7 | восток | 31,87075096 | 88°49'15» |
| 7 | 67790,02956 | 137953,3604 | 8 | северо-восток | 13,97109815 | 62°17'41» |
| 8 | 67796,52506 | 137965,7297 | 9 | северо-восток | 8,548648979 | 24°02'27» |
| 9 | 67804,33216 | 137969,2123 | 10 | восток | 20,29543926 | 75°33'57» |
| 10 | 67809,39115 | 137988,8671 | 11 | юг | 20,54655903 | 183°47'53» |
| 11 | 67788,88972 | 137987,5061 | 12 | восток | 150,9694519 | 75°18'11» |
| 12 | 67827,19133 | 138133,5361 | 13 | восток | 28,20043417 | 86°17'09» |
| 13 | 67829,01819 | 138161,6773 | 14 | восток | 51,71846995 | 78°29'19» |
| 14 | 67839,33917 | 138212,3555 | 15 | юг | 69,77982708 | 180°01'58» |
| 15 | 67769,55935 | 138212,3154 | 16 | запад | 96,36504266 | 257°02'28» |
| 16 | 67747,94932 | 138118,4047 | 17 | юг | 73,41116767 | 170°52'11» |
| 17 | 67675,46824 | 138130,0535 | 18 | запад | 286,9511889 | 255°55'10» |
| 18 | 67605,6572 | 137851,7238 | 19 | юг | 21,88734388 | 181°53'12» |
| 19 | 67583,78172 | 137851,0033 | 20 | запад | 36,40935936 | 273°20'37» |
| 20 | 67585,90525 | 137814,6559 | 21 | запад | 157,0995773 | 286°17'20» |
| 21 | 67629,96849 | 137663,8623 | 22 | север | 89,49452366 | 20°10'24» |
| 22 | 67713,97284 | 137694,7255 | 1 | север | 9,513575882 | 21°12'52» |

- Границы деревни Поркузи

Границы д. Поркузи устанавливаются по существующему положению в соответствии с кадастровым планом территории.

Описание границ:

Исходная точка №1 находится в 2 метрах к югу от северо-восточного угла земельного участка с кадастровым номером 47:26:02-09-007:0023 на пересечении автодороги регионального значения с улицей.

От точки № 1 до точки № 2 на восток 140 метров по улице;

от точки № 2 до точки № 3 на север 22 метра;

от точки № 3 до точки № 4 на восток 126 метров;

от точки № 4 до точки № 6 на юго-восток 62 метра;

от точки № 6 до точки № 7 на юг 19 метров по границам земельного участка с кадастровым номером 47:26:02-09-007:0019;

от точки № 7 до точки № 8 на юго-запад 47 метров по границам земельного участка с кадастровым номером 47:26:02-09-007:0019;

от точки № 8 до точки № 9 на юг 54 метра по границам земельного участка с кадастровым номером 47:26:02-09-007:0019;

от точки № 9 до точки № 10 на запад 104 метра по границам земельного участка с кадастровым номером 47:26:02-09-007:0019;

от точки № 10 до точки № 11 на юго-запад 13 метров по границам земельного участка с кадастровым номером 47:26:02-09-007:0019;

от точки № 11 до точки № 12 на запад 26 метров до пересечения с улицей;

от точки № 12 до точки № 13 на запад 38 метров по улице;

от точки № 13 до точки № 14 на юго-запад 24 метра по улице;

от точки № 14 до точки № 15 на юг 155 метров;

от точки № 15 до точки № 16 на запад 144 метра по улице;

от точки № 16 до точки № 17 на север 273 метра по улице до пересечения с дорогой;

от точки № 17 до точки № 18 на север 108 метров;

от точки № 18 до точки № 19 на восток 81 метр;

от точки № 19 до точки № 1 на юг 39 метров.

Координаты поворотных точек границ д. Поркузи

| №ПП | X, м | Y, м | № напр. | Направление | Длина, м | Дирекционный угол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 67207,58904 | 136950,4849 | 2 | восток | 139,9318691 | 93°32'16» |
| 2 | 67198,95439 | 137090,1501 | 3 | север | 21,79613626 | 7°29'33» |
| 3 | 67220,56443 | 137092,9922 | 4 | восток | 125,8217348 | 84°45'09» |
| 4 | 67232,07209 | 137218,2866 | 5 | юго-восток | 19,12611006 | 115°50'44» |
| 5 | 67223,73411 | 137235,4996 | 6 | юго-восток | 43,3129544 | 127°16'28» |
| 6 | 67197,50227 | 137269,9656 | 7 | юг | 19,22629133 | 166°38'16» |
| 7 | 67178,79647 | 137274,4089 | 8 | юго-запад | 47,0966064 | 240°53'54» |
| 8 | 67155,89045 | 137233,2579 | 9 | юг | 53,77850159 | 186°47'49» |
| 9 | 67102,48992 | 137226,8931 | 10 | запад | 103,9971481 | 265°14'15» |
| 10 | 67093,85528 | 137123,255 | 11 | юго-запад | 13,38145662 | 231°53'00» |
| 11 | 67085,59537 | 137112,7271 | 12 | запад | 25,74287279 | 253°56'37» |
| 12 | 67078,4753 | 137087,9885 | 13 | запад | 37,87038053 | 269°25'59» |
| 13 | 67078,10056 | 137050,1199 | 14 | юго-запад | 24,25714864 | 237°29'15» |
| 14 | 67065,06271 | 137029,6645 | 15 | юг | 155,2897619 | 171°36'38» |
| 15 | 66911,43469 | 137052,3216 | 16 | запад | 143,5533514 | 249°16'18» |
| 16 | 66860,62612 | 136918,0605 | 17 | север | 272,5494569 | 351°02'06» |
| 17 | 67129,84599 | 136875,5885 | 18 | север | 107,7180665 | 351°33'33» |
| 18 | 67236,39722 | 136859,7766 | 19 | восток | 81,08180747 | 83°53'13» |
| 19 | 67245,03187 | 136940,3973 | 1 | юг | 38,77789336 | 164°55'18» |

Площадь д. Поркузи в установленных границах генеральным планом границах составляет 8,0 га.

- Границы деревни Феклистово

Границы д. Феклистово устанавливаются  по существующему положению в соответствии с кадастровым планом территории.

Описание границ:

Исходная точка №1 находится в 36 метрах на  север от местной автомобильной дороги на границе кадастрового участка 47:26:02-21-001:0031.

От точки № 1 до точки № 2 на северо-запад  51 метр по границе кадастрового квартала 47:26:0221001;

от точки № 2 до точки № 3 на запад 88 м по границе кадастрового квартала 47:26:0221001;

от точки № 3 до точки № 4 на запад 148 метров по границе кадастрового квартала 47:26:0221001;

от точки № 4 до точки № 5 на запад 193 метра по границе кадастрового квартала 47:26:0221001;

от точки № 5 до точки № 6 на юг 115 метров по автомобильной дороге;

от точки № 6 до точки № 7 на юг 67 метров;

от точки № 7 до точки № 8 на восток 442  метра вдоль автомобильной дороги регионального значения « Ям - Ижора – Никольское»;

от точки № 8  до исходной точки №1 на север 104 метра.

Координаты поворотных точек границ д. Феклистово

| №ПП | X, м | Y, м | № напр. | Направление | Длина, м | Дирекционный угол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 67539,65584 | 135967,4283 | 2 | северо-запад | 50,77649589 | 330°37'42» |
| 2 | 67583,90529 | 135942,5237 | 3 | запад | 87,64900892 | 267°46'11» |
| 3 | 67580,49456 | 135854,9411 | 4 | запад | 147,6857065 | 265°30'49» |
| 4 | 67568,9421 | 135707,7079 | 5 | запад | 193,112718 | 261°24'34» |
| 5 | 67540,09593 | 135516,7618 | 6 | юг | 115,0244966 | 171°42'57» |
| 6 | 67426,27161 | 135533,3346 | 7 | юг | 66,57233181 | 169°23'21» |
| 7 | 67360,83762 | 135545,593 | 8 | восток | 442,3367185 | 80°09'49» |
| 8 | 67436,40377 | 135981,4273 | 1 | север | 104,196746 | 352°16'44» |

Площадь д. Феклистово в установленных границах составляет 7,5 га.

Графическое отображение координат поворотных точек границ населенных пунктов представлено на «Схеме границ городского поселка Красный Бор с координатами поворотных точек и на «Схеме границ населенных пунктов: деревни Феклистово, деревни Поркузи, деревни Мишкино с координатами поворотных точек».

### 4.15.  Обоснование предложений по сокращению земель сельскохозяйственного назначения

В проекте  генерального плана Красноборского городского поселения предусматриваются мероприятия по развитию  г.п. Красный Бор с учетом  существующей и планируемой градостроительной базы, мероприятия по размещению объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, транспортно-логистических зон в соответствии с основными решениями Схемы территориального планирования Тосненского муниципального района Ленинградской области. Для реализации принятого варианта градостроительного развития территории требуется  изменение границ  земель сельскохозяйственного назначения.  Планируемое сокращение земель сельскохозяйственного назначения за счет перевода земель других категорий в пределах  Красноборского городского поселения на расчётный срок составляет 276,3 га

Изменение границ земель сельскохозяйственного назначения за счет сокращения площади земель сельскохозяйственного назначения с целью включения в границы населённых пунктов

Предложения перспективного территориального развития  г.п. Красный Бор направлены на обеспечение расчетных объемов жилищного строительства и развитие производственного потенциала с учетом технико-экономических показателей Схемы территориального планирования Тосненского муниципального района (на период до 2020 года) и проекта генерального плана Красноборского городского поселения (на период 2030 года).

Общая площадь предлагаемых к переводу в земли населенных пунктов земельных участков сельскохозяйственного назначения составляет 258,3 га, в т.ч. для развития малоэтажного жилищного строительства (47 га) и формирования производственных зон.

Земельные участки сельскохозяйственного назначения  для размещения производственных и логистических объектов в соответствии с перспективами развития производственной зоны «Красноборская» включены в границы населенного пункта Красный Бор (211,3 га).

Для расширения существующего кладбища, предусматривается резервирование территории площадью 6,8 га - части земельного участка сельскохозяйственного назначения  с кадастровым номером 47:26:02620-001-0125.

Все земельные участки, планируемые к переводу в земли населенных пунктов, общей площадью 258,3 га, являются собственностью ЗАО «Племхоз им. Тельмана» (перечень земельных участков приведен в разделе 4.14). Земельные участки, принадлежащие  ЗАО «Племхоз им. Тельмана», в настоящее время используются для выращивания кормовой базы для центральной фермы, расположенной в п. Тельмана, однако значительное удаление участков от центральной фермы снижает рентабельность сельскохозяйственного производства на данных участках. Собственник земельных участков ЗАО «Племхоз им. Тельмана» заинтересован в прекращении сельскохозяйственной деятельности на рассматриваемой территории.

В соответствии с действующим законодательством учтены условия и критерии перевода земель из категории сельскохозяйственного назначения в другую категорию:  кадастровая стоимость каждого из земельных участков ЗАО «Племхоз им. Тельмана»» составляет 7,02 руб./м2 и совпадает со средним показателем по Тосненскому муниципальному району, особо ценными сельскохозяйственными угодьями данные участки не являются. 	Изменение категории земель сельскохозяйственного назначения  согласовано с собственником земельных участков ЗАО «Племхоз им. Тельмана» (письмо ЗАО «Племхоз им. Тельмана» от 22.09.2011 г., № 529 на имя Главы администрации Красноборского городского поселения включено в состав Тома III «Исходно-разрешительная документация»).

Изменение границ земель сельскохозяйственного назначения за счет сокращения площади земель сельскохозяйственного назначения с целью включения в  земли

промышленности, энергетики, транспорта, связи радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

В соответствии с  проектными решениями генерального плана, южнее д. Мишкино, к югу от автомобильной дороги регионального значения на землях фонда перераспределения (земли сельскохозяйственного назначения), предусматривается формирование производственно-складской зоны местного значения общей площадью 17,8 га. В настоящее время данная  территория вдоль дороги  представляет собой несанкционированную свалку. Предложение согласовано с администрацией Красноборского городского поселения.

В составе проекта генерального плана Красноборского городского поселения в соответствии с решениями схемы территориального планирования Тосненского муниципального района отображаются зоны размещения планируемых объектов капитального строительства, что требует решения вопросов перевода земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию: земельные участки для полосы резервирования скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург и высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург

Генеральным планом предусматривается перевод в земли транспорта следующих участков земель сельскохозяйственного назначения:

- часть земельного участка 47:26:02-20-001-125, площадью 0,12 га, для размещения объектов скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург;

- часть земельного участка  47:26:02-20-001-159 площадью 0,08 га для размещения объектов ВСМ.

# Приложение

Список сокращений

г.п.			городской поселок;

д.			деревня;

ж/д	станция	железнодорожная станция;

СЗЗ			санитарно-защитная зона;

ЗСО			зона санитарной охраны;

ООПТ			особо охраняемые природные территории;

МДОУ		муниципальное дошкольное образовательное учреждение;

МОУ СОШ   	муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа;

ЦРБ			центральная районная больница;

ФАП 			фельдшерско-акушерский пункт;

ПДК			предельно-допустимая концентрация;

# Footnotes

Принятые расчётные показатели соответствуют проекту нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области

При выполнении расчётов была использована методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 г. № 1683-р

Расчётные показатели приняты в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области